Общество с ограниченной ответственностью

Архитектурно-планировочная мастерская

Директор ООО «Мастер СВ»

____________/Баранова З.М./

«_____»______________ 2010 г.

Шифр. № 045/10 ЧС

Экз. № _____________

Красновишерский муниципальный район

Пермского края

Схема территориального планирования

ТОМ 4

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Руководители проекта:

Исполнительный директор 						Баранов С.В.

Главный инженер проекта						Ширинкин А.И.

Главный архитектор проекта						Тюмин Н.В.

Красновишерск-Пермь

2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ.	5

1.1 Опасности природного характера.	5

1.2 Опасности техногенного характера.	9

1.3 Опасности биолого-социального характера.	13

1.4 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.	17

1.5 Обеспечение пожарной безопасности.	19

2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.	23

2.1 Инженерно-технические  мероприятия  гражданской обороны.	25

2.2 Районное звено КПЧС Красновишерского муниципального района и ее функционирование.	26

2.3 Основные мероприятия по защите населения от ЧС.	28

2.3.1 Организация оповещения населения.	28

2.3.2 Эвакуационные мероприятия.	28

2.3.3 Укрытие населения в защитных сооружениях.	29

2.3.4 Использование средств индивидуальной защиты.	29

2.3.5 Медицинские мероприятия по защите населения.	30

3. ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ МАРШРУТАМ.	31

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка Схемы территориального планирования Красновишерского муниципального района Пермского края осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом от 27.07.2010 г. на выполнение проектных работ между администрацией Красновишерского муниципального района и ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ»».

Состав, содержание и назначение схемы территориального планирования определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Требования к составу раздела ИТМ ГО и  ЧС регламентированы СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» - далее Инструкция.

В соответствии с Инструкцией в территориальных схемах территориального планирования разрабатываемых в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, определяются основные направления реализации государственной политики в области ГО и защиты территорий и поселений от воздействия ЧС техногенного и природного характера с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий района.

Текстовые материалы раздела схемы развития района должны содержать результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения; основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки схемы развития района; обоснование предложений по выделению территорий для утилизации, обезвреживания и захоронения промышленных токсичных отходов; обоснование противоэпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий.

Графические материалы раздела схемы территориального планирования района содержат схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исходная информация:

- Сведения отдела ГО и ЧС Красновишерского муниципального района.

- Паспорт безопасности Красновишерского муниципального района Пермского края.

# 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ.

## 1.1 Опасности природного характера.

Реки Красновишерского района относятся к бассейну р. Вишеры, которая является левым притоком р. Камы и впадает в нее на 958 км от устья. Длина реки 415 км, площадь водосбора 31200 км2. Основные притоки: Ниолс (лв.), Мойва (лв.), Лыпья (пр.), Велс (лв.), Улс (лв.), Кутим (пр.), Акчим (пр.), Большой Щугор (пр.), Большой Колчим (лв.), Говоруха (пр.), Вижаиха (пр.), Язьва (лв.).

Реки Красновишерского района относятся к Западно-Уральскому горному округу. Здесь отмечены самые экстремальные в Пермском крае значения географо-гидрологических показателей.

Режим этих рек характеризуется относительно равномерным распределением стока внутри года. Весенний сток составляет 55-65%, меженный – 35-45%, а зимний – 3-10% годового.

Наиболее опасные гидрологические явления (ОГЯ) наблюдаются на реках в периоды весеннего половодья и паводков – повышение уровня воды при прохождении максимальных расходов редкой повторяемости (обеспеченностью 1, 10, 25%), а также замерзания рек осенью, ледостава и вскрытия весной – зажоры, наледи и заторы. Специальные наблюдения за ОГЯ на реках района не проводились, их наличие отмечается записями в сроки наблюдения за уровнем воды на гидрологических постах.

На реках Красновишерского района наблюдения за водным режимом рек производятся на следующих гидрологических постах:

- р. Вишера у д. Митракова, п. Рябинино;

- р. Язьва у д. Нижняя Язьва;

- р. Кутим у д. Кутим.

В разные годы наблюдения проводились также на р. Вишере у п. Велс, п. Вая, п. Усть-Улс,  д. Писанная,  Вижайский завод, с. Редикорское, на р. Язьве у с. Верхняя Язьва, на р. Глухая Вильва, у д. Немзя.

Весеннее половодье ежегодно повторяется в один и тот же сезон и характеризуется наибольшей водностью, высоким продолжительным повышением уровня воды. Формируется в результате таяния снега.

Весеннее половодье на реках района начинается в среднем  22.04-30.04. Первые три дня подъем уровня невелик 15-20 см в сутки. Однако в дальнейшем он резко возрастает, достигая 100-110 см на малых реках и 70-90 на больших.

Продолжительность половодья на р. Вишере составляет в среднем 40-45 дней. В половодье происходит заливание речной поймы.

Паводок характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.

Высота максимального весеннего уровня зависит от объема половодья и дружности его развития, для р. Вишеры у д. Митракова  составляет 574 см. Наивысший подъем уровня при дождевых паводках составлял на р. Вишере у д. Митракова  381 см.

Затопление территорий в пределах с. Усть-Язьва  происходит при прохождении максимальных расходов весеннего половодья 1% обеспеченности. В зону затопления попадает 3 дома по ул. Пушкина 1,2,4 с общим числом проживающих 12 человек, с также заливные луга, огороды.  Площадь затопления равна 21,7 га.  Уровень, при котором жилые дома не затапливаются, равен 119,5 м.

Таблица 1.1.1 - Основные характеристики мест затоплений.

| № пп | Населенный пункт | Река | Площадь затопления (га) | Числен. населения в зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красновишерск | р. Вишера | - | - |
| 2 | п. Набережный | р. Вишера | - | - |
| 3 | д. Нижняя Язьва | р. Язьва | - | - |
| 4 | п. Усть-Язьва | р. Вишера | 21,7 | 12 |

Наиболее опасные гидрологические явления (ОГЯ) наблюдаются на реках в периоды замерзания рек осенью, ледостава и вскрытия весной – зажоры, наледи и заторы.

Зажоры. Осенью после перехода температуры воздуха через 00С на реках появляются первые ледовые образования: сало, забереги и шуга. Кроме заберегов и сала на горных реках (Кутим, Велс и Улс) происходит образование донного льда и шуги. К числу наиболее шугоносных рек относятся реки Колва, Вишера, Язьва. Обилие шуги вызывает в начальный период ледостава зажоры. Зажоры наблюдаются почти на всех реках района, но бывают не ежегодно. Зажоры образуются чаще всего на участках ниже полыней, в местах перелома продольного профиля, при сужении и резких изгибах русла.

Наледь. В период зажоров при уменьшении живого сечения потока из-за закупорки русла шугой и внутриводным льдом вода выходит на поверхность льда, образуя наледь. Наледи причиняют значительный ущерб гидротехническим сооружениям и различным постройкам, расположенным в поймах рек.

Заторы. В период весеннего половодья на большинстве рек района формируются заторы льда на участках, изобилующих крутыми поворотами, островами, осередками, в местах сужений русла. Наиболее часто заторы наблюдаются на р. Вишере у п. Усть-Улс, д. Митракова, п Рябинино, на р. Кутим у д. Кутим.

Таблица 1.1.2 - Места зажоров и заторов на реках.

| № пп | Населенный пункт | Река |
| --- | --- | --- |
| Зажоры |
| 1 | п. Усть-Улс | р. Вишера |
| 2 | д. Митракова | р. Вишера |
| 3 | п. Рябинино | р. Вишера |
| Заторы |
| 1 | д. Кутим | р. Кутим |
| 2 | с. Нижняя Язьва | р. Язьва |

## 1.2 Опасности техногенного характера.

Техногенные чрезвычайные ситуации возникают в результате нерегламентированного хранения и транспортирования взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Следствием нарушения регламента операций являются взрывы, пожары, проливы химически активных жидкостей, выбросы газовых смесей.

Техногенные ЧС наносят значительный экологический ущерб в результате масштабного загрязнения поверхностных и подземных вод, почв, атмосферного воздуха опасными для окружающей среды веществами, а также гибели животных и растений, деградации экосистем. Техногенная составляющая является основной среди всего многообразия опасностей, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Перечнем потенциально опасных объектов Пермского края (утвержденного 07.07.2010 г. Комиссией по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края) на территории Красновишерского муниципального района расположены следующие потенциально опасные объекты.

Таблица 1.2.1 - Основные характеристики потенциально опасных объектов.

| № п/п | Наименование предприятия, эксплуатирующего потенциально опасный объект | Адрес места расположения объекта | Вид объекта | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГТС на р. Дальняя Сурдья ИП Сафиуллин Наиль Исмагилович | Красновишерский район, н.п. Сурдья | ГТС | 5 |
| 2 | ГТС на р. Колчим ЗАО «Уралалмаз» | Красновишерский район, п. Северный Колчим | ГТС | 5 |
| 3 | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», включая следующие объекты: | г. Пермь, ул. Ленина, 62 |  |  |
|  | Парк резервуарный Гагаринского месторождения | Красновишерский район, ЦДНГ-12 | ПВО | 4 |
|  | Парк резервуарный Озерного месторождения | Красновишерский район, ЦДНГ-12 | ПВО | 4 |
| 4 | ООО «УралОйл», включая следующие объекты: | г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 15 |  |  |
|  | Парк резервуарный Гежского месторождения | Красновишерский район, Гежское месторождение | ПВО | 4 |

Отраслями специализации района являются добыча полезных ископаемых (алмазы, золото, нефть), лесная и деревообрабатывающая промышленность.

В районе расположены следующие нефтегазовые месторождения, эксплуатацию которых осуществляет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: Гагаринское месторождение; Гежское месторождение; Кисловское месторождение; Маговское месторождение; Мысьинское месторождение; Озерное месторождение; Песчанковское месторождение (законсервировано); Федорцевское месторождение (законсервировано); Цепельское месторождение.

Таблица 1.2.2 - Сведения о нефтепроводах товарной нефти приведены в таблице.

| № п/п | Наименование трубопровода | Тип вещества | Длина (км)* | Тип трубопровода | Вероятность возникновения аварии | Кол-во пострадавших (чел.) | Ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепровод «Геж-Чашкино» | нефть | 98,4 | подземн. | 8,8Е-03 | 1 | 1,47 |

Таблица 1.2.3 - Основные сведения о внутрипромысловых газопроводах попутного газа.

| № п/п | Наименование газопровода (отвода) | Длина* (км) | Тип трубопровода | Вероятность возникновения аварии | Кол-во пострадавших (чел.) | Ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система трубопроводов газа ЦГСП-Геж-КУУГ Красновишерск | 32,8 | подземн. | 8,8Е-03 | 1 | 1,47 |

* - по территории района

Предприятий и объектов, использующих в технологическом процессе АХОВ и ВВ на территории муниципального района нет.

Таблица 1.2.4 - Сведения об основных объектах хранения нефти и нефтепродуктов.

| № п/п | Наименование объекта | Класс | Обслуживающий персонал (чел) в т.ч. др. организаций | Вероятность возникновения аварии | Кол-во пострадавших (чел.) | Ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 65 «ЛУКОЙЛ- ПНП» | 4 | 2 | 5,0Е-07 | 2 | 15,2 |
| 2 | АЗС ООО «ВБК» | 4 | 2 | 5,0Е-07 | 1 | 14,8 |
| 3 | АЗС (ИП Нюрнберг) | 4 | 2 | 5,0Е-07 | 1 | 13,8 |
| 4 | АЗС № 2 (ИП Сарвилин) | 4 | 2 | 5,0Е-07 | 1 | 13,6 |
| 5 | АЗС № 2 (ЗАО «Фирма Уралгазсервис») | 4 | 2 | 5,0Е-07 | 1 | 14,2 |
| 6 | Склад ГСМ ООО «Вишерский ЦБК» | 4 | - | 5,0Е-07 | - | - |

Таблица 1.2.5 - Сведения о шахтах, карьерах, терриконах и отвалах.

| № п/п | Вид объекта | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карьер № 1 р. Большой Колчим | ЗАО «Уралалмаз» |
| 2 | Карьер № 2 р. Волынка | ЗАО «Уралалмаз» |
| 3 | Карьер № 3 р. В. Велс | ЗАО «Уралалмаз» |

Таблица 1.2.6 - Сведения о зонах хранения радиоактивно загрязненных пород.

| № п/п | Наименование предприятия | Эксплуатирующая организация | Персонал (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект «Гелий» | ООО «УралОЙЛ» | 44 |

Проект «Гелий». Пять подземных ядерных взрывов было проведено в 80-е годы в Красновишерском районе на Гежском нефтяном месторождении. Взрывы были выполнены непосредственно в нефтедобывающих скважинах на глубине около 2500 метров.

Таблица 1.2.7 -Основные сведения о взрыво-пожароопасных объектах.

| № п/п | Наименование объекта | Класс | Вид опасности | Обслуживающий персонал (чел) в т.ч. др. организаций | Вероятность возникновения аварии | Число пострадавших (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГЗС-АТП г. Красновишерск | 4 | газ | 2 | 5,0Е-07 | 1 |
| 2 | АГЗС г. Красновишерск (ИП Сарвилин) | 4 | газ | 2 | 5,0Е-07 | 1 |

Таблица 1.2.8 - Сведения о маршрутах перевозок опасных грузов.

| № п/п | Маршрут перевозки опасных веществ | Наименование перевозимых опасных веществ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Красновишерск-Соликамск | Нефтепродукты |
| 2 | Красновишерск-Вёлс | Нефтепродукты |
| 3 | Красновишерск-Северный Колчим | Нефтепродукты |

В соответствии с данными инвентаризации (проведенной в 2005 году ФГУП «Пермгипроводхоз») на территории Красновишерского муниципального района действует 9 ГТС – плотины водохранилищ и прудов.

Таблица 1.2.9 - Основные характеристики ГТС.

| № п/п | Населенный пункт | Водоток | Объем прудов (водохранилищ) (тыс. м3) | Площадь зеркала (га) | Глубина средняя (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большой Щугор | р. Бол. Щугор | 425 | 15,7 | 3,9 |
| 2 | п. Большой Щугор | р. Бол. Щугор | 429 | 20,4 | 3,4 |
| 3 | п. Вишерогорск | р. Бол. Колчим | 342 | 25,8 | 2 |
| 4 | с. Губдор | р. б/н | 30 | 1,5 | 2 |
| 5 | Мельница б.н.п. | р. Чучнева | 40,7 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | п. Северный Колчим | р. Колчим | 3870 | 129 | 3,5 |
| 7 | п. Северный Колчим | р. Сев. Колчим | 248 | 23,5 | 2,55 |
| 8 | п. Сибирёвский Прииск | р. Талая | 25 | 1,2 | 2,1 |
| 9 | Сурдья б.н.п. | р. Дальняя Сурдья | 110 | 3,2 | 3,4 |

Согласно СНиП 2.06.01-86 все гидротехнические сооружения (плотины) на территории Красновишерского муниципального района относятся к IV классу капитальности, не являются потенциально опасными по условиям нижнего бьефа, декларированию подлежат ГТС пруда на р. Колчим в п. Северный Колчим.

## 1.3 Опасности биолого-социального характера.

При возникновении источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней.

На возникновение биолого-социальных чрезвычайных ситуаций оказывают влияние следующие факторы:

- плотность населения муниципального района;

- наличие и расположение мест массового пребывания людей;

- наличие и расположение водозаборов, очистных сооружений;

- наличие и расположение мест захоронения твердых бытовых отходов;

- другие объекты.

Основными местами массового пребывания людей являются: административные здания; промышленные и производственные объекты; дошкольные учреждения;  образовательные учреждения; учреждения здравоохранения; объекты связи;  объекты общепита и т.д.

Основными местами массового пребывания людей являются:

- административные здания;

- промышленные и производственные объекты;

- дошкольные учреждения;

- образовательные учреждения;

- культурно – спортивные учреждении

- учреждения здравоохранения;

- предприятия торговли;

- вокзалы;

- гостиницы и общежития;

- объекты связи;

- объекты общепита и т.д.

Таблица 1.3.1 - Перечень административных учреждений.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Сотрудн. (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красновишерск | Администрация Красновишерского муниципального района, администрация Красновишерского городского поселения | 115 |
| 2 | г. Красновишерск | МРИ ФНС № 11 по Пермскому краю | 4 |
| 3 | г. Красновишерск | Районное управление образования | 30 |
| 4 | г. Красновишерск | МУ «СЗЖХ» | 30 |
| 5 | п. Верх-Язьва | Администрация Верх-Язьвинского сельского поселения | 10 |
| 6 | д. Бычина | Администрация д. Бычина | 1 |
| 7 | д. Антипина | Администрация д. Антипина | 1 |
| 8 | п. Северный Колчим | Администрация п С. Колчим | 1 |
| 9 | п. Вая | Администрация Вайского сельского поселения | 25 |
| 10 | п. Вёлс | Администрация п. Вёлс | 7 |
| 11 | п. Усть-Язьва | Администрация Усть-Язьвинского сельского поселения | 10 |
| 12 | п. Берёзовая Старица | Администрация п. Б.Старица | 1 |
| 13 | п. Губдор | Администрация п. Губдор | 2 |
| 14 | п. Вишерогорск | Администрация Вишерогорского сельского поселения | 7 |
| 15 | п. Романиха | Администрация п. Романиха | 1 |
| 16 | п. Сторожевая | Администрация п. Сторожевая | 1 |
| 17 | п.Мутиха | Администрация Мутихинского сельского поселения | 10 |
| 18 | п. Сыпучи | Администрация п. Сыпучи | 1 |
| 19 | п. Волынка | Администрация п. Волынка | 1 |

Таблица 1.3.2 - Характеристика промышленных и производственных объектов.

| № п/п | Населённый пункт | Наименование объекта | Сотрудн. (всего) | НРС (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, 60а | МУП «Красновишерский хлебокомбинат» | 72 | 30 |
| 2 | г. Красновишерск | ДРСу № 5, филиал ОАО «Пермавтодор», производственный участок – 1 | 83 | 10 |
| 3 | г. Красновишерск | ООО «Вишерамолоко» |  |  |
| 4 | г. Красновишерск | Красновишерский почтамт | 101 | 69 |
| 5 | г. Красновишерск | МУП «Комус» | 78 | 20 |
| 6 | г. Красновишерск | МСОШ № 1 | 50 | 34 |
| 7 | г. Красновишерск | МСОШ № 2 | 36 | 33 |
| 8 | г. Красновишерск | МСОШ № 3 | 42 | 42 |
| 9 | г. Красновишерск | МСОШ № 4 | 56 | 56 |
| 10 | г. Красновишерск | МСОШ № 8 | 90 | 85 |
| 11 | п. С. Колчим | Североколчимская МСОШ | 45 | 41 |
| 12 | д. Паршакова | Паршаковская МСОШ | 34 | 26 |
| 13 | с. Верх-Язьва | В-Язьвинская МСОШ | 50 | 30 |
| 14 | д. Бычина | Бычинская МСОШ | 28 | 22 |
| 15 | п. Усть-Язьва | У-Язьвинская МСОШ | 44 | 43 |
| 16 | п. Вишерогорск | Вишерогорская МСОШ | 34 | 32 |
| 17 | п. Вая | Вайская МСОШ | 27 | 26 |
| 18 | п. Мутиха | Мутихинская МООШ | 17 | 15 |
| 19 | п. Берёзовая Старица | Берёзовостарицкая МООШ | 15 | 14 |
| 20 | п. Вёлс | Вёлсовская МООШ | 26 | 25 |
| 21 | п. Сыпучи | Сыпучинская МООШ | 14 | 14 |
| 22 | п. Золотанка | Золотанская МООШ | 15 | 13 |
| 23 | п. Булатово | Булатовская МНОШ | 4 | 3 |
| 24 | п. Волынка | Волынская МНОШ/сад | 7 | 7 |
| 25 | г. Красновишерск | СКОУ 8 вида | 43 | 39 |
| 26 | г. Красновишерск | МЦО | 22 | 18 |
| 27 | г. Красновишерск | ЦДОД | 46 | 38 |
| 28 | г. Красновишерск | ММЦ | 21 | 20 |
| 29 | г. Красновишерск | ДОУ № 1 | 27 | 16 |
| 30 | г. Красновишерск | ДОУ № 4 | 12 | 9 |
| 31 | г. Красновишерск | ДОУ № 5 | 26 | 14 |
| 32 | г. Красновишерск | ДОУ № 6 | 27 | 23 |
| 33 | г. Красновишерск | ДОУ № 11 | 32 | 29 |
| 34 | г. Красновишерск | ДОУ № 12 | 37 | 31 |
| 35 | г. Красновишерск | ДОУ № 14 | 21 | 15 |
| 36 | г. Красновишерск | ДОУ № 15 | 89 | 75 |
| 37 | п. Цепёл | Цепёльский д/сад | 7 | 6 |
| 38 | г. Красновишерск | ХВС | 35 | 34 |
| 39 | г. Красновишерск | Управление образования, централизованная бухгалтерия | 30 | 30 |
| 40 | г. Красновишерск | МУП «Водоканал-1» | 128 | 85 |
| 41 | г. Красновишерск | ЗАО «Уралалмаз» | 1308 | 705 |
| 42 | г. Красновишерск | ООО «ВБК» | 846 | 424 |
| 43 | г. Красновишерск | ОАО «Центр-Сервис» | 335 | 215 |

Таблица 1.3.3 - Основные характеристики культурно - спортивных учреждений.

| № пп | Населенный пункт | Наименование учреждения | Сотрудн. (чел.) | Число мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Красновишерск | Районный ДК | 41 | 432 |
| 2 | п.Северный Колчим | Сельский ДК | 3 | 120 |
| 3 | д. Антипина | Сельский ДК | 3 | 69 |
| 4 | с.Верх-Язьва | Сельский ДК | 5 | 100 |
| 5 | п.Цепёл | Сельский клуб | 3 | 60 |
| 6 | д.Бычина | Сельский ДК | 5 | 76 |
| 7 | д.Яборова | Сельский клуб | 2 | 35 |
| 8 | п.Усть-Язьва | Сельский ДК | 3 | 360 |
| 9 | п.Данилов Луг | Сельский клуб | 2 | 60 |
| 10 | п.Булатово | Сельский клуб | 3 | 45 |
| 11 | п.Берёзовая Старица | Сельский клуб | 1 | 20 |
| 12 | п.Вишерогорск | Сельский ДК | 4 | 150 |
| 13 | п.Говорливый | Сельский клуб | 1 | 55 |
| 14 | п.Волынка | Сельский клуб | 2 | 60 |
| 15 | п.Сыпучи | Сельский клуб | 1 | 45 |
| 16 | п.Мутиха | Сельский клуб | 2 | 70 |
| 17 | п.Золотанка | Сельский клуб | 2 | 72 |
| 18 | п.Вая | Сельский клуб | 2 | 60 |
| 19 | п.Вёлс | Сельский клуб | 2 | 30 |
| 20 | г.Красновишерск | Музей | 2 | - |

Таблица 1.3.4 - Характеристика учреждений здравоохранения.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Сотрудн. (чел) | Число коек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красновишерск | МЛПУ «Красновишерская районная больница » | 614 | 170 |

Таблица 1.3.5 - Основные характеристики вокзалов.

| № пп | Населенный пункт | Наименование учреждения | Сотрудн. (чел.) | Пассажиро-поток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красновишерск | Автовокзал ОАО «Красновишерское АТП» | 3 | 250 |

Таблица 1.3.6 - Основные характеристики учреждений связи (почты, телеграф, узлы и пункты электросвязи и т.д.).

| № пп | Населенный пункт | Наименование учреждения | Сотрудн. (чел.) | Ср. кол-во посетителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красновишерск | Почтамт | 65 | 91 |
| 2 | г. Красновишерск | ОПС № 1 | 4 | 30 |
| 3 | г. Красновишерск | ОПС № 2 | 5 | 40 |
| 4 | г. Красновишерск | ОПС № 3 | 5 | 40 |
| 5 | п. Верх-Язьва | ОПС | 3 | 20 |
| 6 | п. Северный Колчим | ОПС | 2 | 20 |
| 7 | д. Антипина | ОПС | 3 | 20 |
| 8 | п. Цепёл | ОПС | 2 | 20 |
| 9 | д. Бычина | ПС | 1 | 20 |
| 10 | п. Усть-Язьва | ОПС | 3 | 20 |
| 11 | п. Вишерогорск | ОПС | 1 | 20 |
| 12 | п. Берёзовая Старица | ПС | 1 | 20 |
| 13 | п. Сыпучи | ПС | 1 | 20 |
| 14 | п. Мутиха | ОПС | 1 | 20 |
| 15 | п. Вая | ОПС | 2 | 20 |
| 16 | п. Вёлс | ПС | 1 | 20 |
| 17 | п. Золотанка | ПС | 1 | 20 |

На территории района изредка регистрируется природно-очаговая заболеваемость населения. К основным массовым инфекционным заболеваниям среди населения относятся:

- воздушно-капельные инфекции: менингококковая, грипп, грипп птиц;

- желудочно-кишечные: брюшной тиф, вирусный гепатит, дизентерия, пищевые токсико-инфекции;

- бруцеллез, мелиоидоз.

На всей территории района распространен клещевой энцефалит. Из общего числа населения, находящегося в очаге чрезвычайной ситуации, при аэрогенном (воздушном) пути передачи зараженными могут быть до 80%, заболевшими – до 40 %, при клещевом энцефалите, боррелиозе возможно заболевание 1-2 человек из 100-150 человек, подвергшихся укусу клеща.

Однако, с учетом сложившейся эпизоотической обстановки и прогноза существует реальная угроза появления на территории района новых, ранее не регистрировавшихся в последнее время болезней животных, а также грипп птиц и животных.

## 1.4 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одним из факторов техногенных опасностей являются объекты (производственные установки).

По данным обзора аварий, происшедших на действующих объектах основными причинами отказов являются:

- дефекты оборудования (3 %);

- брак  строительно-монтажных работ (25,8 %);

- нарушение правил технической эксплуатации (5,9 %);

- внутренняя эрозия и коррозия (4,0 %);

- механические повреждения (21,0 %);

- прочие (4,7 %).

Риск возникновения аварийной ситуации на территории объекта напрямую зависит от надежности функционирования технологического оборудования, запорной арматуры и трубопроводов, соблюдения технологических регламентов и квалификации персонала.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте могут быть:

- технический фактор (отказы арматуры и разъемных соединений, дефекты изготовления, коррозия);

- внешние воздействия (природного характера, механические повреждения, нагрев);

- события, связанные с человеческим фактором.

Перечень основных превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и снижению влияния их последствий.

- Определение наиболее важных направлений в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, требующих разработки территориальных нормативных правовых актов и иных актов, а также внесения изменений и дополнений в действующие документы в соответствии с действующим законодательством;

- Подготовка органов управления и связи, сил и средств жизнеобеспечения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, организация и проведение учений и тренировок органов управления и аварийно - спасательных формирований;

- Разработка и периодическое уточнение «Планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», особенно в предпаводковый и пожароопасный периоды;

- Организация работы КЧС, круглосуточного дежурства (при необходимости) оперативных групп в местах (на объектах) чрезвычайных ситуаций;

- Разработка и периодическое уточнение планов эвакуации населения из зоны чрезвычайных ситуаций;

- Организация взаимодействия с органами исполнительной власти, организациями, администрациями и руководством предприятий по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- Организация охраны общественного порядка в местах чрезвычайных ситуаций;

- Разработка предложений по финансированию мероприятий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Перечень дополнительных мероприятий при авариях на химически,  пожаро- и взрывоопасных объектах

- Контроль за состоянием коллективных средств защиты, использованием средств индивидуальной защиты;

- Организация проведения дополнительных мероприятий по защите продовольствия и воды;

- Организация проверки  работоспособности автоматических систем обнаружения и оповещения о возникновении аварии на объектах;

- Организация контроля на потенциально опасных объектах за выполнением правил противопожарной безопасности.

Перечень дополнительных мероприятий при крупномасштабных пожарах в населенных пунктах, лесных и торфяных пожарах

- Контроль за созданием искусственных водоемов и оборудованием подъездов к ним;

- Контроль за состоянием и исправностью гидрантов, задвижек, сетей водоснабжения.

При лесных пожарах

- Контроль работы лесопожарных служб;

- Контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ;

- Введение ограничений посещения отдельных, наиболее опасных участков леса, запрещение разведения костров в лесах в пожароопасный период;

- Контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- Внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- Организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора.

При пожарах.

- Контроль за состоянием лесов;

- Определение наличия всех видов водоисточников, их состояния  и возможность использования для тушения пожаров.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций природного характера.

Факторы природного характера, способствующие возникновению и развитию аварий, не носят интенсивный характер воздействия, тем не менее, исключать их проявления нельзя.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются климатические воздействия, которые не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья персоналу эксплуатируемых объектов и населению. Однако они могут нанести ущерб самим объектам, нарушить порядок их функционирования.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций биолого – социального характера.

В этом секторе чрезвычайных ситуаций нужно выделить в первую очередь источники распространения острых кишечных инфекций – места массового скопления людей и объекты общепита, водозаборы и очистные сооружения.

## 1.5 Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красновишерского муниципального района относится к вопросам, решаемых органами местного самоуправления. В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичной пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

В соответствие со ст. 76 Федерального закона от 22.07.2009 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливаются нормы по дислокации подразделений  пожарной охраны на территории поселений и городских округов, при этом прибытие первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать – 10 минут, в сельских поселениях – 20 минут.

Таблица 1.5.1 - Основные сведения о пожарных частях.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование ПЧ | Л/с (чел) | Техн. (ед) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красновишерск | 100 ПЧ | 40 | 6 единиц |
| 2 | д. Губдор | МПС | 1 | 1 |
| 3 | п. Усть-Язьва | МПС | 1 | 1 |
| 4 | п. Северный Колчим | МПС | 1 | 1 |
| 5 | п. Верх-Язьва | МПС | 1 | 1 |
| 6 | д. Бычина | МПС | 1 | 1 |
| 7 | п. Вишерогорск | МПС | 1 | 1 |
| 8 | п. Мутиха | МПС | 1 | 1 |
| 9 | п. Вая | МПС | 1 | 1 |
| 10 | п. Вёлс | МПС | 1 | 1 |

В настоящее время на территории Красновишерского муниципального района требования ст. 76 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не выполняются.

Согласно нормативам при расчете радиуса обеспечения пожарной безопасности средняя скорость машин составляет 40 км/ч, а время прибытия прибытие первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут (сельские поселения).

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии с федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» при организации проходов, проездов и подъездов пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям предъявляются следующие требования.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 × 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Организация проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям, подъездов пожарной техники к рекам и водоемам для забора воды, а также устройство источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории сельских поселений и городских округов  более подробно уточняется при разработке генеральных планов сельских поселений и городских округов.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

# 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Ежегодно распоряжением главы района о мерах по усилению охраны лесов в районе на текущий год принимается План основных мероприятий по усилению охраны лесов от пожаров.

В целях недопущения распространения огня на большие территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- создание противопожарных барьеров;

- уход за пожарными барьерами;

- строительство противопожарных дорог;

- ремонт и содержание противопожарных дорог;

- проведение контролируемых выжиганий.

Информационно-справочные материалы по поисково-спасательным, аварийно-спасательным и нештатным аварийно-спасательным формированиям на территории Красновишерского муниципального района приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1  – Состав  основных сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории Красновишерского муниципального района.

| № п/п | Наименование подразделения (адрес) | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-ПЧ 2-ОФПС (г. Красновишерск, ул. Гагарина 38) | л/с 64чел, 7 единицы техники | 1 мин | 20 мин |
| 2 | Группа охраны обществен ного порядка (г. Красновишерск, Карла Маркса 17) | л/с 21чел, 4 единицы техники, | 1 мин | 30 мин |
| 3 | МЛПУ Красновишерская районная больница (г. Красновишерск, ул. Победы ,1А) | л/с 6чел, 2 единицы техники | 1 мин | 30 мин |
| 4 | Участок №4 БЭС филиала ОАО и ЭиЭ «Пермэнерго» (г.Красновишерск, ул.Гагарина 34А) | л/с 3 чел, 1 единица техники | 10 мин | 25 мин |
| 5 | МПС Усть-Язьвинское с/поселение п.Усть-Язьва | л/с 1 чел, 1 единица техники | 15 мин | 60 мин |
| 6 | МПС Верх-Язьвинское с/поселение п.Верх-Язьва | л/с 1 чел, 1 единица техники | 1 мин | 20 мин |
| 7 | МПС Мутихинское с/поселение п. Мутиха | л/с 2чел, 1 единица техники | 10 мин | 75 мин |
| 8 | МПС Вишерогорское с/поселение п.Вишерогорск | л/с 1 чел, 1 единица техники | 10 мин | 35 мин |
| 9 | МПС Вайское с/поселение п.Вая | л/с 1 чел, 1 единица техники | 15 мин | 150 мин |
| 10 | Красновишерский ЭТУС ул. Дзержинского, 8 | л/с 2чел, 1 единица техники | 60 мин | 120 мин |
| 11 | Красновишерская эксплуатационная служба АТП-филиал ЗАО «Фирма Уралгазсервис» | л/с 2чел, 1 единица техники | 40 мин | 1 час. |
| 12 | КЧС и ПБ при администрации Красновишерского района (г.Красновишерск, ул.Дзержинского, 4а) | л/с 5 чел, 1 единица техники | 40 мин. | 1 час |

Организацию и проведение профилактических и лечебных мероприятий, принятие мер противоэпидемиологического характера по недопущению распространения инфекционных болезней животных осуществляет ветеринарные участки и пункты.

Таблица 2.2 – Основные характеристики ветеринарной службы

| № п/п | Наименование ветслужбы | Местоположение | Численность персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал Соликамской СББЖ | г. Красновишерск | 5 |

В случае возникновения чрезвычайной ситуации для перевозки (эвакуации) населения, проведения инженерных и аварийно-спасательных работ может быть привлечена инженерная техника предприятий и организаций Красновишерского муниципального района.

Потенциальными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера  являются лесные пожары.  Факторы опасности природного характера могут способствовать развитию аварий, исключать их проявления нельзя. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения и персонала эксплуатируемых объектов, однако они могут нанести ущерб самим объектам, нарушить порядок их функционирования.

Потенциальными факторами чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера являются источники распространения острых – кишечных инфекций – места массового скопления людей и объекты общепита.

Небольшое количество объектов АПК снижает вероятность возникновения и распространения болезней домашней птицы и животных, но существует угроза появления новых, ранее не зарегистрированных болезней животных и птиц.

## 2.1 Инженерно-технические  мероприятия  гражданской обороны.

Основными задачами ИТМ ГО являются защита населения и обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики на территории района.

Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости производственных зданий и сооружений, оборудования, коммунально-энергетических систем к воздействию поражающих факторов источников ЧС.

Инженерно-техническими мероприятиями осуществляется повышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и производства в целом, а также создание условий для его быстрейшего восстановления, повышения степени защищенности людей от поражающих факторов ЧС.

К ним относятся:

- Создание на всех опасных объектах системы автоматизированного контроля за ходом технологических процессов, уровней загрязнения помещений и воздушной среды опасными веществами и пылевыми частицами.

- Создание локальной системы оповещения о возникновении ЧС персонала объекта, населения, проживающего в опасных зонах (радиационного, химического и биологического заражения, катастрофического затопления и т. п.).

- Накопление фонда защитных сооружений и повышение защитных свойств убежищ и ПРУ в зонах возможных разрушений и заражения.

- Сокращение запасов и сроков хранения взрыво-, газо- и пожароопасных веществ, обвалование емкостей для хранения, устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических установок.

- Локализация аварийной ситуации, тушение пожаров, ликвидация последствий аварий и восстановление нарушенного производства.

- Дублирование источников энергоснабжения.

- Защита водоисточников и контроль качества воды.

- Герметизация складов и холодильников в опасных зонах.

- Защита наиболее ценного и уникального оборудования.

10. Защита с/х животных и растений.

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз.

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации.

Для уменьшения потерь населения и повышения устойчивости работы организаций на территории района в военное время потребуется проведение ряда мероприятий, направленных на защиту и обеспечение жизнедеятельности населения, проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, устойчивой работы организаций района, сельскохозяйственного производства в возможных условиях радиоактивного заражения местности и отсутствия электроснабжения.

## 2.2 Районное звено КПЧС Красновишерского муниципального района и ее функционирование.

Районное звено КПЧС организационно входит в районную подсистему Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории района, а в случае их возникновения - для ликвидации их последствий, обеспечения безопасности населения, защиты окружающей среды и уменьшения причиненного ущерба.

Составной частью областной подсистемы КПЧС является подсистема КПЧС Красновишерского муниципального района, состоящая, в свою очередь из объектовых подсистем КПЧС предприятий и организаций, расположенных на территории района.

Организация, состав сил и средств, порядок деятельности звеньев КПЧС муниципального и объектового уровня определяются положениями, утверждаемыми соответствующими органами местного управления и руководителями организаций.

На всех уровнях КПЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.

Координирующими органами районного звена КПЧС являются:

- на местном уровне, охватывающем территорию района, - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красновишерского муниципального района;

- на объектовом уровне, охватывающем территорию организации - объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям являются:

- на местном уровне – отдел гражданской защиты и мобилизационной подготовки  администрации Красновишерского муниципального района;

- на объектовом уровне - отделы (секторы или специально назначенные лица) по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Постоянно действующие органы управления РСЧС и ее звеньев создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном действующим законодательством.

Органами повседневного управления районного звена КПЧС являются:

- единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС-01), оперативно-дежурные службы всех уровней;

- дежурно-диспетчерские службы и специализированные подразделения предприятий и организаций.

Силами и средствами КПЧС всех уровней являются специально подготовленные силы и средства исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В состав сил и средств КПЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и силы КПЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениям органов местного самоуправления и руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов управления и сил КПЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В исключительных обстоятельствах, связанных с необходимостью экстренного проведения спасательных и других неотложных работ, допустима мобилизация трудоспособного населения  и транспортных средств граждан.

Единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Красновишерского муниципального района входит в единую дежурно диспетчерскую службу Пермского края.

ЕДДС муниципального района и ДДС предприятий и организаций функционируют в трех режимах мирного времени (повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации), а также при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение, в условиях военного положения и в военное время.

## 2.3 Основные мероприятия по защите населения от ЧС.

Комплекс мероприятий, направленных на защиту людей от поражающих воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствий, обеспечению смягчения этих воздействий, оказание людям помощи в условиях чрезвычайных ситуаций включает в себя:

- оповещение населения об опасности, его информировании о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- мероприятия инженерной защите населения;

- мероприятия радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия;

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по подготовке к защите проводятся заблаговременно с учетом возможных опасностей и угроз.

Объемы, содержание и сроки проведения мероприятий по защите населения определяются на основании прогнозов природной и техногенной опасности на соответствующих территориях, исходя из принципа разумной достаточности, с учетом экономических возможностей по их подготовке и реализации.

### 2.3.1 Организация оповещения населения.

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

В первую очередь проводится оповещение органов управления и ответственных должностных лиц, принимающих решения на проведение конкретных мероприятий по защите населения и аварийно-спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций.

Основными уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются территориальный, местный и объектовый.

К местному уровню относятся системы оповещения города или сельского района. Задачами систем оповещения местного уровня являются оповещение должностных лиц данного уровня и органов управления объектового уровня, а также населения, проживающего на территории, охватываемой системой оповещения этого уровня.

### 2.3.2 Эвакуационные мероприятия.

Одним из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций является эвакуация. В отдельных ситуациях (затопления, длительное радиоактивное загрязнение местности и т.д.) этот способ является наиболее эффективным способом защиты.

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения:

- упреждающая (заблаговременная);

- экстренная (безотлагательная).

В случае возникновения ЧС с опасными поражающими воздействиями проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Экстренная эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации, выделяют общую и частичную эвакуацию.

Одним из специфических способов эвакуации является рассредоточение населения. Рассредоточение населения - это организованный вывод его из потенциально опасных зон и размещение на безопасной территории.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

При пожарах в пределах поселения (лесополоса, жилой сектор, ОЭ) эвакуация проводится самостоятельно.

### 2.3.3 Укрытие населения в защитных сооружениях.

Укрытие населения в защитных сооружениях имеет важное значение, а в связи с трудностью и даже в ряде случаев невозможностью при необходимости полной эвакуации населения из больших городов значение этого мероприятия резко возросло.

Укрытие людей в защитных сооружениях в сочетании с другими способами защиты (эвакуация населения, использование индивидуальных средств защиты) - обеспечивает эффективное снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

### 2.3.4 Использование средств индивидуальной защиты.

По предназначению СИЗ подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), по принципу защитного действия - на средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего типов.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы и респираторы и простейшие средства защиты (противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки).

К средствам защиты кожи относится специальная защитная одежда из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также может использоваться бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

При угрозе выбросов СДЯВ рабочим и служащим выдаются имеющиеся на предприятии СИЗ (Ч +24 час).

Аварийно-спасательным формированиям, рабочим и служащим ПОО СИЗ выдаются немедленно после получения сигнала (Ч+30 мин).

### 2.3.5 Медицинские мероприятия по защите населения.

Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и в местах размещения эвакуированного населения.

Химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций и используемые либо самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи включены в состав медицинских средств индивидуальной защиты.

Непосредственно в очаге поражения организуется оказание пораженным первой медицинской и первой врачебной помощи, а в расположенных за пределами очага лечебных учреждениях оказывается квалифицированная и специализированная медицинская помощь. Первая медицинская помощь оказывается на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи самими пострадавшими, прибывающими командами спасателей.

Обстановка в районах катастроф может осложняться резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и, в связи с этим, опасностью возникновения и распространения инфекционных, главным образом желудочно-кишечных, заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период ликвидации медико-санитарных последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-надзорными органами.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и стационарного лечения больных приводится в готовность ЦРБ г. Красновишерск (Ч+30 мин).

Для оказания медицинской помощи пострадавшим приводится в готовность бригада экстренной медицинской помощи (Ч+30 мин).

# 3. ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ МАРШРУТАМ.

# Text boxes

Для служебного пользования

## Отчет по муниципальному контракту от 27.07.2010 г.

045/10 ПЗ

33

2

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

ГАП

Тюмин Н.В.

Латынина Т.В

Баранов С.В.

Ширинкин А.И.

Тюмин Н.В.

Листов

Лист

Лит.

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Разраб.

Пров.

. ГИП

Утвердил

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

ТОМ 4

Таблица 1.5.1 – Обеспечение пожарной безопасности на территории Красновишерского муниципального района.