Общество с ограниченной ответственностью

Архитектурно-планировочная мастерская

Директор ООО «Мастер СВ»

____________/Баранова З.М./

«_____»______________ 2010 г.

Шифр. № 045/10 ПЗ

Экз. № _____________

Красновишерский муниципальный район

Пермского края

Схема территориального планирования

Руководители проекта:

Исполнительный директор 						Баранов С.В.

Главный инженер проекта						Ширинкин А.И.

Главный архитектор проекта						Тюмин Н.В.

Красновишерск-Пермь

2010

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1:

Положения о территориальном планировании

(Утверждаемая часть).

ТОМ 2:

Проектные графические материалы

- Схема административных границ, М 1:100 000.

- Схема современного использования территории, М 1:100 000.

- Схема границ земель государственного лесного фонда, М 1:100 000.

- Схема границ зон с особым режимом использования, М 1:100 000.

- Схема границ объектов культурного наследия, М 1:100 000.

- Схема объектов и территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, М 1:100 000.

- Схема размещения основных месторождений, М 1:100 000.

- Схема функционального зонирования межселенной территории,

М 1:100 000.

- Схема особо охраняемых природных территорий и развития туризма, М 1:100 000.

- Схема транспортной инфраструктуры, М 1:100 000.

- Основной чертеж, М 1:100 000.

ТОМ 3:

Обосновывающие материалы

- Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования  (Пояснительная записка).

ТОМ 4:

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

ТОМ 5:

Объекты культурного наследия.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ТОМ 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.	6

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  РАЗРАБОТКИ  СХЕМЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО	6

ПЛАНИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ.	6

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ.	13

2.1. Климат.	13

2.2. Рельеф и гидрография.	14

2.3. Почвенный покров и растительность.	15

2.4. Геологические условия.	20

2.5	Гидрогеология.	25

2.6 Инженерно-геологические условия.	31

2.7 Обеспечение района природными ресурсами.	36

2.7.1 Полезные ископаемые.	36

2.7.2 Земельные ресурсы.	43

2.7.3 Лесные ресурсы.	45

2.7.4 Рекреационные ресурсы.	58

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.	60

3.1 Проект районной планировки 1985 года.	60

3.1.1	Земельные угодья и предложения проекта по изменению	60

земельного баланса.	60

3.1.2  Исторически сложившаяся структура населенных пунктов.	62

3.1.3 Оценка территории по природным факторам.	63

3.2 Экономическая база муниципального района.	64

3.2.1 Демографическая ситуация.	64

3.2.2 Трудовые ресурсы.	67

3.2.3 Экономический потенциал Красновишерского муниципального района…......	70

3.3 Система культурно-бытового обслуживания.	70

3.3.1 Образование.	71

3.3.2 Здравоохранение.	78

3.3.3 Культура, физическая культура и спорт.	83

3.3.4 Молодежная политика.	86

3.4 Транспортная инфраструктура.	88

3.5 Ограничения использования территорий.	95

3.6 Сельское хозяйство и промышленность.	102

3.7 Жилищно-коммунальное хозяйство.	105

4.ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.	108

4.1 Анализ административно-территориальной и градостроительной  организации Красновишерского муниципального района Пермского края.	108

4.1.1 Основные положения.	108

4.1.2 Административно-территориальное устройство Красновишерского муниципального района.	109

4.1.3 Трансформация  системы  расселения  Красновишерского  муниципального района.	111

4.1.4 Система расселения в опорном каркасе Пермского края.	118

4.1.5 Планируемые мероприятия по развитию системы расселения на перспективу.	119

4.2 Развитие жилищного строительства.	121

4.3 Развитие социальной инфраструктуры.	123

4.4 Развитие транспортной инфраструктуры.	129

4.5 Развитие промышленного комплекса.	131

4.5.1 Потенциальные возможности Красновишерска, его преимущества.	131

4.5.2 Основные направления диверсификации экономики Красновишерского муниципального района.	135

4.5.3 Сценарии развития экономики района.	140

4.6 Развитие инженерной инфраструктуры.	141

4.7 Инженерная подготовка территории.	143

4.8 Объекты культурного наследия.	144

4.9 Санитарная очистка территории.	148

4.10 Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты туризма и спелеологии.	150

4.10.1 Особо охраняемые природные территории.	150

4.10.2 Перспективные территории для расширения сети особо охраняемых природных территорий.	158

4.10.3 Развитие туризма на территории района.	160

4.11 Экологические условия Красновишерского муниципального района.	162

4.11.1 Основные техногенные факторы и их воздействие на окружающую среду.	162

4.11.2 Природно-геологические факторы воздействия на окружающую среду и геолого-экологические условия.	167

4.11.3 Комплексная оценка экологического состояния природной среды и геоэкологический потенциал.	173

4.11.4 Мероприятия по охране окружающей среды.	176

# ВВЕДЕНИЕ.

# ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  РАЗРАБОТКИ  СХЕМЫ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

# ПЛАНИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ.

Разработка Схемы территориального планирования муниципального образования «Красновишерский муниципальный район» осуществлялась в соответствии с муниципальным контрактом от 27.07.2010 г. на выполнение проектных работ между администрацией Красновишерского муниципального района и ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ».

Состав, содержание и назначение схемы территориального планирования определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные положения схемы территориального планирования отражают комплекс мероприятий, обеспечивающий долгосрочное устойчивое социально-экономическое развитие муниципального района на 20-25 лет.

Цель работы - разработка основополагающего документа территориального планирования Красновишерского муниципального образования Пермского края в соответствии с действующим  законодательством РФ.

Схема территориального планирования муниципального района является основой для дальнейшей разработки (детализации) документов территориального планирования сельских поселений и населенных пунктов, входящих в состав Красновишерского муниципального района.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности - социальных, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (глава 3, статья 9).

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений в части использования территориальных ресурсов, а также, может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей пять подсистем: природно-ресурсную, социально - демографическую, эколого - природопользовательскую, производственно - экономическую и инженерно-инфраструктурную.

Задача разработки схемы территориального планирования заключается в определении основных направлений и параметров пространственного развития, совершенствования территориальной организации Красновишерского муниципального района.

Реализация данных мероприятий направлена на создание благоприятной среды проживания населения, достигаемое путем развития социальной, транспортной, производственной, инженерной инфраструктуры  района, а также сбалансированного  использования  (освоения) ресурсной  базы  района.

Общей социально-экономической и градостроительной, стратегической целью схемы территориального планирования Красновишерского муниципального района является формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории района, достижение достаточного уровня ее социально-экономического развития.

Определение перспективных «точек роста» и формирование (реконструкция) транспортных коридоров на территории района не должно создавать территориальных диспропорций, касающихся качества жизни людей района, проживающих в различных сельских поселениях.

Цель устойчивого развития территориальной системы Красновишерского муниципального района - оптимизация пространственной организации хозяйствующих субъектов, системы расселения, рынка труда, структуры и качественного состояния трудовых ресурсов, сохранение и приумножение всех ресурсов, в том числе уникальной  исторической среды, для будущих поколений.

Важной стратегической задачей схемы территориального планирования является восстановление утраченного потенциала района, с целью восстановления потерянных за годы реформ позиций.

Стратегия развития Красновишерского муниципального района направлена на стабилизацию ситуации и стимулированию последующего роста, что соответствует поставленной в схеме главной экономической идее проекта – достижение высокого уровня социально-экономического развития района, соответствующего потенциальным возможностям территории.

Рост экономического потенциала должен осуществляться как за счет восстановления утраченного потенциала, так и за счет его дальнейшего  развития,  при максимальном использовании конкурентных преимуществ территории, в целях  повышения промышленного,  рекреационного и инфраструктурного освоения территории.

Состав задач, решаемых  при разработке  Схемы территориального планирования  Красновишерского муниципального района:

Блок задач по оценке существующего состояния района.

- Анализ экономико-географического положения и роли Красновишерского муниципального района  в системе Пермского края и  Уральско-Приволжского региона в целом;

- Общий анализ существующей социально-экономической ситуации, сложившейся в муниципальном образовании и перспектив (тенденций) ее развития;

- Оценка природно-ресурсного потенциала муниципального района;

- Оценка социально-демографической ситуации, тенденции ее развития;

- Анализ состояния  транспортной сети  на территории района;

- Оценка существующей внешней инженерной инфраструктуры района;

- Анализ состояния инфраструктуры  населенных пунктов;

- Анализ сложившейся системы  расселения;

- Анализ существующего опорно-планировочного каркаса  территории района;

- Выявление проблем пространственной организации территории Красновишерского муниципального района на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых

градостроительных решений;

- Оценка ландшафтного, рекреационно-туристического потенциала района;

- Оценка экологического состояния территории района.

Блок задач (мероприятий) по перспективному территориальному планированию.

Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования территории с установлением зон различного целевого назначения и ограничений на их использование. Определение основных направлений рационального размещения лесопромышленной, сельскохозяйственной и иных отраслей;

Оптимизация системы расселения на территории района, формирование сбалансированной межпоселенческой системы центров обслуживания, образования и здравоохранения;

Определение вариантов размещения и параметров объектов капитального строительства районного значения (жилищного строительства, производственных объектов и объектов социального обслуживания, автодорог, объектов инженерной инфраструктуры), планируемых в результате анализа развития территории муниципального района, как комплексного объекта со своими уникальными территориальными возможностями;

Одной из важнейших задач данной работы является подготовка предложений по формированию эффективной транспортной сети Красновишерского муниципального района, поскольку отсутствие (или недостаточное наличие) межрегиональных, региональных и местных транспортных коридоров создает значительные сложности в развитии и востребованности Красновишерского муниципального района.

Развитие межрегионального транспортного коридора создаст условия для активного включения района в систему транспортных связей Европейской части России;

Расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

Развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе инфраструктуры отдыха и туризма;

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Красновишерского муниципального района.

Определение мероприятий с целью обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью, эффективной работы всех структур здравоохранения.

Обеспечение доступности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также обеспечение отдыха детей в каникулярное время;

Создание условий для сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

Стабилизация экологической ситуации, восстановление и сохранение природных ландшафтов;

Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов.

Планируемые результаты разработки и реализации Схемы территориального планирования  Красновишерского муниципального района.

Определение приоритетов, очередности (последовательности) решения задач развития территории Красновишерского муниципального района;

Обеспечение условий для разделения полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории Красновишерского муниципального района;

Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления;

Подготовка оснований по изменению административного устройства муниципального района в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории района, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления;

Подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов об изменении границ земель и территорий (при необходимости);

Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и/или изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных) нужд.

Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц в области градостроительства, а именно правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района. Выработка предложений по формированию инвестиционных зон активного экономического развития производственного и общественно-дКрасновишерого назначения и  определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства местного значения;

Создание информационных ресурсов обеспечения градостроительной деятельности.

Мероприятия по разработке Схемы территориального планирования Красновишерского муниципального района осуществляются в несколько этапов:

1. Сбор, систематизация и первичный  анализ исходной информации;

2. Комплексная оценка  территориальной системы района, анализ существующего

положения района в разрезе отраслевых блоков;

3. Разработка предложений по перспективному развитию района;

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

5. Рассмотрение материалов проекта заказчиком работ и заинтересованными

сторонами;

6. Корректировка  проекта в соответствии с заявленными  предложениями и

замечаниями;

7. Согласование и утверждение проекта Схемы территориального планирования Красновишерского муниципального района.

Главные положения планировочной концепции развития района должны включать в себя следующие аспекты:

- оптимизация существующих и формирование новых планировочных осей, узловых «точек роста», что должно обеспечить поддержку опорного каркаса территории;

- четкое и понятное функциональное зонирование территории, позволяющее обоснованно привлекать к освоению новые территориальные ресурсы по мере их востребования различными отраслями экономики, социальной сферы, интересами  муниципального образования.

Важным направлением развития экономики района должна стать индустрия туризма, использующая имеющийся большой ландшафтно-рекреационный  потенциал и значительные туристические ресурсы.

Показатели развития территориальной системы, приведенные в проекте, по ряду позиций являются самостоятельной разработкой авторского коллектива, обобщают прогнозы, предложения и намерения органов региональной власти Пермского края, территориальных управлений государственных органов власти по Пермскому краю, и во многом – предложения руководителей различных структурных подразделений администрации Красновишерского муниципального района.

Схема территориального планирования Красновишерского муниципального района Пермского края подготовлена в соответствии с требованиями и нормами следующих документов:

● Градостроительный кодекс РФ;

● Земельный кодекс РФ;

● Лесной кодекс РФ;

● Водный кодекс РФ;

● Федеральный закон «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»;

● Устав  Красновишерского муниципального района Пермского края;

● Положения «Схемы территориального планирования Пермского края»,

разработанной Научно-проектным институтом пространственного планирования

«Энко», г. Санкт – Петербург.

Исходная информация, необходимая для разработки проекта предоставлялась  подразделениями  региональной  и муниципальной власти, отделом статистики Красновишерского муниципального района, территориальным  отделом Роснедвижимости по Красновишерскому муниципальному району Пермского края, дорожным агентством Пермского края, Министерством сельского хозяйства ПК, иными органами управления, предприятиями, научно-исследовательскими организациями.

В работе также были использованы:

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских

и сельских поселений;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства.

Основные положения». М., Минстрой России, 1997 г.;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.01-85*2 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

приложение 3;

- СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* Методики расчета потребности тепловой энергии на

отопление, вентиляцию и водоснабжение жилых и общественных зданий и

сооружений.

При проектировании были использованы следующие графические документы: карта геологического строения, почвенная карта, карта растительности, природных полезных ископаемых, лесхозов и другие картографические материалы, которые были разработаны проектными организациями и научно-исследовательскими институтами.

Проектная документация разработана проектной организацией ООО «Мастер СВ».

- СВИДЕТЕЛЬСТВО №505 от 01.04.2010 г. СРО «Объединение» г. Санкт-Петербург;

- ЛИЦЕНЗИЯ № ГС-4-59-02-26-0-5903074267-009577-1 от 21.04.2008 г. на осуществление ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ I и II УРОВНЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ;

- ЛИЦЕНЗИЯ № УРГ-02183Г ОТ 10.09.2007 г. на осуществление ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

- ЛИЦЕНЗИЯ № УРГ-02184К ОТ 10.09.2007 г. на осуществление КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- ЛИЦЕНЗИЯ УФСБ № 991 от 11.06.2009 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ.

| Директор ООО «Мастер СВ» | З.М.Баранова |
| --- | --- |
| Исполнительный директор | С.В.Баранов |
| Главный инженер проекта | А.И.Ширинкин |
| Главный архитектор проекта | Н.В.Тюмин |
| Специалист по геоинформационным технологиям | С.С.Вавилов |
| Ведущий специалист проекта | Т.В.Латынина |
| Ведущий специалист по сбору и систематизации исходной информации | К.В.Малютин |
| Архитектурно-планировочные решения | О.Д.Фоменко |
| Дороги, транспорт | А.А.Емельянов |
| Природно-геологическая характеристика | А.В.Коноплев |
| Экологические проблемы и пути их решения, основные природоохранные мероприятия | И.С.Копылов |
| Туризм, рекреация | Н.В.Николаев |
| Объекты культурного наследия | Н.В. Смирнов |
| Электро-, тепло- и газоснабжение | Г.Е.Усов |
| Водоснабжение и канализация | Н.М.Тихомиров |
| Организация и проведение выездных работ на территории района | М.Н.Лавров В.К.Лапонов |
| Компьютерное оформление | О.Р.Касимова |

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ.

## 2.1. Климат.

По климатическому районированию территория района относится к зоне умеренных широт, входя в состав Атлантико-континентальной области, где атлантический воздух превращается в континентальный. Климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной и снежной зимой и коротким летом.

Рисунок 2.1.1 - Климатическая карта северо-восточных районов Пермского края.

На распределение температуры воздуха, атмосферных осадков и других метеорологических элементов оказывает влияние характер строения поверхности района, снежный покров, удерживающийся 170-190 дней, растительный покров, распределение водных объектов. Температура воздуха подвержена большим сезонным и суточным колебаниям. Тепловой режим определяется условиями солнечной радиации, циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности, высотой места над уровнем моря, особенностями рельефа.

В климатическом отношении территория района наименее комфортная часть Пермского края со среднегодовой температурой воздуха  -0,8( (данные метеостанции Усть-Улс, высота над уровнем моря 231 м). Средняя температура самого холодного месяца - января составляет  -17,6(, июля - +15,8(. Зимой столбик термометра может опускаться до -50(. Летом – самая высокая температура -  +36(. Продолжительность отопительного сезона составляет 249 дней, что обуславливает более высокие энергетические затраты по сравнению с южнее расположенными территориями. Безморозный период – 84 дня, сумма температур  100 и выше – 13710, что делает здесь проблематичным развитие такой отрасли сельского хозяйства, как растениеводства. Среднегодовая скорость ветра 2,4 м/сек.

Здесь выпадает самое большое количество осадков в области – 700-1000 мм в год (Усть-Улс -716 мм, Полюдов Камень (высота 529 м) – 1077 мм). Более 70% от  их количества приходится на теплую половину года, 33% - на  летние месяцы. Средняя высота снежного покрова составляет около 1 м (в лесу), максимальная – 1,5 и более метров. В третьей декаде декабря высота снежного покрова превышает 50 см. В лесу снег высотой до 40 см сохраняется до конца мая. В предгорной части эти показатели еще выше. Об этом свидетельствуют данные метеостанции Полюдов Камень.

Природно-климатические условия усложняют работу на открытом воздухе (лесозаготовки, открытая добыча полезных ископаемых), требуют значительных затрат на обслуживание транспортной сети.

Резко выражены сезоны года: довольно суровая снежная зима с незначительными оттепелями, поздняя прохладная и сравнительно сухая весна, короткое и жаркое лето и влажная прохладная осень.

Зима (ноябрь - март) - холодная, малоснежная. Морозы устойчивые, погоды пасмурные, чередующиеся со снегопадами, иногда бывают оттепели. Дневная температура воздуха в январе -17° (мин. -50°), ночная -22°. Сильные морозы сопровождаются туманами. Снежный покров устанавливается в начале ноября, к концу зимы сильно уплотняется и достигает толщины в среднем 70 см. Почва промерзает на глубину 1.3 м. В конце зимы часто метели.

Весна (апрель - май) - прохладная, на юге во второй половине теплая. На севере территории погода морозная, пасмурная со сменой снегопадов, моросящих дождей, на юге осадков выпадает мало. Снежный покров сходит в конце апреля. Заморозки бывают до начала июня.

Лето (июнь - август) - умеренно теплое с частыми, обильными дождями иногда грозового характера. Днем температура 16 -22 (макс 35 ), по ночам опускается до 10 -12°. В конце июня в лесах появляется много комаров, оводов, мошкары.

Осень (сентябрь - октябрь) - погода прохладная, преимущественно пасмурная, дождливая. Ночью возможны заморозки. В конце сезона выпадает снег.

## 2.2. Рельеф и гидрография.

Рельеф района отражает его географическое положение и представлен всеми разновидностями, известными в пределах области (Рисунок  3.2). Крайняя западная часть принадлежит Язьвинско-Вишерской низменности Приуральской равнины. Далее к северо-востоку следуют южные отроги Тиманского Кряжа и предгорье, именуемое Ямжачной Пармой. Восточная часть района представлена среднегорным рельефом, выраженным цепочками субмеридиональных хребтов. На правобережье р. Вишера и левобереье р. Улс протягиваются хребты: Березовый, Золотой и Кваркуш; на левобережье р. Вишера – Муравьиный, Молебный, Тулымский и другие. В районе находятся почти все наивысшие точки рельефа, в том числе и самая высокая – г. Тулымский Камень (1469 м).

Гидросеть района представлена  бассейном р. Вишера, в котором все крупные притоки впадают слева и носят названия Мойва, Велс, Улс, Щугор, Язьва. Общее очертание гидросети сложное, древовидное. Характер течения верхних течений основных рек существенно отличается от низовий и наклоном продольного профиля и полноводностью.

Рисунок  2.2.1  - Рельеф и гидрография территории.

Режим рек. Весеннее половодье на реках начинается в конце второй-начале третьей декады апреля и заканчивается в среднем во второй половине июня. Летняя межень продолжается до конца августа – начала сентября, сменяясь осенними паводками продолжительностью от 10 дней до 2 месяцев и более. Средняя продолжительность осеннего ледохода составляет 10 – 15 дней. Реки замерзают в конце октября – начале декабря. Продолжительность ледосостава колеблется от 170 до 185 дней. Средняя толщина льда на реках составляет 60 – 80 см, а в суровые и малоснежные зимы – 1 м и более.

В реки впадает довольно много ручьев и ключей, иные из них совсем коротки — около 2 м. Ключи приурочены к ложбинам, но иногда встречаются и на возвышенностях, вызывая заболачивание.

## 2.3. Почвенный покров и растительность.

Почва – открытая подсистема в сложных природных системах геохимических ландшафтов. Почвы являются фильтром для многих минеральных и органических загрязняющих веществ. Первый техногенный "удар" (наряду с растительным покровом) принимают на себя верхние, обогащенные гумусом, горизонты почв. Состав и количество удерживаемых почвой элементов зависит от содержания в почве и состава гумуса, кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий, сорбционной способности, биологического поглощения. Наиболее низкое содержание микроэлементов обнаруживается в песках и супесях, несколько выше – в покровных суглинках и самое высокое – в глинах. Почва, обладая ярко выраженной катионной поглотительной способностью, хорошо удерживает положительно заряженные ионы металлов. Постоянное поступление их даже в малых количествах в течение продолжительного времени способно привести к существенному накоплению металлов в почвах.

На территории района наиболее широко развиты подзолистые, горные подзолистые, и горные бурые лесные почвы. В меньшей степени развиты  сильноподзолистые, горные луговые, горные дерново-подзолистые и аллювиальные дерновые кислые почвы (Рисунок  2.3.1).

|  | Наименование почв Почвообразующие породы Каменистость |
| --- | --- |

Рисунок 2.3.1 - Почвенная карта Красновишерского муниципального района.

ГОРНЫЕ ЛУГОВЫЕ почвы развиваются в горных районах под травянистой растительностью высокогорных субальпийских лугов в условиях холодного и влажного климата. Образуются горные луговые почвы под действием дернового почвообразовательного процесса и в результате интенсивного гумусообразования. Количество гумуса определяется характером растительности и химическим составом почвообразующих пород. Почвы этого типа не имеют аналогов в равнинных природных зонах. Все почвы этого типа относятся к землям государственного лесного фонда и государственного земельного запаса и в сельском хозяйстве не используются.

Профиль горных луговых почв мощный отличается серыми тонами в окраске (см. Рисунок ). В профиле выделяется дерновый горизонт (Ад) интенсивно пронизанный корнями и содержащий много органического вещества. Гумусовый горизонт (А) имеет темную окраску с буроватым оттенком, мелкокомковатую структуру и мощность 20 – 25 см. Содержание гумуса здесь 10 – 12% и резко уменьшается с глубиной. В гумусово-переходном горизонте (АВ) количество гумуса составляет около 2%. Реакция кислая (рНKCl 4,5 – 5,0). Для профиля характерно включение щебня и гравия. На крутых склонах почвы легко эродируются.

ГОРНЫЕ ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ формируются в горно-таежных лесах в условиях горно-увалистого рельефа на элювии массивно-кристаллических пород. В горах лесной пояс с горными подзолистыми почвами расположен ниже зоны горных тундровых почв. Все горные подзолистые почвы расположены на землях государственного лесного фонда и землях государственного запаса. По генетическим признакам почвы горных районов аналогичны почвенным типам равнин, но отличаются меньшей мощностью и каменистостью почвы. Горные подзолистые почвы имеют вполне развитый профиль, типичный для подзолистых почв.

Мощность лесной подстилки (Ао) с моховым покровом составляет 5 – 8 см. Ниже залегает подзолистый горизонт (А2) характерного белесоватого цвета мощностью 12 – 15 см. Иллювиальный горизонт (В) имеет плотное сложение и коричневато-бурую окраску. В почве находятся элементы скелета, представленные слабо выветрившимися щебнями горной породы. Материнская порода (С) имеет более светлую окраску, и является по происхождению элювиальным суглинком. Подстилающими породами служат каменноугольные и девонские известняки, известковистые песчаники, плотные глинистые сланцы. По химическим и физико-химическим свойствам горные подзолистые почвы близки к соответствующим подзолистым равнинным почвам. Реакция по всему профилю кислая (рНKCl 3,8 – 4,2). Содержание гумуса в верхних горизонтах относительно высокое (2 – 3%). В составе гумуса преобладают фульвокислоты, которые придают почве светлую окраску. В почве содержится относительно много общего фосфора и особенно калия. Подвижных форм этих элементов чрезвычайно мало. Содержание подвижного азота высокое. Для земледелия почвы неблагоприятны. Длительное известкование и систематическое применение органических и минеральных удобрений может повысить плодородие этих почв. Горные подзолистые почвы сильно подвержены водной эрозии. При вырубке лесов эти почвы легко разрушаются.

ГОРНЫЕ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ залегают под хвойно-широколиственными лесами с преобладанием ели и березы в условиях умеренно-теплого и влажного климата на элювии плотных глинистых подстилающих пород. Все эти почвы расположены на землях государственного лесного фонда и землях государственного запаса.

В профиле горных дерново-подзолистых почв подзолистый горизонта (А2) имеет разную мощность, что определяется разной степенью выраженности подзолистого процесса. У дерново-слабоподзолистых горных почв самостоятельный подзолистый горизонт не выделяется. Переходный гумусово-подзолистый горизонт (А1А2) формируется в виде отдельных оподзоленных пятен. Иллювиальный горизонт (В) отчетливо выделяется по характерной бурой окраске. Почвы характеризуются высокой степенью каменистости. Строение горной дерново-подзолистой почвы представлено на рисунке. Почвы обладают кислой реакцией среды (рНKCl 4,5 – 5,0). Горизонт А1 содержит большое количество гумуса (6 – 8%).

ГОРНЫЕ БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ формируются под смешанными, широколиственными и изредка под пихтовыми лесами в на склонах с умеренно-теплого и влажного климатом на элювии кислых малокарбонатных плотных пород. Горные бурые лесные почвы расположены ниже полосы горных дерново-подзолистых почв. Горные бурые лесные почвы часто образуют комплексы с горными подзолистыми и дерново-подзолитсыми почвами. Генетический профиль горных бурых лесных почв слабо дифференцирован на горизонты. Наиболее четко выделяется верхний гумусовый горизонт (А) неоднородной буровато-темно-серой окраски и мощностью 10 – 15 см. Характерно оглинивание средней части профиля.

Содержание гумуса в верхней части профиля составляет 4 – 6%. Реакция сильнокислая и кислая (рНKCl 3,5 – 5,0). При сельскохозяйственном освоении горные почвы сильно подвергаются водной эрозии и требуют специальных противоэрозионных мероприятий.

ГОРНО-ТУНДРОВЫЕ ИЛЛЮВИАЛЬНО-ГУМУСОВЫЕ ПОЧВЫ образуют самый верхний пояс в системе почвенных зон и представлены только в пределах тундрового и таежно-лесного пояса. В таежно-лесной зоне горные тундры расположены на высоте около 400 м над уровнем моря. Эти почвы формируются в условиях низких температур и высокой влажности воздуха на продуктах выветривания массивно-кристаллических пород. Растительный покров представлен мхами, лишайниками и кустарниками. Опад этих растений разлагается медленно, и на поверхности почвы формируется грубогумусный торфянистый горизонт (Ао). Под подстилкой расположен подзолистый горизонт (А2) мощностью 5 – 10 см. Верхняя часть подзолистого горизонта окрашена гумусом. Ниже располагается иллювиально-гумусовый горизонт темно-коричнево-бурой окраски. Под ним залегает сильно каменистый слой элювия. Содержание гумуса составляет 5 – 6%. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. Реакция кислая (рН вод 4,5 – 5,5). Строение профиля представлено на рисунке. В сельском хозяйстве рассматриваемые почвы не используются. Леса, произрастающие здесь, имеют большое почвозащитное значение.

ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ образуются в результате подзолистого почвообразовательного процесса. В условиях избыточно влажного климата таежной зоны минеральные соединения почвы разрушаются кислыми продуктами растительных остатков. Продукты разрушения минералов вымываются из верхней части почвенного профиля в нижнюю, формируя горизонт вымывания – подзолистый, с характерной белесой окраски и с повышенным содержанием кремнезема. Распространены подзолистые почвы в северной части Пермского края, где они образуют комплексы с дерново-подзолистыми и торфяно-болотными почвами. Подзолистые почвы формируются под пологом темнохвойных лесов. Почвообразующими (материнскими) породами являются либо ледниковые отложения (покровные валунные суглинки, водно-ледниковые и озерно-ледниковые пески и супеси), либо древнеаллювиальные пески и супеси. В зависимости от характера почвообразующей породы подзолистые почвы имеют тяжелый или легкий механический состав.

Почвенный профиль подзолов четко дифференцирован на генетические горизонты. Под лесной подстилкой (Ао) залегает белесый подзолистый горизонт (А2), сменяющийся более темным, бурым иллювиальным горизонтом (В), который постепенно переходит в материнскую породу (С). Строение генетического профиля подзолистой почвы представлено на рисунке. Подзолистые почвы бедны гумусом (0,3 – 0,5%), имеют сильнокислую реакцию (рНKCl 3 – 4). Средне и сильноподзолистые почвы мало используются в сельском хозяйстве. Эти почвы имеют низкое плодородие и не могут обеспечить высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Подзолы в пашне не используются.

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ДЕРНОВЫЕ КИСЛЫЕ ПОЧВЫ формируются в прирусловой и центральной части поймы в результате развития дернового и аллювиального почвообразовательных процессов. Аллювиальный процесс заключается в отложении речными и полыми водами наносов разного механического состава. В растительном покрове прирусловых экосистем преобладают луговые разнотравно-злаковые сообщества, что обуславливает развитие дернового процесса. Рельеф поймы неоднороден и представлен сложной системой валов, понижений, бугров. Отложение аллювия на отдельных участках поймы происходит с разной интенсивностью. Дерновый и аллювиальный процессы также проявляются в пойме неодинаково. Все это обуславливает неоднородность аллювиально-дерновых почв и усиливает пестроту почвенного покрова пойм рек. Аллювиальные дерновые почвы приурочены к поймам малых, средних и крупных рек. Гумусовый горизонт (А) достигает большой мощности (35 – 50 см), имеет комковатую или зернистую структуру. В нижней части профиля могут проявляться признаки оглеения. Содержание гумуса в верхних горизонтах составляет 3 – 7% и постепенно убывает с глубиной. Реакция слабокислая (рНКСl 5 – 6).

Почвы центральной поймы дают большие урожаи сена хорошего качества. Такие почвы используются преимущественно в качестве сенокосов и пастбищ. В пригородных районах эти земли используются для возделывания овощных и кормовых культур.

Вся территория Красновишерского района залесена. Она находится в зоне таежных лесов с преобладанием хвойных пород (ель, пихта, редко кедр, сосна) (Рисунок  2.3.2). Лиственные породы представлены березой, осиной, рябиной, по долинам рек – черемухой, ольхой, ивой. Вырубленные пространства, которые преобладают, представляют труднопроходимую местность из-за плохой очистки лесосек и сплошных зарослей кустарника и осиново-березового молодняка.

Рисунок 2.3.2 - Преобладающая растительность района.

Вершины и склоны холмов и увалов покрыты пихтово-еловой тайгой. В межгорных понижениях, горных долинах и нижней части склонов тайга состоит в основном из ели с примесью пихты, кедра, березы с моховым покровом и с развитием заболачивания. Леса отсутствуют вокруг населенных пунктов.

Проявление закономерностей вертикальной поясности, разнообразие коренных и почвообразующих пород, форм рельефа делают этот район уникальным в ландшафтном и биогеоценологическом отношениях, естественным резерватом многих видов ценных промысловых зверей и птиц.

Растительность, покрывающая поверхность района, таежная, с преобладанием темнохвойных (ель, пихта) с добавлением мелколиственных (береза, осина) и кустарниковых по днищам долин. В горной части и в долине р. Вишера распространены сосна и кедр. По склонам Тулымского Камня и г. Ишерим встречаются целые рощи лиственницы. Выше границы леса растительность имеет угнетенный характер и постепенно исчезает совсем. На открытых привершинных пространствах горной тундры распространены мхи и лишайники многочисленных видов.

## 2.4. Геологические условия.

Значительная протяженность территории района по широте определяет выход на дневную поверхность широкого диапазона стратиграфических подразделений от верхней перми на западе до среднего рифея на востоке. Сложное геологическое строение еще более усложняется сочленением структур уральского и тиманского направлений (Рисунок  2.4.1).

Рисунок 2.4.1 - Геологическая карта Красновишерского района (по Б.К.Ушкову, 2000).

Юго-западная часть района принадлежит окраине Восточно-Европейской платформы и Предуральскому прогибу, где отложения пермской системы залегают почти горизонтально с постепенным увеличением мощности осадков в направлении с запада на восток. Они представлены терригенными разностями (песчаники, алевролиты, аргиллиты), содержащими прослои и толщи мергелей, известняков, гипса и ангидритов, относящимися к соликамской и кошелевской (аналог иренской) свитам и частично артинскому ярусу. Суммарная мощность этих отложений достигает 1800 м.

Далее следует полоса отложений, нарушающая меридиональное направление структур, представленная Колчимской и Тулым-Парминской антиклиналями, ориентированная на северо-запад (тиманское направление), характеристика которой в силу исключительности ее положения и строения будет приведена отдельно.

Пространство следующее далее на северо-восток представляет собой Щугорско-Вишерскую структуру, состоящую из трех моноклинориев, сопрягающихся по тектоническим нарушениям – надвигам с ориентировкой сместителя на восток. В их пределах наблюдается широкое распространение нижнепермских отложений в составе артинского, сакмарского и ассельского ярусов. Литологически это песчаники с прослоями и линзами конгломератов, песчаники, алевролиты, аргиллиты и известняки с фациальными замещениями друг друга в восточном направлении. Мощность этих отложений 1200-1500 м.

Каменноугольные отложения распространены узкими полосами, окаймляющими пермские отложения. Все три отдела представлены карбонатным разрезом, в составе которого известняки и доломиты с прослоями мергелей и аргиллитов, только малиновский и яснополянский горизонты (до 80 м) состоят преимущественно из песчаников, алевролитов и аргиллитов. Суммарная мощность отложений достигает 800 м.

Девонская система слагает широкое поле в среднем течении р. Вишера, где в серии линейных складок, нарушенных тектоникой. Осадки верхнего и среднего отделов преимущественно карбонатного состава: известняки и, в меньшей степени, доломиты. Нижний отдел преимущественно терригенный: аргиллиты, алевролиты, песчаники, гравелиты с прослоями известняков и доломитов с размывом залегают на силурийских отложениях. Максимальная суммарная мощность девона 700 м.

Силурийско-нижнедевонские нерасчлененные отложения широкой полосой протягиваются на отрезке меридионального течения р. Вишера и представляют собой толщу, сложенную в нижней части известняками и доломитами (силур) постепенно через переслаивание сменяющуюся алевритовыми и песчанистыми сланцами с прослоями песчаников и известняков. Мощность около 500 м.

Силурийская система в восточной части района представлена типичным для нее карбонатным разрезом, в котором нижнюю часть слагают доломиты, а верхняя является переслаиванием известняков и доломитов, венлокский ярус представлен песчано-алевритовыми сланцами с прослоями песчаников и известняков. Мощность отложений до 530 м.

Ордовикская система является нижним членом палеозойской системы, несогласно залегающей на осадках древнего комплекса. Как и повсеместно на западном склоне Урала это известняки, доломитизированные известняки, доломиты, мергели, прослои кварцевых и известковистых песчаников, глинистые сланцы зачастую с обильной фауной. В основании переслаивание кварцевых конгломератов, гравелитов и песчаников – продукт размыва подстилающих древних толщ, именуемых тельпосской свитой. Мощность отложений до 700 м.

Древний комплекс отложений распространен на востоке территории и слагает два меридиональных мегасинклинория – Ляпинско-Кутимский и Кваркушско-Каменногорский, расположенных кулисообразно и разделенных Улсовско-Тыпыльским синклинорием, сложенным ордовикскими осадками.

Вендские отложения слагают практически все северное замыкание Кваркушского антиклинория, интенсивно дислоцированы в складки и осложнены тектоническими нарушениями. Верхневендские отложения (сылвицкая серия) – песчаники, алевролиты и аргиллиты усть-сылвицкой, чернокаменской и переволокской свит. Нижний венд (серебрянская серия) представлен метасланцами, песчаниками, алевролитами, тиллитовидными конгломератами, щелочными базальтоидами и эффузивами основного состава керносской, бутонской, гаревской, танинской, першинской и вильвенской свит. Мощность венда 750-1000 м.

Самыми древними отложениями района являются образования рифея. Средний рифей представлен мраморами и мраморизованными известняками, доломитами, кварцитопесчаниками и кварцитами мойвинской свиты и хлорито-слюдисто-кварцевыми сланцами расьинской свиты. Верхний рифей представлен чувальской, велсовской и ишеримской свитами, сложенными метаморфическими породами: сланцами различного вещественного состава, кварцитопесчаниками, эффузивами основного состава, доломитами, мраморизованными известняками, гравелитами. Мощность отложений рифея более 2000 м.

Изверженные породы распространены, в основном, на востоке в пределах древних антиклинориев. Представителями являются дайки, штоки и силлы измененных габбро-диабазов различного возраста, позднеордовикские пироксениты, перидотиты, серпентиниты и тела гранитов различного состава и возраста (Мойвинская, Велсовская, Шудьинская, Посьмакская, Мартайская интрузии).

Особое место в геологическом строении района занимают Тулым-Парминская и Колчимская антиклинали, ориентированные в тиманском направлении и по сложным тектоническим границам, примыкающие к северо-западному окончанию Кваркушского антиклинория уральского направления. В деталях они представляют собой антиклинальные структуры, в ядрах которых выступают древние образования рифея и венда, обрамленные палеозойскими отложениями в возрастном диапазоне от силура до карбона, вещественный состав которых не отличается от описанных выше. Следует отметить, что древние отложения разделены на стратиграфические подразделения, отличающиеся от уральских. Важным обстоятельством является наличие стратиграфических размывов в основании силура и девона с распространением грубообломочных пород (гравелитов и конгломератов), содержащих кристаллы алмазов, а также приуроченность алмазоносных россыпей к полям распространения этих пород. Новыми сведениями последних лет является обнаружение неизвестных ранее магматических пород – туффизитов – расширяющих перспективу открытия коренных источников алмазов. В районе известно значительное количество погребенных долин речной сети неогенового и палеогенового возраста, имеющих поисковый интерес на алмазы.

Вся поверхность района покрыта четвертичными отложениями (рисунок  2.4.2). На водоразделах развиты элювиальные, элювиально-делювиальные и делювиальные глины и суглинки с различным количеством щебня и глыб подстилающих пород. В долинах рек распространены аллювиальные галечники русла, поймы и террас. В привершинных частях хребтов глыбовые развалы образуют курумы (каменные реки), а также распространены солифлюкционные мелкоземы, насыщенные обломочным материалом.

В составе четвертичной системы выделяются два раздела: плейстоцен и голоцен. Плейстоцен в свою очередь делится на три звена: нижне-, средне- и верхнечетвертичное. Отложения нижнее- и среднечетвертичного звена на территории практически не сохранились.

Рисунок  2.4.2 - Карта четвертичных отложений Красновишерского района  (по Б.К.Ушкову, 1996).

Голоцен представлен осадками современного звена QIV. Современные отложения развиты в руслах и поймах рек, на склонах долин и на водоразделах. Наиболее широко распространены аллювиальные отложения высокой (4-метровой) и низкой (1,5-метровой) пойм.

## Гидрогеология.

Территория по гидрогеологическому районированию находится на стыке и в пределах двух гидрогеологических регионов - Восточно-Европейского и Таймыро-Уральского. Западная часть территории является частью Предуральского сложного бассейна пластовых (блоково-пластовых) вод, где в северной части выделяется Камско-Чусовская группа бассейнов вод, а в южной части выделяется Уфимско-Чусовская группа бассейнов вод. Восточная часть является частью Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод, большая часть которого занимает Западно-Уральский бассейн (Кизеловско-Дружининский бассейн), меньшую часть на востоке - Уральский бассейн (Среднеуральский бассейн).

Рассматриваемая территория характеризуется сложными гидрогеологическими условиями, обусловленными многими факторами формирования подземных вод, в первую очередь – тектонического и неотектонического, карстового и литологического. По гидрогеологическим условиям западная часть площади резко отличается от восточной. Территория, в пределах Предуральского бассейна, характеризуется слабо расчлененным рельефом и почти горизонтально залегающими слоями горных пород. Пластовые воды находятся в гидрогеологически закрытом артезианском бассейне, обладают большим гидростатическим напором, значительным метаморфизмом и высокой минерализацией. Территория, в пределах Большеуральского бассейна имеет расчлененный рельеф, характеризуется широко развитой пликативной и дизъюнктивной тектоникой с проявлением меридионально вытянутых зон трещиноватости и закарстованности. Эти факторы способствуют образованию водообильных зон. Пластовые воды здесь залегают в небольших по площади обособленных бассейнах поверхностного дренирования.

В зависимости от вещественного состава водовмещающих пород, их возрастной принадлежности, степени дислоцированности, метаморфизма и трещиноватости, химического состава вод на территории выделяется 14 гидрогеологических подразделений. Распространение их показано на гидрогеологической карте (Рисунок  2.5.1), характеристика приводится по материалам гидрогеологического картирования. При этом некоторые водоносные комплексы и горизонты в складчатых структурах показаны объединенными виду сложного строения и малой ширины выхода. Ниже приводится краткое описание в стратиграфической последовательности сверху вниз.

Рисунок  2.5.1 - Гидрогеологическая карта.

Водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (аQIV)

Распространён горизонт в долинах современных рек. Основное развитие горизонт имеет по долинам крупных рек, таких как Вишера, Язьва. В пределах Большеуральского бассейна реки носят горный характер, имеют каньонообразные и ящикообразные речные долины с незначительным развитием аллювиальных образований.

Подземные воды, приуроченные к аллювиальным образованиям, обычно безнапорные, грунтовые. Уровенная поверхность грунтовых вод аллювия поймы и первой надпойменной террасы едина и тесно связана с уровнем воды в реках, который и является их регулятором. Грунтовые воды аллювиальных отложений обычно гидравлически связаны с подстилающими их коренными породами, т.е. не имеют постоянно выдержанного водоупора. Глубина залегания грунтовых вод аллювия изменяется от 0,15 м до 8,3 м. Малые значения глубин характерны для низких террас, а большие - для более высоких.

Водообильность аллювиального горизонта весьма изменчива. По скважинам и колодцам дебит изменяется от 0,35 до 21 л/с. Дебит редких родников весьма незначителен и изменяется от 0,01 до 0,5 л/с.

В химическом составе подземных вод аллювиального горизонта преимущественным развитием пользуются гидрокарбонатно-кальциевые воды, но встречаются и смешанные гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные воды, появление которых обусловлено, во-первых, влиянием минерализованных вод нижележащих горизонтов и, во-вторых, загрязнением хозяйственно-бытовыми отходами и промышленными стоками. Минерализация грунтовых вод аллювия изменяется от 0,4 до 0,49 г/л. Общая жесткость колеблется от 0,76 мг-экв до 11,23 мг-экв. Реакция подземных вод горизонта нейтральная (рН=6,0-7,5).

Естественные ресурсы водоносного горизонта аллювиальных отложений в целом по рассматриваемому району незначительные. Аллювиальный водоносный горизонт широко используется для водоснабжения небольших деревень и сел, расположенных вдоль крупных рек.

Водоносный ассельско-артинский комплекс (P1 a-ar)

Ассельско-артинский водоносный терригенной комплекс приурочен к терригенным толщам ассельского, сакмарского и артинского ярусов нижней перми. На рассматриваемой территории включает два водоносных подкомплекса: артинский (P1 ar) и ассельско-сакмарский (P1 a+s).

Данный комплекс выходит на поверхность в передовых складках Западного Урала вдоль восточного борта Предуральского краевого прогиба. Комплекс сложен ритмично построенной флишоидной терригенной толщей, погружающейся на запад под более молодые отложения. В пределах Предуральского прогиба он является краевым склоном артезианского бассейна, находясь полностью в зоне затрудненного водообмена. Водоносными породами являются песчаники, конгломераты, алевролиты и в меньшей степени известняки, разделенные невыдержанными водоупорными прослоями и пачками аргиллитов, образующие сложную систему водоносных слоев. Глубина залегания трещинно-грунтовых подземных вод колеблется от 0,7 м до 84 м. Преобладающий тип родников нисходящий. Водообильность комплекса обусловлена литологическим составом, трещиноватостью, наличием разрывных нарушений и условиями залегания. Дебиты родников колеблются от 0,05 до 60,0 л/с. Дебиты скважин изменяются от 0,91 до 42,0 л/с. Удельные дебиты скважин от 0,03 до 5,96 л/с.

Ресурсы подземных вод артинского водоносного комплекса в целом невелики и распределены неравномерно. В большинстве случаев этот комплекс может служить источником водоснабжения мелких населенных пунктов. Несколько больший интерес для организации водоснабжения имеют участки, тяготеющие к зонам дизъюнктивных нарушений, где одиночными скважинами можно каптировать до 15-20 л/с пригодных для питья вод. В настоящее время подземные воды комплекса служат для водоснабжения отдельными скважинами, родниками и колодцами.

Водоносный визейско-артинский комплекс (C1v-P1ar)

В комплекс объединены карбонатные толщи ассельского, сакмарского и артинского ярусов нижней перми и надугленосная толща карбона, распространенные в западной части территории в пределах Западно-Уральского бассейна. На рассматриваемой территории данный комплекс объединяет среднекаменноугольно-нижнепермский карбонатный водоносный комплекс и визейско-башкирский водоносный терригенный горизонт. Ввиду их сложного строения и малой ширины выхода в складчатых структурах на гидрогеологической карте как один комплекс. Описание горизонтов в тексте приводится раздельно.

Водоносный среднекаменноугольно-нижнепермский комплекс (C2-3-P1)

Данный комплекс объединяет карбонатные отложения от нижней перми, подстилающей урминскую свиту до московского яруса среднего карбона включительно. Глинисто-карбонатная толща нижнемосковского возраста является общерайонным нижним водоупором комплекса. Этот водоносный комплекс распространен в виде прерывающейся полосы субмеридионального простирания в Западноуральском бассейне. Водовмещающие породы представлены в верхней части окремненными, в нижней – доломитизированными известняками и доломитами. Породы комплекса подвержены карстованию. Линейный коэффициент закарстованности вблизи поверхности достигает 4,7-6,5 %. С глубиной закарстованность уменьшается и ниже уровня рек коэффициент закарстованности составляет всего 0,03%. Линейная локализация интенсивной трещиноватости и связанной с ней закарстованности обусловливает линейную водообильность в тектонических нарушениях и сводах антиклинальных структур. Уровень подземных вод комплекса на водоразделах и склонах свободный, а в долинах основных дрен нередко имеет напор до 10-20м. Глубина залегания уровня трещинно-карстовых вод фиксируется от 2,7 м до 129,0 м от поверхности земли. Мощность зоны современной активной циркуляции в комплексе достигает 500-600 м. Водообильность на абсолютных отметках -300- (-350) м и становится практически ничтожной.

В целом водообильность комплекса изменяется в широких пределах. Дебит родников варьирует в пределах от 0,1 до 16,9 л/с, при удельных дебитах до 2,7 л/с. Наиболее высокая водообильность комплекса характерна для зоны контакта с артинскими терригенными отложениями. В целом по площади на общем фоне выделяются участки повышенной водообильности. Распределение таких зон в плане носит прерывистый характер. Ориентировка водообильных зон преимущественно меридиональная, совпадающая с направлением разрывных нарушений и складчатых структур. В стороне от таких зон блоки пород почти монолитны, слабо трещиноваты и водообильность комплекса на таких участках незначительна. Повышенная водоносность комплекса имеет место вдоль крупных тектонических нарушений, но масштабы ее невелики, а обводненность их спорадическая.

По химическому составу подземные воды среднекаменноугольно-нижнепермского комплекса гидрокарбонатно-кальциевые с общей минерализацией от 0,08 до 0,4 г/л. Среди катионов второе место занимает магний, реже натрий. Общая жесткость подземных вод изменяется от 0,98 до 11,07 мг-экв, но в большинстве случаев не превышает 4 мг-экв. При загрязнении шахтными водами повышается до 14,1 мг-экв.

Ресурсы подземных вод этого комплекса в пределах территории небольшие ввиду специфических геолого-геоморфологических условий залегания. Современное использование ресурсов подземных вод комплекса незначительное и ограничивается эксплуатацией отдельных скважин и родников.

Водоносный визейско-башкирский горизонт (C1 v- C2b)

Данный горизонт ограничен региональными водоупорами – визейской терригенной толщей снизу и глинисто-карбонатными породами московского яруса, содержит в себе самый высокопроизводительный водоносный горизонт. Литологической особенностью разреза толщи является наличие конгломератовидных и брекчиевидных известняков, залегающих слоями до 5 м мощностью и значительно облегчающих процессы современного карста. Известняки наиболее интенсивно закарстованы до глубины 150 м ниже вреза речных долин, к водоразделам граница закарстованности повышается. Отдельные карстовые полости встречаются на глубине до 1000 м. Линейный коэффициент закарстованности изменяется от 0,2 до 14,7%, уменьшаясь с глубиной. Подземные воды горизонта имеют единый чаще всего свободный уровень, но характеризующийся большой неровностью в силу неоднородности толщ. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,9 до 63 м.

Трещинные и закарстованные зоны являются основными путями циркуляции подземных вод и аккумулируют иногда очень обильные высоконапорные воды, окружающие же блоки пород, как правило, монолитны и почти безводны. Дебиты родников изменяются от 0,05 до 300 л/с. Дебиты скважин изменяются от 0,05 до 17,36 л/с, а удельные дебиты - от 0-0,02 до 14,3 л/с. Локализация подземных вод происходит в зонах тектонических нарушений, омоложенных новейшими движениями.

В химическом составе подземных вод преобладают гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 0,08 до 0,26 г/л. На втором месте обычно стоят ионы SO4 и Mg, реже Na. Появление сульфатов обусловлено процессами окисления сульфидной минерализации в приконтактовой зоне визейских известняков с угленосной толщей. Минерализация таких вод колеблется от 0,11 до 0,5 г/л. Для вод глубокой циркуляции отмечается сероводородное загрязнение. Общая жесткость воды изменяется от 0,5 до 4,0 мг-экв. Воды обычно нейтральные.

Водоносный франско-турнейский комплекс (D3 fr – C1 t)

Комплекс включает в себя преимущественно известняки франского, фаменского и турнейского ярусов. Породы, заключающие подземные воды рассматриваемого водоносного комплекса, сложены известняково-глинистыми битуминозными и кремнистыми сланцами, кремнями, известняками, доломитами, песчаниками, переслаивающимися с прослоями аргиллитов и алевролитов. Основные водоносные горизонты и слои приурочены к наиболее мощным пачкам карбонатных пород, залегающих в толще франского яруса, в нижней части фаменского яруса и в верхней части турнейского яруса.

В целом водообильность комплекса в связи с пестротой литологического состава пород и сложностью гидрогеологических условий крайне неравномерна. Основные водообильные зоны приурочены к долинам рек среди закарстованных и трещиноватых известняков. С глубиной водообильность комплекса резко уменьшается. Активная циркуляция подземных вод комплекса осуществляется до глубины 250-300 м. Уровень подземных вод вскрывается скважинами от 0 до 73 м. Трещинно-пластовые воды комплекса в большинстве случаев имеют напорный характер. Дебиты родников изменяются от 0,1 до 25 л/с, при среднеарифметическом дебите 2,54 л/с. Дебиты скважин в от 0,1 до 1,1 л/с, при удельных дебитах от 0,01 до 0,44 л/с.

Химический состав подземных вод рассматриваемого комплекса в зоне активной циркуляции преимущественно гидрокарбонатно-кальциевый с минерализацией от 0,1 до 0,3 г/л. В некоторых случаях в результате промышленного загрязнения отмечаются сульфатно-натриевые воды с повышенной минерализацией. Общая жесткость воды колеблется от 0,5 мг-экв до 7,93 мг-экв. Значение рН колеблется от 5,2 до 8,0. Коли-титр =300.

Ресурсы подземных вод данного комплекса незначительны. Воды данного комплекса эксплуатируются довольно интенсивно одиночными и групповыми водозаборными скважинами для хозяйственно-питьевых и промышленных нужд населенных пунктов.

Водоносный средне-нижнедевонский комплекс (D1 -2)

Данный комплекс приурочен к среднедевонским эйфельским отложениям, представленными в нижней части песчаниками и конгломератами такатинской свиты и битуминозными известняками, доломитами с прослоями мергелей, аргиллитов и алевролитов в верхней части. Среднедевонские отложения распространены в виде узких полос на крыльях антиклинальных структур в Западно-Уральском бассейне. В верхней части среднедевонского комплекса водовмещающими породами являются известняки и доломиты, разделенные водоупорными прослоями мергелей, аргиллитов и алевролитов, имеющими невыдержанное распространение по площади, на ряд относительно самостоятельных водоносных горизонтов, иногда обладающих напором. Верхним регионально выдержанным водоупором служит толща песчано-глинистых пород пашийской свиты.

По характеру циркуляции подземные воды такатинских отложений относятся к трещинно-пластовому типу. Почти повсеместно они имеют напорный характер. Водообильность такатинских отложений по долинам рек слабая. Дебиты родников составляют 0,1-0,2 л/с. По-видимому, терригенная часть разреза среднедевонского комплекса заключает в прослоях песчаников незначительные запасы напорных подземных вод с локализацией их в ослабленных зонах. Водообильность карбонатных отложений среднего девона незначительная и неравномерная. Дебиты родников изменяются от 0,1 до 0,5 л/с. Причем повышенной водообильностью характеризуются чистые разности известняков, подверженные карстованию.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 0,06 до 0,46 г/л. Иногда встречаются гидрокарбонатно-сульфатные воды. Общая жесткость вод колеблется от 0,45 до 5,6 мг-экв (рН = 6,2-7,3). Результатом промышленного загрязнения является повышенное содержание азотных соединений. Содержание нитрат-иона достигает 36 мг/л. Содержание нитрит-иона колеблется в пределах 0,01-0,1 мг/л.

Ресурсы подземных вод комплекса ограничены, но вполне достаточны для водоснабжения промышленных объектов населенных пунктов с потребностью до 5 л/с, а в благоприятных условиях до 10-15 л/с.

Водоносный вендский комплекс (V1-2)

Водовмещающие породы сылвицкой серии представлены в основном полимиктовыми песчаниками и алевролитами, чередующимися с глинистыми алевролитами и аргиллитами. В серебрянской серии преобладают глинистые сланцы с подчиненным количеством полевошпат-кварцевых песчаников и туфов. Обводненность вендских образований обуславливается интенсивной их трещиноватостью. Мощность зоны трещиноватости по данным бурения и каротажа скважин составляет 60-80м на придолинных участках и не превышает первых десятков метров на водоразделах.

Подземные воды имеют в основном свободный уровень, находящийся на глубине от 0,0 до 20,0 м в придолинных участках и лишь в отдельных случаях обладают местным напором. Дебиты родников изменяются от 0,01 до 5 л/с. Дебиты скважин, пробуренных в придолинных участках, составляют от 0,4 до 4,0 л/с, при удельных дебитах от 0,015 до 0,22 л/с.

Химический состав подземных вод в зоне активного водообмена довольно однообразен. Преобладают гидрокарбонатно-натриевые и гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,1-0,2 г/л. Общая жесткость подземных вод изменяется в пределах от 0,2 до 3,96 мг-экв. Значение рН изменяется от 5,5 до 7,4. Кремнекислоты содержится от 14 до 20 мг/л. По бактериологическим показателям воды вполне пригодны для питья.

Статические запасы подземных вод в вендских отложениях весьма ограничены в связи с малой глубиной зоны эффективной трещиноватости и, следовательно, незначительными емкостными возможностями. Подземные воды венда в настоящее время практически не используются. В благоприятных случаях дебит скважин может достигать 2,0 л/с.

В заключение следует отметить, что наибольшими ресурсами подземных вод, пригодных для хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения, в пределах Большеуральского бассейна являются визейско-башкирский водоносный горизонт и среднекаменноугольно-нижнепермский и франко-турнейский водоносные комплексы. Централизованное водоснабжение населенных пунктов и крупных предприятий перспективно в районах развития карбонатных комплексов и бассейнов карстовых вод, а также в пределах водообильных зон, приуроченных к зонам повышенной тектонической трещиноватости и разломам.

## 2.6 Инженерно-геологические условия.

Стратиграфо-генетические комплексы

Из геолого-генетических (стратиграфо-генетических) комплексов на рассматриваемой территории наиболее широко распространены следующие: элювиальные, делювиальные, аллювиальные и сложно построенные комплексы из разных генетических типов (элювиально-делювиальные, коллювиально-делювиальные) (рисунок  2.6.1). Инженерно-геологическое и гидрогеологическое значение рыхлых отложений для решения вопроса охраны геологической среды очень большое, т.к. они широко распространены на поверхности. Среди рыхлых максимально развиты отложения, сформировавшиеся в субаэральных условиях. Это отложения склонового ряда. Они перекрывают более древние образования, выполняют понижения рельефа. Возраст их средне- и верхнеплейстоценовый и голоценовый. Динамику склоновых процессов контролируют геолого-генетические комплексы, сформировавшиеся в субаквальных условиях, т.е. отложения, образовавшиеся в водной среде (аллювиальный, озерно-болотный).

Геолого-генетический комплекс аллювиальных отложений (средне-верхнечетвертичные и современные отложения) широко распространен в долинах рек, представлен песками, супесями, суглинками с включением гравия и гальки. Общая мощность аллювия в долинах небольших рек 0,5-5 м. Несущая способность, физико-механические свойства аллювиальных отложений зависит от литологического состава, от фациальной принадлежности, возраста и глубины их залегания. У глин и суглинков среднеплейстоценового перигляционального аллювия величина объемной массы скелета в среднем 1,5-1,7 г/см3, а у пойменных осадков голоцена – 1,3-1,5 г/см3. В целом, для аллювиальных отложений наихудшими инженерно-геологическими характеристиками обладают старичные глинистые грунты. Преобладающее значение модуля общей деформации для тонкозернистых и пылеватых песков пойменного аллювия выше - 120-130(105 Па, для мелко- и среднезернистых песков пляжевой и пристрежневой фации - 160-300(105 Па. Фильтрационные свойства зависят от гранулометрического состава. Коэффициент фильтрации песков составляет 0,02-3,7 м/сут, гравийно-галечных толщ – до 28,5 м/сут.

Геолого-генетический комплекс элювиально-делювиальных отложений (верхнечетвертичные и современные отложения) занимает большие площади, почти сплошным чехлом покрывает склоны и водораздельные пространства. Мощность зависит от рельефа местности и составляет в среднем 0,5-2 (до 20) м. Состав и окраска зависит от подстилающих пород. Элювий-делювий аргиллитов, алевролитов представлен глинами и суглинками с дресвой и щебенкой коренных пород; песчаников - супесями с дресвой и щебенкой песчаников; магматических и метаморфических пород - дресвяно-щебенистыми накоплениями с суглинистым, супесчаным, реже песчаным заполнителем. Для отложений характерен большой диапазон физико-механических свойств. По гранулометрическому составу – это суглинки от легких до тяжелых. В естественном состоянии суглинки имеют полутвердую или тугопластичную консистенцию, а по степени насыщенности пор водой относятся к очень влажным грунтам, пористость их достаточно высокая. В целом, отложения пригодны для различных видов строительства, допустимая нагрузка составляет 2,5(105 Па. Породы на склонах находятся в неустойчивом положении. Фильтрационные свойства различные, но обычно низкие, Кф – от 0,07 до 7,8 м/сут.

Геолого-генетический комплекс озерно-болотных отложений (верхнечетвертичные и современные отложения) приурочены к долинам и поймам рек или самостоятельно выстилают впадины в рельефе. Отложения представлены оторфованными суглинками, глинами, супесями, торфами, илами с линзами песков. Последние содержат грунтовые воды типа верховодки. На водоупорных грунтах развиваются болота. Коэффициент фильтрации равен 0,1-0,5 м/сут. Комплекс озерно-болотных отложений от озерных отличает присутствие мощных торфяных залежей средней мощности около1-2 м, в отдельных понижениях до 5-7 м. Торфяные отложения залегают на зеленовато-серых или темно-зеленых иловатых глинах, мощность которых не постоянна, они выполняют неровности рельефа. Отложения характеризуются высокой влажностью, достигающей у торфов до 500-1000 % (весовая влажность по отношению к сухой навеске), они практически всегда полностью насыщены водой; величина сцепления торфа 0,1-0,2 МПа, плотность минеральной части до 2 г/см3, обладают высокой пористостью, очень высокой сжимаемостью и поэтому могут привести к значительным неравномерным осадкам возводимых сооружений.

Техногенные комплексы

Техногенные комплексы (современные отложения) - особый вид грунтов. Это могут быть строительные насыпные грунты представленные  суглинками, супесями, дресвой, иногда с техногенным крупнообломочным материалом в пределах городских и промышленных агломераций и промышленные грунты - отходы наземной и подземной разработки месторождений полезных ископаемых (дражные отвалы, золоотвалы, насыпи, терриконы и т.д.). Мощность различная, от 0,5-2 до 50 и более м. Коэффициент фильтрации (Кф) техногенных грунтов колеблется в больших пределах (от 0,05 до 5-8 м/сут). Инженерно-строительные свойства также различные.

Рассматривая верхний срез земной коры (10-20 м) с эколого-геологической точки зрения, в пределах выделенных инженерно-геологических регионов следует отметить их существенные различия. Согласно классификации В.Д. Ломтадзе и М.С. Захарова выделяются следующие группы пород: скальные – С, полускальные – ПС, мягкие связные – МС, рыхлые несвязные – РН и породы особого состава и свойств – ОСС. Три последние разновидности объединены в геолого-генетические комплексы, расчленение пород на скальные и полускальные проведено по показателю временного сопротивления сжатию. На восточной окраине Русской платформы с инженерно-геологической точки зрения распространены породы типа: СПС – 60%, МС+СПС – 25%, РН+СПС – 10%, ОСС+СПС – 5%. Мощность четвертичных отложений редко превышает 5,0 м. Преобладают породы карбонатной, галогенно-карбонатной формаций. Коры выветривания практически отсутствуют. В пределах Западно-Уральского региона мощность четвертичных отложений не превышает 5,0м. Развиты породы в основном карбонатной, реже терригенной формаций. Отмечается слабое развитие кор выветривания и чрезвычайно широкое развитие карста. Преобладают отложения типа: СПС – 70%, МС+ОСС+СПС – 15%, РН+СПС – 10%, ОСС+СПС –10%. Центрально-Уральский регион — наиболее приподнятая часть Урала. Большая степень расчлененности рельефа способствует интенсивному развитию здесь разнообразных склоновых процессов. Мощность четвертичных отложений редко превышает 2-3 м. Отмечается преимущественное развитие пород метаморфической формации. Коры выветривания практически отсутствуют. В целом преобладают породы типа: СПС – 80%, МС+СПС – 10%, РН+СПС – 5%, ОСС+СПС – 5%.

ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Экзогенные геологические процессы (ЭГП) на территории имеют широкое развитие. Существует много классификаций геодинамических, геологических процессов и физико-геологических явлений, интересующих инженерную геологию. На основе наиболее распространенных классификаций Ф.П. Саваренского (1937) и Е.М. Сергеева (1978) и учитывая специфику в регионе, ниже рассматриваются группы природных ЭГП, имеющих наибольшее распространение на рассматриваемой территории: ЭГП геоморфологического (гравитационного) характера (осыпи, обвалы, курумы, оползни, солифлюкция, лавины); ЭГП связанных с действием преимущественно подземных вод (карст, суффозия, заболачивание).

Группа ЭГП геоморфологического (гравитационного) характера

В этой группе процессов следует выделить прежде всего склоновые гравитационные процессы: обвалы, осыпи, оползни, курумы, солифлюкция, оползни и лавины. Гравитационные процессы наиболее всего характерны для восточной (горно-складчатой) части территории, где значительная относительная высота склонов (более 600-800 м) и геологическая молодость отдельных морфоструктур предопределили  почти повсеместное развитие обвально-осыпных процессов.

Обвалы – отделение массы горных пород на крутом склоне. В горной части области встречаются исключительно только на крутых склонах речных долин, где  под действием русловых процессов  создаются почти вертикальные уступы, деформирующиеся при достижении критических значений  их устойчивости. Здесь развитие процесса объясняется  несколькими причинами: во-первых, наличием горных пород с жесткими связями (доломиты, известняки, песчаники и т.д.); во-вторых, значительной крутизной склонов (75-85() и высотой до 80-100 м.

Осыпи – накопления, образующиеся при скатывании со склонов обломков различного размера. Средние и нижние части склонов хребтов,  также отдельных вершин гольцового типа с абсолютными отметками, превышающими 800-900 м, покрыты сплошным чехлом осыпей мощностью до 10-15 м в основании с размером обломков до 1,5-2,0 м. Данные образования представлены элювием местных пород, формированию которого способствует сочетание активного физического выветривания  с большой крутизной склонов (60-80(). Осыпи меньших размеров часто располагаются ниже (по склону) многочисленных обнажений, встречающихся повсеместно  в долинах рек Вишеры, Язьвы и других.

Курумы представляют собой скопления  крупных обломков горных пород («каменные моря», «каменные реки»). Строение их, как правило, двухслойное – вверху глыбы, ниже щебень, дресва, песок. Размеры курумов разнообразны – от десятков до сотен м2 по площади и до 1 км в длину («каменные реки»). Перемещение осуществляется микродвижениями, обусловленными колебаниями температуры, замерзанием и оттаиванием мелкозёма, содержащегося в них Курумы располагаются ниже участков  интенсивного морозного выветривания на выположенных участках склонов, обычно не круче 25-30(.

Солифлюкация - процесс течения верхних слоев грунта с включенным в него обломочных материалов при избыточном насыщении его водой по водонепроницаемому или мерзлому основанию. Эти процессы протекают под действием силы тяжести совместно с трудно отделяемыми  от них процессами сползания, оплывания грунта. Отмечаются на пологих склонах в виде небольших языков-наплывов грунта до 1-2 м в поперечнике. На некоторых участках процессы течения грунта отмечены, даже ниже границы леса – значительные площади редко стоящих низкорослых деревьев представляют собой наклоненный в хаотическом беспорядке лес. Избирательный характер процесса солифлюкции объясняется микроклиматическими особенностями, наблюдающимися на склонах восточных экспозиций, которые, в отличие от западных, получают меньше солнечной радиации и более сухие.

Оползни – скользящее смещение горных пород на неустойчивых склонах под действием силы тяжести при участии поверхностных или подземных вод. Оползни широко развиты на склонах речных террас. Образованию их способствуют подземные воды, размягчающие глины, по которым сползают водоносные пески и супеси, трещиноватые карбонатные и терригенные породы. Оползни и оползневые массивы встречаются на многих склонах долин рек Предуралья и частично Урала. В большинстве случаев они небольших размеров и, как правило, уже стабилизировавшиеся. Микро-оползни (оплывины) обычные элементы ландшафтов долин рек и ручьёв, балок, оврагов и т.д., развивающихся рыхлых четвертичных отложениях, широко распространены на склонах с крутизной более 20-30о, свободной от древесной и кустарниковой растительности.

Лавины – внезапное обрушение больших масс снега, падающих или скользящих вниз с крутых склонов. Среднегорья Пермского края  входят в состав двух районов, отличающихся между собой по вероятности возникновения лавин (Карта лавиноопасных районов СССР - Лосев, 1983). На востоке края, в западной части Среднегорья - расположен район с потенциальной лавиноопасностью, который в настоящее время неопасен. Восточнее расположен район со слабой лавиноопасностью: лавины встречаются в отдельных местах и сходят в многоснежные годы. Причинами возникновения лавин являются большие амплитуды высот (до 900 м), выпадение значительного количества твердых осадков (700 мм и более) и наличие условий для их накопления, определённых форм рельефа (каров), способствующих концентрации движущихся вниз по склону масс снега. Главная особенность лавинопроявлений на территории - их образование лишь на склонах восточной экспозиции хребтов, занимающих крайне западное положение в системе Уральского горного сооружения. Зафиксированные лавины, вернее их тела, располагаются обычно у подножий склонов. Подавляющее большинство случаев схода снега представлено в виде «осовов», с протяженностью по фронту 50-200 м. Наличие «цирков» на вершинах этих хребтов приводит к аккумуляции снега и играет роль естественных лавиносборов. При сходе лавин ниже воронки «цирка» происходит концентрированное движение снега по эрозионному понижению. Такие «лотковые» лавины встречаются гораздо реже, но по массе снесенного материала и длине пути намного превосходят фронтальные «осовы».

Группа ЭГП связанных с действием подземных вод

В эту группу ЭГП входят прежде всего карст, суффозия и заболачивание. Наибольшее распространение на территории Красновишерского района получили процессы карстообразования.

Карст. По определению Г.А. Максимовича (1963) «карст- это процесс химического и отчасти механического воздействия подземных и поверхностных внерусловых вод на растворимые, проницаемые горные породы (карбонаты, гипс, ангидрит, соли и т.д.). В результате возникают поверхностные и подземные скульптурные, а при выпадении из раствора, обрушении – аккумулятивные формы». Это собственно геохимический процесс  взаимодействия относительно хорошо растворимых пород с природными водами, проявляющийся, как и другие экзогенные процессы, в разрушении горных пород, главным образом растворении (в меньшей степени – эрозии, выветривании) и переносе продуктов разрушения (в растворенном состоянии, а также механическим путём) и отложении осадков как хемогенных, так и обломочных.

Карстующиеся породы на территории района развиты очень широко (Рисунок  2.6.1).

Рисунок  2.6.1 - Схема распространения карстующихся пород на территории района.

Наиболее закарстованы доломиты верхнего девона,  химически чистые  визейские  известняки,  затем     известняки верхов   среднего   карбона,   менее   верхнекаменноугольные.   Карстовые   формы приурочены к эрозионным формам, зонам тектонических нарушений и контактов карбонатных пород с некарстующимися. Наиболее характерными карстовыми формами являются воронки, суходолы, исчезающие реки.

Суффозия. Представляет собой в основном механический вынос частиц грунта из зон концентрированного движения подземных вод с образование отрицательных форм рельефа: просадки, воронки, ложбинки, «цирки» и т.д. Наиболее часто суффозионные формы встречаются на присклоновых участках рек, ручьёв, балок. Размеры суффозионных форм в породах четвертичного возраста, как правило, невелики, в основном не больше 2-5 (до 10) м в диаметре, при глубине 0,5-1,5 м, иногда они вытянуты цепочкой, многие из них заполнены водой. В коренных породах аналогичные формы достигают размеров десятков и сотен метров. Иногда встречаются формы, напоминающие карстовые воронки провального типа. При наличии в составе пород растворимых компонентов в процессе суффозии возрастает доля его химической составляющей, обеспечивающее удаление определенной массы пород из массива.

Заболачивание. Процессы заболачивания имеют достаточно широкое распространение в долинах рек. Горная часть с пересеченным рельефом, хорошо дренированная реками, несмотря на большую, по сравнению с предгорьями, увлажненность заболочена сравнительно слабо. Хотя и здесь, вследствие распространения сезонной, а местами и многолетней мерзлоты, препятствующей, просачиванию атмосферных осадков и интенсивной циркуляции подземных вод – наблюдается заболачивание впадин на нагорных террасах, в седловинах перевалов и днищах межгорных впадин.

## 2.7 Обеспечение района природными ресурсами.

### 2.7.1 Полезные ископаемые.

Красновишерский муниципальный район – один из тех районов, в которых в XVIII веке зарождалось горно-промышленное производство Урала. Первоначально проводились поиски полезных ископаемых в горной части. Постепенно их перечень увеличивался, площади поисков расширялись. С открытием алмазоносных россыпей и месторождений нефти и газа горно-добывающий центр переместился на запад района.

Нефть в пределах района сосредоточена в месторождениях, связанных с отложениями девонской, каменноугольной и пермской систем Соликамской депрессии. Наиболее крупными являются Гежское, Озерное и Маговское месторождения (Рисунок  2.7.1.1). Эксплуатацией действующих месторождений занимаются ООО «Лукойл-Пермь» (Озерное, Маговское, Гагаринское, Бортомское), ООО «УралОйл» (Гежское, Цепельское, Мысьинское), ООО «Прайм» (Федорцевское). Кисловское, Песчанковское и Восточно-Гагаринское месторождения находятся в нераспределенном фонде.

Рисунок  2.7.1.1 -  Полезные ископаемые Красновишерского муниципального района.

Качество нефтей, как в отдельных месторождениях, так и внутри каждого варьируют в средних пределах для северной части Соликамской депрессии. Примером может служить Гагаринское месторождение, расположенное в 30 км южнее районного центра. В структуре, представленной куполом, размещаются три нефтеносных пласта, сверху вниз: сакмарский, башкирский и фаменский с глубиной в своде, соответственно: 1068, 1636 и 1920 м. Общая мощность пластов 10,8; 23,5; 43,5 м, эффективная 2,4; 9,3; 13,3 м. Удельный вес нефти 0,836; 0,802; 0,846 г/см3, вязкость 5,02; 3,86; 4,83 сСт. Содержание в % - серы 0,81; 0,62; 0,35; парафинов 2,81; 3,06; 5,18; асфальтенов 0,77; 0,42; 0,54. Растворенный газ – удельный вес 0,962; 1,008; 0,885 г/л; теплота сгорания – 11822; 12151; 11917 ккал/м3; состав – метан, этан, пропан, изобутан, гелий, сероводород, углекислый газ.

Торф – незаслуженно забытое полезное ископаемое, распространенное в пределах района в низовьях р.р. Вишера, Язьва, Глухая Вильва. Только на балансе числятся шесть месторождений, суммарные запасы которых составляют 42164 тыс. т. Месторождения принадлежат к низинному и низинно-переходному типам. Состав торфа осоковый, осоково-сфагновый, травяно-осоковый. Качество изменяется в широких пределах: зольность 3,7-61%, влажность до 90%, теплотворная способность 4500-5400 ккал/м3. При развитой дорожной сети торф может быть использован как топливо в районе и за его пределами. Известно, что 1 млн. м3 торфа позволяет съэкономить 400 тыс. т привозного угля.

Железные руды в районе известны с самого начала освоения края. Из многочисленных проявлений практический интерес представляют месторождения, расположенные в горной части по левобережью р. Вишера и в низовьях р. Кутим. И хотя их запасы сняты с баланса по геологическому значению, они являются месторождениями.

Кутимское месторождение является наиболее изученным из группы месторождений и проявлений. Открыто в 1869 г., эксплуатировалось с 1887 по 1917 г., снабжая рудой чугуноплавильный завод близ места добычи, которым было выплавлено 276 тыс. т чугуна. Разведывалось в 1929-32 г.г. и 1948-51 г.г. Месторождение и другие рудопроявления расположены в пределах узкой полосы карбонатных пород ордовика вблизи контакта с древними, метаморфическими сланцами. Рудная залежь имеет пластообразную залежь, представленную рудными телами, разделенными прослоями доломитов и оталькованных пород. Количество рудных тел до 11, при мощности от нескольких дм до 44,5 м, мощности безрудных прослоев от нескольких см до 20 м. Длина рудной зоны по простиранию до 300 м. В западной части рудные тела выходили на поверхность и вскрыты карьером. Верхние горизонты (геметитовые) содержат Fe – 66,44%, FeO – 95,94%, S – 0,027%, средние горизонты (гематит-магнетитовые) содержат Fe – 63,06%, FeO – 79,57%,  S – 5,56% и нижние (магнетитовые, мушкетовидные) – Fe – 62,45%,  FeO – 65,80%,  S – 6,41%. Запасы руд составляют 3993 тыс. т, из них по категориям А+В+С1 – 3295 тыс. т. Обработка возможна подземными работами.

Юбрышкинское месторождение титано-магнетитовых руд представляет собой залежь пластовой формы на глубине 15-20 м полого падающую на запад, прослеженную по простиранию на 150 м. Содержание в рудах: FeO – 21,54%, Fe2O3 – 15,9%, TiO – 5,65% (макс. – 40%), V2O5  - 0,85%. Запасы, не состоящие на балансе – 8800 тыс. т.

Чувальское месторождение железо-марганцевых руд  характеризуется содержанием Fe – 41,07%, FeO – 13,26%, Mn – 20,59%, S – 0,06%. Мощность рудного тела – 2,15 м, запасы железной руды по категории С1 – 1945,5 тыс. т, в том числе марганцевых руд – 7,7 тыс. т. Балансом не учтены.

Пески, пригодные для формовочных целей залегают в Губдорском месторождении, представляющем пластовую залежь мощностью до 10 м, сложенную аллювиальными песками первой и второй надпойменных террас р. Вишера, протягивающуюся на 4.5 км при ширине 200-800 м. Подразделяется на четыре площади. Пески кремнисто-кварцевые: кварц – 81-88%, кремень – 7-12%, полевой шпат – 0,8-7,5%. Два класса песков: кварцевые – 70,6% и тощие – 29,4%. Химический состав: SiO2 – 95,74%, FeO3 – 0,4%, Na2O+K2O – 0,68%; объемная масса – 1,6 г/см3. Балансовые запасы 9691 тыс. т. Условие эксплуатации благоприятные, мощность вскрыши 0,2-1,3 м.

Глины кирпичные представляет Ничковское месторождение в северных окрестностях районного центра. Приурочено к элювиально-делювиальным отложениям четвертичного возраста. Пластообразная залежь мощностью 1,3-7,8 м имеет площадь 1,8 км2 и сложена вязкими коричневато-бурыми глинами. Почва – элювиальные глины со щебнем коренных пород, вскрыша (0,1-0,7 м) – почвенно-растительный слой и суглинки. Глины пригодны для изготовления кирпича марки 150 с водопоглощением 13,1-14,1%, прочности при сжатии 163,1-255,2 кг/см2, при изгибе 24,0-39,1 кг/см2, морозостойкости 15. Горнотехнические условия благоприятны для разработки открытым способом. Запасы 641 тыс. м3.

Камень строительный на щебень представлен Левобережным месторождением карбонатных пород. Оно находится  в  Красновишерском  районе  на  северной  окраине  г.Красновишерска  на  левом  берегу  р.Вишеры.

Полезная  толща,  представленная  серыми  и  темно-серыми  известняками,  светло-серыми  доломитизированными  известняками  и  светло-серыми  доломитами,  породы  переслаиваются  между  собой  и  замещают  друг  друга  по  падению  и  по  простиранию.  Карбонатные  породы  закарстованы,  средняя  закарстованность  составляет  12%.

Карбонатные  породы  полезной  толщи  сложены,  в  основном,  кальцитом  и  доломитом.  Средний  химический  состав  пород:  СаСО3 - 81,0%,  MgCO3 - 15,9%,  СаСО3+ MgCO3 - 96,9%,  n.n.n. - 1,5%,  R2O3 -  1,4%.

Карбонатные  породы  удовлетворяют  требованиям  ГОСТ  23845-96  "Породы  горные  скальные  для  производства  щебня  для  строительных  работ"  и  соответствуют  по  пределу  прочности  марке  "600".  Щебень  из  карбонатных  пород  удовлетворяет  требованиям  ГОСТов 8267-93,  10268-80  и  256-94.  Содержание  суммы  карбонатов  (регламентируемое  ГОСТ  14050-78)  по  месторождению составляет  96,9%, что соответствует  первому  сорту.

Месторождение  имеет  благоприятные  гидрогеологические  условия.  Отметка  уреза  р.Вишеры  в  районе  месторождения  118,4 м.

Подсчет  запасов  произведен  до  отметки  125 м.

Горнотехнические  условия  благоприятны  для  отработки  открытым  способом.

Запасы  известняков  были  утверждены  на  НТС  Пермского  геологоразведочного  треста  в  1960 г.  (протокол  № 20  от  08.06.1960 г.)  в  количестве  (по  категориям  в  тыс.т.):  А - 1148,  В - 2110,  С1 - 1699.

В  2001 г.  ТКЗ  (протокол №108  от  14.02.2001 г.)  были  утверждены  запасы  для  производства  строительного  щебня  по  категории  С1  в  количестве  1943  тыс.м3. Месторождение не разрабатывается.

Облицовочные камни представлены Велсовским месторождением мраморов, расположенным  в 18  км  юго-восточнее  пос.Велс  на  правом  берегу  р.Бол.Шудьи.

Продуктивная  толща  Северо-Шудьинского  участка  сложена  породами  второй  (верхней)  пачки  третьей  толщи  нижнемойвинской  подсвиты  протерозоя.  Породы  второй  пачки  представлены,  в  основном,  доломитовыми  мраморами  местами  окрашенными  в  розовые,  сиреневые,  красноватые  тона.  Подчиненное  значение  в  состав  пачки  имеют  существенно  кальцитовые  мрамора,  мраморизованные  доломиты,  доломитовые  известняки  белого  цвета  с  цветными  пятнами  размытой  окраски.

Декоративность  мраморов  соответствует  I,  II  и  III  группам.  Средний  балл  декоративности  пород  -  27,2,  что  характеризует  породы  как  декоративные,  хотя  на  участке  встречены  как  малодекоративные   (15,6  баллов),  так  и  высокодекоративные  породы  (35,6  балла).  Общий  выход  стандартных  блоков  I-V  групп  составил  50,66%.  Преобладают  мелкие  блоки  V  группы  -  47,0%;  IV  группа  составляет  25%.  Выход  блоков  III  группы определен - 16%. Выход блоков II  группы - 4%  и  первой  группы 8%.

Месторождение  не  обводнено. Горнотехнические  условия  благоприятны  для  отработки  открытым  способом.

Запасы  утверждены  ТКЗ  (протокол № 50 от 22  мая  1997 г.)  по  категории  С2  в  количестве  7490  тыс.м3. Месторождение  не  разрабатывается  и  находится  на  балансе  государственного  резерва.

Пески  для  строительных  работ  и  силикатных  изделий представлены месторождениями Бурманиха и Ольгонское, находящимся в государственном резерве.

Месторождение  песков  Бурманиха  расположено  в  7,5  км  юго-восточнее  г.Красновишерск.

Месторождение  представляет  собой  небольшую  по  размерам  эоловую  залежь  линзообразной  формы  четвертичного  возраста.  Протяженность  его  1630  м  при  ширине  от  150  до  320  м.  Полезная  толща  представлена  мелкозернистым  кварцем  и  песками  желтовато-коричневого  цвета  мощностью  от  2,7  до  10,7  м,  при  средней  мощности  6,0 м.  Вскрышные  породы  представлены  почвенно-растительным  слоем  мощностью  0,3 м.  Подстилающие  полезную  толщу  породы  представлены  глинистыми  песками,  глиной,  аргиллитами  и  алевролитами.

Песок  месторождения  очень  мелкий,  модуль  крупности  по  отдельным  пробам  колеблется  от  0,92  до  1,18,  составляя  в  среднем  по  месторождению  1,03.  Зерна  крупностью  свыше  5  мм  в  пробах  отсутствуют.  Песок  месторождения  отвечает  требованиям  ГОСТ  8736-93  "Песок  для  строительных  работ"  и  может  использоваться  для  приготовления  строительных  растворов.

Месторождение  не  обводнено. Горнотехнические  условия  благоприятны  для разработки открытым  способом   с применением  экскаватора.

Запасы  песка  на   месторождении  утверждены  протоколом  ТКЗ            № 154  от  21  июня  2003 г.  по  категории  С2  в  количестве  1273  тыс.м3.

Ольгинское  месторождение  песка  расположено  в  5,5  км  к  юго-востоку  от  г.Красновишерска.

Месторождение  приурочено  к  эоловым  отложениям  четвертичного  возраста  и  представляет  собой  небольшую  по  размерам  линзообразную  залежь,  разделенную  действующим  карьером  на  две  части:  юго-восточную - от  карьера,  вытянутую  неправильной  формы,  протяженностью  1180 м  при  ширине  100-240  м;  северо-западную -  длиной  280  м  при ширине  100 м.  Полезная  толща  представлена  мелкозернистыми  кварцевыми  песками  желтовато-коричневого  цвета  мощностью  5-12  м.  Средняя  мощность  полезной  толщи  до  уровня  грунтовых  вод  -  6  м,   ниже  уровня  грунтовых  вод  - 2,9 м.  Вскрышные  породы  представлены  почвенно-растительным  слоем  мощностью  0,3  м.  Подстилающие  полезную  толщу  породы  представлены  глинистыми  песками,  глиной,  аргиллитами.

Песок  месторождения  по  всем  нормируемым  показателя  отвечает  требованиям  ГОСТ  8736-93  и  может  использоваться  как  заполнитель            в  строительных  растворах.

Месторождение  не  обводнено. Горнотехнические  условия  благоприятны  для разработки открытым  способом   с применением  экскаватора.

Запасы  песка  на   месторождения  утверждены    ТКЗ  в  2003  г.  (протокол № 154  от 21 июля 2003 г.)  по  категории  С2  в  количестве  1783  тыс.м3.

Цитрин и горный хрусталь Ольховского (Ольховочного) месторождения являются экзотичным полезным ископаемым, заслуживающим внимания. Кристаллы гексагонально-призматического облика, окрашенные в винно-желтый цвет различных оттенков, являются прекрасным сырьем для ювелирного дела. Запасы ювелирного цитрина составляют 301 кг, горного хрусталя 4163 кг. При доразведке запасы могут значительно измениться в сторону увеличения. Месторождение приурочено к низам ишеримской свиты, распространенным по р. Ольховка – правому притоку р. Бол. Мойва.

Золото в аллювиальных отложениях горных рек в восточной части района довольно распространенное явление. Золотоносные россыпи известны с давних пор и наличие металла отразилось даже в географических названиях. Бассейны р.р. Велс, Кутим, Сурья включают золотоносные отрезки долин протяженностью до первых десятков километров, часть из которых являются промышленными россыпями с запасами, состоящими на государственном балансе. Характер таких месторождений виден на примере Средне-Велсовской группы россыпей. Россыпи приурочены к долинам современных рек. Золотоносны аллювиальные и делювиально-пролювиальные отложения. Россыпи пластовые, протяженностью 10,5 км; 13,2 км; 5,7 км. Ширина россыпей 196 м, 100 м, 72 м. Мощность отложений от 1,0 м до 12,4 м, средняя 2,6 м. Запасы песков 67%, 26%, 7%; запасы золота 67,5%, 22,5%, 10,5%. Продольный профиль долин имеет уклон от 2 до 47 м на 1 км. Плотик неровный – сланцы, кварцитопесчаники, известняки. Пески валунно-галечные, песчанистые четвертичного возраста (плейстоцен). Золото крупное, золотины таблитчатые, пластинчатые, вытянутые среднеокатанные. Среднее содержание золота – 0,206 г/м3, максимальное – 8,5 г/м3. Распределение полезного компонента в пласте неравномерное. Источники – зоны метасоматического изменения древних (рифейских) образований с оруденением золото-сульфидно-кварцевого и золото-кварцево-сульфидного типа. Пробность золота – 908.

Алмазы в россыпных месторождениях являются предметом обоснованной гордости района и области. Существование термина – Вишерский алмазоносный район – отражает неординарность этого явления. За пятидесятилетнюю историю поисков, разведки и эксплуатации накоплен огромный фактический материал по геологии алмазоносных россыпей. Параллельно ведутся работы по выяснению источников, из которых алмазы поступают в россыпи.

Промышленно алмазоносными являются рыхлые отложения четвертичного, неогенового и палеогенового возраста в бассейнах р.р. Бол. Кутим, Щугор, Акчим, Сев. Колчим. Продуктивными толщами являются галечники русла, поймы, надпойменных террас и глинисто-галечные отложения погребенных долин в мезо-кайнозойских депрессиях. Характеристика таких объектов видна на примере трех участков Северо-Колчимского месторождения (группы россыпей), где современные долины глубоко врезаны в более разработанные олигоценовые, приуроченные к Северо-Колчимской и Илья-Вожской структурным депрессиям. Средняя ширина долин 1500 м, 500 м, 400 м. Максимальная величина послеолигоценового вреза 125 м, 80 м, 70 м. Протяженность промышленного контура 22 км, 8,0 км, 4,3 км. Средняя ширина контура 1170 м, 203 м, 206 м. Средняя мощность песков 2,6 м, 2,3 м, 2,6 м; мощность торфов 1,7 м, 3,2 м, 1,7 м; продольный уклон 3 м/км, 8 м/км, 20 м/км. Вещественный состав отложений: аллювиальные полимиктовые гравийные галечники с валунами в песчаной глине (плиоцен-голоцен), делювиально-аллювиальные галечники в слабо песчанистой глине (средний-поздний плейстоцен), пролювиально-делювиальные песчаные глины со щебнем, валунами, редко галькой (неоген, средний плейстоцен). Содержание глины увеличивается в направлении от поймы к пятой террасе. Содержание алмазов варьирует в пределах 0,03-256,04 мг/м3. Средний вес алмазов – 99 мг. Хорошо сохраненных кристаллов – 64,7 %, осколков – 16,2 %, додекаэдров – 84,6 %, октаэдров – 3,8 %; бесцветных – 79,2 %, зеленых – 9,9 %, желтых – 4,7 %, дымчатых – 6,2 %. Ассоциации минералов в россыпях: лимонит, гематит, циркон, рутил, лейкоксен, альмандин, турмалин, магнетит, ильменит, хромит, эпидот, анатаз, пиролюзит, хромпикатит, оливин, муассонит.

В настоящее время превалирует позиция, объясняющая поступление алмазов в россыпи из промежуточных коллекторов, которыми считаются базальные конгломераты, гравелиты и песчаники основания девона. Подтверждением этой точки зрения служит единственное в районе коренное месторождение алмазов – Ишковский участок, где продуктивным пластом является редкогалечный конгломерат такатинской свиты, полого падающий на восток, имеющий среднюю мощность 3,8 м на протяжении 410 м. Алмазы встречаются в породах кор выветривания и редко в невыветрелых конгломератах.

Вода питьевого и хозяйственного назначения содержится в Родниковском месторождении, учтенном государственным балансом и расположенном в  северо-восточной части г. Красновишерск. Запасы составляют соответственно 11,7 тыс. м3 в сутки. На водозаборе Вижаиха-Геж запасы составляют 0,3 тыс. м3 в сутки.

Минеральные воды представлены Тепловским месторождением с запасами 0,240 тыс. м3 в сутки.

В ФЗ 2395-1 от 21.02.1992 г.  «О недрах» и во «Временных рекомендациях по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых», которые утверждены приказом Федерального агентства по недропользованию № 275 от 13.03.2009 г. описываются ограничения застройки площадей залегания полезных ископаемых. В соответствии со статьей 25 ФЗ 2395-1 от 21.02.1992 г.: «проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.
Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов».

### 2.7.2 Земельные ресурсы.

По данным государственного учета земель земельный фонд Красновишерского муниципального района на 1 января 2010 года составил 1537554 га.

В структуре земельного фонда района преобладают две категории земель – земли лесного фонда 79,7 % и земли особо охраняемых территорий и объектов 15,7 % от общей площади района.

Таблица 2.7.2.1 – Распределение земель в разрезе категорий.

| Наименование категории земель и вида угодий | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли запаса | Итого по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные угодья, всего: | 17446 | 2193 | - | 10158 | - | 11409 | 1713 | 42919 |
| в т.ч.пашня | 8375 | 969 | - | 324 | - | - | 393 | 10061 |
| в т.ч. залежь | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| в т.ч. многолетние насаждения | 159 | 10 | - | - | - | - | - | 169 |
| в т.ч. сенокосы | 5994 | 418 | - | 4420 | - | - | 699 | 11531 |
| в т.ч. пастбища | 2918 | 796 | - | 5414 | - | 11409 | 621 | 21158 |
| Лесные площади, всего: | 27319 | 880 | - | 1118529 | - | 183243 | 5375 | 1335346 |
| в т.ч. покрытые лесом | 26996 | 514 | - | 1099853 | - | 181505 | 5375 | 1314243 |
| лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 1465 | 13 | - | - | - | - | 256 | 1734 |
| Под водой | 614 | 153 | - | 5647 | 7820 | 657 | 74 | 14965 |
| Земли застройки, всего: | 22 | 1412 | 157 | 506 | - | 8 | 6 | 2111 |
| в т.ч. занятые промышленными сооружениями | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Под дорогами | 99 | 328 | 30 | 8639 | - | 607 | 1 | 9704 |
| Болота | 987 | 47 |  | 34866 | - | 8789 | 58 | 44747 |
| Нарушенные земли | - | - | 91 | 974 | - |  | - | 1065 |
| Прочие земли, всего: | 498 | 7 | - | 45858 | - | 36487 | 2093 | 84943 |
| в т.ч. полигоны, отходы, свалки | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| в т.ч. пески | 405 | - | - | 17 | - | - | 3 | 425 |
| в т.ч. овраги | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| в т.ч. другие земли | 85 | 7 | - | 45841 | - | 36487 | 2090 | 84510 |
| Всего земель: | 48450 | 5033 | 278 | 1225197 | 7820 | 241200 | 9576 | 1537554 |

Из общей площади района земли сельскохозяйственного назначения занимают 48450 га. По состоянию на 01.01.2010 г. в собственности гражданам находится 4605 га сельхозугодий, в том числе под садами и огородами – 114 га, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 19 га, личными подсобными хозяйствами – 208 га, индивидуальным жилищным строительством – 37 га, земельными долями – 3792 га, в пожизненно наследуемом владении – 56 га, бессрочном (постоянном) пользовании – 173 га, временном пользовании - 206 га.

Таблица 2.7.2.2 – Распределение земель в Красновишерском муниципальном районе.

| № п/п | Наименование хозяйствующих субъектов, использующих землю | Общая площадь | Сельскохозяйственные угодия | Земли застройки | Под дорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | пашня | залежь | многолетние насаждения | сенокосы | пастбища |  |  |
| 1 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 75 | 75 | 65 | - | - | 6 | 4 | - | - |
| 2 | Личные подсобные хозяйства | 376 | 366 | 361 | - | - | 5 | - | 10 | - |
| 3 | Садоводы и садоводческие объединения | 101 | 97 | - | - | 97 | - | - | 1 | 3 |
| 4 | Огородники и огороднические объединения | 184 | 184 | 184 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства | 71 | 54 | 54 | - | - | - | - | 17 | - |
| 6 | Граждане, занимающиеся сенокошением и выпасом скота | 841 | 841 |  | - | - | 841 | - | - | - |
| 7 | Граждане, собственники земельных долей | 3792 | 3792 | 942 | - | - | 1425 | 1425 | - | - |
| 8 | Итого земель | 5440 | 5409 | 1606 | - | 97 | 2277 | 1429 | 28 | 3 |

### 2.7.3 Лесные ресурсы Красновишерского муниципального района.

Территория Красновишерского муниципального района располагает значительными лесными ресурсами, площадь земель лесного фонда составляет 1281,6 тыс. га или 83 % процента от общей площади района из них 90 % покрыты лесом.

Общие запасы древесины составляют 162,3 млн. м3 (Красновишерское лесничество- 83,4 млн. м3 Вайское лесничество - 78,9 млн. м3) из них 70 % -115 млн. м3 пригодны для эксплуатации в среднем по 100 м3 на га. В хозяйственном плане наибольший интерес представляют хвойные породы, на них приходиться 74 % - от общего запаса древесины- 85 млн. м3 (по Красновишескому лесничеству 68,1 % хвои в том числе: ель и пихта - 80 %, сосна 11,1 %, по Вайскому лесничеству 80 % хвои в том числе ель- 90 %, на втором месте пихта и кедр). На территории Красновишерского лесничества в районе между д. Оралово и д. Демино на площади около 10 га расположена роща, с преобладанием кедра в древостое (более 50%) не подлежащая вырубке.

Среди лиственных пород преобладает - береза на нее приходится около 90 % от общей площади лиственных пород.

Ежегодная расчетная лесосека с учетом рубок ухода по району составляет 2066,1 тыс. м3 древесины (по Красновишерскому лесничеству -1126,7 тыс. м3, по Вайскому лесничеству- 939,4 тыс. м3).

Фактическое освоение лесосеки за 2009 год составило 504,2 тыс. м3 или 24,5 % от расчетной лесосеки (по Красновишерскому лесничеству 427,7 тыс. м3 - 38 %; по Вайскому лесничеству - 76,5 тыс. м3 -8,1 %).

За 1 полугодие 2010 года фактическое освоение составило - 166,5 тыс. м3 или 8 % от годовой расчетной лесосеки (по Красновишерскому лесничеству- 142,2 тыс. м3 - 12,6 % от расчетной л/с по Вайскому лесничеству- 24,26 тыс. м3 или 2 % от расчетной лесосеки.

Лесной фонд расположен в  двух лесничествах: Красновишерском и Вайском. По данным лесохозяйственных регламентов этих лесничеств, в пределах района расположены территории следующих участковых лесничеств (таблица 2.7.3.1).

Таблица 2.7.3.1 - Распределение лесного фонда Красновишерского района  по лесничествам и участковым лесничествам.

| № п/п |  | Наименование участковых лесничеств | Лесничества, хозяйства, входящие в участковое лесничество | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красновишерское | Красновишерское | Красновишерское | 68042 |
|  |  |  | Верхне-Язьвинское | 85593 |
|  |  | Нижне-Язьвинское | Нижне-Язьвинское | 51508 |
|  |  |  | Вишерское | 31349 |
|  |  | Говорливское | Говорливское | 84433 |
|  |  | Щугорское | Щугорское | 79444 |
|  |  | Северо-Колччимское | Северо-Колчимское | 131037 |
|  |  | Пудьвинское | Пудьвинское | 144040 |
|  |  | Вишерское сельское | Вишерское | 13205 |
|  |  |  | Уральское | 16443 |
| Всего по лесничеству |  |  | 705094 |
| 2 | Вайское | Вайское | Вайское | 160758 |
|  |  | Велсовское | Велсовское | 154829 |
|  |  | Акчимское | Акчимское | 117887 |
|  |  | Кутимское | Кутимское | 143069 |
| Всего по лесничеству |  |  | 576543 |
| Итого по району |  |  | 1281637 |

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитности приведено в таблице 2.7.3.2.

К защитным лесам отнесено 208 113 га или 16,2 % площади лесного фонда района. Наиболее значительны площади защитных лесов в участковых лесничествах: Вайском (3,5 %), Велсовском (3,1 %) и Красновишерском (2,0 %).

Наибольшими по площади являются ценные леса (15,26 %), которые встречаются в каждом участковом лесничестве; нерестоохранные полосы (10,86 %); запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов (0,78 %).

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов составляют 0,97 %: зеленые зоны, лесопарки (0,78 %) находятся в Красновишерском уч. лесничестве; защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ составляют 0,19 %. Эти леса не только защищают природные и иные объекты, но выполняют и рекреационные функции.

К эксплуатационным лесам отнесено 1073524 га  или 83,76 % площади лесного фонда района. Наиболее значительны площади этих лесов в Пудьвинском (10,28 %) и Красновишерском (9,90 %)  уч. лесничестве; наименьшими площадями эксплуатационных лесов располагает Вишерское сельское уч. лесничество (1,61 %).

Таблица 2.7.3.2 - Распределение   лесов   Красновишерского муниципального  района по целевому назначению и категориям защитности.

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| Всего лесов | 1281637 | 100 |
| Защитные леса, всего | 208113 | 16,24 |
| в т.ч. по участковым лесничествам | Красновишерское | 26747 | 2,09 |
|  | Нижне-Язьвинское | 13178 | 1,03 |
|  | Говорливское | 8399 | 0,66 |
|  | Щугорское | 11109 | 0,87 |
|  | Северо-Колчимское | 15016 | 1,17 |
|  | Пудьвинское | 12294 | 0,96 |
|  | Вишерское сельское | 8993 | 0,70 |
|  | Вайское | 45080 | 3,52 |
|  | Велсовское | 39817 | 3,11 |
|  | Акчимское | 16510 | 1,29 |
|  | Кутимское | 10970 | 0,86 |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | 12489 | 0,97 |
| в т.ч. по участковым лесничествам | Красновишерское | 10412 | 0,81 |
|  | Нижне-Язьвинское | 1692 | 0,13 |
|  | Вишерское сельское | 385 | 0,03 |
| а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Красновишерское | 422 | 0,03 |
|  | Нижне-Язьвинское | 1692 | 0,13 |
|  | Вишерское сельское | 385 | 0,03 |
| б) зеленые зоны, лесопарки | Красновишерское | 9990 | 0,78 |
| 2. Ценные леса, всего: |  | 195621 | 15,26 |
| в т.ч. по участковым лесничествам | Красновишерское | 16335 | 1,27 |
|  | Нижне-Язьвинское | 11486 | 0,90 |
|  | Говорливское | 8399 | 0,66 |
|  | Щугорское | 11109 | 0,87 |
|  | Северо-Колчимское | 15016 | 1,17 |
|  | Пудьвинское | 12294 | 0,96 |
|  | Вишерское сельское | 8608 | 0,67 |
|  | Вайское | 45080 | 3,52 |
|  | Велсовское | 39817 | 3,11 |
|  | Акчимское | 16510 | 1,29 |
|  | Кутимское | 10970 | 0,86 |
| а) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов | Красновишерское | 3681 | 0,29 |
|  | Нижне-Язьвинское | 2886 | 0,23 |
|  | Щугорское | 975 | 0,08 |
|  | Северо-Колчимское | 1042 | 0,08 |
|  | Вишерское сельское | 1455 | 0,11 |
| б) нерестоохранные полосы | Красновишерское | 12654 | 0,99 |
|  | Нижне-Язьвинское | 8600 | 0,67 |
|  | Говорливское | 8399 | 0,66 |
|  | Щугорское | 10134 | 0,79 |
|  | Северо-Колчимское | 13974 | 1,09 |
|  | Пудьвинское | 12294 | 0,96 |
|  | Вишерское сельское | 7153 | 0,56 |
|  | Вайское | 18457 | 1,44 |
|  | Велсовское | 20052 | 1,56 |
|  | Акчимское | 16510 | 1,29 |
|  | Кутимское | 10970 | 0,86 |
| в) противоэрозийные леса | Вайское | 26623 | 2,08 |
|  | Велсовское | 19765 | 1,54 |
| Эксплуатационные леса, всего | 1073524 | 83,76 |
| в т.ч. по участковым лесничествам | Красновишерское | 126888 | 9,90 |
|  | Нижне-Язьвинское | 69679 | 5,44 |
|  | Говорливское | 76034 | 5,93 |
|  | Щугорское | 68335 | 5,33 |
|  | Северо-Колчимское | 116021 | 9,05 |
|  | Пудьвинское | 131746 | 10,28 |
|  | Вишерское сельское | 20655 | 1,61 |
|  | Вайское | 115678 | 9,03 |
|  | Велсовское | 115012 | 8,97 |
|  | Акчимское | 101377 | 7,91 |
|  | Кутимское | 132099 | 10,31 |

Из разрешенных видов использования лесов для района наиболее значимые виды связаны с заготовкой и переработкой древесины, а так же заготовкой пищевых лесных ресурсов (грибов, ягод).

Преобладающие породы и возрастная структура лесов района.

Распределение покрытых лесом земель Красновишерского муниципального района по преобладающим породам и группам возраста по данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2010 г. приведено на графике (рис. 2.7.3.1)

Рисунок 2.7.3.1 – Распределение покрытой лесом площади Красновишерского муниципального района.

Хвойные насаждения с преобладанием сосны и ели занимают большую часть покрытой лесом площади. Причем в Вайском лесничестве доля ели высокая и составляет 71 %, а сосны всего 0,2 %, а в Красновишерском лесничестве доля сосны составляет 7,5 %, ели – 53,7 %. В лесничествах преобладают хвойные леса, но доля лиственных пород составляет в Вайском лесничестве – 25 %, в Красновишерском – 38 %. Береза появилась на местах бывших вырубок и начинает играть значительную роль в породном составе лесов.

В целом по району доля преобладающих пород в покрытой лесом площади следующая. Насаждения с преобладанием сосны занимают 4,3 %, ели – 61,3 %, пихты – 2,4 %, березы – 28,5 %, осины – 3,5 % (таблица 2.3.3.4). В Красновишерском лесничестве на незначительной площади встречаются насаждения  ольхи (55 га) и ивы (11 га).

Таблица 2.7.3.3 - Распределение покрытой лесом площади Красновишерского муниципального района по преобладающим породам.

| Преобладающие породы | Лесничества | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | Красновишерское | Вайское |  |
|  | га | % | га | % | га | % |
| сосна | 34792 | 7,5 | 602 | 0,2 | 35394 | 4,3 |
| ель | 250338 | 53,7 | 259707 | 71,0 | 510045 | 61,3 |
| пихта | 3106 | 0,7 | 16858 | 4,6 | 19964 | 2,4 |
| береза | 155405 | 33,3 | 81347 | 22,2 | 236752 | 28,5 |
| осина | 22386 | 4,8 | 7135 | 2,0 | 29521 | 3,5 |
| ольха, ива | 66 | 0,0 |  |  | 66 | 0,0 |
| всего | 466093 | 100,0 | 365649 | 100,0 | 831742 | 100,0 |

Возрастная структура лесов района в целом достаточно равномерная и приближена к оптимальной. Соотношение четырех групп возраста насаждений (молодняков, средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных) в процентах выглядит как 22:23:4:51. Среди хвойных насаждений несколько ниже доля молодняков и данное соотношение несколько ухудшается – 20:18:3:59. По лесничествам соотношение групп возраста нарушается еще сильнее и практически везде неравномерное (рисунок 2.7.3.2). Это накладывает ограничения на применение равномерного режима пользования лесом в каждом из лесничеств района.

Рисунок 2.7.3.2 - Распределение покрытой лесом площади Красновишерского муниципального района по группам возраста, %.

Ресурсы основных лесообразующих пород для заготовки древесины

Заготовка и переработка древесины возможна в основном на территории эксплуатационных лесов, где этот вид пользования лесом всегда был традиционным, однако некоторая часть заготовок древесины допускается регламентами лесничеств и в защитных лесах.

Территории эксплуатационных лесов примерно одинаково представлены (5 -10 % площади эксплуатационных лесов района) в участковых лесничествах Красновишерском, Северо-Колчимском, Вайское, Велсовское, Акчимское, Говорливское, Щугорское, Нижне-Язьвинское. Выделяются большей площадью таких лесов Пудьвинское (10,28 %) и Кутимское (10,31 %)  и меньшей – Вишерское сельское  (1,61 %) участковые лесничества (таблица 2.7.3.5).

Таблица 2.7.3.4 - Распределение  территории эксплуатационных лесов   Красновишерского муниципального  района по участковым лесничествам.

| Лесничество | Участковое лесничество | Эксплуатационные леса |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| Красновишерское | Красновишерское | 126888 | 12 |
|  | Нижне-Язьвинское | 69679 | 6 |
|  | Говорливское | 76034 | 7 |
|  | Щугорское | 68335 | 6 |
|  | Северо-Колчимское | 116021 | 11 |
|  | Пудьвинское | 131746 | 12 |
|  | Вишерское сельское | 20655 | 2 |
|  | Итого | 609358 | 57 |
| Вайское | Вайское | 115678 | 11 |
|  | Велсовское | 115012 | 11 |
|  | Акчимское | 101377 | 9 |
|  | Кутимское | 132099 | 12 |
|  | Итого | 464166 | 43 |
| Всего |  | 1073524 | 100 |

Данное распределение территории эксплуатационных лесов важно для стратегического развития лесоперерабатывающей отрасли на далекую перспективу. Однако в ближайшие 20 - 30 лет основные лесозаготовки будут сосредоточены в спелых насаждениях.

Представление о ресурсах спелых насаждений, предназначенных для заготовки древесины, показывает распределение их площади и запасов по лесничествам и хозяйственным секциям (таблица 2.7.3.6)

Наибольшие площади спелых насаждений имеются в Вайском лесничестве – 258 843 га с общим запасом 46 859,6 тыс. мЗ. Большую часть спелых лесов этого лесничества (78,7 %) занимают хвойные леса на площади 203 871 га со средним запасом древесины 177 мЗ/га.

Площадь спелых насаждений в Красновишерском лесничестве – 164 436 га с общим запасом 27 640,1 тыс. мЗ. Большую часть спелых лесов этого лесничества (80,3 %) занимают хвойные леса на площади 132 111 га со средним запасом древесины 159 мЗ/га.

Соотношение запасов хвойной и лиственной древесины в  спелых лесах показано на рисунке 2.7.3.3.

Таблица 2.7.3.5 - Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений.

| Хозсекция и преобладающая порода | Спелые и перестойные насаждения | Ср. запас на 1га эксплуат. фонда м3 | Принятая лесосека | Число лет использования эксплуатационного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь га | Запас корневой, тыс.м3 | В ликвиде |  |
|  | Площадь, га | Запас, тыс. м3 |  |  |  | Всего | В т.ч. дело вой | % дело вой от - ликвида |  |
| Всего по району: |
|  | 423279 | 74499,7 | 349 | 11244 | 1982,7 | 1779,6 | 1235,3 | 139 |  |
| В том числе: Вайское лесничество |
| Сосна | 67 | 15,8 | 236 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 83 | 53 |
| Ель | 188264 | 34011 | 181 | 3337 | 602,9 | 548,6 | 400,5 | 73 | 56 |
| Пихта | 15540 | 2144,6 | 138 | 263 | 36,3 | 33,1 | 22,5 | 68 | 59 |
| Итого хвойные | 203871 | 36171,4 | 177 | 3602 | 639,5 | 582 | 423,2 | 73 | 57 |
| Береза | 51629 | 9883,1 | 191 | 1826 | 349,6 | 318,1 | 203,6 | 64 | 28 |
| Осина | 3343 | 805,1 | 241 | 179 | 43,2 | 39,3 | 21,2 | 54 | 19 |
| Итого мягколиствен. | 54972 | 10688,2 | 194 | 2005 | 392,8 | 357,4 | 224,8 | 63 | 28 |
| Всего по лесничеству | 258843 | 46859,6 | 181 | 5607 | 1032,3 | 939,4 | 648 | 69 | 45 |
| В том числе: Красновишерское лесничество |
| Сосна | 3542 | 570,9 | 161 | 144 | 22,6 | 20,3 | 17,4 | 86 | 25 |
| Ель | 127022 | 20194,2 | 159 | 2893 | 461,4 | 410,9 | 302,4 | 74 |  |
| Пихта | 1547 | 267,6 | 173 | 58 | 63 | 5,5 | 3,9 | 71 | 44 |
| Итого хвойные | 132111 | 21032,7 | 159 | 3095 | 490,3 | 436,7 | 323,7 | 74 | 42 |
| Береза | 20405 | 3919,5 | 192 | 1764 | 307,1 | 273,4 | 180,2 | 66 | 13 |
| Осина | 11920 | 2687,9 | 225 | 778 | 153 | 130,1 | 83,5 | 64 | 17 |
| Итого мягколиствен. | 32325 | 6607.4 | 204 | 2542 | 460,5 | 403,5 | 263,6 | 65 | - |
| Всего по лесничеству | 164436 | 27640,1 | 168 | 5637 | 950,4 | 840,2 | 587,3 | 70 | - |

Рисунок 2.7.3.3 - Соотношение запасов хвойной и лиственной древесины в спелых насаждениях.

Площади спелых лесов вместе с приспевающими и частью средневозрастных насаждений являются основой для расчетов пользования лесом при ежегодной заготовке древесины (расчетной лесосеки).

Ежегодная расчетная лесосека

Ежегодная расчетная лесосека рассчитана по нескольким видам рубок  и представлена ниже в таблице 2.7.3.6.

Таблица 2.7.3.6 - Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок.

площадь  - га; запас - тыс. куб. м

| Хозяйства | Ежегодный допустимый объем изъятия древесины |
| --- | --- |
|  | при рубке спелых и перестойных лесных насаждений | при рубке лесных насаждений при уходе за лесами | при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений | при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры | всего |
|  | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас |
|  |  | ликвидный | деловой |  | ликвидный | деловой |  | ликвидный | деловой |  | ликвидный | деловой |  | ликвидный | деловой |
| Красновишерское |
| Хвойные | 3102 | 436,7 | 324,1 | 3926 | 162,3 | 111,5 | 1069 | 28,2 | 12,5 | 130 | 9,2 | 6,5 | 8227 | 6,4 | 454,6 |
| Мягко- лиственные | 2544 | 403,5 | 263,7 | 3077 | 80,1 | 43,1 | 219 | 6,7 | --- | --- | --- | --- | 5840 | 490,3 | 306,8 |
| Итого | 5646 | 840,2 | 587,8 | 7003 | 242,4 | 154,5 | 1288 | 34,9 | 12,5 | 130 | 9,2 | 6,5 | 14067 | 1126,7 | 797,4 |
| Вайское |
| Хвойные | 3602 | 582,0 | 423,2 | 957 | 17,3 | 8,1 | 247 | 32,2 | 9,7 | 183 | 8,2 | 5,5 | 4989 | 639,7 | 446,5 |
| Мягко лиственные | 2005 | 357,4 | 224,8 | 715 | 12,0 | 3,9 | - | - | - | - | - | - | 2720 | 369,4 | 228,7 |
| Итого | 5607 | 939,4 | 648,0 | 1672 | 29,3 | 12,0 | 247 | 32,2 | 9,7 | 183 | 8,2 | 5,5 | 7709 | 1009,1 | 675,2 |
| По всем лесничествам района |
| Всего | 11253 | 1779,6 | 1235,8 | 8675 | 271,7 | 166,5 | 1535 | 67,1 | 22,2 | 313 | 17,4 | 12 | 21776 | 2135,8 | 1472,6 |
| в т. ч. хвойные | 6704 | 1018,7 | 747,3 | 4883 | 179,6 | 119,6 | 1316 | 60,4 | 22,2 | 313 | 17,4 | 12 | 13216 | 646,1 | 901,1 |

Рисунок 2.7.3.4 - Доли ежегодного допустимого объема изъятия древесины при разных видах рубок, %.

Аренда и инвестиционное освоение лесных массивов.

По состоянию на июль 2010 года в аренду переданы лесные участки на площади 671,6 тыс. га с ежегодной расчетной лесосекой — 1294,6 тыс. м3, что составляет 62,6 % от общей лесосеки района 31 арендатору. По Красновишерскому лесничеству 841,4 тыс. м3 74,6 % от лесосеки, из них 40 % или 335,9 тыс. м3 приходится на крупные организации - Учр. ОИК-5- 157,4 тыс. м3, ООО «Нордик» - 178,5 тыс. м3, за 2009 год ими вырублено 156,5 тыс. м3 или 46,5 %, за 1 полугодие 2010 года - 43,7 т. м3 или 13 %, остальные 60 % оформлены 24 субъектами малого предпринимательствами на них приходится 505,5 тыс. м3, за 2009 год ими фактически освоено - 151,9 тыс. м3 или 30 %, за 1 полугодие 2010 года - 98,5 тыс. м3 или 19,5 %).

По Вайскому лесничеству передано лесных участков в аренду - с ежегодной расчетной лесосекой - 453,2 тыс. м3 что составляет 48,2 % от лесосеки Вайского лесничества. Зарезервировано для инвестпроектов лесных участков с лесосекой - 417,2 тыс. м3 в год 44,4 %, в том числе:

1. ОАО «Соликамскбупром» и его дочернее предприятие ООО «Красновишерск-лес» - арендует участки с ежегодной расчетной лесосекой 351,4 тыс. м3 (кроме того, зарезервировано для инвестпроекта - 247,2 тыс. м3). Всего расчетная л/с с учетом резерва для ОАО «СБП» составляет - 598,6 тыс. м3 или 63,7 % от общей лесосеки лесничества. Фактически им вырублено в 2009 году 48,4 тыс. м3 и 9 тыс. м3 в 1 полугодии 2010 года. Трем субъектам малого предпринимательства передано в аренду лесных участков с ежегодной расчетной лесосекой 101,8 тыс. м3, ими за 2009 год вырублено 19,5 тыс. м3, за 1 полугодие 2010 года - 12,2 тыс. м3. Резервный участок под инвестпроект для ООО «Вишераэкодом» составляет 170 тыс. м3 в год-18,1 %.

Расчетная арендная плата за пользование лесфондом составляет около 60 млн. руб. в год.

Без создания инфраструктуры дальнейшее освоение лесных ресурсов района невозможно, доступные лесные насаждения почти освоены.
С целью эффективного использования бюджетных средств на создание
инфраструктуры для освоения природных ресурсов, По заказу министерства
промышленности и природных ресурсов Пермского края, Горным институтом Уро РАН (уральское отделение Российской академии наук) в Красновишерском районе разработано технико-экономическое обоснование комплексного освоения природных ресурсов Улсовско-Велсовской зоны и Юго-Западной части района, и подготовлен ряд инвестиционных проектов природопользования. По результатам ТЭО - Второе место по значимости занимают россыпные месторождения золота, балансовые запасы которого (10140 кг- 2003 год) позволяют прогнозировать увеличение добычи драгметалла до 200 кг в год (общие затраты на геологоразведочные работы и переоценку запасов составят 138 млн. руб.), С 1994 по 2005 г. прииском «Уралалмаз» осуществлялась разработка Верхне-Велсовского месторождения золота, годовая добыча колебалась в интервале 80-118 кг. По информации прииска «Уралалмаз», добыча золота для предприятия была убыточной (присутствовало необоснованное увеличение объемов вспомогательных и сопутствующих работ). В тоже время научно-исследовательским центром «Уралдрагмет» составлено ТЭО, в котором доказывалось безубыточность золотодобычи. Рентабельность золотодобычи может существенно увеличиться за счет централизованного электроснабжения и строительства транспортных коммуникаций в УВЗ с выходом на дорогу

Красновишерск-Вая, тем более что мосты через р. Вишера и р. Улс уже введены в эксплуатацию.

- Перспективным объектом представляется Велсовская группа месторождений мраморов. Суммарные запасы облицовочного камня составляют 13,0 млн. м3. Эксперты по оценке камня считают, что часть разновидностей мраморов УВЗ уникальна, и не имеет аналогов в России.

В октябре 2008 года Министерством природных ресурсов Пермского края был объявлен аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи мраморов на участок с запасами 7,49 млн. м3. Но потенциальные инвесторы (в т.ч. прииск «Уралалмаз») не проявили интерес к данному объекту в связи с высоким стартовым платежом в размере почти 19 млн. руб. (Затраты на геологоразведочные работы по мраморам и на поисково-оценочные работы по рудному золоту, марганцу и цветным металлам (медь, никель, свинец, кобальт, молибден) оцениваются в 55 млн. руб.), кроме того, территория обладает существенным рекреационным потенциалом, является привлекательной для организации водного, горнопешего и зимнего туризма. Для организации туризма на территории УВЗ необходимы инвестиции в создании соответствующей инфраструктуры, а также в раскрутку района (затраты на формирование начального туристско-рекреационного комплекса оцениваются в 20 млн. руб.)

Расширенное освоение ресурсного потенциала района осуществимо и экономически эффективно при условии создания производственной инфраструктуры  -  строительство и ремонт дорог, электроснабжение, проведении геологоразведочных работ и лесоустройства за счет бюджетных средств.

Общие затраты на создание инфраструктуры в ценах 2005 года составляют: 1008,8 млн. руб. в том числе:

ремонт дорог Красновишерск-Вая-Велс - 147 км 157,5 млн. руб. строительство магистральных дорог 149 км - 306 млн. руб. строительство моста через р. Вишера в районе г. Красновишерск - 80 млн. руб. строительство моста через р. Вишера у пос. Велс.- 40 млн. руб. строительство ЛЭП-110 кВ от п. Волынка до п. Вая (63 км) 58,9 млн. руб. установка трансформаторной подстанции мощностью 6300 кВ - 5,7 млн. руб. строительство ЛЭП-35 кВ внешнего электроснабжения 83 км) 127,7 млн. руб. лесоустройство, геологоразведка, затраты на организацию туризма- 233 млн. руб.

Срок окупаемости бюджетных инвестиций за счет налоговых поступлений составит 3,9 года.

Социальная эффективность выражается в создании новых рабочих мест (340 чел.).

Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Противопожарное обустройство лесов лесничества предусматривает комплекс мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности лесных участков, создание барьеров для распространения лесных пожаров, создание условий для тушения лесных пожаров.

Рубка сухостойных, ветровальных деревьев, санитарные рубки, очистка от захламленности (ликвидация внелесосечной захламленности) для снижения пожарной опасности осуществляется:

- на противопожарных барьерах и разрывах и в насаждениях, относимых к 1-2 классу пожарной опасности на ширину не менее 100 м, в насаждениях 3-5 классов пожарной опасности на ширину не менее 50 м;

- по границе с безлесными пространствами;

- по границе полосы отвода железных дорог и автомобильных дорог общего пользования;

- по границе огнеопасных производств и пожароопасных складов;

- по границе с землями поселений;

- по периметру горельников от крупных лесных пожаров;

- по периметру лесных участков площадью свыше 25 га ветровала, бурелома, а также древостоев, поврежденных вредителями и болезнями, если санитарно-оздоровительные мероприятия не могут быть полностью закончены до весны следующего за их появлением года.

В качестве противопожарных разрывов используются:

- естественные безлесные пространства шириной не менее 30 м;

- охранные зоны линейных сооружений (газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач и линий связи);

- противопожарные разрывы, разрубаемые в лесных насаждениях 1-2 класса пожарной опасности или по границе с такими насаждениями шириной 30-50 м.

Мероприятия по содержанию дорог противопожарного назначения осуществляются специализированными лесохозяйственными организациями, лицами, использующими лесные участки на основании договоров аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Ежегодный объем и состав работ по содержанию дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения определяется лесничим.

Лесные участки лесничества обеспечиваются наземной системой предупреждения и тушения лесных пожаров, включающей противопожарное обустройство лесных участков.

Основная часть лесных пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности. Поэтому предупреждение лесных пожаров направлено на профилактику нарушений правил пожарной безопасности и благоустройству наиболее посещаемых лесных участков.

Благоустройство лесных участков предусматривает организацию пожаробезопасных условий для рекреации на наиболее посещаемых лесных участках (благоустройство кострищ, мест для курения, ограждающая минерализованная полоса, навесы, мебель, места для мусора) и создание новых мест отдыха на лесных участках с низкой потенциальной пожарной опасностью (рядом с водоемами, родниками и т.д.). Основная часть мест отдыха должна размещаться в зеленой зоне.

К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:

- ограничение въезда в лес в периоды высокой пожарной опасности для предотвращения угрозы жизни и здоровью населения;

- организация  государственного лесного контроля и надзора в части охраны лесов от пожаров;

- содействие пресечению нарушений правил пожарной безопасности органами пожарного надзора на землях сопредельных с лесными участками;

- контролируемый отжиг.

### 2.7.4 Рекреационные ресурсы.

Оценка территории Красновишерского муниципального района для рекреационной деятельности по природным условиям складывается из оценки основных природных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических.

Климатические условия, характерные для данной территории, благоприятны для зимних и летних видов отдыха. Продолжительность комфортного теплого периода со среднесуточными температурами воздуха 15-20 С составляют 90-100 дней. Продолжительность купального сезона с температурой воды основных водных объектов 18-24 составляет 80-90 дней, однако развитие циклонической деятельности обусловливает неустойчивость погодных условий, что несколько ограничивает водные процедуры на открытом воздухе.

Продолжительность комфортного периода для зимних видов отдыха со среднесуточными температурами -5 – 15 С составляет около трех месяцев. Для зимних видов отдыха и спорта благоприятен продолжительный период устойчивого снежного покрова, который в среднем по территории продолжается 140 дней, хотя в отдельные годы этот период может сокращаться из-за частых оттепелей. Организация зимней рекреации должна учитывать особенности ветрового режима, который характеризуется усилением скорости ветра. В связи, с чем при размещении рекреационных объектов и разработке трасс туристских маршрутов необходимо учитывать особенности рельефа и микроклимата. Наиболее благоприятны подветренные склоны холмов, лесные территории, не продуваемые долины рек.

Важную роль при оценке природно-рекреационных ресурсов играет характеристика гидрографической сети. Наибольшее рекреационное значение имеют реки Вишера и  ее притоки Ниолс, Мойва, Лыпья, Велс, Улс, Кутим, Акчим, Большой Щугор, Большой Колчим, Говоруха, Вижаиха, Язьва  благоприятны для байдарочной и лодочной гребли. Микроклиматические условия приречных территорий определяют возможность организации рекреационных зон для стационарного отдыха с различным набором туристских услуг.

Ресурсы рекреационные состоят из части природных и историко-культурных ресурсов. Для реализации рекреационных ресурсов необходимы и определенные ресурсы в области туризма, предоставление туристических услуг.

В связи с отсутствием крупных рекреационных объектов: курортов, санаториев, туристко-гостиничные копмлексы, рекреационный потенциал в Красновишерском муниципальном районе формируется за счет объектов природного наследния: Вишерский заповедник, Тулымский камень, Чувальский камень, камень Писаный, камень Говорливый, камень Ветлан, Полюдов камень, обильная речная сеть с многочисленными видами ихтиофауны, многообразие растительного и животного мира. В связи с этим, необходимо развивать оздоровительный, спортивный и познавательный вид рекреации, а также экологический туризм. Для этого предлагается рассмотреть маршруты вдоль реки Вишеры от Чувальского камня до города Красновишерска.

За время путешествия по верхней и средней Вишере можно подняться на Чувальский камень. За несколько часов темнохвойная тайга сменится лугами с бурным разнотравьем, по мере подъема разнотравье сменит горная тундра. На столообразной вершине царит каменный хаос, стоят каменные столбы-останцы. Здесь даже в самое жаркое лето не тают снежники. Первое поселение, которое встретится на пути, Велс. Недалеко от поселка расположена Велсовская пещера. Дальше на протяжении нескольких десятков километров нет ни одного населенного пункта. Вишера течет среди береговых камней, каждый из которых имеет свое название: Дыроватый, Елминский, Моховой и Писаный (имеют наскальные изображения охотников манси XVI - XVII веков) и др. Недалеко от деревни Заговоруха можно посетить Говорухинскую ледяную пещеру.

Местным населением  используются индивидуальные лодочные средства,  широко распространена рыбная ловля. Реки Красновишерского района несудоходны, что позволяет ее использование для  водных экскурсий на немоторных лодках, для туристских туров с остановками как на организованных базах отдыха, а также стихийных местах продолжительностью несколько дней.

3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

## 3.1 Проект районной планировки 1985 года.

Проект районной планировки был выполнен институтом «Уралгипросельхозстрой» по заданию Пермского облисполкома в 1986 году. Проектные предложения Схемы были рассчитаны на период 1985-2005 г. с выделением первоочередных мероприятий до 1995 года и промежуточного (до 2000 г.).

Численность населения на 01.01.1985 год составляла 30,0 тыс. человек, в том числе городское – 16,1 тыс. и сельское – 13,9 тыс. человек.

Кроме районного центра – г. Красновишерска на 01.01.1985 год имеется 87 сельских населенных пунктов, из них сельскохозяйственных и смешанных – 51, и не сельскохозяйственных – 34.

Промышленность развита слабо: имелось только 2 промышленных предприятий.

Таблица 3.1.1 - Характеристика  отраслевой структуры промышленности в 1984 году.

| № п/п | Наименование отраслей | Валовая продукция млн. руб. | Численность работающих, тыс. чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | продукция | кадры |
| 1 | Лесная, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность | 53,8 | 4,8 | 83,5 | 85,7 |
| 2 | Цветная металлургия (Союззолото) | 6,2 | 0,6 | 9,5 | 10,7 |
| 3 | Предприятия Агропрома | 3,1 | 0,1 | 4,8 | 1,8 |
| 4 | Прочие отрасли | 1,4 | 0,1 | 2,2 | 1,8 |
|  | ИТОГО по району | 64,5 | 5,6 | 100 | 100 |

Основной промышленностью являлась лесная, целлюлозно-бумажная и деревоперерабатывающая, на долю которой приходилось 83,5 % валовой продукции и  86,5 % трудящихся.

### Земельные угодья и предложения проекта по изменению

### земельного баланса.

Согласно исходным данным по состоянию на 1 января 1985 года под сельскохозяйственными угодьями занято 39 %, в том числе 17,3 %, приходится на долю пашни.

Структура сельскохозяйственных угодий:

- пашня		9,0 тыс. га или 17,3 %;

- сенокосы		6,5 тыс. га или 12,5 %;

- пастбища		4,8 тыс. га или 9,2 %.

Леса, кустарники, болота и прочие земли занимали  31,4 тыс. га или 60 % от общей площади района.

Таблица 3.1.1.1 -Состав угодий сельскохозяйственных предприятий на 01.01.1985.

| Виды угодий | Площадь угодий |
| --- | --- |
|  | тыс. га | % |
| Всего земель в хозяйствах района | 52,1 | 100 |
| В том числе: |  |  |
| Сельскохозяйственные угодия | 20,3 | 39 |
| Из них: пашня | 9,0 | 17,3 |
| пастбища | 4,8 | 9,2 |
| сенокосы | 6,5 | 12,5 |
| Приусадебные земли | 0,4 | 1,0 |
| Леса | 29,1 | 55,0 |
| Кустарники | 0,5 | 1,0 |
| Болота | 0,3 | 1,0 |
| Прочие земли | 1,5 | 3 |

Средний размер сельскохозяйственных предприятий в 1984 году составил 8,7 тыс. га общей площади, 3,4 сельхозугодий и 1,5 пашни.

В перспективе намечалось небольшое увеличение площадей под сельскохозяйственными угодьями (14 га), в т.ч. под пашней на 58 га за счет территорий, покрытых кустарником и мелколесьем.

Приусадебный земельный фонд района составлял 401 га. На одного жителя приходилось 0,03 га. В  перспективе в связи с сохранившейся тенденцией дальнейшего развития личного подсобного хозяйства и в связи с переходом на усадебную застройку сельских поселков средние размеры приусадебных участков сохранятся на существующем уровне.

Красновишерский район производит зерно, картофель, овощи, молоко, мясо. Ведущей отраслью сельского хозяйства района является животноводство, на долю которого приходится 94,9 % от всей товарной продукции, из них первостепенное значение имеет мясное животноводство – 51,6 %.

Таблица 3.1.1.2 - Количество личных подсобных хозяйств – 5. Характеристика основных итоговых показателей.

| Показатели | 1984 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель | 973 | 6820 |
| Сельхозугодия | 598 | 3478 |
| Пашня | 220 | 1217 |
| Сенокосы и пастбища | 378 | 2261 |

Красновишерский муниципальный район занимает территорию 1538,5 тыс. га. Основную ее часть представляют лесохозяйственные предприятия (92,4 %). Земли сельхозпредприятий занимают территорию 52,0 тыс. га или 3,4 %, земли промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного значения – 54,5 тыс. га или 3,6 %, около 0,6 % (8,7 тыс. га) территории представлено землями госземзапаса.

На расчетный период структура земельного фонда существенно не изменится.

### 3.1.2  Исторически сложившаяся структура населенных пунктов.

На 1 января 1985 года на территории района было расположено 1 город и 87 населенных пунктов.

Таблица 3.1.2.1 - Структура населенных пунктов по численности населения.

| Количество человек | На 01.01.1985 г. | На 01.01.1995г. | На 01.01.2000 г. | На 01.01.2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насел. пункты | Население | Насел. пункты | Население | Насел. пункты | Население | Насел. пункты | Население |
|  | количество | уд. вес, % | тыс. чел. | уд. вес, % | количество | уд. вес, % | тыс. чел. | уд. вес, % | количество | уд. вес, % | тыс. чел. | уд. вес, % | количество | уд. вес, % | тыс. чел. | уд. вес, % |
| До 50 | 44 | 50,0 | 0,8 | 2,6 | 23 | 38,3 | 0,6 | 1,8 | 13 | 26,5 | 0,3 | 0,8 | 5 | 14,3 | 0,1 | 0,2 |
| 51-100 | 10 | 11,3 | 0,8 | 2,6 | 4 | 6,7 | 0,3 | 0,9 | 8 | 16,3 | 0,7 | 1,9 | 3 | 8,5 | 0,3 | 0,7 |
| 101-200 | 11 | 12,5 | 1,6 | 5,2 | 14 | 23,2 | 2,3 | 7,0 | 6 | 12,2 | 0,9 | 2,4 | 5 | 14,3 | 0,8 | 1,9 |
| 201-500 | 14 | 16,0 | 4,2 | 14,0 | 10 | 16,8 | 3,2 | 9,7 | 13 | 26,6 | 4,1 | 10,9 | 13 | 37,1 | 4,4 | 10,4 |
| 501-1000 | 6 | 6,8 | 4,4 | 14,6 | 6 | 10,0 | 4,4 | 13,4 | 7 | 14,4 | 5,4 | 14,4 | 7 | 20,0 | 5,6 | 13,2 |
| 1001-2000 | 2 | 2,3 | 2,1 | 7,0 | 2 | 3,3 | 2,1 | 6,4 | 1 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 1 | 2,9 | 1,2 | 2,8 |
| 2001-3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Свыше 3000 | 1 | 1,1 | 16,1 | 54,0 | 1 | 1,7 | 20,0 | 60,8 | 1 | 2,0 | 25,0 | 66,4 | 1 | 2,9 | 30,0 | 69,8 |
| Всего | 88 | 100 | 30,0 | 100 | 60 | 100 | 32,9 | 100 | 49 | 100 | 37,6 | 100 | 35 | 100 | 42,4 | 100 |

Как видно из таблицы на 01.01.1985 г. наблюдалось явное преобладание мелких населенных пунктов  - каждый второй из них имел численность до 50 человек, а 79 из 88 населенных пункта имели население менее 500 человек. На расчетный срок прогнозируется уменьшение количества населенных пунктов до 35. Это связано с сокращением численности проживающих (миграция, смертность).

Разработчики Схемы районной планировки сделали вывод о том, что рассредоточенность населения  по мелким населенным пунктам препятствует рациональной организации и ведению крупного сельскохозяйственного производства и сдерживает улучшение культурно-бытового обслуживания населения.

### 3.1.3 Оценка территории по природным факторам.

- В орографическом отношении значительная часть территории района ограниченно благоприятна для размещения любых строительных объектов: в восточной части – сложный рельеф, карстовые воронки и лога; в западной – болота, заболоченные территории, карст;

- Речная сеть благоприятна для строительства на большей части территории района, имеющая значительные расходы воды;

- Качество и количество подземных вод благоприятны для размещения промышленных и др. объектов. Крупные населенные пункты следует размещать в местах распространения карбонатных водоносных комплексов;

- Инженерно-геологические условия ограниченно благоприятны для строительства: в восточной части;

- Грунты прочные и высоко прочные, но широко развит карст, сложное геологическое строение, изменчивость подземных вод; в западной – широкое развитие болот и заболоченных участков, развитие карста, близкое залегание грунтовых вод;

- Почвы района для целей строительства благоприятны (за исключением небольших массивов на юго-западе плодородных пойменных дерновых и торфяно-глеевых почв) в силу их  низких бонитировочных показателей. Изъятие под строительство сельхозугодий следует избегать, так как их в районе небольшой вес.

- Огромные лесные массивы района (залесенность 89 %) являются фактором, стимулирующим размещение крупных предприятий по заготовке, вывозке и обработке древесины;

- Наличие большого количества разведанных и не разведанных месторождений полезных ископаемых (нефти и газа, алмазов, мраморов, известняков, доломитов, песков и др.) дают основание для развития крупного промышленного и гражданского строительства.

Таким образом, природные условия Красновишерского муниципального района, взятые в комплексе благоприятны для размещения здесь крупномасштабного строительства, особенно в центральной  и северо-восточной части.

## 3.2 Экономическая база муниципального района.

3.2.1 Демографическая ситуация.

Динамика демографической ситуации в Красновишерском муниципальном районе совпадает с тенденциями демографического развития Пермского края - наблюдается стабильное уменьшение численности населения. За период с 1979 года до 2010 года численность населения уменьшилась на 6 780 человек и к началу 2010 года составила 25 815 человек (из них 17129  человек – в городе, 8686 человек – в сельской местности). В процентном соотношении численность населения района за период с 1979 года до 2010 год уменьшилась на 20 %.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

На протяжении всего периода, начиная с 1979 года, наблюдается сокращение численности населения, вызванное длительным снижением рождаемости и ростом смертности. На снижение рождаемости влияет и то обстоятельство, что в районе завершился демографический переход. Заметно сократилась доля детей и подростков в общей численности населения, уменьшилась и абсолютная численность населения этой возрастной группы. Двух-, трехдетная семья утратила доминирующее положение, всеобщее распространение получает одно-, двухдетная семья.

Таблица 3.2.1.1 - Общая характеристика демографической ситуации Красновишерского муниципального района.

| Показатель | Год |
| --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Общая численность постоянного населения, всего | 29909 | 29659 | 29473 | 29076 | 27168 | 26954 | 26752 | 26542 | 26287 | 26112 |
| в т.ч. женщины | 15674 | 15571 | 15470 | 15181 | 14279 | 14181 | 14094 | 13998 | 13825 | 13722 |
| мужчины | 14235 | 14088 | 14003 | 13895 | 12889 | 12773 | 12658 | 12544 | 12462 | 12390 |
| Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), всего | 6933 | 6 652 | 6 365 | 5 986 | 5 586 | 5360 | 5166 | 5012 | 4918 | 4910 |
| в т.ч. женщины | 3394 | 3286 | 3166 | 2959 | 2753 | 2651 | 2555 | 2467 | 2409 | 2421 |
| мужчины | 3539 | 3366 | 3199 | 3027 | 2833 | 2709 | 2611 | 2545 | 2509 | 2489 |
| Численность трудоспособного населения 16-59 (54) лет, всего | 16800 | 16969 | 17110 | 17228 | 16488 | 16549 | 16601 | 16528 | 16301 | 16117 |
| в том числе женщины в возрасте (16- 54 лет ) | 8047 | 8201 | 8275 | 8285 | 7919 | 7906 | 7906 | 7860 | 7692 | 7583 |
| мужчины в возрасте (16- 59 лет) | 8753 | 8768 | 8835 | 8943 | 8569 | 8643 | 8695 | 8668 | 8609 | 8534 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего | 6176 | 6038 | 5998 | 5862 | 5094 | 5045 | 4985 | 5002 | 5068 | 5085 |
| в том числе женщины в возрасте 55 лет и старше | 4233 | 4084 | 4029 | 3937 | 3607 | 3624 | 3633 | 3671 | 3724 | 3718 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше | 1943 | 1954 | 1969 | 1925 | 1487 | 1421 | 1352 | 1331 | 1344 | 1367 |
| Численность детского населения (0-17 лет), всего | 8034 | 7782 | 7479 | 7188 | 6686 | 6 366 | 6170 | 5949 | 5738 | 5644 |
| в том числе женщины | 3909 | 3812 | 3690 | 3539 | 3282 | 3114 | 3021 | 2934 | 2823 | 2774 |
| мужчины | 4125 | 3970 | 3789 | 3649 | 3404 | 3252 | 3149 | 3015 | 2915 | 2870 |
| Численность детей младенческого возраста (до года) | 276 | 283 | 317 | 296 | 286 | 321 | 317 | 310 | 327 | 365 |
| Численность детей дошкольного возраста (1-6 лет) | 2076 | 2008 | 1901 | 1862 | 1764 | 1721 | 1705 | 1751 | 1774 | 1830 |
| Численность детей младшего школьного возраста (7-10 лет) | 1717 | 1585 | 1506 | 1444 | 1311 | 1289 | 1270 | 1214 | 1163 | 1118 |
| Численность детей школьного возраста (11-14 лет) | 2291 | 2191 | 1996 | 1856 | 1700 | 1531 | 1420 | 1350 | 1296 | 1270 |
| Численность подростков (15-17 лет) | 1674 | 1715 | 1759 | 1730 | 1625 | 1504 | 1458 | 1324 | 1178 | 1061 |
| Численность молодежи 14-30 лет | 7476 | 7849 | 8096 | 8146 | 7117 | 7140 | 7064 | 6977 | 6822 | 6707 |
| в том числе женщины | 3641 | 3802 | 3880 | 3886 | 3491 | 3499 | 3457 | 3395 | 3320 | 3248 |
| мужчины | 3835 | 4047 | 4216 | 4260 | 3626 | 3641 | 3607 | 3582 | 3502 | 3459 |

Одной из причин уменьшения численности населения является  интенсивный отток молодых людей, окончивших среднюю школу, в города. После получения профессионального образования молодежь практически не возвращается обратно. Поэтому население стареет, происходит естественная убыль. Такое положение дел объясняется низким уровнем заработной платы на сельскохозяйственном производстве и слабо развитой инфраструктурой села: отсутствием газоснабжения, плохими дорогами (как внутрипоселенческих так и межрайонных), некачественным водоснабжением, устаревшим машинно-тракторным парком СПК.

Сокращение численности населения и неэффективное использование миграционного потенциала не позволяет обеспечить формирование квалифицированных трудовых ресурсов.

Население женского пола на протяжении анализируемых лет больше на 3 %, чем мужского, хотя наблюдаются колебания в преобладании того или другого пола в отдельных возрастных группах. Так в группе от 0 до 17 лет населения мужского пола больше, чем женского.

Таблица 3.2.1.2 - Демографические показатели  и миграционный прирост населения на 2000 – 2010 год.

| Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся за год | 291 | 318 | 301 | 288 | 322 | 322 | 311 | 330 | 369 | 260 |
| Число умерших за год, всего | 564 | 496 | 580 | 618 | 536 | 514 | 449 | 452 | 443 | 392 |
| в том числе детей до года | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Естественный прирост (+), убыль(-) населения | -273 | -178 | -279 | -330 | -214 | -192 | -138 | -122 | -74 | -132 |
| Зарегистрировано браков | 132 | 145 | 142 | 147 | 101 | 135 | 128 | 154 | 114 | 142 |
| Зарегистрировано разводов | 91 | 126 | 114 | 105 | 83 | 75 | 69 | 110 | 100 | 79 |
| Миграционный прирост (+), убыль(-) населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -72 | -133 | -101 | -132 |

За 2009 год в районе было зарегистрировано 260 родившихся и  392 человека  умерших.  Естественная убыль составила 132 человека.

В сравнении с 2008 г. число родившихся уменьшилась на 109 младенцев (на 30 %),  число умерших  уменьшилось на 51 человек (12 %). Естественная убыль уменьшилась на 58 человек (на 44 %).

В 2009 году было зарегистрировано 142  брака, 79 семей оформили документы о разводе (данный показатель не отражает число распавшихся семей, т. к. документ выдается каждому из бывших супругов по мере необходимости).

Резкое снижение рождаемости наметилось в начале 90-х годов и продолжается в течение последних десятилетий. Эта тенденция связана с изменениями в политической и экономической ситуации в стране и как следствие, снижением темпов роста производства, строительства отсутствие естественного прироста населения, высокий уровень общей смертности, особенно увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте.

В отдельные годы наблюдалось некоторое  увеличение рождаемости (2001 г., 2002 г., 2005 г., 2009 г.), но при этом уровень смертности населения в трудоспособном возрасте остается стабильно высоким. Реализация приоритетных национальных и региональных проектов, возможно, частично повлияет на основные показатели воспроизводства населения за счет роста рождаемости и уменьшения смертности.

Возрастные группы населения на 01.01.2010 г. представлены следующим образом: моложе трудоспособного возраста – 4910 чел. (18,8 %), трудоспособного возраста – 16 117 чел. (61,7 %), старше трудоспособного возраста – 5085 чел. (19,5 %).

Продолжающийся процесс естественной убыли населения оказывает неблагоприятное воздействие на развитие районная. Возрастающий удельный вес лиц старших возрастов формируется под воздействием оттока населения из сельской местности, прежде всего молодых людей, что привело к деформации возрастной структуры населения.

Важным показателем, характеризующим демографическую ситуацию района, является половозрастная структура населения. Сбалансированность данного показателя напрямую влияет на воспроизводство населения, обеспеченность общества соответствующими трудовыми ресурсами, а также его возрастную структуру.

Анализ демографической ситуации позволяет сделать вывод о внутренней миграции внутри района. Сельское население постепенно сокращается, а население города Красновишерска увеличивается. Особенно сильно в последние годы сокращается население в сельских поселениях. Покидают данные территории люди в трудоспособном возрасте, так как негде трудоустроиться. Сельхозпредприятия, которые расположены в этих поселениях, сокращают объемы производства, а вместе с тем и количество рабочих мест.

В такой ситуации приоритетным направлением демографической политики в настоящее время становится снижение преждевременной смертности населения, особенно младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте, создание предпосылок для дальнейшей стабилизации рождаемости, а также система мер по поддержке института семьи.

3.2.2 Трудовые ресурсы.

Численность экономически активного населения Красновишерского муниципального района составляет – 10685 человек (41 %). Динамика структуры населения по годам отмечает признаки старения населения, в результате чего, нагрузка на 1000 человек трудоспособного населения  в районе ежегодно увеличивается, в 2009 году по отношению к 2007 году нагрузка увеличилась на 25 человек.

Среднегодовая численность занятых в экономике района сократилась на 287 человек (3 %) к уровню 2000 года.

Таблица 3.2.2.1 - Динамика распределения трудовых ресурсов МО по отраслям экономики, человек.

| Отрасли | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего занято в экономике | 10398 | 10358 | 10076 | 10058 | 10037 | 10685 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 4367 | 2938 | 2533 | 2187 | 1289 | 1155 |
| Сельское хозяйство | 0 | 272 | 242 | 178 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 232 | 166 | 164 | 167 | 162 | 158 |
| Строительство | 223 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торговля и общественное питание | 328 | 387 | 402 | 371 | 313 | 188 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 443 | 465 | 441 | 377 | 365 | 180 |
| Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 663 | 1008 | 1022 | 990 | 993 | 840 |
| Образование | 1281 | 1217 | 1173 | 1068 | 1050 | 1047 |
| Культура и искусство | 183 | 165 | 173 | 134 | 183 | 164 |
| Наука и научное обслуживание | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Финансы, кредитование, страхование и пенсионное обслуживание | - | 11 | 39 | 40 | 39 | 36 |
| Управление | 160 | 192 | 185 | 184 | 192 | 186 |
| Другие отрасли | 2511 | 3511 | 3695 | 4355 | 5444 | 6725 |
| Итого | 10398 | 10358 | 10076 | 10058 | 10037 | 10685 |
| из них, проживающие в сельском поселении | 1450 | 1430 | 1437 | 1451 | 1458 | 1428 |
| Вне сельского поселения | 8948 | 8928 | 8639 | 8607 | 8579 | 9257 |

Таблица 3.2.2.2 - Сравнение структуры занятости по отраслям в разрезе поселений, %.

| Распределение по отраслям | Мутихинское сельское поселение | Вайское сельское поселение | Вишерогорское сельское поселение | Усть-Язьвинское сельское поселение | Верх-Язьвинское сельское поселение | Красновишерское городское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |  |  |  | 15 |
| Транспорт и связь | 1 |  |  | 3 |  | 4 |
| Сельское и лесное хозяйство | 4 | 28 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| Оптовая и розничная торговля, снабжение, общественное питание | 1 | 6 | 6 | 15 | 15 | 2 |
| Бюджетная сфера, в том числе: | 45 | 29 | 59 | 79 | 27 | 31 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Социальный блок: (здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение, образование, культура) | 39 | 26 | 46 | 70 | 22 | 21 |
| Наука и научное обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| Финансы, кредитование, страхование и пенсионное обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аппарат органов управления | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Другие | 49 | 37 | 27 | 0 | 18 | 45 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Рисунок 3.2.2.1 - Характеристика трудовых ресурсов по годам.

Решение проблем занятости осложняется отсутствием у значительного числа безработных стремления получить работу. В то же время на территории ощущается острый дефицит квалифицированных работников строительных специальностей, трактористов и операторов специальной техники.

В связи с прекращением деятельности таких предприятий как  ООО «Вишерабумпром», СПК «Вишерский», ООО «Вишера», филиал «Пермавтодор»,  реорганизацией ЗАО «Уралалмаз» в районе произошло существенное сокращение рабочих мест, уровень безработицы вырос  от 4,8 % (2007 г.) до 9,2 % (2009 г.), общая численность безработных  граждан составляет 1477 человек. Скрытая безработица в разрезе поселений колеблется от 20 до  40%.

Таблица 3.2.2.3 - Состояние рынка труда в разрезе поселений.

| Наиенование поселения | Численность населения | Численность населения в трудоспособном возрасте | Численность безработных граждан | Уровень безработицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Городское поселение/ в т. ч. село | 18171/ 639 | 18016/ 616 | 17921/ 601 | 11486/ 520 | 11313/ 509 | 11224/ 502 | 624/ 24 | 1066/ 28 | 1055/ 13 | 5,4/ 4,6 | 9,4/ 5,5 | 9,4/ 2,6 |
| Верх- Язьвинское поселение | 3706 | 3687 | 3667 | 2453 | 2445 | 2420 | 42 | 54 | 131 | 1,7 | 2,2 | 5,4 |
| Усть- Язьвинское поселение | 2197 | 2154 | 2134 | 1057 | 1045 | 1024 | 54 | 105 | 113 | 5,1 | 10 | 11 |
| Вишерогорское поселение | 825 | 823 | 803 | 491 | 479 | 459 | 30 | 77 | 88 | 6,1 | 16 | 19 |
| Мутихинское поселение | 742 | 721 | 706 | 451 | 441 | 427 | 25 | 23 | 54 | 5,5 | 5,2 | 12 |
| Вайское поселение | 901 | 899 | 881 | 590 | 578 | 563 | 26 | 30 | 36 | 4,4 | 5,2 | 6,3 |
| Итого по району | 26542 | 26300 | 26112 | 16528 | 16301 | 16117 | 801 | 1355 | 1477 | 4,8 | 8,3 | 9,2 |

Предыдущий опыт работы по переподготовке и профессиональному обучению, квотированию рабочих мест для особо нуждающихся в трудоустройстве социально незащищенных категорий населения, проводившейся в рамках реструктуризации промышленных отраслей показал недостаточную эффективность. В первую очередь из-за отсутствия мотивации к постоянной занятости и завышенных ожиданий потенциальных работников в части заработной платы.

### 3.2.3 Экономический потенциал Красновишерского муниципального района.

Район является промышленным. Экономика района базируется в основном на использовании природных ресурсов. На территории района ведется добыча нефти, газа, алмазов, ведётся лесозаготовка и производство пиломатериалов, выпускаются хлебобулочные изделия, молочные продукты. Производственную деятельность осуществляют 13 крупных и средних предприятий. Ведущей отраслью экономики является добыча полезных ископаемых (алмазы). На ее долю приходится почти половина объема выпуска промышленной продукции в районе (по состоянию на 01.01.2010).

Рисунок 3.2.3.1 - Структура отгруженных товаров (работ, услуг) в разрезе отраслей экономики.

## 3.3 Система культурно-бытового обслуживания.

### 3.3.1 Образование.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Красновишерского муниципального района. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей.

Проблемы развития системы общего образования в Красновишерском муниципальном районе характерны для Пермского края и страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников, продолжающееся сокращение количества учащихся, рост числа малокомплектных и малочисленных школ и т.д. Образовательная система направлена на предоставление качественных образовательных услуг.

Особенности функционирования муниципальной системы образования определялись сокращением численности детского населения и реструктуризацией сети образовательных учреждений.

Таблица 3.3.1.1 - Динамика количества учащихся.

| Типы и виды учреждений образования | Количество учащихся |
| --- | --- |
|  | 2006-2007 уч. г. | 2007-2008 уч. г. | 2008-2009 уч. г. | 2009-2010 уч. г. | 2010-2011 уч. г. |
| Образовательные учреждения, реализующие программы общего образования: |
| Начальные общеобразовательные школы |
| Булатовская НОШ | 8 | 11 | 6 | приостановлено функционирование |
| Волынская НШ-детский сад | 6 | ликвидирована |
| Основные общеобразовательные школы |
| Берёзовостарицкая ООШ | 53 | 43 | 41 | 43 | 36 |
| Велсовская ООШ | 38 | 41 | 38 | 36 | 33 |
| Золотанская ООШ | 22 | 19 | 19 | 14 | - |
| Мутихинская ООШ | 32 | 26 | 15 | ликвидирована |
| Сыпучинская ООШ | 24 | 19 | 22 | ликвидирована |
| Средние общеобразовательные школы |
| МСОШ № 1 | 580 | 563 | 558 | 604 | 600 |
| МСОШ № 2 (с 2008 г. – МООШ; с 2009 – МНОШ) | 187 | 173 | 160 | 78 | 63 |
| МСОШ № 3 (с 2008 г. – МООШ) | 238 | 222 | 198 | реорганизована |
| МСОШ № 4 (с 2008 г. – МООШ) | 363 | 324 | 280 | 314 | 319 |
| МСОШ № 8 | 758 | 731 | 723 | 924 | 947 |
| МОУ Бычинская СОШ (с 2009 г. – ООШ) | 87 | 70 | 75 | 58 | 56 |
| МОУ Вайская СОШ | 53 | 49 | 48 | 54 | 58 |
| МОУ Верх-Язьвинская СОШ | 153 | 150 | 146 | 147 | 137 |
| МОУ Вишерогорская СОШ (с 2010 – ООШ) | 79 | 83 | 72 | 68 | 63 |
| МОУ «Паршаковская СОШ» | 131 | 123 | 119 | 115 | 102 |
| МОУ Североколчимская СОШ | 134 | 132 | 113 | 118 | 101 |
| МОУ Усть-Язьвинская СОШ | 130 | 126 | 118 | 113 | 102 |
| ЦОМ | 108 | 114 | 115 | 78 | 72 |
| Образовательные учреждения, реализующие программы специального (коррекционного) образования: |
| СКОУ 8 вида | 99 | 96 | 103 | 90 | 87 |
| Всего учащихся | 3301 | 3138 | 2975 | 2887 | 2776 |
| Профессиональные образовательные учреждения |
| КГАОУ НПО ПУ 46 | 372 | 363 | 293 | 235 | 225 |
| Красновишерский филиал ФГОУ СПО «Соликамский технологический колледж». | 101 | 136 | 115 | 136 | 104 |

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг осуществлялась реструктуризация сети учреждений образования. Сеть сократилась с 33 учреждений до 26 и претерпела изменения.

Таблица 3.3.1.2 - Изменения в сети образовательных учреждений.

|  | Количество учреждений образования |  |
| --- | --- | --- |
| Типы и виды учреждений образований | 2002-2003 уч.г. | 2003-2004 уч.г. | 2004-2005 уч.г. | 2005-2006 уч.г. | 2006-2007 уч.г. | 2007-2008 уч.г. | 2008-2009 уч.г. | 2009-2010 уч.г. | 2010-2011 уч.г. |
| Образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования: - детские сады - дошкольные группы в структуре общеобразовательных школ - школа-детский сад | 8 8 2 | 8 8 2 | 8 8 2 | 9 8 1 | 9 7 1 | 9 7 - | 9 7 - | 9 7 - | 9 7 - |
| Образовательные учреждения, реализующие программы общего образования: - начальные общеобразовательные школы - основные общеобразовательные школы - средние общеобразовательные школы - центр образования | 2 4 13 1 | 1 4 13 1 | 1 4 13 1 | 1 5 12 1 | 1 5 12 1 | 1 7 11 1 | 1 8 10 1 | 2 5 8 1 | 2 5 7 1 |
| Образовательные учреждения, реализующие программы специального (коррекционного) образования: - С(К)ОУ VIII вида | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Образовательные учреждения, реализующие программы дополнительного образования детей | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего учреждений: | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 27 | 26 |

С целью обеспечения обязательности и доступности общего образования, реализации индивидуального образовательного маршрута, определённого ПМПК, осуществлялся подвоз учащихся, проживавших в населённых пунктах, не имеющих общеобразовательных школ, по 16 маршрутам, продолжала функционировать специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида. Сеть учреждений дополнительного образования сократилась в результате реорганизации ООЦ «Звездочка» путем присоединения к Центру дополнительного образования.

В Красновишерском районе затраты на 1 ученика во всех сельских школах выше среднего по району показателя. Самыми высокозатратными учреждениями являются Золотанская ООШ (в 2,9 раза), Сыпучинская ООШ (в 2,4 раза), Мутихинская ООШ (в 2,3 раза), Вайская СОШ (в 2 раза). В этих же школах самая низкая средняя наполняемость классов (от 3 до 5,4 учащихся). В городском поселении высокозатратная ООШ № 2 (стоимость 1 ученика в 1,2 превышает среднегородской показатель, средняя наполняемость класса-комплекта составляет 19,2). Общеобразовательные школы заполнены на 75 %: в городе – на 87 %, по селу – на 57,7 %.

Таблица 3.3.1.3 - Общая характеристика школ.

| Наименование населённого пункта | Наименование и тип объекта | Адрес | Год ввода/ремонта (реконструкции) | Износ объекта, % | Фактическая обеспеченность населения учреждениями,% | Численность работающего персонала | Общая площадь застройки, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Красновишерск | МСОШ №1 | Гагарина,40 | 1935 | 70 | 112,8 | 55 | 3600 |
|  | МНОШ №2 | 1 Мая, 25 | 1973 | 70 | 129,9 | 12 | 672 |
|  | МООШ №4 | Коммунистическая, 1 | 1936 | 79 | 105 | 36 | 3957 |
|  | МСОШ №8 | Школьная, 5 Дзержинского, 30 | 1976 1961 | 30 54 | 130,9 | 78 | 5885 |
|  | МСКОУ 8 вида | Гагарина,68 | 1991,1997 | 20 12 | 111 | 48 | 2252 |
|  | МЦО | Дзержинского, 9В |  |  | 342,9 | 15 |  |
|  | МДОУ№1 | Дзержинского, 6 | 1938 | 68 | 74,3 | 21 | 679 |
|  | МДОУ №4 | Гагарина, 14 | 1980 | 27 | 68,5 | 14 | 516 |
|  | ДОУ детский сад №5 | Молодёжная, 10 | 1981 | 40 | 68,6 | 22 | 714 |
|  | МДОУ №6 | Коммунальная, 6а | 1963 | 10 | 78,4 | 21 | 767 |
|  | МДОУ №11 | 1 Мая, 12 | 1980, 1987 | 21 | 81,1 | 30 | 1350 |
|  | ДОУ детский сад №12 | Куйбышева, 5 | 1971 | 43 | 82,7 | 30 | 1121 |
|  | ДОУ №14 | Дзержинского, 4 | 1958 | 50 | 89,3 | 19 | 470 |
|  | МДОУ №15 | Советская, 2а | 1991 | 30 | 96,5 | 82 | 2335 |
|  | МОУ ДО детей ЦДО | Куйбышева, 11 | 1999, 2010 | 20 | 102.6 | 50 | 2038,2 |
|  | КГАОУ НПО ПУ 46 | ул. Дзержинского,23 | - | - | 87,2 | - | - |
|  | ФГОУ СПО «Соликамский технологический колледж» | ул. Вишерская, 9 | - | - | 91,3 | 23 | - |
| п. Березовая Старица | МОУ Берёзовостарицкая ООШ | Мира, 17 | 1982 | 80 | 127,9 | 15 | 407 |
| п. Усть-Язьва | МОУ Усть-Язьвинская СОШ | Маяковского, 1 2 | 1984 | 60 | 121,7/92 | 29 | 1789 |
| д. Бычина | МОУ Бычинская СОШ | Новая, 10 | 1987 | 61 | 179 | 14 | 2187 |
|  | МДОУ Цепельский детский сад | Новая, 10 | - | - | 80 | 5 | - |
| с. Верх-Язьва | МОУ Верх-Язьвинская СОШ | Советская, 48 | 1967 | 33 | 117/ 88,2 | 32 | 1844 |
| д. Паршакова | МОУ «Паршаковская СОШ» | Арвида Генетца, 20 | 1996 | 15 | 135/ 83 | 17 | 1608 |
| п. Северный Колчим | МОУ Североколчимская СОШ | Победы, 12 | 1999 | 8 | 128,8/134 | 32 | 2268 |
| п. Вишерогорск | МОУ Вишерогорская ООШ | Пионерская, 9А | 1968 | 27 | 214,3/79 | 23 | 1670 |
| п. Вая | МОУ Вайская СОШ | Гагарина, 176 | 1966 | 33 | 240,7/147 | 20 | 1478 |
| п. Вёлс | МОУ Вёлсовская ООШ | Северная, 1 | 1971 | 79 | 125/ 166,7 | 21 | 454 |

Таблица 3.3.1.4 – Проектная мощность образовательных учреждений.

| № п/п | Учреждения образования | Местоположение | По состоянию на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во мест | Фактическое кол-во уч-ся |
| 1 | МСОШ № 1 | г. Красновишерск, ул. Гагарина,40 | 710 | 599 |
| 2 | МНОШ № 2 | г. Красновишерск, ул. 1 Мая, 25 | 100 | 77 |
| 3 | МООШ № 4 | г. Красновишерск, ул. Коммунистическая,1 | 325 | 310 |
| 5 | МСОШ № 8 | г. Красновишерск, ул. Школьная, 5 | 675 | 924 |
| 6 | МСКОУ 8 вида | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 68 | 100 | 91 |
| 7 | МЦО | г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 9 а | 100 | 79 |
| 8 | КГАОУ НПО ПУ 46 | г. Красновишерск, ул. Дзержинского,23 | 350 | 325 |
| Итого в городском поселении: |  | 2360 | 2405 |
| 6 | МОУ Бычинская ООШ | д. Бычина, ул. Новая,10 | 154 | 59 |
| 7 | МОУ Вайская СОШ | п. Вая, ул. Гагарина,17 б | 168 | 54 |
| 8 | МОУ Верх-Язьвинская СОШ | с. Верх-Язьва, ул. Советская, 48 | 200 | 149 |
| 9 | МОУ Вишерогорская СОШ | п. Вишерогорск, ул. Пионерская, 9а | 168 | 69 |
| 10 | МОУ «Паршаковская СОШ» | д. Паршакова, ул. А.Генетца, 20 | 150 | 112 |
| 11 | МОУ Североколчимская СОШ | п. Северный Колчим, ул. Победы,12 | 150 | 117 |
| 12 | МОУ Усть-Язьвинская СОШ | п. Усть-Язьва, ул. Маяковского,12 | 260 | 113 |
| 13 | МОУ Берёзовостарицкая ООШ | п. Березовая Старица, ул. Мира,17 | 80 | 44 |
| 14 | МОУ Вёлсовская ООШ | п. Велс, ул. Северная,1 | 48 | 36 |
| 15 | МОУ Золотанская ООШ | п. Золотанка, ул. Центральная,15 | 48 | 14 |
| 16 | МОУ Мутихинская ООШ | п. Мутиха | 64 | - |
| 17 | МОУ Сыпучинская ООШ | п. Сыпучи | 36 | - |
| 18 | МОУ Булатовская НОШ | п. Булатово | 20 | - |
| Итого в сельских поселениях: | - | 1546 | 767 |
| Всего: | - | 3556 | 2847 |

Наряду с избытком учебных площадей в школах, наблюдается снижение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями. На данный момент нет сложности с устройством ребенка в детский сад, однако в перспективе этот вопрос может потребовать своего решения. Возможным решением может стать выплата пособий семьям, имеющим детей в возрасте 1,5 – 5 лет, не посещающих ДОУ, осуществляемая в рамках регионального проекта «Мамин выбор».

Таблица 3.3.1.5 - Общая характеристика ДОУ.

| № п/п | Учреждения образования | Местоположение | Количество детей по состоянию на 01.01.2010 г. | Дефицит мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | МДОУ № 1 | г. Красновишерск, ул. Дзержинского,6 | 60 | 99 | 39 |
| 2 | МДОУ № 4 | г. Красновишерск, ул. Гагарина,14 | 55 | 64 | 9 |
| 3 | ДОУ детский сад № 5 | г. Красновишерск, ул. Молодежная,10 | 75 | 100 | 25 |
| 4 | МДОУ № 6 | г. Красновишерск, ул. Коммунальная, 6а | 80 | 101 | 21 |
| 5 | МДОУ № 11 | г. Красновишерск, ул.1 Мая, 12 | 110 | 146 | 36 |
| 6 | ДОУ детский сад № 12 | г. Красновишерск, ул. Куйбышева, 5 | 115 | 140 | 25 |
| 7 | ДОУ № 14 | г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 2а | 75 | 80 | 5 |
| 8 | МДОУ № 15 | г. Красновишерск, ул. Советская, 2а | 250 | 310 | 60 |
| 9 | МДОУ Цепёльский детский сад | п. Цепёл | 10 | 19 | 9 |
| 10 | МОУ Вайская СОШ | п. Вая, ул. Гагарина, 17б | 10 | 15 | 5 |
| 11 | МОУ Верх-Язьвинская СОШ | с. Верх-Язьва, ул. Советская, 48 | 25 | 30 | 5 |
| 12 | МОУ Вишерогорская СОШ | п. Вишерогорск | 15 | 19 | 4 |
| 13 | МОУ «Паршаковская СОШ» | д. Паршакова, ул. А.Генетца, 20 | 10 | 13 | 3 |
| 14 | МОУ Североколчим-ская СОШ | п. Северный Колчим, ул. Победы,12 | 45 | 47 | 2 |
| 15 | МОУ Усть-Язьвинская СОШ | п. Усть-Язьва, ул. Маяковского,12 | 25 | 19 | - 6 |
| 16 | МОУ Вёлсовская ООШ | п. Велс, ул. Северная, 1 | 10 | 5 | - 5 |
| Всего: | 920 | 1207 | 287 |

Обучение в школах осуществлялось преимущественно в рамках традиционной системы, лишь в МООШ № 4 и МСОШ № 8 в связи с реализацией образовательной программы «Школа - 2100» нашли применение идеи и принципы развивающего обучения. Профильная дифференциация не реализована.

Важным фактором управления образованием стали лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений. Из 26 учреждений образования лицензии на осуществление образовательной деятельности имеют 16, что составляет 61,5 %. Не имеют лицензии в связи с окончанием срока действия лицензии ДОУ детский сад № 5, МДОУ № 11, МСОШ № 1, МОУ «Паршаковская СОШ», МОУ Верх-Язьвинская СОШ, МОУ Усть-Язьвинская СОШ, МОУ Бычинская ООШ, в связи с изменением имущественного комплекса – МСКОУ 8 вида, МЦО, МДОУ Цепельский детский сад. Государственную аккредитацию имеют 16 образовательных учреждений.

С 2006 года одним из главных направлений работы системы образования стала реализация Приоритетного национального проекта «Образование», региональных проектов «Новая школа», «Повышение эффективности текущих расходов», межведомственных социальных проектов, участие в которых позволяет привлечь в отрасль дополнительные финансовые ресурсы, поддержать лучшие школы и учителей, повысить эффективность воспитательной работы, подключить школы к Интернет, привести материально-техническую базу учреждений в соответствие с требованиями надзорных органов, получить за счёт федеральных средств современное учебно-наглядное оборудование, повысить эффективность профилактической работы с детьми, социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Профессиональное образование в г. Красновишерске представлено 2 учреждениями: КГАОУ НПО ПУ 46 и Красновишерский филиал ФГОУ СПО «Соликамский технологический колледж».

Среднее профессиональное образование в Красновишерске представлено Красновишерским филиалом ФГОУ СПО «Соликамский технологический колледж»  Обучение ведется на очном (Экономика и бухгалтерский учет, Организация обслуживания в сфере сервиса) и заочном (Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования обрабатывающих производств) отделениях. Общее количество преподавателей – 23 человека, из них штатных – 8 человек ( преподавателей имеет 1 квалификационную категории., 14 - 2 квалификационную категорию. Средний возраст преподавателей – 40 лет.

Около 80% выпускников колледжа трудоустраиваются по специальности в течение 2-3 лет после окончания учебного заведения.

Таблица 3.3.1.6 - Численность учащихся  в Красновишерском филиале ФГОУ СПО «Соликамский технологический колледж».

| Наименование показателя | 2006/ 2007 | 2007/ 2008 | 2008/ 2009 | 2009/ 2010 | 2010/2011 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество учащихся | 101 | 136 | 115 | 136 | 104 |
| Набор студентов | 32 | 29 | 41 | 60 | 60 |
| Выпуск студентов | 49 | 35 | 50 | 40 | 52 |

Краевое государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 46» г. Красновишерска создано как образовательное учреждение 22 октября 1940 года, с 01 января 2010 года реорганизовано в автономное образовательное учреждение. Предельная численность контингента обучающихся – 350 человек, ежегодный выпуск за последние годы составляет в среднем 100 человек.

Специальности, по которым ведется набор в ПУ № 46: сварщик, электромонтер, автомеханик, повар, кондитер, портной, мастер отделочных строительных работ,  тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, монтажник санитарно-технологических систем и оборудования, продавец, контролер-кассир, мастер шиномонтажной мастерской.

Специальности профессиональной подготовки (хозрасчетное отделение) кроме таких традиционных, как водитель категорий «А», «В», «С», «Д», «Е»; продавец, сварщик и другие дополнены в 2009 году специальностями для деревообрабатывающей промышленности, для обслуживания автомобилей в шиномонтажной мастерской, а также агентами, официантами-барменами.

Производственное обучение на 1,2 курсах проводится в цехах и лабораториях училища, для этого есть необходимая учебно-материальная база. Для прохождения производственной практики заключаются договоры с предприятиями: ЗАО «Уралалмаз», АТП, ОАО «Центр-сервис», ООО ИРЦ «Комби», ООО «ЦТС», МУП «Красновишерский хлебокомбинат», МУП «Водоканал - 1», ООО «Теплосети» и другие.

Перспективы деятельности ПУ № 46:

- развитие и совершенствование учреждения в статусе автономного;

- создание и внедрение новых образовательных программ, в том числе среднего профессионального образования;

- дальнейшее сотрудничество с предприятиями района, а также выход на предприятия других городов края;

- внедрение кадетского движения в процесс образования и воспитания.

Таблица 3.3.1.6 - Численность учащихся  в Краевом государственном автономном образовательном учреждении начального профессионального образования «Профессиональное училище № 46».

| Наименование показателя | 2006/ 2007 | 2007/ 2008 | 2008/ 2009 | 2009/ 2010 | 2010/2011 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество учащихся | 372 | 363 | 293 | 235 | 225 |
| Набор студентов | 150 | 134 | 67 | 91 | 75 |
| Выпуск студентов | 127 | 149 | 120 | 99 | 55 |

В связи с демографической ситуацией, снижением уровня рождаемости происходит ежегодное снижение количества детей в общеобразовательных учреждениях района. Уменьшение количества учащихся в школах, классов-комплектов вызывают необходимость осуществления оптимизации сети образовательных учреждений, закрытия школ с малой наполняемостью, изменения статуса ряда средних школ в основные, реорганизации основных школ в филиалы средних.

### 3.3.2 Здравоохранение.

Медицинскую помощь населению муниципального района оказывает Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Красновишерская районная больница», в состав которой входят по состоянию на 01.01.2010 г.:

- стационар,

- поликлиника,

- Верх-Язьвинская амбулатория

- тринадцать фельдшерско-акушерских пунктов.

Таблица 3.3.2.1 - Структура МЛПУ «Красновишерская районная больница» на 01.01.2010 г.

| Центральная районная больница | Поликлиника |
| --- | --- |
|  | Детская поликлиника |
|  | Стационар |
|  | Акушерское отделение |
|  | Гинекологическое отделение |
|  | Хирургическое отделение |
|  | Терапевтическое отделение |
|  | Педиатрическое отделение |
|  | Инфекционное отделение |
|  | Туберкулезное отделение |
|  | Отделение сестринского ухода |
|  | Отделение скорой медицинской помощи |
|  | Лаборатория |
|  | Отделение функциональной диагностики |
|  | Отделение рентгенологии |
|  | Отделение переливания крови |
|  | Патологоанатомическое отделение |
|  | Аптека |
| Верх-Язьвинская амбулатория |  |
| ФАПы | Вайский |
|  | Велсовский |
|  | Золотанский |
|  | Мутихинский |
|  | Волынкинский |
|  | Вишерогорский |
|  | Бычинский |
|  | Цепельский |
|  | Антипинский |
|  | Ваньковский |
|  | Северо-Колчимский |
|  | Березово-Старицкий |
|  | Усть-Язьвинский |

Стационар рассчитан на 148 коек круглосуточного пребывания, дневной стационар при поликлинике – 18 коек (32 пациенто-места).

Таблица 3.3.2.2 - Показатели обеспеченности населения в сфере здравоохранения.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число больничных коек: |
|  | Круглосуточный стационар | коек | 250 | 211 | 203 | 176 | 176 | 167 | 153 | 148 | 148 |  |
|  | Дневное пребывание при стационаре | коек | 35 | 19 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Дневное пребывание при поликлинике | коек | - | 20 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 |  |
|  | Обеспеченность, коек | на 10. тыс. нас. | 84,8 | 72,5 | 74,7 | 65,2 | 65,7 | 62,9 | 58,2 | 56,6 | 57,3 |  |
| 2 | Число койко-дней | на 1тыс нас. | 2720 | 2648 | 2684 | 2618 | 2093 | 2117,1 | 2149,8 | 2129,5 | - |  |
| 3 | Число посещений | на 1 жителя | 6,1 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,0 | 7,1 | - |  |
| 4 | Число посещений | на 1 врача | 2737 | 2647 | 3054 | 3861 | 4391 | 2818,1 | 2465,4 | 2738 | - |  |
| 5 | Фактическая площадь на 1 койку | кв.м/койка | 4,45 | 5,28 | 5,49 | 6,55 | 6,55 | 6,9 | 7,53 | 7,78 | 7,78 |  |
| 6 | Плановая мощность поликлиники | посещений в смену | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 363 | 363 |  |
| 7 | Врачи |
|  | Укомплектован-ность | % | 96,83 | 98,01 | 100,4 | 97,38 | 94,9 | 97,03 | 96,6 | 94,9 | 94,8 |  |
|  | количество | чел. | 83 | 82 | 82 | 79 | 71 | 66 | 64 | 64 | 63 | - |
|  | Обеспеченность | на 10. тыс.нас. | 28,5 | 30,1 | 29,6 | 29,3 | 26,5 | 24,8 | 24,3 | 24,5 | 24,4 |  |
|  | Средний медперсонал |
|  | Укомплектован-ность | % | 95,33 | 97,59 | 99,30 | 99,44 | 99,7 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,8 |  |
|  | количество | чел. | 300 | 301 | 294 | 270 | 279 | 266 | 257 | 255 | 255 | - |
|  | Обеспеченность | на 10. тыс.нас. | 103,1 | 110,7 | 106 | 110 | 104,1 | 100,2 | 97,7 | 98,4 | 98,7 |  |
| 8 | Финансовые затраты | на 1 жителя | 1674,5 | 2072,9 | 2322,4 | 2523,4 | 2990,3 | 4066,4 | 4459 | 4498,1 | - | - |
| 9 | Удельный вес расходов здравоохране-ния в бюджете района | % | 15 | 15,2 | 13,7 | 11,6 | 11,9 | 12,58 | 11 | 11,4 | - | - |

В составе стационара по состоянию на 01.01.2010 г. развернуто 8 отделений оказывающих медицинскую помощь, стационар на 148 коек круглосуточного пребывания и функционируют 18 коек дневного пребывания в поликлинике.

На 01.01.2010 г. количество врачей в районе составило 63 (укомплектованность 94,9 %),

Таблица 3.3.2.3 - Характеристика объектов здравоохранения.

| Наименование населенного пункта | Наименование и тип учреждения | Структурное подразделение | Износ объекта, % | Год ввода/ ремонта (реконструкции) | Численность персонала, чел | Расчетная мощность (количество коек, количество посещений) | Фактическая посещаемость (среднее количество занятых коек, средняя посещаемость) | Фактическая обеспеченность населения услугами объекта здравоохранения, % | Общая площадь застройки, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Красновишерск | МЛПУ «Красновишерская РБ» |  | - | - | 600,25 | - | - | - | - |
|  | Круглосуточный стационар |  | - | Норм. федер. 2812,5 | 2641 | 94 |  |
|  | Дневной стационар |  | - | Норм. федер. 574,0 | 527 | 91 |  |
|  | Амбулаторная помощь |  | - | Норм. федер. 9198 Мощность 363 | 8245,6 450 | 89,6 |  |
|  | Главный корпус |  | 52 | 1931 | 111 | - | - | - | 3100,3 |
|  |  | Хирургическое отделение |  |  | 32,0 | 31 | 32/36,5 |  |  |
|  |  | Терапевтическое отделение |  |  | 24,0 | 27 | 47/63,4 |  |  |
|  |  | Педиатрическое отделение |  |  | 13,25 | 17 | 19/22 |  |  |
|  |  | ОРИТ |  |  | 15 | 4 | 3 |  |  |
|  |  | ОФД |  |  | 13,25 | - | - |  |  |
|  |  | ОПК |  |  | 2,5 | - | - |  |  |
|  |  | приемное |  |  | 11 | - | - |  |  |
|  | Инфекционный корпус |  | 55 | 1931 | 36,5 | - | - | - | 1124,9 |
|  |  | Инфекционное отделение |  |  | 13,5 | 15 | 10/13 |  |  |
|  |  | Фтизиатрическое отделение |  |  | 14,75 | 19 | 16/18,2 |  |  |
|  |  | Дневной стационар |  |  | 6,25 | - | 32/30,9 |  |  |
|  |  | КИЗ |  |  | 2 | 15 | 20.8 |  |  |
|  | Акушерско-гинекологический корпус |  | 16 | 1992 | 39,25 | - | - | - | 1592,3 |
|  |  | Гинекологическое отделение | - | - | 12,75 | 21 | 7/10 | - | - |
|  |  | Акушерское отделение | - | - | 18,75 | 17 | 7/10,4 | - | - |
|  |  | Женская консультация | - | - | 7,75 | 35 | 35 | - | - |
|  | Поликлиника |  | 24 | 1985 | 112 | 184 | 295 | - | 1832,2 |
|  | Детская поликлиника |  | 30 | 1966 | 57,25 | 54 | 92.4 | - | 631,9 |
|  | Филиал п. Нефтяников |  | 25 | 1972 | 6,0 | 20 | 15 | - | 264,5 |
|  | Наркология |  | 30 | 1971 | 8 | 40 | 70 | - | 84 |
|  | ОСМП |  | 50 | 1978 | 49,5 | 22.27 | 28.2 | - | 92,6 |
|  | Филиал п. Нефтяников |  | 76 | 1972 | 6,0 | 20 | 15 | - | - |
|  | Лаборатория СПИД |  | 11 | 1994 | 3,5 | - | - | - | 179,3 |
|  | ПАО |  | 15 | 1990 | 4,5 | - | - | - | 265,8 |
|  | Прачечная |  | 46 | 1931 | 7,25 | - | - | - | 1097,2 |
|  | Кухня |  | 41 | 1931 | 9,5 | - | - | - | 392,3 |
|  | бухгалтерия |  | 10 | 1998 | 12 | - | - | - | 451,3 |
|  | Прочие |  | - | - | 64,75 | - | - | - |  |
| д. Антипина | Антипинский | ФАП | 25 | 1987 | 1,5 | 7 | 5 | 100 | 43,9 |
| д. Бычина | Бычинский | ФАП | 30 | 1982 | 1,25 | 7 | 4.71 | 100 | 38,9 |
| п. Березова Старица | Березово-Старицкий | ФАП | 32 | 1982 | 1,5 | 7 | 10.63 | 100 | 34,5 |
| п. Булатово | Булатовский | пункт | - | - | - | - | - | - | 23,4 |
| д. Ванькова | Ваньковский | ФАП | 40 | 1990 | 1,25 | 7 | 3.36 | 100 | 42,4 |
| п. Вая | Вайский | ФАП | 50 | 1981 | 4,75 | 7 | 6.34 | 100 | 208,8 |
| п. Велс | Велсовский | ФАП | 50 |  | 1,25 | 7 | 3.51 | 100 | 32 |
| п. Вишерогорск | Вишерогорск | ФАП | 45 | 1978 | 3,25 | 20 | 27.99 | 100 | 79,3 |
| п. Романиха | Романихинский | пункт | - | - | - | - | - | - | 42,4 |
| п. Заговоруха | Заговорухинский | пункт | - | - | - | - | - | - | 21,3 (45,6) |
| п. Золотанка | Золотанский | ФАП | 40 | 1958 | 1,25 | 7 | 4.87 | 100 | 63,3 |
| п. Волынка | Волынский | ФАП | 40 | 1955 | 1,25 | 7 | 4.87 | 100 | 37,1 |
| п. Северный Колчим | Северо-Колчимский | ФАП | 10 | 2001 | 5,5 | 15 | 17.34 | 100 | 60 |
| п. Мутиха | Мутихинский | ФАП | 60 | 1965 | 2,75 | 10 | 5.33 | 100 | 77,5 |
| п. Сыпучи | Сыпучинский | пункт | 40 | 1988 | - | - | - | - | 29,4 |
| п. Усть-Язьва | Усть-Язьвинский | ФАП | 30 | 1981 | 5,5 | 25 | 30.09 | 100 | 132,9 |
| д. Федорцова | Федорцовский | пункт | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Цепел | Цепельский | ФАП | - | - | 1,25 | 7 | 6.64 | 100 | 56,8 |
| с. Верх-Язьва |  | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
|  | Верх-Язьвинская амбулатория | Сельская амбулатория | 30 | 1974 | 8,25 | 30 | 35.46 | 100 | 734 |
|  | Отделение сестринского ухода | Круглосуточный стационар | - | - | 10,75 | - | 10/10 | 100 | - |

МЛПУ «КРБ» участвует в реализации регионального проекта «Качественное здравоохранение» и национального проекта «Здоровье».

Основной проблемой здравоохранения района является слабая материально-техническая база сельского здравоохранения, что сказывается на уровне оказываемой медицинской помощи.

В связи с этим разрабатываются мероприятия, которые улучшат материально-техническую базу учреждений здравоохранения, позволят повысить качество оказываемой медицинской помощи населению при диспансеризации, специализированной помощи, снизят уровень заболеваемости и улучшат демографические показатели в районе.

### 3.3.3 Культура, физическая культура и спорт.

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. Однако в настоящее время в России 2/3 сельских населенных пунктов не имеют никаких учреждений культуры. Фактически их жители лишены библиотек, клубов, передвижных выставок, сельских киноустановок и т.д.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

Таблица 3.3.3.1 - Учреждения культуры, физкультуры и спорта.

| Название учреждения | По состоянию на 01.01.2010г. | Виды услуг |
| --- | --- | --- |
|  | г.Красновишерск | Городское поселение | Вайское сельское поселение | Мутихинское сельское поселение | Вишерогорское сельское поселение | Верх-Язьвинское поселение | Усть-Язьвинское сельское поселение |  |
| МУК «Районный межпоселенческий дом культуры» | 1 |  |  |  |  |  |  | - концерты, спектакли, кружки, кино, дискотека. |
| МУК «Районный межпоселенческий музей» | 1 |  |  |  |  |  |  | - экскурсии, лекции, выставки. |
| МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 1 |  |  |  |  |  |  | - обучение, концертная деятельность. |
| МУ «Центр физкультуры, спорта и туризма» | 1 |  |  |  |  |  |  | - лыжные и туристические секции, прокат лыж. |
| МУ «СИМЦ» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ДОдетей Центр дополнительного образования для детей | 1 |  |  |  |  |  |  | - бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, прокат лыж, спортивный зал, спортивные секции. |
| Дом спорта |  | 1 |  |  |  |  |  | - секции по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, шахматам, шейпингу, прокат коньков и лыж. |
| МРУК «Красновишерская центральная библиотечная система» | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | - информационное обслуживание, методическая деятельность, досуговые мероприятия, выставки. |
| Клубные учреждения |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | - дискотека, тематические вечера, концерты, бильярд. |
| Спортивные залы | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | - спортивные секции. |
| Итого: | 21 | 10 | 6 | 7 | 4 | 16 | 8 |  |

Таблица 3.3.3.2 - Характеристика учреждений культуры.

| Наименование населенного пункта | Наименование и тип учреждения | Адрес | Год ввода, ремонта | Численность персонала, чел. | Расч. посещ. | Факт. посещ. | Фактическая площадь застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Красновишерск | Муниципальное учреждение культуры «Районный межпоселенческий Дом культуры» | г. Красновишерск, Дзержинского, 96 | 1956 | 32 | 43000 | 43000 | 2276 |
|  | Межпоселенческая центральная районная библиотека | г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18 | 1982 | 19 | 34000 | 19246 | 445 |
|  | Межпоселенческая центральная детская библиотека | г. Красновишерск, ул. Советская, 19; | 1991 | 11 | 38000 | 21192 | 633 |
|  | Библиотека-филиал №11 | г. Красновишерск, ул. Железнодорожная, 7 (п. УЖД) |  | 1 | 3800 | 2228 | 23 |
|  | Библиотека - филиал №17 | г. Красновишерск, ул. Геологов, 1 (п. Набережный) | 1975 | I | 3500 | 2628 | 20 |
|  | Библиотека - филиал №20 | г. Красновишерск, ул. Мира, 15 (п. Нефтяников) | 1973 | 1 | 8000 | 3250 | 72 |
|  | Библиотека - филиал №.21 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, 5 | 1988 | 6 | 27000 | 14705 | 414,8 |
| Верх-Язьвинское с/п д. Паршакова | Библиотека - филиала №1 | д. Паршакова, ул. А. Генеца, 20 | 1996 | 1 | 4800 | 2437 | 54,8 |
| Верх-Язьвинское с/п. д. Бычина | Библиотека - филиала №2 | д. Бычина, ул. Новая, 5 | 1984 | 1 | 1900 |  | 34,2 |
| Верх-Язьвинское с/п, д. Ванькова | Библиотека - филиала №3 | д. Ванькова | 1988 | 1 | 2000 | 1458 | 49,2 |
| Верх-Язьвинское с/п, с. Верх-Язьва | Библиотека - филиала №4 | с. Верх-Язьва, ул. Советская, 49 | 1979 | 1 | 7000 | 3812 | 60 |
| Верх-Язьвинское с/п, п. Северный Колчим | Библиотека - филиала №18 | п. Северный Колчим, ул. Ленина, 9 | 1956 | 1 | 7600 | 4649 | 38,2 |
| Верх-Язьвинское с/п, п. Цепел | Библиотека - филиала №19 | п. Цепел, ул. Центральная | - | 1 | 4500 | 2744 | 47,6 |
| Вайское с/п, п. Вая | Библиотека – филиала №6 | п. Вая, ул. Набережная, 1 | - | 1 | 4500 | 2303 | 77 |
| Вайское с/п. п. Велс | Библиотека – филиала №7 | п. Велс, ул. Северная, 1 | - | 2 | 2200 | 1449 | 42 |
| Вишерогорское с/п, п. Вишерогорск | Библиотека - филиала №8 | п. Вишерогорск, ул. Пионерская | 1972 | 1 | 6000 | 2808 | 46,3 |
| Усть-Язьвинское с/п, п. Д. Луг | Библиотека - филиала №10 | п. Данилов Луг | 1936 | 1 | 1700 | 1461 | 35,6 |
| Усть-Язьвинское с/п, п. Усть-Язьва | Библиотека - филиала №13 | п. Усть-Язьва, ул. Акулова, 12 | 1973 | 1 | 7000 | 5176 | 103,8 |
| Мутихинское с/п, п. Мутиха | Библиотека - филиала №12 | п. Мутиха, ул. Черемушки, 1 | 2000 | 1 | 3050 | 2682 | 71 |
| Мутихинское с/п, п. Сыпучи | Библиотека – филиала №16 | п. Сыпучи, ул. Октябрьская | - | 1 | 1600 | 1013 | 30 |

Библиотечными услугами постоянно пользуется более 16 тыс. человек. Свободный доступ к информации обеспечивается как традиционными видами документов, так и на электронных носителях. Процент библиотечного обслуживания в Красновишерском муниципальном районе составил 60 % (в крае – 38%), средняя читаемость в библиотеках МЦБС – 31 % (в крае 25 %), средняя обращаемость книжного фонда – 2,3 (в библиотеках края – 1,8).

Таблица 3.3.3.3 - Обеспеченность населения учреждениями культуры.

| Показатели | Ед. изм. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа, на конец года | учреждений | 26 | 22 | 22 |
| Число мест в учреждениях культурно-досугового типа, на конец года | на 1 тыс. чел. нас. | 96 | 83 | 74 |
| Число общедоступных библиотек, на конец года | учреждений | 23 | 20 | 19 |
| Библиотечный фонд общедоступных библиотек, на конец года | экземпляров на 1 тыс. нас. | 9300 | 8321 | 8300 |
| Количество обучающихся в детской музыкальной школе | чел. | 119 | 135 | 175 |
| Обеспеченность: |  |  |  |  |
| Библиотеками | учреждений на 1 тыс. нас. | 0,77 | 0,8 | 0,84 |
| Число читателей в библиотеках - всего | чел. | 17224 | 16549 | 16251 |
| в том числе - детских | чел. | 7475 | 7 337 | 6297 |
| Число посещений - библиотек | единиц | 199266 | 186 859 | 181875 |
| Число посещений - музеев | единиц | 8716 | 8337 | 7 961 |
| Число посещений - РДК | единиц | 47500 | 45550 | 44500 |

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также усиление социальной направленной деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме.

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь сформировать оптимальную сеть, провести ее правовое оформление, нормативное финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка платных услуг и самоокупаемых проектов.

Одной из самых важных проблем в районе является недостаток квалифицированных кадров в сельских учреждениях культуры, особенно клубного типа. Объясняется это низкой зарплатой, слабой материально-технической базой и как следствие происходит отток молодежи из села.

### 3.3.4 Молодежная политика.

В современных условиях развития общества социальная сфера становится мощным фактором эффективного социально-экономического развития общества. Население является одним из основных ресурсов этого процесса, а молодежь – его стратегической составляющей, изменение качества которой приводит к объективным изменениям в обществе.

Молодежная политика проводится в целях создания условий и гарантий для реализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив. Молодежная политика представляет собой систему целенаправленных на обеспечение условий для самореализации, социализации и развития личности молодого человека процессов взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями, представляющими интересы граждан в возрасте от 14 до 30 лет, а также самими гражданами этой возрастной группы.

Реализация муниципальной молодежной политики осуществляется органами местного самоуправления, молодежными объединениями, комитетами на основе принимаемых нормативных актов и программ. Финансово-экономическое обеспечение программы предусматривает средства бюджета района, краевого бюджета, внебюджетных источников.

Основные задачи развития молодежной политики:

- совершенствование нормативно-правовой базы и системы управления молодёжной политикой на территории Красновишерского муниципального района;

- создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи района;

- вовлечение молодёжи в социально-значимую деятельность;

- пропаганда здорового образа жизни, толерантности в молодёжной среде и профилактика асоциальных явлений;

- информационное обеспечение молодёжной политики в районе;

- содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи;

- оказание поддержки молодым семьям;

- содействие профессиональному самоопределению, занятости, трудоустройству молодёжи;

- вовлечение работающей молодёжи в реализацию молодёжной политики в районе.

На территории Красновишерского муниципального района действует        Целевая комплексная программа «Молодежь Вишеры» на 2009-2011, которая направлена на поддержку молодых граждан, содействие детским и молодежным объединениям.

Целевая комплексная программа «Молодежь Вишеры 2009-2011» выделяет семь направлений, для которых сформированы целевые  показатели и дана краткая содержательная характеристика.

- Направление «Молодежь в информационном обществе» ориентировано на формирование целостного информационно-консалтингового пространства для молодежи, позволяющей им решать свои проблемы в новом информационном формате и оказывать целенаправленное воздействие на молодежную среду для решения задач районной молодежной политики.

- Направление «Гражданин России». Внедрение системы мер по поддержке социальных инициатив молодежи, создание условий для развития социальной компетентности и гражданской активности.

- Направление «Занятость и профессионализм молодых» нацелено на поддержку системы профессионального самоопределения и вовлечения в трудовую деятельность.

- Направление «Молодая семья» обеспечивает укрепление института семьи, предполагает развитие системы центров семейного просвещения «Клуб молодой семьи», создание консультационной школы «Молодые родители и ребенок».

- Направление «Здоровое поколение» направлено на развитие у молодежи навыков здорового образа жизни и формирования экологического сознания.

- Направление «Молодежь в трудных жизненных ситуациях» - поддерживает проекты и мероприятия, которые направлены на работу с людьми с ограниченными возможностями.

- Направление «Профилактика преступности молодежи» - предполагает проведение мероприятий по снижению уровня преступности молодых людей в возрасте 14-30 лет, повышение занятости несовершеннолетних во внеучебное время.

На территории Красновишерского муниципального района планируется организация и проведение следующих мероприятий, направленных на объединение творческих молодежных инициатив, выявление талантливой молодёжи, привлечение к массовому туризму, пропаганда туризма как здорового образа жизни, развитие творческого потенциала молодежи:

- Организация летнего лагеря «Волонтер».

- Участие в краевом фестивале «Прикамская семья».

- Мероприятия спортивно-туристического направления: «Полюдов ухаб», «Царь-Гора», «Шумиха», «Фотокросс».

- Развитие военно - патриотического клуба.

- Организация районной военно-спортивной игры «Зарница».

- Строительство крытой спортивной площадки с искусственным льдом, позволит привлечь молодежь к занятию физической культурой и спортом.

- Введение в действие школы искусств предоставит возможность населению районного центра заниматься изобразительным искусством и хореографией.

- Строительство спортивно-развлекательного комплекса «Полюд», где будут проводиться спортивные мероприятия и соревнования. Реализация данного проекта позволит привлечь допризывную молодежь, учащуюся молодежь и подростков в физкультурно-спортивную работу.

- Создание зоны отдыха и культурно-развлекательного центра в г. Красновишерске.

- Организация клубов по месту жительства, которые направлены на социально-досуговую работу с подростками и молодежью, профилактику негативных явлений в молодежной среде.

## 3.4 Транспортная инфраструктура.

Общие положения.

Развитие транспортного комплекса Красновишерского муниципального района неразрывно связано с экономико-географическим положением  района, наличием природных и трудовых ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями района, а так же, наличием и возможностями имеющихся производительных сил. Транспортная сеть района должна рассматриваться как составляющая часть единой сети Пермского края.

Краткая характеристика современного состояния транспортной системы.

Транспортная система района представлена одним видом – автодорожной транспортной системой.

Воздушный транспорт – отсутствует.

Водный транспорт – отсутствует, в связи с отсутствием обустроенных пассажирских и грузовых причалов. При существующих экономических трудностях пассажирские и, особенно, грузовые речные перевозки в последние годы не осуществляются. Судоходная акватория рек Вишера, Язьва и Улс оставляют возможности для возрождения и развития водного транспорта при благоприятных экономических условиях.

Автомобильный транспорт является ведущим видом транспорта в Красновишерском муниципальном районе. Железнодорожного сообщения район не имеет.

В районе перевозку пассажиров обеспечивают ОАО «Красновишерское АТП» и ООО «Пассажирские перевозки». Грузовых автотранспортных предприятий нет. В районном центре – г. Красновишерск имеется автостанция. Между населенными пунктами района также имеется автобусное сообщение.

Положение района благоприятно для расширения транспортно-экономических связей, так как район граничит с республикой Коми и Свердловской областью.

По территории Красновишерского муниципального района проходит 344,748 км автомобильных дорог различного назначения, в том числе  76,709 регионального значения.

Автомобильный транспорт представлен сетью автомобильных дорог регионального и муниципального значения, является наиболее перспективным и социально значимым для муниципального района.

Зависимость развития промышленного производства и транспортной системы района.

Структурный анализ экономики района показывает, что «локомотивами» являются добывающая промышленность, лесозаготовительная, лесоперерабатывающая, развитие экологического туризма, розничная торговля.

Автомобильные дороги, являясь одной из составляющих транспортного комплекса, играют важнейшую роль в развитии экономики Пермского края, в общем,  Красновишерского муниципального района в частности.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог недостаточно развита и разветвлена, вследствие отсутствия значительных промышленных производств в районе,  расположения района вне зоны значительных транспортных маршрутов .

Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними районами, районным и краевым центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог настоящим образом требует огромных капиталовложений, что в ближайшее кризисное время осуществить не представляется возможным. Однако недостаточное вложение средств в развитие автодорожной сети влечет огромные потери, как в экономическом развитии, так и в социальном обеспечении населения района.

Развитие и совершенствование сети региональных и районных дорог вызывает прирост ВРП за счет активизации и расширения автотранспортных экономических связей, вовлечения в рыночный оборот осваиваемых ресурсов, положительно сказывается на рынке рабочей силы.

Развитие сельских автомобильных дорог обеспечивает прирост агропромышленного регионального продукта в агропромышленном комплексе края за счет продуктивности сельскохозяйственного производства, создания благоприятных условий для развития и функционирования сельских хозяйств.

По оценке экономистов каждый рубль инвестиций, вложенный в реконструкцию автомобильных дорог, обеспечивает прирост ВРП на 10-15 рублей, а при строительстве автодорожных маршрутов может превысить этот показатель. Следовательно, недостаточное вложение средств в развитие дорожной отрасли оборачивается упущенной выгодой и является одной из причин понижения социального развития Красновишерского муниципального района. Следствием бездорожья является отток населения из сельской местности, его вымирание, особенно из мелких населенных пунктов. В последнее время происходит тенденция продаж домов и усадеб городскому населению под дачи.

Состояние данных дорог в значительной мере – неудовлетворительное. Имеющееся покрытие на автодорогах – преимущественно грунтовое, гравийно-грунтовое. Параметры поперечного и продольного профиля не соответствуют нормам даже IV категории. Многие дороги являются плохо проезжими во время распутицы, в отдельные периоды зимнего времени в результате недостаточного финансирования содержания дорог.

Неразвитость сети автомобильных дорог наносит району потери, трудно поддающиеся учету, в том числе:

- возможность формирования новых выгодных экономических связей;

- трудности в освоении новых сырьевых ресурсах;

- потери в социальной сфере – в здравоохранении, просвещении, в оказании социально-бытовых услуг;

- в развитии туризма, в культурных связях.

К первоочередным задачам можно отнести:

- доведение до нормативного состояния автомобильных дорог, обеспечивающих связь населенных пунктов внутри района;

- благоустройство улиц и дорог внутри населенных пунктов.

Вывод: несмотря на экономические трудности, существующий финансовый кризис, развитие автодорожной сети является приоритетным направлением. Необходимо выделять достаточные средства для содержания имеющихся, ремонт существующих и реконструкцию непригодных автомобильных дорог.

Существующее состояние сети автомобильных дорог Красновишерского муниципального района.

В предыдущий период был разработан и реализовывался ряд программных документов, предусматривающих создание автомобильно-дорожных коридоров для реализации межрегиональных межмуниципальных связей,  а так же развития и содержания сети внутренних автодорог.

Автомобильный транспорт – единственный вид транспорта, с помощью которого осуществляются пассажироперевозки, а также завоз и вывоз продукции. Основная асфальтированная дорога «Соликамск-Красновишерск» протяженностью 65 км, идет в южном направлении на г. Соликамск. В пределах района от нее в северо-западном направлении ответвляется участок автомобильной дороги «Губдор-Чердынь» на г. Чердынь.

Имеющаяся сеть автодорог развита достаточно слабо. Отсутствие автодорог с капитальным покрытием между населенными пунктами, ненадлежащее состояние искусственных сооружений на дорогах, ненормативные геометрические параметры земляного  полотна  – являются факторами, характеризующими неудовлетворительное состояние автодорожной сети.

Таблица 3.4.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Участок | Протяжен- ность, км | в том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усовершенствованное | переходное | грунтовое |
|  |  |  |  | цементо- бетонное | асфальто- бетонное |  |  |
| 1 | Губдор-Чердынь | 000+000-017+505 | 17,505 | 0 | 17,505 | 0 | 0 |
| 2 | Красный Берег - Золотанка |  | 21,058 | 0 | 0 | 21,058 | 0 |
| 3 | Соликамск-Красновишерск | 058+127-096+273 | 38,146 | 0 | 38,146 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 76,709 | 0 | 55,651 | 21,058 | 0 |

Таблица 3.4.1 - Перечень автомобильных дорог на территории Красновишерского муниципального района.

| Наименование автомобильной дороги | Участок | протяжен-ность дороги | в том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цементо-бетон | асфаль-тобетон | ПГС, щебень | грунт |
| Антипина-Ванькова |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Вая-Велс |  | 44,401 | 0 | 0 | 44,401 | 0 |
| Губдор-Чердынь | 000+000-017+505 | 17,505 | 0 | 17,505 | 0 | 0 |
| Красновишерск-Антипино |  | 52,171 | 0 | 52,171 | 0 | 0 |
| Красновишерск-Вая |  | 99,63 | 0 | 2,346 | 97,284 | 0 |
| «Красновишерск-Вая»-Вишерогорск |  | 6,2 | 0 | 0 | 6,2 | 0 |
| «Красновишерск-Вая»-Золотанка |  | 19,1 | 0 | 0 | 19,1 | 0 |
| «Красновишерск-Вая»-Сыпучи |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Н.Язьва-У.Язьва |  | 14,039 | 0 | 14,039 | 0 | 0 |
| Паршакова-Северный Колчим |  | 19,104 | 0 | 0,023 | 19,081 | 0 |
| Сим-Красный Берег | 025+555-027+255 | 1,7 | 0 | 0 | 1,7 | 0 |
| Соликамск-Красновишерск | 058+259-096+062 | 37,803 | 0 | 37,803 | 0 | 0 |
| «Соликамск-Красновишерск» -Булатово |  | 6,095 | 0 | 0 | 6,095 | 0 |
| ИТОГО по району: |  | 344,748 | 0 | 123,887 | 220,861 | 0 |

Ширина придорожных полос определяется Федеральным законом от 08.11.2008 года № 257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и Постановлением Правительства Пермского края  от 07.10.2009 года № 694-п «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Пермском крае», распоряжением Дорожного агентства ПК от 25.08.2010 г. №СЭД-44-01-06-65 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края». Для автомобильных дорог Соликамск-Красновишерск и Губдор-Чердынь ширина придорожных полос составляет 100 метров, Красный Берег – Золотанка – 50 метров.

Ремонт и содержание данных дорог финансируется из средств муниципального бюджета, силами подрядных организаций. Кроме того, имеются так называемые «прочие» дороги, принадлежность которых на данное время не определена. Круглогодичное содержание дорог, поддержание проезжей части в надлежащем виде  является социально значимой задачей и решается силами муниципалитета.

В настоящее время в связи с произошедшими структурными изменениями в дорожной отрасли, новыми подходами к разработке стратегии формирования сетей автомобильных дорог, другими критериями оценки эффективности вложения инвестиций в развитие дорог. Первостепенная задача муниципального образования – вхождение в  программные проекты по модернизации автодорожной сети Пермского края, привлечение инвестиций в развитие, реконструкцию и ремонт существующих автодорог, благоустройству уличной сети.

Таблица 3.4.2 - Сведения по инженерным сооружениям (автомобильным мостам).

| № п/п | Дорога | Ближайший населённый пункт | Наименование препятствия | Длина. м | Материал | Примечание (оценка состояния по ВСН 4-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автодорога Н.Язьва-У.Язьва | д. Нижняя Язьва, 3,3 км | р. Волим | 7,15 | железобетон |  |
| 2 | а/д Красновишерск -Антипина | п. Цепёл, 0,3 км | р. Цепёл | 18,80 | железобетон | 1993 3 балла |
| 3 | а/д Красновишерск -Антипина | с. Верх-Язьва, 0,5 км. | р. Шудья | 18,38 | железобетон | 1993 3 балла |
| 4 | а/д Красновишерск -Антипина | д. Паршакова, 0,9 | р. Пулт | 24,20 | железобетон | 1993 2 балла |
| 5 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 5,5 км. | ручей | 14,50 | железобетон | 1993 2 балла |
| 6 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 0,4 км. | р. Мутиха | 17,58 | железобетон | 1999, 4 балла |
| 7 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 0,9 км. | р. Мутиха | 35,06 | железобетон | 1999 3 балла |
| 8 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 21,0 км. | р. С. Мутиха | 44,15 | железобетон | 1999 3 балла |
| 9 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 3,1 км. | р. Мутиха | 80,31 | железобетон | 1999 3 балла |
| 10 | а/д Красновишерск-Соликамск | г. Красновишерск, 17,4 км. | р. Усолка | 18,57 | железобетон | 1999 4 балла |
| 11 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 10.3 км | р. Рассольная | 19,52 | железобетон | 2008 4 балла |
| 12 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 10.6 км | р. М. Ямбуржская | 17,45 | железобетон | 1998 2 балла |
| 13 | а/д Красновишерск –Вая- Вишерогорск | п. Вишерогорск, 1,5 км. | р. Сторожевая | 17,36 | железобетон | 1998 2 балла |
| 14 | а/д Красновишерск –Вая- Сыпучи | п. Сыпучи, 2,7 км | р. Глухая | 41,55 | железобетон | 2001 3 балла |
| 15 | а/д Красновишерск –Вая - Золотанка | п. Золотанка 2,2 км | ручей | 9,76 | железобетон | 2001, 3 балла |
| 16 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 23 км | р. В. Золотиха | 42,0 | железобетон | 2002, 4 балла |
| 17 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 20 км | р. Ср. Золотиха | 40,98 | железобетон | 1998, 4 балла |
| 18 | а/д Красновишерск -Вая | п. Мутиха, 18 км | р. Н. Золотиха | 44,14 | железобетон | 1998, 4 балла |
| 19 | а/д Красновишерск-Соликамск | г. Красновишерск, | р. Вижаиха | 58,87 | железобетон | 1998, 4 балла |
| 20 | а/д Красновишерск –Вая | п. Волынка, 8.37 км | р. Б. Колчим | 32,63 | железобетон | 1991 4 балла |
| 21 | а/д Красновишерск –Вая | п. Волынка, | р. Щугор | 50,76 | железобетон | 1998, 4 балла |
| 22 | а/д Красновишерск-Соликамск | г. Красновишерск, 22,0 км. | р. Язьва | 160,19 | метал | 1998, 4 балла |

Состояние  инфраструктуры автодорожного транспорта района. Транспортные маршруты.

Элементами инфраструктуры автодорожной сети и транспорта являются комплекс сооружений дорожного сервиса – кемпинги, мотели, оборудованные автостоянки, придорожные кафе; автозаправочные станции; пункты СТО и диагностики, автомойки; придорожные кафе.

Кроме того, в инфраструктуру входят предприятия, выполняющие работы по ремонту и текущему содержанию автодорог, их материально- техническая база, АБЗ, карьеры, складское хозяйство ДСМ.

Составным звеном инфраструктуры являются автотранспортные предприятия, обеспечивающие пассажирские и грузовые перевозки, автостанции, оборудованные автобусные остановки.

Подразделения ГИБДД и МЧС, обеспечивающие безопасное и безаварийное движение транспорта, а так же эвакуацию и оказание первой помощи при аварийных ситуациях.

Объектв дорожного сервиса практически отсутствуют. Пункты технического обслуживания, шиномонтажа, автозаправочная станция находятся в г. Красновишерск. Необходимо отметить, что вдоль автодорог на территории района строительство больших мотелей, ресторанов и кафе, гостиничных комплексов – нецелесообразно, поскольку не имеет значительного спроса. Базы отдыха, пункты питания необходимо развивать в прибрежных населенных пунктах района.

Таблица 3.4.3 – Местоположение объектов дорожного сервиса.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЗС № 65 «ЛУКОЙЛ- ПНП» | г. Красновишерск |
| 2 | АЗС (ИП Нюрнберг) | г. Красновишерск |
| 3 | АЗС № 2 (ИП Сарвилин) | г. Красновишерск |
| 4 | АЗС № 2 (ЗАО «Фирма Уралгазсервис») | г. Красновишерск |
| 5 | АГЗС (ИП Сарвилин) | г. Красновишерск |
| 6 | АГЗС - АТП-филиал | г. Красновишерск |
| 7 | АЗС (ИП Сарвилин А.И.) | с. Верх-Язьва |

В районе перевозку пассажиров обеспечивают ОАО «Красновишерское АТП» и ООО «Пассажирские перевозки» по 2 городским, по 5 внутрирайонным  и 4 пригородным маршрутам. Индивидуальные предприниматели осуществляют перевозку пассажиров по маршруту г. Красновишерск-г. Пермь.

Таблица 3.4.4 - Количество автомототранспортных средств, зарегистрированных в муниципальном районе (данные на 01 января 2010 года).

| № п.п. | Тип транспортного средства | Всего, ед. | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Физич. лиц | Юридич. лиц |
| 1 | Легковые автомобили | 1813 | 1744 | 69 |
| 2 | Грузовые автомобили | 373 | 212 | 161 |
| 3 | Автобусы | 125 | 17 | 108 |
| 4 | Мототранспорт | 81 | 81 | - |
| 5 | Прицепов, полуприцепов | 168 | 115 | 53 |
|  | Всего зарегистрировано, единиц: | 2560 | 2169 | 391 |

Уровень автомобилизации составляет 9 %, планируется увеличение уровня на первую очередь до 12 %, на расчетный срок до 16 %, при этом показатель зарегистрированных автотранспортных средств увеличится на 30 % на первую очередь, на расчетный срок до 60 %

Таблица 3.4.5 - Характеристика автобусного сообщения.

| Начальная точка автобусного маршрута | Значение маршрута | Тип сообщения | Через какие населенные пункты по территории района проходит | Марка автобуса и расчетное количество пассажиромест | Количество рейсов | Пассажирооборот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в день | в неделю | в среднем человек за 1 рейс | в среднем человек за 1 неделю |
| Красновишерск-Пермь | краевой | междугородный | Красновишерск, Березники, Пермь |  |  |  |  |  |
| Красновишерск - Вая | районный | пригородный | Волынка, Мутиха | ПАЗ3027(27) | 2 | 6 | 11 | 66 |
| Красновишерск - Мутиха | районный | пригородный | Волынка | ПАЗ3027(27) | 4 | 4 | 10 | 40 |
| Красновишерск - Сыпучи | районный | пригородный | Волынка | ПАЗ3027(27) | 4 | 4 | 7 | 28 |
| Красновишерск - с. Колчим | районный | пригородный | Яборова, Ивачина, Бычино, Цепел, В.Язьва, Паршаково | ЛАЗ695(32) | 4 | 20 | 13 | 260 |
| Красновишерск - Ваньково | районный | пригородный | Яборова, Ивачина, Бычино, Цепел, В.Язьва, Паршаково, Антипино | ЛАЗ695(32) | 4 | 20 | 18 | 360 |
| Красновишерск - Вишегорск | районный | пригородный | Сторожевая | ПАЗ3207(27) | 4 | 20 | 11 | 220 |
| Красновишерск - У.Язьва | районный | пригородный | Н. Язьва | ЛАЗ695(32) | 4 | 16 | 14 | 224 |
|  |  | пригородный | Федорцово |  |  |  |  |  |
| Красновишерск - Булатово | районный | пригородный | Федорцово | ПАЗ3205(25) | 4 | 4 | 5 | 20 |
| Красновишерск - Бер. Старица | районный | пригородный | Гудбор | ПАЗ3205(25) | 4 | 4 | 4 | 16 |

Автостанция имеется  в муниципальном центре – г. Красновишерск, представляет собой кирпичное здание, площадь составляет 414 м2. Максимальная вместимость зала ожидания рассчитана на 54 человека, площадь 102,9 м2. Территория автостанции состоит из четырех посадочных платформ.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта расположены у следующих населенных пунктов:  п. Сторожевая, п. Вая, п. Мутиха, п. Волынка, с. Верх-Язьва, д. Ивачина, д. Бычина, п. Цепел, д. Яборова, д. Антипина, д. Паршакова, п. Северный Колчим, п. Усть-Язьва, д. Нижняя Язьва, отв. с. Губдор.

Вдоль маршрутов имеются автобусные остановки у притрассовых населенных пунктов, которые не везде оборудованы удобными автопавильонами, туалетами, переходно-скоростными полосами и посадочными площадками.

## 3.5 Ограничения использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проект № 51711-4 в третьем чтении).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах Красновишерского муниципального района выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1. Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны (определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. – М.: Минздрав РФ, 2003 г.).

Для исследуемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, высоковольтных ЛЭП, полигонов ТБО где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Санитарно-защитные зоны обозначены в зависимости от санитарной классификации в соответствии с СанПиН 2.1.1.1200-03 на основании исходных  данных о характеристике деятельности производственных  предприятий, санитарно-технических сооружений и объектов коммунального назначения (первый этап в методике установления СЗЗ).

Класс  II – 500 м - несанкционированная свалка мусора;

Класс  III – 300 м – кладбища, площадью менее 20 га;

Класс IV – 100 м -  МТФ и др.;

Класс V – 50 м -  артскважины, предприятия торговли и др.

В проекте определены территории селитебной застройки, в том числе, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, расположенные в санитарно-защитных зонах. На части территорий идет наложение вредного воздействия промышленных предприятий.

Санитарные разрывы определяются минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки.

Определение величины санитарно-защитные зоны является первым этапом в методике установления санитарно-защитных зон на основе классификации объектов. Следующим этапом должно следовать разработка проекта каждой конкретной санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМИ и др.) с последующим уточнением параметров воздействия ее на окружающую среду.

Капитальную жилую застройку, расположенную в пределах этих зон, рекомендуется использовать в качестве маневренной или перевести в нежилые помещения.

В границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, указанных на схемах территориального планирования, не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также нового жилищного строительства.

Для предприятий, в СЗЗ которых расположена жилая застройка, требуется первоочередная разработка мероприятий по сокращению выбросов и обеспечению нормативных экологических требований.

2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации»: ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев в  зависимости от их протяженности. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается, в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклонов три и более градуса.

Таблица 3.5.1 - Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков.

| № п/п | Название водотока | Куда впадает и с какого берега | Общая протяженность (км.) | В т.ч. в границах района (км.) | Ширина водохранной зоны водотоков, м | Ширина прибрежной защитной полосы водотоков, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Вишера | Камское вдхр (лв) | 415 | 362 | 200 | 50 |
| 2 | р. Ниолс | р. Вишера (лв) | 26 | 26 | 100 | 50 |
| 3 | р. Лопья | р. Вишера (пр) | 34 | 34 | 100 | 50 |
| 4 | р. Муравей | р. Вишера (лв) | 19 | 19 | 100 | 50 |
| 5 | р. Мойва | р. Вишера (лв) | 51 | 51 | 200 | 50 |
| 6 | руч.Малый Лиственичный | р. Мойва (лв) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 7 | р. Ольховка | р. Мойва (пр) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 8 | р. Малая Мойва | р. Мойва (пр) | 21 | 21 | 100 | 50 |
| 9 | р. Хомчи - Лох-Я | р. Малая Мойва (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 10 | р. Рассоха | р. Мойва (пр) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 11 | р. Лыпья | р. Вишера (пр) | 55 | 55 | 200 | 50 |
| 12 | р. Сухая Лыпья | р. Лыпья (пр) | 15 | 14 | 100 | 50 |
| 13 | р. Таборная | р. Вишера (лв) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 14 | р. Долганиха | р. Вишера (лв) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 15 | р. Курыксарка | р. Вишера (лв) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 16 | р. Расья | р. Вишера (пр) | 15 | 12 | 100 | 50 |
| 17 | р. Верхняя Паниха | р. Вишера (лв) | 12 | 12 | 100 | 50 |
| 18 | р. Нижняя Паниха | р. Вишера (пр) | 18 | 16 | 100 | 50 |
| 19 | р. Велс | р. Вишера (лв) | 92 | 92 | 200 | 50 |
| 20 | р. Болотная | р. Велс (пр) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 21 | р. Большая Мартайка | р. Велс (лв) | 18 | 18 | 100 | 50 |
| 22 | р. Посьмак | р. Велс (лв) | 29 | 29 | 100 | 50 |
| 23 | р. Чурал | р. Велс (лв) | 25 | 25 | 100 | 50 |
| 24 | р. Правая Рассоха | р. Чурал (пр) | 24 | 24 | 100 | 50 |
| 25 | р. Граничная | р. Правая Рассоха (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 26 | р. Широкая | р. Велс (пр) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 27 | р. Большая Шудья | р. Велс (лв) | 30 | 30 | 100 | 50 |
| 28 | р. Банная | р. Вишера (пр) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 29 | р. Дыроватиха | р. Вишера (пр) | 12 | 12 | 100 | 50 |
| 30 | р. Большая Расья | р. Вишера (лв) | 25 | 25 | 100 | 50 |
| 31 | р. Елма | р. Вишера (пр) | 27 | 27 | 100 | 50 |
| 32 | р. Улс | р. Вишера (лв) | 89 | 83 | 200 | 50 |
| 33 | р. Ольховка | р. Улс (лв) | 18 | 18 | 100 | 50 |
| 34 | р. Жигалан 2-й | р. Улс (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 35 | р. Сурья | р. Улс (пр) | 23 | 23 | 100 | 50 |
| 36 | р. Большая Лямпа | р. Улс (пр) | 34 | 34 | 100 | 50 |
| 37 | р. Малая Лямпа | р. Большая Лямпа (лв) | 15 | 15 | 100 | 50 |
| 38 | р. Широкая | р. Улс (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 39 | р. Кутим | р. Улс (пр) | 55 | 55 | 200 | 50 |
| 40 | р. Средний Кутим | р. Кутим (лв) | 15 | 15 | 100 | 50 |
| 41 | р. Большая Паймары | р. Кутим (лв) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 42 | р. Лямпа Кутимская | р. Кутим (лв) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 43 | р. Большая Сурья | р. Кутим (лв) | 16 | 16 | 100 | 50 |
| 44 | р. Выдерга | р. Кутим (пр) | 12 | 12 | 100 | 50 |
| 45 | р. Каменка | р. Кутим (лв) | 12 | 12 | 100 | 50 |
| 46 | р. Мыка | р. Улс (пр) | 18 | 18 | 100 | 50 |
| 47 | р. Пеля | р. Улс (лв) | 24 | 24 | 100 | 50 |
| 48 | р. Рассоха | р. Пеля (пр) | 25 | 25 | 100 | 50 |
| 49 | р. Большая Золотанка | р. Улс (лв) | 19 | 19 | 100 | 50 |
| 50 | р. Большая Вая | р. Вишера (пр) | 30 | 30 | 100 | 50 |
| 51 | р. Верхняя Золотиха | р. Вишера (лв) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 52 | р. Средняя Золотиха | р. Вишера (лв) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 53 | р. Нижняя Золотиха | р. Вишера (лв) | 12 | 12 | 100 | 50 |
| 54 | р. Большая Ябурская | р. Вишера (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 55 | р. Акчим | р. Вишера (лв) | 60 | 60 | 200 | 50 |
| 56 | р. Верхне– Бол. Золотянка | р. Акчим (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 57 | р. Южная Мутиха | р. Акчим (лв) | 20 | 20 | 100 | 50 |
| 58 | р. Северная Мутиха | р. Южная Мутиха (лв) | 16 | 16 | 100 | 50 |
| 59 | р. Волим | р. Вишера (пр) | 35 | 35 | 100 | 50 |
| 60 | р. Писанка | р. Вишера (пр) | 34 | 34 | 100 | 50 |
| 61 | р. Большая Воронья | р. Вишера (лв) | 12 | 12 | 100 | 50 |
| 62 | р. Прилучная | р. Вишера (пр) | 14 | 14 | 100 | 50 |
| 63 | р. Малая Шалюга | р. Вишера (пр) | 14 | 14 | 100 | 50 |
| 64 | р. Большая Шалюга | р. Вишера (пр) | 22 | 19 | 100 | 50 |
| 65 | р. Средняя Рассоха | р. Бол. Шалюга (пр) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 66 | р. Малый Щугор | р. Вишера (пр) | 28 | 28 | 100 | 50 |
| 67 | р. Сырой Щугор | р. Малый Щугор (пр) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 68 | р. Долгая | р. Сырой Щугор (пр) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 69 | р. Большой Щугор | р. Вишера (лв) | 45 | 45 | 100 | 50 |
| 70 | р. Большой Колчим | р. Вишера (лв) | 25 | 25 | 100 | 50 |
| 71 | р. Говоруха | р. Вишера (пр) | 55 | 55 | 200 | 50 |
| 72 | ручей Сухой Лог | р. Говоруха (пр) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 73 | р. Большая Талица | р. Говоруха (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 74 | р. Белая | р. Говоруха (лв) | 14 | 14 | 100 | 50 |
| 75 | р. Вильва | р. Говоруха (лв) | 20 | 20 | 100 | 50 |
| 76 | р. Большая Романиха | р. Вишера (пр) | 15 | 12 | 100 | 50 |
| 77 | р. Петруниха | р. Вишера (пр) | 14 | 14 | 100 | 50 |
| 78 | р. Талая Петруниха | р. Петруниха (лв) | 12 | 12 | 100 | 50 |
| 79 | р. Молчанка | р. Вишера (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 80 | р. Вижаиха | р. Вишера (лв) | 64 | 64 | 200 | 50 |
| 81 | р. Большая Песчанка | р. Вижаиха (пр) | 15 | 15 | 100 | 50 |
| 82 | р. Болтуновка | р. Вижаиха (пр) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 83 | р. Геж | р. Вижаиха (лв) | 16 | 16 | 100 | 50 |
| 84 | р. Черная | р. Вишера (пр) | 13 | 11 | 100 | 50 |
| 85 | р. Усолка | р. Вишера (лв) | 21 | 21 | 100 | 50 |
| 86 | р. Язьва | р. Вишера (лв) | 162 | 162 | 200 | 50 |
| 87 | р. Полуденная Язьва | р. Язьва (лв) | 23 | 23 | 100 | 50 |
| 88 | р. Северная Язьва | р. Язьва (пр) | 24 | 24 | 100 | 50 |
| 89 | р. Цепел | р. Язьва (пр) | 28 | 28 | 100 | 50 |
| 90 | р. Ошмас | р. Цепел (пр) | 21 | 21 | 100 | 50 |
| 91 | р. Быстрая Золотянка | р. Ошмас (пр) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 92 | р. Кабакайка | р. Язьва (лв) | 18 | 18 | 100 | 50 |
| 93 | р. Мазирика | р. Язьва (лв) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 94 | р. Осиновка Большая | р. Язьва (пр) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 95 | р. Тулымка Верхняя | р. Язьва (пр) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 96 | р. Тулымка Нижняя | р. Язьва (пр) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 97 | р. Молмыс | р. Язьва (лв) | 100 | 98 | 200 | 50 |
| 98 | р. Бурнима | р. Молмыс (лв) | 22 | 22 | 100 | 50 |
| 99 | р. Кызья Большая | р. Молмыс (лв) | 10 | 10 | 100 | 50 |
| 100 | р. Быстрая | р. Молмыс (пр) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 101 | р. Большая Сирья | р. Молмыс (лв) | 20 | 20 | 100 | 50 |
| 102 | р. Западная Сирья | р. Большая Сирья (лв) | 11 | 10 | 100 | 50 |
| 103 | р. Колчим | р. Язьва (пр) | 35 | 35 | 100 | 50 |
| 104 | р. Северный Колчим | р. Колчим (пр) | 27 | 27 | 200 | 50 |
| 105 | р. Илья Вож | р. Сев. Колчим (лв) | 11 | 11 | 100 | 50 |
| 106 | р. Восточная | р. Язьва (лв) | 11 | 10 | 100 | 50 |
| 107 | р. Мель | р. Язьва (лв) | 38 | 8 | 100 | 50 |
| 108 | р. Пулт | р. Язьва (пр) | 25 | 25 | 100 | 50 |
| 109 | р. Северный Пулт | р. Пулт (пр) | 21 | 21 | 100 | 50 |
| 110 | р. Кульсим | р. Язьва (лв) | 19 | 15 | 100 | 50 |
| 111 | р. Шудья | р. Язьва (пр) | 25 | 25 | 100 | 50 |
| 112 | р. Шудья Северная | р. Шудья (пр) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 113 | р. Корнышиха | р. Язьва (пр) | 12 | 12 | 100 | 50 |
| 114 | р. Цыпел | р. Язьва (пр) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 115 | р. Верхняя Перша | р. Язьва (лв) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 116 | р. Дальняя Судья | р. Язьва (пр) | 13 | 13 | 100 | 50 |
| 117 | р. Глухая Вильва | р. Язьва (лв) | 234 | 86 | 200 | 50 |
| 118 | р. Большая Мысья | р. Глухая Вильва (лв) | 30 | 17 | 100 | 50 |
| 119 | р. Пичуйка | р. Бол. Мысья (пр) | 11 | 10 | 100 | 50 |
| 120 | р. Чучнева | р. Язьва (пр) | 17 | 17 | 100 | 50 |
| 121 | р. Колынва | р. Язьва (лв) | 73 | 44 | 200 | 50 |
| 122 | р. Юмыш (Жерновка) | р. Вишера (пр) | 18 | 1 | 100 | 50 |
| 123 | р. Сухой Лопач | р. Байдач (пр) | 20 | 1 | 100 | 50 |
| 124 | р. Сырой Лопач | р. Байдач (лв) | 14 | 6 | 100 | 50 |
| 125 | р. Мудыль | р. Колва (лв) | 33 | 9 | 100 | 50 |
| 126 | р. Ульвич | р. Яйва (пр) | 72 | 9 | 200 | 50 |
| 127 | р. Тыпыл | р. Косьва (пр) | 68 | 16 | 200 | 50 |

Таблица 3.5.3 - Ширина водохранных  зон и прибрежных защитных полос озер.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Без названия | севернее с. Рябинино | 50 | 50 |
| 2 | Мухорты - старица | у с. Рябинино | 50 | 50 |
| 3 | Березовая - старица | у с. Березовая | 50 | 50 |
| 4 | Без названия - старица | между селами Аниковская и Редикор | 50 | 50 |
| 5 | Без названия | между селами Аниковская и Редикор | 50 | 50 |
| 6 | Дикое | южнее озера Теклюевское | 50 | 50 |
| 7 | Нюхти | Вишерское лесн. | 50 | 50 |
| 8 | Ратегово | Уральское лесн. Вишерского МХЛ | 50 | 50 |

В пределах водоохранных зон  и прибрежной защитной полосы вводится особый режим хозяйствования.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 10.07.2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

В настоящее время проекты прибрежных защитных полос для водных объектов в пределах территории Красновишерского муниципального района не разработаны.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 К 200-ФЗ) определена новая категория защитных лесов - «леса, расположенные в водоохранных зонах», которая ранее в лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах, установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов - приказом МПР РФ от 22.01.2008 г. № 13.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции.

В настоящее время категория защитных лесов «леса, расположенные в водоохранных зонах», на территории края не выделена, поэтому информация об их площади и других характеристиках не приводится.

При разработке проектов освоения лесов следует учитывать водоохранную зону рек или ручьев, ширина которой определена пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в зависимости от их протяженности от истока:

- до десяти километров — в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров.

Для реки, ручья, протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водным законодательством в лесах, расположенных в прибрежных защитных полосах, установлены следующие ограничения хозяйственной деятельности:

- не допускается ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных культур при распашке земель;

- не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель;

- движение трелевочных тракторов не допускается, рубки проводятся преимущественно в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных защитных полос;

- лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку земель.

Границы зон вероятного затопления, подтопления при прохождении половодий будут уточняться, и отображаться при разработке генеральных планов.

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.

Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

Проект ЗСО для объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения Красновишерского муниципального района не разработан. Требуется разработка и утверждение в установленном порядке.

## 3.6 Сельское хозяйство и промышленность.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются пять сельскохозяйственных организаций в форме К(Ф)Х и ИП, четыре из них сосредоточены в Верх-Язьвинском и одно в Усть-Язьвинском поселениях. В 2009, в 2010 годах через Центр занятости населения в рамках реализации программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в районе зарегистрировались 83 субъекта малого предпринимательства в сфере развития сельского хозяйства. Число личных подсобных хозяйств составляет 4100 хозяйств.

В связи с прекращением деятельности нерентабельных сельскохозяйственных предприятий (ООО «Уралец» в 2001 году, СПК «Вишерский» в 2007 году, ООО Вишера в 2009 году) в районе отмечается резкое сокращение селькохозяйственного производства. За последние пять лет, поголовье крупного рогатого скота в общественном секторе сократилось в 4 раза и составило в 2010 году 576 голов.

Таблица 3.6.1 - Основные сельскохозяйственные организации.

| Наименование сельскохозяйственных предприятий | Местоположение центральной усадьбы предприятия | Специализация предприятия | Общая площадь, га | Численность работающих, человек | Количество голов скота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Кичигин В.Я. | с. Верх-Язьва | мясо, молоко | 1753 | 109 | КРС - 354 |
| КФХ Антипин В.Н. | д. Семина | мясо, овощи, картофель | 420 | 15 | КРС - 50, свиньи - 118 |
| КФХ Паршаков А.К | д. Паршакова | мясо, овощи, картофель | 190 | 9 | КРС - 14, свиньи - 40 |
| КФХ Беседина И.Г | п. Булатово | мясо, овощи, картофель | 150 | 4 | КРС - 26, свиньи - 35 |
| КФХ Антипин С.Е. | д. Арефина | мясо КРС | 300 | 16 | КРС - 132 |

Таблица 3.6.2 - Динамика личных подсобных хозяйств по годам.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество ЛПХ граждан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Красновишерское городское поселение (без учет города) | 242 | 241 | 229 |
| 2 | Вайское сельское поселение | 245 | 243 | 248 |
| 3 | Мутихинское сельское поселение | 252 | 238 | 213 |
| 4 | Верх-Язьвинское сельское поселение | 1148 | 1127 | 1097 |
| 5 | Усть-Язьвинское сельское поселение | 622 | 594 | 615 |
| 6 | Вишерогорское сельское поселение | 265 | 260 | 272 |
| Итого | 2774 | 2703 | 2674 |

В сельскохозяйственном производстве района отмечается  сокращение поголовья крупного рогатого скота.  За последние пять лет  поголовье  скота в КФХ снизилось на 25 %, в личных подсобных хозяйствах поголовье  уменьшилось на 30 %.  Общественный сектор несет убытки от  производства мяса в связи с  высокой себестоимостью, низкими закупочными ценами, отсутствием своего перерабатывающего производства.

Таблица 3.6.3 - Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах.

| Наименование населенного пункта | Поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ граждан | Поголовье свиней в ЛПХ граждан | Поголовье овец и коз в ЛПХ граждан | Поголовье птицы в ЛПХ граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010г | 2000 | 2010 |
| Антипинский с/с | 188 | 472 | 160 | 259 | 117 | 237 | 33 | 185 |
| Верх-Язьвинский с/с | 216 |  | 260 |  | 94 |  | 69 |  |
| Бычинский с/с | 170 |  | 88 |  | 57 |  | 31 |  |
| С-Колчимский с/с | - |  | - |  | 198 |  | 187 |  |
| Усть-Язьвинский с/с | 233 | 268 | 39 | 31 | 112 | 226 | 97 | 215 |
| Губдорский с/с | 80 |  | 47 |  | 124 |  | 125 |  |
| Морчанский с/с | 71 | 99 | 12 | 151 | 125 | 89 | 40 | 512 |
| Красновишерск | 353 |  | 340 |  | 493 |  | - |  |
| Вишерогорский с/с | 141 | 94 | - | - | 104 | 22 | 16 | 36 |
| Мутихинский с/с | 316 | 150 | - |  | 173 | 72 | 65 | 25 |
| Вайский с/с | 270 | 123 | 7 | 2 | 49 | 26 | - | 25 |
| Велсовский с/с | 122 |  | 4 |  | 89 |  | 53 |  |
| Итого | 2160 | 1206 | 977 | 443 | 1735 | 672 | 716 | 998 |

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах к 2010 году сократилось по сравнению с 2000 годом - КРС на 954 головы, свиней на 534 головы, овец и коз на 1062 головы. Основными причинами снижения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах являются: отток населения из сельской местности, отсутствие в районе перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, нет системы сбыта продукции, высокая себестоимость производства продукции, трудности в строительстве и ремонте надворных построек, трудности в получении кредитов на развитие сельского хозяйства.

На территории Красновишерского муниципального района находится большое количество полезных ископаемых. Используются месторождения алмазов, нефти, газа, золота, глин, известняка, песка, торфа, минеральных вод. Кроме того, район располагает запасами мрамора, железняков, медной руды, вольфрама, ртути, марганца которые в настоящее время не разрабатываются.

Основные виды полезных ископаемых – алмазы, нефть, лес,  природа. В настоящее время это основные ресурсы, за счет которых живет население района.

Таблица 3.6.4 - Характеристика промышленных объектов.

| Наименование населенного пункта | Наименование и тип производственного объекта в разрезе отраслей | Численность работающего персонала на 01.07.2010, человек |
| --- | --- | --- |
| г. Красновишерск | ЗАО «Уралалмаз» - добыча алмазов | 747 |
|  | МУП «Красновишерский хлебокомбинат» - производство пищевой продукции | 72 |
|  | ОАО «Красновишерское АТП» - автотранспортное предприятие | 75 |
|  | ООО «Красновишерск-Лес» - лесозаготовительное предприятие | 50 |
|  | ОАО «Центр-Сервис» - торговля | 151 |
|  | МУП «Аптека № 50» - торговля | 16 |
|  | ООО «Теплосети», ООО «Теплоплюс», ООО «Теплоэнерго» - производство тепловой энергии | 168 |
|  | МУП «Водоканал - 1» - водоснабжение и водоотведение | 108 |
|  | МУП «Комус» - благоустройство территории города | 28 |
|  | ГКУ «Красновишерское лесничество» - контроль за лесозаготовительными работами | 54 |
|  | «Красновишерский сельский лесхоз» - ГКУП «Пермсельлес» - охрана, защита и воспроизводство лесов, заготовка и переработка леса | 37 |
|  | ГКУП «Красновишерский лесхоз» - охрана, защита и воспроизводство лесов, заготовка и переработка леса | 64 |
| с. Верх-Язьва | ООО «Красновишерское РТП» - заготовка и переработка древесины, изготовление печей для производства древесного угля, производство древесного угля, предоставление услуг по туризму | 68 |
|  | ООО «Верх-Язьвинский коопторг» - торговля | 10 |
|  | ЖК МУП «Верх-Язьвинское» - производство тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение | 13 |
| пос. Вая | ГКУ «Вайское лесничество» - контроль за лесозаготовительными работами | 32 |
|  | ГКУП «Вайский лесхоз» - охрана, защита и воспроизводство лесов, заготовка и переработка леса | 23 |

## 3.7 Жилищно-коммунальное хозяйство.

Управление жилфонда в городском и в Верх-Язьвинском сельском поселениях  осуществляют управляющие компании (в городе ООО УК «Жилищные технологии», ООО «Вишерская коммунальная компания», ООО «Наш дом; в Верх-Язьвинском поселении ЖК МУП «Верх-Язьвинское»), в остальных поселениях – администрации поселений.

Основными видами ЖКУ являются услуги по теплу, водоотведению и водоснабжению. Водопроводные и канализационные сети изношены на 62%, сети теплоснабжения и котельные – на  54 %.

Уровень благоустройства жилищного фонда ниже среднекраевого. В 2010 году водопроводом было оборудовано 60,4 % общей площади жилого фонда (средний % по краю  - 76,9), канализацией – 57,1 % (по краю – 72 %), центральным отоплением – 38,1 % (по краю – 77,7 %), горячим водоснабжением – 36,5 % (по краю – 63,1 %), газом – 78,4 % (по краю – 77,3 %).

Таблица 3.7.1 - Состояние инженерных сетей.

| № | Наименование поселений | Объекты инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сети водоснабжения | Сети водоотведения | Сети теплоснабжения |
|  |  | Общая протя-жен-ность, км. | Из них ветхих, требующих замены, капремонта | Общая протя-жен-ность, км. | Из них ветхих, требующих замены, капремонта | Общая протя-жен-ность, км. | Из них ветхих, требующих замены, капремонта |
|  |  |  | км | доля, % |  | км | доля, % |  | км | доля, % |
|  | Всего: | 113,7 | 65,2 | 57 | 43,9 | 21,7 | 49 | 63,5 | 16,9 | 27 |
| 1 | Городское поселение | 73,5 | 44 | 60 | 43,4 | 21,7 | 50 | 54 | 16 | 30 |
| 2 | Вайское сельское поселение | 3 | 2 | 67 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мутихинское сельское поселение | 1,2 | 1,2 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Вишерогорское сельское поселение | 7,6 | 4,8 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Верх-Язьвинское сельское поселение | 32,7 | 6,7 | 20 | 3,8 | - | - | 7,5 | 0,3 | 4 |
| 6 | Усть-Язьвинское сельское поселение | 8 | 6,5 | 81 | - | - | - | 2 | 0,6 | 30 |

Услуги тепло- и водоснабжения в 2010 году оказывали ЖК МУП «Теплосеть», и МУП «Водоканал-1».

По итогам работы предприятием МУП «Водоканал-1» отпущено воды 1 596 921 м3, в том числе населению 1 245 843 м3, пропущено сточных вод 1 089 412 м3, в том числе от населения 935 809 м3.

ЖК МУП «Теплосеть» отпущено теплоэнергии 107 089 Гкал, в том числе населению 79 269 Гкал.

Водоснабжение и водотведение.

В настоящее время в населенных пунктах района централизованное водоснабжение осуществляется из подземных скважинных водозаборов, децентрализованное – из шахтных колодцев, рек, родников, одиночных  артезианских  скважин. Общая протяженность водопроводной сети составляет 113,7 км, из них 65,2 км нуждается в замене, канализационные сети составляют 43,9 км, из них 21,7 км нуждается в замене.

Для  хозяйственно - питьевого водоснабжения сельских поселений  Красновишерского муниципального района используются поверхностные и подземные воды. Источниками водоснабжения являются реки, скважины на несколько потребителей, частные скважины, шахтные колодцы, природные ключики.

Для Красновишерского муниципального района характерен низкий уровень обеспеченности жилья горячим водоснабжением (5% общего количества домов в г. Красновишерск) и системой центральной канализации (только 31 % от общего количества домов). В большинстве домов в деревянном исполнении постройки 30-70-х годов печное отопление.

Уровень износа основных сетей очень высокий, особенно велика доля ветхих водопроводных сетей. Это сказывается на качестве жилищно-коммунальных услуг и уровне удовлетворенности населения условиями проживания, а также на финансовых показателях организаций коммунального комплекса. Тарифы на услуги ЖКХ растут, а качество остается на низком уровне.

Связь.

В районе осуществляют деятельность связи – Красновишерский ЦКТОЭС Березниковского ТУЭС (ОАО «Уралсвязьинформ») и ОАО «Билайн».

Перечень услуг:

- проводное вещание (радиофикации);

- стационарная телефонная связь;

- сеть INTERNET;

- мобильная связь;

- междугородняя телефонная связь.

ОАО «Уралсвязьинформ» ежегожно проводится большая работа по техническому развитию и обеспечению надежного функционированию сетей электросвязи. Производится замена координаторных станций на электронные, строится волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС).

4.ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

## 4.1 Анализ административно-территориальной и градостроительной  организации Красновишерского муниципального района Пермского края.

### 4.1.1 Основные положения.

Одна из основных задач разработки схемы территориального планирования заключается в формировании такой планировочной модели, которая могла бы служить основой усовершенствования хозяйственных связей развитых территориальных  зон и элементов района, подключения к ним периферийных  территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Планировочная организация территории – это наиболее эффективное и взаимоувязанное размещение в её пределах всех хозяйственных элементов  различного функционального назначения с целью установления наиболее предпочтительных режимов из взаимного функционирования.

Планировочная структура формируется планировочными осями, в  основе которых приняты трассы основных автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом смежных районов, а также планировочными узлами – населенными пунктами и их крупными агломерациями.

Организация пространства   учитывает  чрезвычайно большое  число  взаимодействующих  факторов,  влияющих на экономику, экологию, природу и призвана создать предпосылки для достижения наибольшего равновесия между средой обитания, экономикой, занятостью, а также между другими подсистемами.

При этом должно быть достигнуто гармоничное сочетание развития территорий различного назначения, систем межселенного обслуживания, рекреации, сельского, лесного хозяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры, а также  необходимость социально-экономической целесообразности рационального использования природных ресурсов и получения наибольшего градостроительного эффекта.

Планировочная структура района предусматривает преимущественное экономическое развитие отдельных узлов, и на их базе – остальных, тяготеющих к ним территорий. Поэтому такая организация территории имеет целью через систему осей и узлов (проектных центров) выделить такие зоны, которые требуют концентрации главных организационных и экономических усилий в развитии Красновишерского муниципального района.

Другой стратегической задачей градостроительного развития Красновишерского муниципального района является совершенствование  системы расселения, которое позволит смягчить существующие диспропорции и деформации в каркасе расселения,  даст возможность улучшить условия для комфортного проживания и всестороннего развития человека  и создаст условия, которые смогут активно способствовать наиболее эффективному развитию и размещению производительных сил.

Расселение это комплексная, взаимоувязанная система пространственно-территориального размещения  сельских  населенных пунктов, а  также процесс и итог распределения населения по территории. В тоже  время,  территориальная организация населения выступает как объект и как субъект производственной деятельности.

Под системами расселения подразумеваются целенаправленно формируемые группы городских и сельских населенных пунктов различной величины и хозяйственного профиля, объединенные развитыми (в соответствии с данным территориальным уровнем) территориально-производственными связями, инженерной инфраструктурой, единой сетью общественных центров социально-культурного обслуживания и мест массового отдыха людей.

Под агломерацией подразумевается территориально – экономическая интеграция групп плотно расположенных и функционально связанных населенных мест, различных по величине и хозяйственному профилю. Это самая развитая локальная система поселений, интеграционные процессы в которой основаны на производственно- технологических, трудовых межселенных связях, образовании и отдыхе населения в временном цикле его жизнедеятельности.

### 4.1.2 Административно-территориальное устройство Красновишерского муниципального района.

Территория Красновишерского муниципального района составляет 15 400 кв. км. Административным центром района является город Красновишерск. Район включает в себя 52 населенных пунктов (согласно адресного классификатора), распределенных по пяти сельским и одному городскому поселениям.

Таблица 4.1.2.1- Перечень административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

| Наименование административно-территориальной единицы | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| Красновишерское городское поселение | город | Красновишерск |
|  | поселок | Набережный |
|  | деревня | Бахари |
|  | поселок | Бахари |
|  | деревня | Оралово |
|  | поселок | Сторожевая |
|  | поселок | Сейсмопартия |
|  | промышленная база | Ключи |
|  | поселок | Чернушка |
|  | поселок | Тепловка |
| Вайское сельское поселение | поселок | Вая |
|  | поселок | Велс |
| Мутихинское сельское поселение | поселок | Мутиха |
|  | деревня | Акчим |
|  | поселок | Волынка |
|  | поселок | Сыпучи |
|  | поселок | Золотанка |
| Верх-Язьвинское сельское поселение | село | Верх-Язьва |
|  | деревня | Гришина |
|  | деревня | Нижняя Бычина |
|  | деревня | Ванино |
|  | деревня | Ивачина |
|  | деревня | Бычина |
|  | поселок | Цепел |
|  | деревня | Яборова |
|  | деревня | Антипина |
|  | деревня | Арефина |
|  | деревня | Болото |
|  | деревня | Ванина |
|  | деревня | Ванькова |
|  | деревня | Верхнее Заполье |
|  | деревня | Егорова |
|  | деревня | Коновалова |
|  | деревня | Нижнее Заполье |
|  | деревня | Паршакова |
|  | деревня | Симанова |
|  | деревня | Сысоева |
|  | деревня | Талавол |
|  | деревня | Дубровка |
|  | поселок | Северный Колчим |
| Усть-Язьвинское сельское поселение | поселок | Усть-Язьва |
|  | поселок | Данилов Луг |
|  | поселок | Котомыш |
|  | деревня | Нижняя Язьва |
|  | деревня | Федорцова |
|  | село | Губдор |
|  | поселок | Березовая Старица |
|  | поселок | Булатово |
|  | деревня | Ратегова |
| Вишерогорское сельское поселение | поселок | Вишерогорск |
|  | деревня | Заговоруха |
|  | поселок | Мясная |
|  | поселок | Романиха |

### 4.1.3 Трансформация  системы  расселения  Красновишерского  муниципального района.

За последние 30 лет (1980 – 2010 годы) система расселения и демографические показатели Красновишерского муниципального района претерпели существенные изменения. Так, в 1980 году численность населения района составляла 32900 человек, в 2000 – 29900 человек, в 2010 – 26100 человек. С учетом поправок на то, что административно-территориальные границы района в течение последних 30 лет неоднократно менялись, можно сделать вывод, что население района  сократилось почти на 1/4 по сравнению с 1980 годом.

Кроме того, серьезной трансформации подверглась и система расселения. Если в 1980 году в районе насчитывалось более 90 населенных пунктов, то в 2010 году их осталось 49. При этом 11 из них, уже фактически являются нежилыми.

Интерес, представляют структурные изменения демографических показателей и параметров расселения в системе «центральные места – периферия». Так, в 1980 году в городе Красновишерск проживало 15,9 тысячи человек, а в остальных сельских населенных пунктах – 17,0 тыс. человек. То есть, пропорция составляла ориентировочно 1:1. В 2010 году данная пропорция составляет уже 2:1, то есть 17,7 тысячи человек, проживающих в городе Красновишерск к 8,4 тысячам человек остального сельского населения.

Произошло упрощение и разрежение сельской системы расселения в период с 1980 года по 2010 год. Данная тенденция свойственна практически всем сельским территориальным системам современной России. Население Красновишерского муниципального района постепенно «дрейфует» к двум наметившимся центральным местам района – г. Красновишерск с формируемой вокруг него «сельской субагломерацией» и села Верх-Язьва. Основным выводом, полученным в результате анализа трансформации системы расселения является  наличие центростремительного движения к концентрации сельского населения в кустах, образуемых центральными местами района.

Динамика численности населения и группировка населенных пунктов по людности (размерам).

Населенные пункты Красновишерского муниципального района формировались в течение достаточно продолжительных периодов. Наиболее старые из них образовывались в местах традиционного расселения, как правило, связанного с натуральным сельским хозяйством, некоторые поселения формировались как жилые зоны в местах активного приложения труда в лесной промышленности.

В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов того или иного вида деятельности наблюдался активный отток населения из населенных пунктов. Это сопровождалось значительными потерями потенциала населенных пунктов и их деградацией, вплоть до полного исчезновения.

Таблица 4.1.3.1 - Динамика численности населения и группировка по группам людности населенных пунктов Красновишерского муниципального района.

| Наименование населенного пункта | Численность населения по состоянию на | Группы людности населенных пунктов по состоянию на 2009 год | Численность населения в группе людности, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1979 | 1985 | 2005 | 2009 |  |  |
| г. Красновишерск | 15900 | 16100 | 17800 | 17687 | более 1001 | 18876 |
| с. Верх-Язьва | 253 | 264 | 1137 | 1189 |  |  |
| пос. Усть-Язьва | 1137 | 1023 | 773 | 995 | 501-1000 | 3614 |
| пос. Северный Колчим | 976 | 890 | 978 | 932 |  |  |
| пос. Вишерогорск | 869 | 826 | 588 | 630 |  |  |
| пос. Вая | 1300 | 1083 | 463 | 548 |  |  |
| пос. Булатово | 695 | 652 | 581 | 509 |  |  |
| пос. Цепел | 940 | 818 | 562 | 444 | 101-500 | 3391 |
| пос. Набережный | 401 | 518 | 450 | 423 |  |  |
| пос. Велс | 586 | 454 | 304 | 362 |  |  |
| пос. Мутиха | 841 | 704 | 351 | 288 |  |  |
| дер. Антипина | 276 | 279 | 305 | 268 |  |  |
| пос. Данилов Луг | 390 | 392 | 290 | 261 |  |  |
| дер. Ванькова | 204 | 160 | 242 | 220 |  |  |
| дер. Бычина | 102 | 47 | 264 | 217 |  |  |
| пос. Березовая Старица | 339 | 307 | 209 | 186 |  |  |
| пос. Сыпучи | 443 | 350 | 187 | 168 |  |  |
| дер. Паршакова | 97 | 78 | 180 | 159 |  |  |
| пос. Золотанка | 297 | 282 | 193 | 152 |  |  |
| пос. Волынка | 560 | 413 | 141 | 135 |  |  |
| дер. Заговоруха | 301 | 284 | 126 | 108 |  |  |
| дер. Федорцова | 197 | 160 | 102 | 99 | 11-100 | 825 |
| пос. Сейсмопартия | - | - | 81 | 97 |  |  |
| пос. Романиха | 234 | 216 | 94 | 93 |  |  |
| с. Губдор | 195 | 182 | 86 | 86 |  |  |
| пос. Бахари | 171 | 151 | 90 | 84 |  |  |
| дер. Нижняя Язьва | 207 | 154 | 58 | 66 |  |  |
| дер. Яборова | 99 | 76 | 60 | 63 |  |  |
| дер. Нижняя Бычина | 98 | 92 | 48 | 51 |  |  |
| дер. Гришина | 126 | 101 | 61 | 44 |  |  |
| дер. Талавол | 73 | 59 | 38 | 39 |  |  |
| дер. Симанова | 52 | 77 | 34 | 29 |  |  |
| пос. Сторожевая | 206 | 137 | 25 | 27 |  |  |
| дер. Арефина | 53 | 39 | 20 | 19 |  |  |
| дер. Ивачина | 117 | 72 | 14 | 16 |  |  |
| дер. Нижнее Заполье | 51 | 44 | 12 | 12 |  |  |
| дер. Оралово | 70 | 39 | 11 | 8 | 1-10 | 46 |
| дер. Акчим | 133 | 69 | 12 | 7 |  |  |
| пос. Котомыш | 33 | 21 | 4 | 6 |  |  |
| дер. Сысоева | 161 | 88 | 5 | 5 |  |  |
| дер. Егорова | 28 | 13 | 4 | 4 |  |  |
| дер. Бахари | 27 | 27 | 3 | 3 |  |  |
| дер. Верхнее Заполье | 23 | 19 | 4 | 3 |  |  |
| дер. Болото | 39 | 29 | 1 | 2 |  |  |
| дер. Ванина | 73 | 40 | 2 | 2 |  |  |
| дер. Коновалова | 76 | 29 | 2 | 2 |  |  |
| дер. Ратегова | 29 | 21 | 2 | 2 |  |  |
| дер. Ванина | 24 | 12 | 1 | 1 |  |  |
| пос. Мясная | 272 | 167 | 2 | 1 |  |  |

Таблица 4.1.3.2 - Сравнение структуры распределения населения по населенным пунктам различных групп людности (по состоянию на 1980 и 2010 годы).

| Группы людности сел, человек | 1980 год | 2009 год |
| --- | --- | --- |
|  | Количество населенных пунктов | Численность населения | Количество населенных пунктов | Численность населения |
|  | единиц | доля от общей численности, % | человек | доля от общей численности, % | единиц | доля от общей численности, % | человек | доля от общей численности, % |
| Более 1001 | 3 | 3,3 | 18,2 | 61,0 | 2 | 4,1 | 18876 | 70,5 |
| 501-1000 | 6 | 6,8 | 4,4 | 14,6 | 5 | 10,2 | 3614 | 13,5 |
| 101-500 | 25 | 28,5 | 5,8 | 19,2 | 14 | 28,6 | 3391 | 12,7 |
| 11-100 | 46 | 52,2 | 1,5 | 5,1 | 15 | 30,6 | 825 | 3,1 |
| 1-10 | 8 | 9,2 | 0,1 | 0,1 | 13 | 26,5 | 46 | 0,2 |

Рисунок 4.1.3.1 - Зависимость количества населенных пунктов в разрезе групп людности от численности проживающего в них населения (сравнение 1980 и  2010 годов).

Если на предыдущем рисунке были отображены изменения абсолютных показателей, характеризующих динамику  численности населенных пунктов и населения в разрезе групп людности населенных пунктов, то на следующем рисунке представлены их структурные изменения.

Рисунок 4.1.3.2- Изменение структуры распределения населенных пунктов и численности проживающего в них населения в разрезе групп людности.

На основе представленных данных анализа, можно сделать следующий ряд выводов:

За прошедшие 30 лет (1980 – 2010 г.г.) в Красновишерском муниципальном районе значительно сократилось количество средних населенных пунктов со средней численностью жителей от 10 до 100 человек. В данных населенных пунктах были отмечены две основные тенденции:

- значительное увеличение численности своего населения и соответственно их переход в более высокие группы людности (свыше 100 человек). К таким населенным пунктам, прежде всего, относятся д. Паршакова (97 жителей в 1980 году – 159 жителей в 2010 году), д. Бычино (99 жителей в 1980 году – 217 жителей в 2010 году), п. Сейсмопартия (0 жителей в 1980 году – 101 житель в 2010 году;

- значительное сокращение  численности своего населения и соответственно их переход в более низкие группы людности (менее 10 человек). К таким населенным пунктам относятся п. Мясная (272 жителя в 1980 году – 1 житель в 2010 году), д. Сысоево (161 житель в 1980 году – 5 жителей в 2010 году), д. Акчим (133 жителя в 1980 году – 7 жителей в 2010 году) и ряд других средних деревень.

Сокращение, как количества средних населенных пунктов, так, соответственно, и численности проживающего в них населения приводит к увеличению крупных населенных пунктов района и увеличению малых деревень (менее 10 жителей), которые через определенное время становятся нежилыми.

Следует отметить,  что в малых населенных пунктах, более всего подверженных сокращению численности населения, остаются проживать люди преклонного возраста. Данная возрастная категория людей нуждается в обеспечении  услугами социальной поддержки, прежде всего – здравоохранения. Поскольку, вымирающие деревни меньше всех остальных обеспечены возможностями оперативного и качественного предоставления такой помощи, администрация муниципального образования должна предусмотреть мероприятия, позволяющие оказать всесильную помощь таким людям.  Одной из такой мер, напрямую связанную с вопросами оптимизации системы расселения и территориального планирования, является предоставление возможности переехать в более крупный населенный пункт, где данным людям будет оказано постоянное внимание и поддержка.

Кроме решения задач по социальной поддержке слабозащищенных слоев населения, расселение жителей малых деревень позволит оптимизировать систему расселения, сократить расходы по поддержанию объектов инженерной  и социальной инфраструктуры, расходы на обслуживание бюджетных учреждений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, которые находятся в таких населенных пунктах.

Следует отметить, что территории  малых деревень остаются в категории земель населенных пунктов, которые будут являться  дополнительным резервом для содержания личных подсобных хозяйств населения, обеспечивая дополнительный уровень качества  жизни.

### 4.1.4 Система расселения в опорном каркасе Пермского края.

В целях определения места размещения и радиуса обслуживания объектов социальной инфраструктуры регионального значения в Схеме территориального планирования Пермского края выделено 11 систем расселения с соответствующими центрами межселенного обслуживания. Эти системы образуют 7 зональных систем расселения, которые могут рассматриваться как основа для формирования окружной системы (в данном случае имеются в виду планировочные или управленческие округа, состоящие из нескольких муниципальных районов).

Красновишерский муниципальный район входит в состав Северо-Восточной зональной системе расселения и отнесен к Красновишерской локальной системе расселения (которая включает 2 района – Красновишерский и Чердынский).

В системе расселения предусматриваются дополнительные центры межселенного обслуживания, частично дублирующие функции основного центра и концентрирующие ряд специфических функций эпизодического обслуживания. Система вытянута от г. Чердынь до п. Ныроб и от г. Чердынь до г. Красновишерск и далее на восток. Находится на пересечении планируемого на перспективу 2-го Северного широтного и Восточного меридионального основного регионального транспортного направления. Зоны перспективного градостроительного развития и существующие ООПТ. Подцентром в Красновишерской системе расселения является г. Красновишерск.

В свою очередь, на уровне муниципального района сформирована группа взаимосвязанных населенных мест, включающая сельские поселения, объединенная единым межселенным центром периодического социального обслуживания населения и общим организационно-хозяйственным управлением.

Поэтому, следующая  ступень в иерархии расселения - Красновишерская районная система расселения с центром г. Красновишерск. Формирование районной системы расселения обеспечит градостроительные предпосылки для предоставления населению максимально широкого выбора всех форм и видов человеческой деятельности. Проектная численность населения районной системы расселения на расчетный срок 26 тыс. чел.

В качестве нижней ступени иерархической структуры выступают шесть поселений,  которые образуют местные системы расселения. При этом каждая местная система расселения развивается не как автономная единица, а как составная часть единого муниципального хозяйственного комплекса, формирующегося на основе рационального разделения общественного труда между поселениями.

По причине рассредоточенного характера сельского расселения и особенностей планировочной структуры каждого сельского поселения, некоторые населенные пункты исторически выполняют функцию подцентров местных систем расселения:

- г. Красновишерск в Красновишерском городском поселении;

- п. Вая в Вайском сельском поселении;

- п. Мутиха в Мутихинском сельском поселении;

- с. Верх-Язьва в Верх-Язьвинском сельском поселении;

- с. Усть-Язьва в Усть-Язьвинском  сельском поселении;

- п. Вишерогорск в Вишерогорском сельском поселении.

Подцентры местных систем расселения формируются в случае, когда радиусы обслуживания или доступность объектов социального обслуживания местного значения (детские образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и общественной безопасности) превышают нормативные показатели, и соответственно снижается уровень комфортности для населения.

Поскольку перспективные территориальные системы проектируются как объекты управления и с учетом исторически сложившейся пространственной организации территории, границы систем совпадают с границами административных образований.

Масштабы развития систем расселения зависят от закрепляемых за каждой системой функций и места в хозяйственном комплексе муниципального района.

### 4.1.5 Планируемые мероприятия по развитию системы расселения на перспективу.

В целях оптимизации системы расселения, рационального использования бюджетных средств на содержание социальной, инженерной, транспортной, иной инфраструктуры муниципального образования, проектом предлагается следующее деление населенных пунктов района по критерию перспективности их развития, а именно: развиваемые, сохраняемые, ликвидируемые населенные пункты на перспективу в 25 лет.

Развиваемые населенные пункты - основа экономики и жизни района, с ними связываются основные перспективы развития. Соответственно, именно в социальную, инженерную, прочую инфраструктуру этих населенных пунктов планируются основные вложения средств (новое строительство, реконструкция, модернизация). Как правило, это крупные населенные пункты, центры  поселений с растущей или стабильной численностью населения, относительно развитой инфраструктурой, являющиеся локальными центрами притяжения и обслуживания окружающих  населенных пунктов

Сохраняемые населенные пункты - вторые по значимости населенные пункты, не играющие решающей роли в экономике района, но и не требующие в перспективе своего закрытия. Они не утратили полностью свое  хозяйственное значение, в перспективе останутся как места для постоянного проживания населения, имеющие относительно достаточный уровень развития инфраструктуры;

Ликвидируемые населенные пункты - имеющие ярко выраженную отрицательную динамику численности населения, практически утратили свое хозяйственное и инфраструктурное значение. Проживающее население малочисленно (менее 10 человек) и представлено, в основном, пенсионерами. Содержание данных населенных пунктов чрезвычайно обременительно для бюджета. Необходимо рассмотреть вопросы о перспективном (на 25 лет вперед) закрытии этих населенных пунктов и переселении оставшегося населения (если таковые останутся) в более жизнеспособные населенные пункты.

| Наименование населенного пункта | Численность населения по годам, человек | Перспектива населенного пункта на 25 лет |
| --- | --- | --- |
|  | 1979 | 1985 | 2005 | 2009 |  |
| г. Красновишерск | 15900 | 16100 | 17800 | 17687 | развиваемый |
| с. Верх-Язьва | 253 | 264 | 1137 | 1189 | развиваемый |
| пос. Усть-Язьва | 1137 | 1023 | 773 | 995 | развиваемый |
| пос. Северный Колчим | 976 | 890 | 978 | 932 | развиваемый |
| пос. Вишерогорск | 869 | 826 | 588 | 630 | развиваемый |
| пос. Вая | 1300 | 1083 | 463 | 548 | развиваемый |
| пос. Булатово | 695 | 652 | 581 | 509 | сохраняемый |
| пос. Цепел | 940 | 818 | 562 | 444 | сохраняемый |
| пос. Набережный | 401 | 518 | 450 | 423 | сохраняемый |
| пос. Велс | 586 | 454 | 304 | 362 | развиваемый |
| пос. Мутиха | 841 | 704 | 351 | 288 | развиваемый |
| дер. Антипина | 276 | 279 | 305 | 268 | сохраняемый |
| пос. Данилов Луг | 390 | 392 | 290 | 261 | сохраняемый |
| дер. Ванькова | 204 | 160 | 242 | 220 | сохраняемый |
| дер. Бычина | 102 | 47 | 264 | 217 | развиваемый |
| пос. Березовая Старица | 339 | 307 | 209 | 186 | сохраняемый |
| пос. Сыпучи | 443 | 350 | 187 | 168 | сохраняемый |
| дер. Паршакова | 97 | 78 | 180 | 159 | развиваемый |
| пос. Золотанка | 297 | 282 | 193 | 152 | сохраняемый |
| пос. Волынка | 560 | 413 | 141 | 135 | сохраняемый |
| дер. Заговоруха | 301 | 284 | 126 | 108 | сохраняемый |
| дер. Федорцова | 197 | 160 | 102 | 99 | сохраняемый |
| пос. Сейсмопартия | - | - | 81 | 97 | сохраняемый |
| пос. Романиха | 234 | 216 | 94 | 93 | сохраняемый |
| с. Губдор | 195 | 182 | 86 | 86 | сохраняемый |
| пос. Бахари | 171 | 151 | 90 | 84 | сохраняемый |
| дер. Нижняя Язьва | 207 | 154 | 58 | 66 | сохраняемый |
| дер. Яборова | 99 | 76 | 60 | 63 | сохраняемый |
| дер. Нижняя Бычина | 98 | 92 | 48 | 51 | сохраняемый |
| дер. Гришина | 126 | 101 | 61 | 44 | сохраняемый |
| дер. Талавол | 73 | 59 | 38 | 39 | сохраняемый |
| дер. Симанова | 52 | 77 | 34 | 29 | сохраняемый |
| пос. Сторожевая | 206 | 137 | 25 | 27 | ликвидируемый |
| дер. Арефина | 53 | 39 | 20 | 19 | сохраняемый |
| дер. Ивачина | 117 | 72 | 14 | 16 | сохраняемый |
| дер. Нижнее Заполье | 51 | 44 | 12 | 12 | ликвидируемый |
| дер. Оралово | 70 | 39 | 11 | 8 | ликвидируемый |
| дер. Акчим | 133 | 69 | 12 | 7 | ликвидируемый |
| пос. Котомыш | 33 | 21 | 4 | 6 | ликвидируемый |
| дер. Сысоева | 161 | 88 | 5 | 5 | ликвидируемый |
| дер. Егорова | 28 | 13 | 4 | 4 | ликвидируемый |
| дер. Бахари | 27 | 27 | 3 | 3 | сохраняемый |
| дер. Верхнее Заполье | 23 | 19 | 4 | 3 | ликвидируемый |
| дер. Болото | 39 | 29 | 1 | 2 | ликвидируемый |
| дер. Ванина | 73 | 40 | 2 | 2 | ликвидируемый |
| дер. Коновалова | 76 | 29 | 2 | 2 | ликвидируемый |
| дер. Ратегова | 29 | 21 | 2 | 2 | ликвидируемый |
| дер. Ванина | 24 | 12 | 1 | 1 | ликвидируемый |
| пос. Мясная | 272 | 167 | 2 | 1 | ликвидируемый |

## При принятии решения о закрытие ликвидируемых населенных пунктов необходимо предусмотреть программы по переселению населения в другие населенные пункты.

## 4.2 Развитие жилищного строительства.

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики, большое значение также имеет обеспеченность инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства. В благоустройстве же существующего жилищного фонда можно отметить высокий удельный вес площади, обеспеченной газом, остальные же показатели обеспеченности инженерной инфраструктурой не велики.

Жилищный фонд Красновишерского муниципального образования составляет 696 тыс. кв. м. Новое жилищное строительство является одной из основных характеристик развития территории.

Основная масса граждан, состоящих на учете в очереди по улучшению жилищных условий, не в состоянии за счет собственных средств приобрести жилье удовлетворительного качества. Поэтому проблему обеспечения граждан, нуждающихся в жилье, необходимо решать комплексно, с привлечением средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Темпы роста жилищного строительства отражают динамику, свойственную определенному периоду и служат данными для построения перспективного прогноза.

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса Красновишерского муниципального района:

- Низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений.

- Неспособность большого количества сельского населения за свой счет улучшить жилищные условия.

- Неудовлетворительное состояние жилого фонда в основном в малолюдных населенных пунктах (экспертная оценка).

Основной целью жилищной политики Красновишерского муниципального района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формируются четыре направления деятельности:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства;

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда;

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий;

4. Обеспечение жильем молодых семей.

На расчетный срок необходимо предусмотреть увеличение жилищного фонда сельских поселений в соответствии с потребностями населения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий населенных пунктов.

Мероприятия по переселению должны быть направлены не только на улучшение качества жилищных условий, но и на увеличение жилой площади на человека.

Жилищный фонд Красновишерского муниципального района за 25 лет составит 1032 тыс. м2, из них капитальному ремонту или реконструкции подлежит 696 тыс. м2, ввод в эксплуатацию 336,6 тыс. м2 общей жилой площади за 25 лет, в среднем по 13 тыс. м2 в год.

Перспективное увеличение средней жилищной обеспеченности:

На первую очередь – 30 м2/человека;

На расчетный срок – 40 м2/человека.

Строительство нового жилого фонда предполагает строительство многоквартирных и двухквартирных индивидуальных жилых домов. При строительстве индивидуальных жилых домов малоэтажной застройки в сельских поселениях есть возможность использовать существующую социальную инфраструктуру, работающую не на полную расчетную мощность. Также строительство жилых домов за счет муниципалитета влечет за собой строительство коммунальной инфраструктуры, что в последующем сделает привлекательным данную территорию для строительства индивидуальных жилых домов физическим лицам за счет частного капитала.

Основными задачами концепции жилищного строительства являются:

- поэтапное улучшение условий жизни населения, как результат роста жилищной обеспеченности – одного из показателей, характеризующих социальную сферу экономики;

- разработка предложений развития и размещения жилищного фонда, и его предлагаемой структуры по типам застройки.

Мероприятия, направленные на ликвидацию ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда:

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах (помещениях), признанных непригодными для проживания.

- Формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (помещений), непригодных для постоянного проживания.

- Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилыми домами, непригодными для постоянного проживания.

Строительство экономичного муниципального жилищного фонда, необходимого для предоставления социальной нормы жизни категориям населения: инвалидам, пожилым и одиноко проживающим гражданам.

## 4.3 Развитие социальной инфраструктуры.

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем в сельских. В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных пунктов, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Качество проживания  населения на той или иной территории в значительной степени определяется уровнем развития социальной инфраструктуры, которая включает в себя услуги здравоохранения, образования, культуры и искусства, спорта, торгово-бытовые, социальные и пр.

Минимальный набор объектов социальной инфраструктуры определен в соответствии с расчетами, рекомендуемыми нормативными документами (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) и социальными нормативами (Распоряжение Правительства РФ от 3.06.1996 г.).

Таблица 4.3.1 - Расчет учреждений и предприятий обслуживания.

| Наименование учреждения, предприятия | Единицы измерения | Принятый норматив на 1000 жителей | Потребность | Размещение объекта нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | существ сохран. | новое стр-во |  |
| Учреждения образования |
| Детские сады | 1 место | 85 | 2210 | 920 | 1290 | на территории района |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 150 | 3180 | 3556 | - | на территории района |
| Внешкольные учреждения ДШИ (музыкальные, художественные, детского творчества) | 1 кружк. место | 10-12% общего числа школьников | 340 | нет данных | 340 | В зданиях школ |
| Специальные учебные заведения | 1 место | По заданию на проектир. | 100 | 100 | - | г. Красновишерск |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Районный дом культуры | 1 место | 40 | 1040 | 432 | 608 | г. Красновишерск |
| Клубы и учреждения клубного типа | 1 место | 80 | 2080 | 1990 | 90 | на территории района |
| Библиотеки | тыс.ед. хран./мест | 6-7,5 /5-6 | 6/5 | нет данных | 6/5 |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Центральная районная больница | койко/ мест | 13,53 | 350 | 190 | 160 | территория больницы |
| Поликлиника | пос/см | 18,5 | 480 | 330 | 120 |  |
| ФАП | объект. | По заданию на проектир. | 13 | 13 | - | на территории района |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивный зал | м2 пл. пола | 60 | 1560 | 1600 | - | при школах |
| Спортивная площадка | га | 0,9 | 23,4 | 25 | - |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины | м2 торг.пл | 280 | 7280 | 9233 | - | на территории района |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО обслуживания и общественной безопасности |
| Пожарное депо (НПБ 101-95) | пож. автом. | 1 пож.депо (3 автом.) | 3 | 6 | - | г. Красновишерск |
|  | пож. автом. | 1 автом. | 1 | 1 | - | с. Верх-Язьва |
|  | пож. автом. | 1 автом. | 1 | 1 | - | д. Бычина |
|  | пож. автом. | 1 автом. | 1 | 1 | - | п. Северный Колчим |

Образование.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для Красновишерского муниципального района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в указанный временной период, можно отнести:

- уменьшение численности учащихся при увеличении необходимых расходов;

- необходимость развития начального образования;

- необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами образовательного процесса;

- неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий образовательных учреждений и потребность в их дополнительном строительстве;

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда образовательных учреждений.

Для достижения этой цели необходимо:

- повышение качества образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечения в образование высококвалифицированных кадров;

- возрастание роли дополнительного образования;

- формирование государственного регионального заказа на подготовку и переподготовку кадров на основе прогнозирования спроса на рабочую силу на региональном рынке труда в разрезе профессий (специальностей) и уровней образования;

- обеспечение доступа педагогических работников и обучающихся к современным электронным образовательным ресурсам и технологиям.

Расчет потребности учреждений образования выполнен в соответствии с прогнозом демографической возрастной структуры детского населения, выполненного на основе анализа демографической структуры за период с 1991 г. по 2010 г. и в соответствии с нормативом обеспеченности детей дошкольными учреждениями на 85 %, образовательными учреждениями 1-9 классы 100 % и 10-11 классы 75 %.

Расчетный показатель проектной вместимости детских дошкольных образовательных 85 мест на 1 тыс. жит. - на расчетный срок, общеобразовательных школ принят 150 мест на 1 тыс. жит. - на расчетный срок.

В сфере развития образования предусматривается решение следующих задач:

- оптимизация сети образовательных учреждений с учетом демографической ситуации и социального запроса;

- создание условий для получения основного общего образования всеми детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества;

- обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.

Проектные решения предусматривают:

- модернизация существующих объектов с целью улучшения условий и повышения уровня комфортности (за счет уменьшения количества детей в группах, создания отдельных спальных комнат и других мероприятий);

- образовательные учреждения, имеющие большой % износа, в дальнейшем при реконструкции зданий детских садов провести шумозащитные мероприятия или перебазировать здание с учетом нормативного отступа от красной линии.

Необходимость обеспечения доступности дошкольного образования в отдаленных населенных пунктах района, где отсутствуют образовательные учреждения, может быть решена за счет открытия домашних дошкольных групп.

Здравоохранение.

Перед здравоохранением района стоит ряд серьезных проблем:

- высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

- недостаточная обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом;

- дефицит финансовых ресурсов;

- устаревшая материально-техническая база.

На территории района реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», направленный на развитие здравоохранения и улучшение здоровья населения. Улучшается качество медицинской помощи за счет подготовки и переподготовки врачей общей практики, обновления диагностического оборудования и укрепления материально-технической базы, проводятся капитальный и текущий ремонт зданий.

Культура.

Основные проблемы в сфере культуры:

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы учреждений культуры района;

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и искусства;

- недостаток квалифицированных специалистов в учреждениях культурно-досугового типа.

Основные задачи:

- модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры;

- сохранение культурного наследия муниципального образования;

- создание наиболее благоприятных условий для реализации творческого потенциала,

- адаптация сельских и районных учреждений культуры к современным условиям.

Приоритетные направления решения:

1. Система библиотечного обслуживания:

- развитие действующих моделей сельской библиотеки как центров общественной и культурной  жизни, способствующих возрождению села, продвижению книги к читателю и распространению чтения;

- создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания, включение в мировую информационную инфраструктуру, расширение ассортимента библиотечных услуг (пункты открытого доступа в Интернет, центры правовой информации, игротеки, видеоабонемент и др.);

- разработку и создание новых моделей сельской библиотеки, специализация сельских библиотек с учетом потребностей населения;

- развитие и совершенствование материально-технической базы библиотек;

- внедрение в практику библиотек современных технологий, создание электронных каталогов и баз данных.

2. Учреждения культурно-досугового типа и дополнительного образования детей.

- организация музыкально-просветительских программ;

- сохранение и развитие художественного творчества, творческих инициатив, ведущих творческих коллективов и исполнителей, составляющих основу сельской культуры;

- повышение эффективности работы коллективов народного творчества.

Таблица 4.3.2 – Планируемые мероприятия в социальной сфере.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование и тип учреждения | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2010 - 2020 г.г.) |
| 1 | г. Красновишерск | Школа искусств | новое строительство |
| 2 | г. Красновишерск | Амбулаторно – лечебный – поликлинического корпус | новое строительство |
| 3 | д. Паршакова | средняя общеобразовательная школа | реконструкция |
| 4 | п. С. Колчим | средняя общеобразовательная школа | реконструкция |
| 5 | п. Вёлс | основная общеобразовательная школа | реконструкция |
| 6 | г. Красновишерск | МУ «Районный межпоселенческий дом культуры» | реконструкция |
| 7 | г. Красновишерск | лечебный корпус на 22 койки | новое строительство |
| 8 | г. Красновишерск | крытая ледовая площадка с искусственным льдом | новое строительство |
| 9 | г. Красновишерск | дома спорта | реконструкция |
| 10 | г. Красновишерск | спортивная площадка | новое строительство |
| 11 | г. Красновишерск | спортивная площадка около МСОШ-1 | новое строительство |
| 12 | г. Красновишерск | спортивная площадка около МСОШ-8 | новое строительство |
| 13 | г. Красновишерск | клуба в с. Верх-Язьва | новое строительство |
| 14 | Верх-Язьвенское с/п | дом-музей комиязьвенского народа | новое строительство |
| 15 | г. Красновишерск | Дом жилой | новое строительство |
| 16 | г. Красновишерск | Церковь | новое строительство |
| Расчетный срок (2020 - 2035 г.г.) |
| 17 | с. Верх-Язьва | средняя общеобразовательная школа | новое строительство |
| 18 | п. Вая | средняя общеобразовательная школа, детский сад | новое строительство |
| 19 | п. Вишерогорск | основная общеобразовательная школа | реконструкция |
| 20 | п. Усть-Язьва | средняя общеобразовательная школа | реконструкция |

#### Строительство лечебно-диагностического корпуса.

Планируется строительство лечебно-диагностического корпуса на 22 койки в г. Красновишерск. Реализация этого проекта позволит вывести из эксплуатации одно аварийное здание районной больницы, обеспечив тем самым безопасность персонала и пациентов и соблюдение условий оказания медицинской помощи; уменьшить затраты на содержание стационарного звена, а также дополнительно создать 20 рабочих мест.

#### Строительство крытой спортивной площадки с искусственным льдом.

Строительство катка включено в перечень мероприятий раздела «Строительство спортивных сооружений по месту жительства» направления «Массовый спорт» (п.3.2.12) КЦП «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы».

Введение в строй катка позволит создать дополнительно 8 рабочих мест, а также  увеличить численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 25%.

#### Введение в действие школы искусств.

Проект строительства новой детской музыкальной школы уже осуществлён. На базе детской музыкальной школы планируется открытие Школы искусств, которая предоставит возможность детскому населению районного центра заниматься изобразительным искусством и хореографией. В результате выхода школы искусств на проектную мощность дополнительно будет создано 15 рабочих мест.

#### Приведение в нормативное состояние спортивных объектов.

В рамках ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» разработана муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов на территории Красновишерского городского поселения Пермского края на 2011-2015 годы». К объектам, которые планируется привести в нормативное состояние, отнесены: Дом спорта, футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка, хоккейный корт.

## 4.4 Развитие транспортной инфраструктуры.

Развитие сети автомобильных дорог, её модернизация, своевременный ремонт, реконструкция, а так же текущее содержание, обеспечивающее круглогодичный безопасный проезд автотранспортных средств – одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал географического положения района. Как уже отмечалось, преимущество района – близость к краевому центру, природная и экологическая привлекательность территории, богатое историческое наследие. Реализация данных преимуществ возможна посредством модернизации имеющейся автомобильной дороги регионального значения, а так же строительства дорог с твердым покрытием, обеспечивающих выход сельских населенных пунктов к данной магистрали.

Ведущая роль в грузовых перевозках принадлежит автомобильному транспорту.

Основными стратегическими целями развития сети автомобильных дорог являются:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям;

- сохранение сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающих связь населенных пунктов с центром муниципального образования;

- создание условий для обеспечения единого экономического и транспортного пространства, свободы перемещения населения и товаров по району и за его пределы посредством модернизации и поэтапного развития сети автомобильных дорог общего пользования, отвечающей интересам граждан, грузовладельцев;

- формирование грузо- и пассажиропроводящей системы гармоничного развития и эффективного взаимодействия всех видов транспорта.

В сфере автомобильных пассажирских перевозок должна быть предусмотрена поэтапная модернизация маршрутной сети пригородного сообщения с учетом уровня благосостояния населения по следующим направлениям:

создание условий для работы предприятий пассажирского транспорта с органами местного самоуправления по заключенным контрактам на выполнение перевозок населения (муниципальный заказ);

организация пассажирских перевозок на таком уровне, который обеспечивал бы безубыточную работу предприятий и позволял обновлять подвижной состав в соответствии с нормативами.

Для развития транспортной инфраструктуры и улучшения условий проживания населения на территории Красновишерского муниципального района, проектом планируется капитальный ремонт и новое строительство следующих автомобильных дорог следующих автомобильных дорог:

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Виды планируемых работ | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2010 - 2020 г.г.) |
| 1 | Антипина - Ванькова | Капитальный ремонт | 6 |
| 2 | Соликамск-Красновишерск - Булатово | Капитальный ремонт | 6,095 |
| 3 | Красновишерск-Антипино (уч. В. Язьва-Антипино) | Капитальный ремонт | 11,026 |
| 4 | Паршакова – Северный Колчим | Капитальный ремонт | 19,104 |
| 5 | Вая – Велс | Капитальный ремонт | 44,401 |
| 6 | «Красновишерск–Вая» - Золотанка | Капитальный ремонт | 19,1 |
| 7 | «Красновишерск - Вая» Сыпучи» | Капитальный ремонт | 21,0 |
| 8 | п. Волынка – Северный Колчим | Новое строительство | 40,0 |
| 9 | Взлётная полоса аэродрома | Реконструкция | 1,1 |
| 10 | Мост через р. Вишера в Вишерогорске | Новое строительство | - |
| 11 | Мост через р. Вишера в г. Красновишерске | Новое строительство | - |
| Расчетный срок (2020 - 2035 г.г.) |
| 12 | А/дороги г. Красновишерска | Капитальный ремонт | 44,349 |
| 13 | Заговоруха - Романиха | Капитальный ремонт | 10,48 |
| 14 | Вишерогорск–Заговоруха | Капитальный ремонт | 5,025 |
| 15 | Красновишерск - Набережный | Капитальный ремонт | 0,5 |
| 16 | Нижняя Язьва-Котомыш - Немзя | Капитальный ремонт | 18 |

Для восстановления утраченных авиалиний для малой авиации необходима реконструкция взлетной полосы аэродрома.

Строительство  и реконструкция указанных автомобильных дорог создает возможность охватить большую часть территории района и позволит использовать запасы лесосырьевой базы и минеральных ресурсов в большем объеме. Возможность доступа в отдаленные участки района позволит развивать экологический туризм.

## 4.5 Развитие промышленного комплекса.

Для обеспечения долгосрочной социально-экономической устойчивости развития района разработан «Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного города Красновишерска Пермского края». Основной задачей, которого является создание условий для устойчивого развития экономики города Красновишерска и Красновишерского муниципального района.

### 4.5.1 Потенциальные возможности Красновишерска, его преимущества.

Реализация комплексного инвестиционного плана монопрофильного города Красновишерск опирается на следующие потенциальные возможности:

- г. Красновишерск может стать своеобразным форпостом для последующего развития Северного Приуралья.

- Развитие алмазодобывающей отрасли за счет масштабного технологического перевооружения.

- Развитие на территории Красновишерского муниципального района кластера лесозаготовки и лесопереработки, опираясь на:

- большие запасы сырья в непосредственной близости от производственной площадки. В радиусе 100 км от г. Красновишерска находится более 200 млн. м3 деловой древесины, что значительно снижает затраты на транспортировку леса и уменьшает необходимые объемы строительства лесовозных дорог;

- высокое качество лесных запасов Красновишерского муниципального района за счет преобладания хвойных пород и высокой плотности древесины благодаря суровым климатическим условиям;

- возможность привлечения на предприятие квалифицированных кадров из числа бывших работников Красновишерского ЦБК – специалистов по глубокой лесопереработке

- Развитие туризма и превращение его в одну из ведущих отраслей в городе Красновишерск.

- Развитие малого бизнеса в  сфере ЖКХ, лесопереработке, в транспорте, оказании услуг.

- В области начального профессионального образования:

- развитие и совершенствование учреждения в статусе автономного;

- создание и внедрение новых образовательных программ, в том числе среднего профессионального образования;

- дальнейшее сотрудничество с предприятиями района, а также выход на предприятия других городов края;

- Дальнейшее развитие г. Красновишерска и Красновишерского муниципального района за счет комплексного освоения природных ресурсов Улсовско-Велсовской зоны Красновишерского муниципального района.

Таблица 4.5.1 - Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) в соответствии с задачами Комплексного инвестиционного плана развития района.

| Задача | Мероприятия / инвестиционные проекты | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец |
| 1. Обеспечение устойчивого развития градообразующего предприятия | 2010 | 2020 |
| 1.1. Модернизация действующих добывающих объектов | Модернизация технологии добычи на драге № 141 | 2010 | 2011 |
|  | Изменение «головной» части технологии СОФ № 6 для отработки целиковой части месторождения Рассольнинская депрессия | 2010 | 2014 |
|  | Модернизация СОФ № 5 | 2010 | 2020 |
|  | Модернизация СОФ № 2 | 2010 | 2014 |
| 1.2. Строительство новых добывающих объектов и обеспечивающих их деятельность внешних объектов инфраструктуры | Строительство СОФ № 8 годовой мощностью 600 тыс. м3 песков на участке Новая Волынка | 2011 | 2012 |
|  | Строительство СОФ № 7 годовой мощностью 600 тыс. м3 песков на месторождении р. Кривая Илья Вожской депрессии (на базе драг №№ 119, 142, 148) с последующим переходом на комплексную сенсорно-оптическую сепарацию | 2010 | 2015 |
|  | Строительство линий электропередач к СОФ № 7, СОФ № 8 общей протяженностью 68 км | 2011 | 2012 |
|  | Строительство очистных гидротехнических сооружений | 2011 | 2012 |
|  | Капитальный ремонт автодороги Красновишерск – Волынка общей протяженностью 40 км | 2011 | 2012 |
|  | Строительство участка автодороги с твердым покрытием Волынка – Северный Колчим протяженностью 14 км | 2011 | 2012 |
| 2. Диверсификация экономики города | 2010 | 2020 |
| 2.1. Создание и развитие лесопромышленного кластера | 2010 | 2015 |
| 2.1.1. Строительство предприятий по глубокой лесопереработке и производству биотоплива | Строительство домостроительного комбината (ООО «Красновишерский ДСК») | 2010 | 2013 |
|  | Строительство комбината деревянных строительных конструкций (ЗАО «ВишераЭкодом») | 2010 | 2015 |
|  | Строительство завода по производству биотоплива (ООО «Уральский лес») | 2010 | 2011 |
| 2.1.2. Строительство и модернизация инженерной инфраструктуры для производственной площадки в г. Красновишерск в целях размещения предприятий по глубокой лесопереработке (ООО «Красновишерский ДСК», ЗАО «ВишераЭкодом») | Строительство и модернизация системы водоснабжения | 2010 | 2011 |
|  | Строительство и модернизация системы водоотведения | 2010 | 2011 |
|  | Строительство ТЭС мощностью 15 МВт | 2010 | 2011 |
|  | Строительство системы энергоснабжения | 2010 | 2011 |
|  | Строительство системы пожаротушения | 2010 | 2011 |
| 2.1.3. Развитие дорожной инфраструктуры в целях обеспечения предприятий по глубокой лесопереработке (ООО «Красновишерский ДСК», ЗАО «ВишераЭкодом») доступом к лесным ресурсам | Капитальный ремонт автодороги Волынка – Вёлс общей протяженностью 105 км | 2011 | 2012 |
|  | Строительство однопролетного автодорожного моста через р. Вишера в г. Красновишерске | 2010 | 2012 |
|  | Строительство моста через р. Вишера в пос. Вишерогорске | 2011 | 2012 |
|  | Строительство автодороги г. Красновишерск – с. Искор | 2012 | 2015 |
| 2.2. Развитие туризма | Строительство туристического гостиничного комплекса (ООО «Пилигрим») | 2011 | 2015 |
|  | Реконструкция помещения под гостиницу | 2010 | 2011 |
|  | Строительство спортивно-развлекательного комплекса «Полюд» | 2016 | 2020 |
| 2.3. Развитие малого бизнеса | Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства | 2010 | 2012 |
|  | Создание зоны отдыха и культурно-развлекательного центра в г. Красновишерске | 2010 | 2011 |
|  | Организация производства по розливу минеральной воды | 2010 | 2010 |
|  | Организация рыбоводческого хозяйства | 2011 | 2015 |
|  | Строительство линии технического осмотра автотранспортных средств | 2011 | 2011 |
|  | Строительство завода по переработке древесных отходов и дровяных остатков | 2011 | 2011 |
| 3. Сохранение трудового потенциала | 2010 | 2015 |
| 3.1. Снижение напряженности на рынке труда | Опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения | 2010 | 2013 |
|  | Организация общественных работ | 2010 | 2013 |
|  | Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | 2010 | 2013 |
|  | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 2010 | 2013 |
| 3.2. Обеспечение занятости населения в посткризисный период и в условиях развития экономики | Организация профессиональной подготовки и переподготовки кадров | 2011 | 2015 |
|  | Организация профориентационной работы среди школьников | 2011 | 2015 |
| 4. Формирование благоприятной среды проживания для сохранения и привлечения населения | 2010 | 2015 |
| 4.1. Создание условий для повышения эффективности работы организаций коммунального комплекса | Развитие и реконструкция городской системы теплоснабжения | 2010 | 2015 |
|  | Развитие и реконструкция городской системы водоснабжения и водоотведения | 2011 | 2015 |
|  | Модернизация и пуск в эксплуатацию Красновишерской ТЭС | 2011 | 2012 |
| 4.2. Улучшение состояния объектов социальной инфраструктуры | Строительство лечебно-диагностического корпуса | 2010 | 2011 |
|  | Строительство школы искусств | 2010 | 2010 |
|  | Строительство крытой спортивной площадки с искусственным льдом | 2010 | 2012 |
| ВСЕГО: |  | 2010 | 2020 |

### 4.5.2 Основные направления диверсификации экономики Красновишерского муниципального района.

Основным градообразующим предприятием до 2005 года был «Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат» введенный в эксплуатацию в 1931 году с производительностью 20 тыс. тонн бумаги в год. Ассортимент продукции был достаточно широк: бумага печатных видов, картографическая влагопрочная бумага, записные книжки, общие тетради, ученические тетради, бумага листовых форматов А4, А3, А1, пиломатериалы и изделия из древесины. После 2004 года предприятие окончательно приходит в упадоки закрывается.

В начале 60-х годов в районе начинает активно действовать Вишерская геологическая экспедиция, а вслед за ней с 1962 года в районе начинается промышленная добыча алмазов на реке Щугор, а с 1966 года перебазируется в город и управление прииска «Уралалмаз».

После прекращения деятельности Красновишерского целлюлозно-бумажного комбината роль градообразующего предприятия города Красновишерска перешла к ЗАО «Уралалмаз».

ЗАО «Уралалмаз» является единственным в РФ предприятием, осуществляющим разработку россыпных месторождений алмазов. Основными направлениями деятельности ЗАО «Уралалмаз» являются добыча алмазов и геологоразведочные работы.

ЗАО «Уралалмаз» обладает лицензиями на разработку 9 месторождений алмазов на территории Красновишерского района Пермской области: северной и южной части Рассольнинской депрессии, верховьев р. Большой Колчим, Волынской россыпи, Илья-Волжской депрессии, месторождений Северный Колчим, Большой Щугор, Северо-Колчимское, Ишковский участок.

Добыча алмазов производится драгами (плавучими горно-обогатительными сооружениями, оснащенными оборудованием для разработки обводненных месторождений) и сезонными обогатительными фабриками (СОФ). В настоящее время на предприятии действует 2 драги и 3 сезонные обогатительные фабрики: драга № 141 – целиковое месторождение верхнего течения р. Большой Колчим; СОФ № 6 – южная часть Рассольнинской депрессии; СОФ № 5 – целиковый участок россыпи р. Большой Колчим, целиковый полигон Вогульская депрессия; СОФ № 2 и драга № 148 – месторождение Волынка. Драги №№ 119, 142 в настоящее время законсервированы. Основное алмазодобывающее оборудование ЗАО «Уралалмаз» имеет высокую степень физического и морального износа.

Основными направлениями развития градообразующего предприятия являются:

- подготовка и введение в эксплуатацию новых месторождений или объектов добычи для компенсации выбывающих ресурсов;

- модернизация добывающих объектов с целью снижения технологических потерь при добыче алмазов, увеличения извлекаемости алмазов, а также снижения энергоемкости производства алмазов.

На первую очередь (2010-2020 г.г.).

- Строительство сероочистки газа.

- Строительство газопровода Соликамск – Красновишерск для нужд населения.

- Строительство ДСК по глубокой лесопереработке.

- Строительство комбината по производству деревянных конструкций.

- Строительство завода по производству биотоплива.

- Строительство цеха по производству минеральной воды.

На расчетный срок (2020-2035 г.г.).

- Строительство горнолыжного комплекса

- Развитие инфраструктуры по туризму.

#### Строительство домостроительного комбината в г. Красновишерске (ООО «Красновишерский ДСК»).

Целью данного проекта компании ООО «Красновишерский ДСК» является строительство в г. Красновишерске комбината по заготовке 1 500 000 м3 в год древесины, ее глубокой переработке и производству из нее ежегодно 300 000 м2 комплектов капитальных деревянных быстровозводимых домов с монтажом и сдачей «под ключ».

Проект предусматривает реализацию полного технологического цикла комплексного освоения лесных ресурсов: лесозаготовка – глубокая переработка древесины – производство комплектов домов из клееной древесины – монтаж (строительство) домов «под ключ» - переработка отходов и получение из них биотоплива, электрической и тепловой энергии – лесовосстановление (посадка лесов) – строительство лесовозных дорог круглогодичного действия – лесозаготовка.

Товарная номенклатура, производимая комбинатом ООО «Красновишерский ДСК», будет представлена четырьмя товарными линиями (1 - жилые дома «под ключ»; 2 - продукты, применяемые в строительстве; 3 - мебельный щит, мебельные заготовки и мебель; 4 - Древесный уголь, древесно-угольные брикеты, древесные топливные гранулы (пеллеты)), включающими 8 групп продуктов:

Таким образом, основной продукцией ООО «Красновишерский ДСК» будут строительные материалы глубокой переработки древесины и комплекты домов из клееного бруса, произведенные индустриальным способом по индивидуальным проектам.

#### Строительство комбината деревянных строительных конструкций (ЗАО «ВишераЭкодом»).

Целью данного проекта группы компаний «Экодом» является строительство в г. Красновишерске предприятия по производству деревянных строительных конструкций общей мощностью 82,5 тыс. м2 жилых домов, 62 237 тыс. м3 профилированной плиты, 15 тыс. шт. столбов для линий электропередач, 107 тыс. м3 пиломатериалов в год.

Планируемая к выпуску продукция: дома из профилированного бруса, каркасные и панельные; пиломатериалы, в том числе профилированный брус; столбы для линий электропередач; профилированная плита (строительная и мебельная) и пр.

Начало производства пиломатериалов запланировано на 2011 г.; производства домов, столбов для линий электропередач – на 2013 г.; производства профильной плиты – на 2014 г. Выход на полную проектную мощность будет осуществлен в 2015 г.

#### Строительство завода по производству биотоплива (ООО «Уральский лес»).

Целью данного проекта компании ООО «Уральский лес» является строительство в г. Красновишерске предприятия по производству древесных топливных гранул (пеллет) и топливных брикет, общей мощностью 100 000 тонн в год пеллет и 24 000 тонн брикет.

Пеллеты и брикеты являются альтернативным экологически чистым топливом, получаемым из отходов деревообрабатывающей промышленности (стружек, опилок, щепы) путем прессования и без использования связующих веществ. Древесные топливные гранулы и брикеты могут использоваться как для отопления домов и коттеджей (в бытовых котлах мощностью 20-100 кВт), так и для работы коммунальных котельных, промышленных предприятий, электростанций (в котлах мощностью 200, 500, 1000 кВт и более).

Проект предполагает создание на основе высокотехнологичного оборудования полного цикла производства пеллет и брикет, включая первичное измельчение сырья, сушку, рафинацию, прессование, охлаждение, сепарацию, расфасовку и складирование. Помимо производства биотоплива, предприятие будет оказывать услуги по вывозу и утилизации отходов с делянок.

Начало производства брикет и утилизации отходов запланировано на ноябрь 2011 г., производства пеллет – на декабрь 2011 г. Выход на полную проектную мощность будет осуществлен в 2013 г., планируемая проектная мощность составляет: по пеллетам – 110 тыс. тонн в год, по брикетам – 24 тыс. тонн в год, вывоз отходов лесопиления 180 000 часов в год.

#### Строительство и модернизация инженерной инфраструктуры для производственной площадки в г. Красновишерске в целях размещения предприятий по глубокой лесопереработке (ООО «Красновишерский ДСК», ЗАО «ВишераЭкодом»).

В рамках создания лесопромышленного кластера планируется размещение двух предприятий по глубокой лесопереработке – ООО «Красновишерский ДСК» и ЗАО «ВишераЭкодом» на единой производственной площадке в северно-восточной части г. Красновишерска.

Для создания необходимых условий для функционирования предприятий по глубокой лесопереработке, а в дальнейшем индустриального парка в целом планируется начало строительства и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, в том числе:

- Строительство и модернизация системы:

- Строительство системы водоснабжения от точки врезки на ул. Дзержинского до инвестиционной площадки;

- Модернизация водозабора «Родниковый», включая переход на одноступенчатый подъем воды, увеличение подачи воды в город, реконструкцию зоны санитарной охраны первого пояса станции водозабора «Родниковый»;

- Реконструкция водовода диаметром 426 мм, 2 нитки от напорного резервуара на г. Морчаны до места врезки ул. Дзержинского и от точки врезки на ул. Дзержинского до инвестиционной площадки.

- Строительство и модернизация системы водоотведения:

- строительство КНС на территории инвестиционной площадки и напорного коллектора до точки врезки существующего коллектора на ул. Куйбышева;

- перекладка сетей водоотведения;

- реконструкция напорного коллектора КНС № 3 и КНС №.

- Строительство ТЭС мощностью 15 МВт теплоэнергии, 1 МВт электроэнергии (на аварийное обеспечение).

Кроме того, в 2011 г. планируется строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры для данной производственной площадки в том числе:

- Строительство системы энергоснабжения: 2-х магистральных линий общей протяженностью 4 км, понижающей трансформаторной подстанции (с 110 КВ до 10 КВ), понижающей трансформаторной подстанции (с 10 КВ до 0,4 КВ);

- Строительство системы пожаротушения: подземных резервуаров емкостью 500 м3, насосной станции 200 КВт, кольцевого пожарного водовода протяженностью 3 км.

#### Развитие дорожной инфраструктуры в целях обеспечения предприятий по глубокой лесопереработке (ООО «Красновишерский ДСК», ЗАО «ВишераЭкодом») доступом к лесным ресурсам.

Для обеспечения предприятий лесопромышленного кластера доступом к лесным ресурсам Красновишерского и соседнего Чердынского района планируется строительство и модернизация объектов дорожной инфраструктуры, которые позволят в круглогодичном режиме подвозить на производственную площадку, на которой разместятся ООО «Красновишерский ДСК» и ЗАО «ВишераЭкодом», лесосырьевые ресурсы в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойной работы комбинатов.

Строительство и модернизацию объектов дорожной инфраструктуры планируется осуществить в 2 этапа:

- На 1 этапе осуществляются следующие работы:

- капитальный ремонт автодороги Волынка – Вёлс общей протяженностью 105 км. Дорога обеспечивает лесопромышленным предприятиям доступ к основным объемам лесных ресурсов: для ООО «Красновишерский ДСК» в Вайском лесничестве выделены участки лесного фонда, расчетная лесосека Вайского лесничества составляет около 1,29 млн. м3 в год. Сроки проведения капитального ремонта – 2011-2012 г.г.

- строительство однопролетного автодорожного моста через р. Вишера в Красновишерске. Благодаря строительству моста будет обеспечен доступ предприятий глубокой лесопереработки (ООО «Красновишерский ДСК», ЗАО «ВишераЭкодом») к лесным ресурсам Колвинского и Чердынского лесничеств соседнего Чердынского района с ежегодным объемом заготовки древесины 640 тыс. м3. Сроки строительства – 2011-2012 г.г.

- строительство моста через р. Вишера в г. Вишерогорске. Сроки строительства – 2011-2012 гг.

На 2 этапе осуществляется строительство автодороги г. Красновишерск – с. Искор. Вместе с автодорожным мостом через р. Вишера автодорога обеспечит транспортировку сырья из Колвинского и Чердынского лесничеств соседнего Чердынского района, позволит сократить расстояния вывозки древесины с делянок в среднем на 70 км, обеспечит предприятия лесопромышленного кластера доступом к лесным ресурсам с ежегодным объемом заготовки древесины 640 тыс. м3. Сроки строительства – 2013-2015 годы.

#### Модернизация и пуск в эксплуатацию Красновишерской ТЭС.

В настоящее время ЗАО «Энергия МЗ» планирует реализовать проект по модернизации и пуску в эксплуатацию Красновишерской ТЭС. Целью проекта является обеспечение потребностей в тепло- и электроэнергии предприятий и населения г. Красновишерска и прилегающих к нему территорий.

Красновишерская ТЭС создавалась для обеспечения потребностей в электроэнергии и технологическом паре Красновишерского ЦБК. После прекращения деятельности комбината ТЭС была законсервирована. ТЭС располагает пятью паровыми котлами, одновременно способными вырабатывать до 190 тонн пара в час, а также четырьмя паровыми турбинами общей мощностью 18,5 МВт/ч.

Основные преимущества модернизации и пуска в эксплуатацию Красновишерской ТЭС:

- Близость к потребителям тепло- и электроэнергии;

- Технические возможности оборудования ТЭС использовать попутный нефтяной газ ООО «Вишеранефтегаз».

В рамках реализации проекта планируется:

- Осуществить модернизацию оборудования и пуск в эксплуатацию Красновишерской ТЭС;

- Осуществить дополнительный монтаж трех паровых турбин общей мощностью 18 МВт/ч.

Пуск в эксплуатацию Красновишерской ТЭС запланирован на 2011 г., выход на полную проектную мощность будет осуществлен в 2012 г.

Реализация проекта позволит, начиная с 2012 г. ежегодно производить:

- 300 тыс. МВт/ч электроэнергии;

- 420 тыс. Гкал теплоэнергии.

### 4.5.3 Сценарии развития экономики района.

Инерционный сценарий предполагает, что Комплексный инвестиционный план не будет реализован, в первую очередь из-за отсутствия государственной поддержки создания необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры для развития предприятий в области глубокой лесопереработки. В результате вероятность размещения производств ООО «Красновишерский домостроительный комбинат» и ЗАО «ВишераЭкодом» на территории г. Красновишерска будет минимальна. В городе будет невысокими темпами развиваться предприятие по производству биотоплива из отходов лесопиления, но оно останется по масштабам своего производства малым предприятием. Число безработных будет оставаться примерно на уровне 2009-2010 годов, доля застойной безработицы увеличиваться. Отсутствие перспективы появления новых рабочих мест приведет к нарастанию оттока населения из города, особенно молодежи, что негативно скажется на основных демографических показателях. Уровень доходов населения в городе будет продолжать снижаться, что приведет к сокращению деятельности существующих малых предприятий.

Сценарий развития (целевой) предполагает реализацию основных инвестиционных проектов, имеющих достаточно высокий уровень проработки. Инвестиционные проекты условно можно разделить на две группы:

1) модернизация и развитие градообразующего предприятия ЗАО «Уралалмаз». Основная задача – внедрение современных методов добычи алмазов с целью увеличения их извлекаемости и снижения издержек добычи, а также освоения новых месторождений.

2) диверсификация экономики за счет создания предприятий по глубокой лесопереработке. Это строительство домостроительного комбината (инициатор ООО «Красновишерский ДСК»), строительство комбината деревянных строительных конструкций (ЗАО «ВишераЭкодом) на общей территории и создание на основе этих двух производств индустриального парка в г. Красновишерск. Описание проекта содержится в Приложении 3 к КИПу. Существующее малое предприятие по производству биотоплива ООО «Уральский лес», за счет кооперации с вышеназванными предприятиями  (переработка отходов лесопиления и деревопереработки на начальном этапе реализации инвестиционных проектов) и привлечения дополнительных инвестиций переходит в разряд крупных производств.

## 4.6 Развитие инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение и водоотведение.

Предусматривается  реконструкция  ветхих  и  строительство  новых  водоводов. Для  небольших  сельских  населенных пунктов предполагается  реконструкция  существующих  водозаборных  сооружений.

- Реконструкция и ремонт систем водоснабжения г. Красновишерск, п. Цепел, д. Паршакова, д. Ванькова, д. Антипина, п. Золотанка, п. Усть-Язьва, п. Данилов Луг, д. Федорцова, с. Нижняя-Язьва, с. Гудбор.

- Реконструкция ветхих сетей протяженностью.

- Реконструкция водозаборных сооружений.

- Устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях.

- Приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества».

- Реконструкция очистных сооружений п. Северный Колчим.

Теплоснабжение.

- Реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе современных и высокоэффективных технологий.

- Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий.

- Строительство теплотрассы в г. Красновишерск;

- Внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- Замена ветхих участков существующей теплотрассы.

Электроснабжение.

- Реконструкция сетей 35-110 кВ в связи с увеличением мощности рассматриваемых подстанций.

- Комплексный ремонт ПС п.Мутиха –35/10 кВ, с.Губдор-110/10 кВ, Северный Колчим – 35/6 кВ.

- Реконструкция и техперевооружение ПС с.Верх-Язьва -35/10кВ, с.Губдор -110/10кВ.

- Строительство ПС п.С.Колчим 35/6 кВ.

- Реконструкция ВЛ в поселениях района.

- Развитие сети трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства, промышленных и коммунально-складских предприятий Красновишерского муниципального района.

- Реконструкция Вл 35 кВ Волынка – Северный Колчим.

- Строительство ЛЭП Вая – Вёлс.

Связь.

- Внедрение оптико-волоконной технологии междугородной связи.

- Ввод АТС в Верх-Язьвинском и  Вайском поселении.

- Установка таксофонов с использованием спутниковой связи в поселении

- Установка оборудования для расширения потоков для обеспечения качества предоставляемой услуги ADSL.

- Внедрение сети цифрового телевиденья в г. Красновишерске и д. Антипина.

- Внедрение Интернет связи.

## 4.7 Инженерная подготовка территории.

На территории Красновишеровского муниципального района в соответствии с данными инвентаризации (проведенной в 2005 году ФГУП «Пермгипроводхоз») на территории Красновишерского муниципального района действует 9 ГТС – плотины водохранилищ и прудов.

Таблица 4.7.1 - Перечень действующих гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) на территории Красновишерского муниципального района.

| № п/п | Населенный пункт | Водоток | Объем прудов (водохранилищ) (тыс. м3) | Площадь зеркала (га) | Глубина средняя (м) | Техническое состояние ГТС | Собственник ГТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Большой Щугор | р. Бол. Щугор | 425 | 15,7 | 3,9 | Не требуется | ЗАО «Уралалмаз» |
| 2 | п. Большой Щугор | р. Бол. Щугор | 429 | 20,4 | 3,4 | Не требуется | ЗАО «Уралалмаз» |
| 3 | п. Вишерогорск | р. Бол. Колчим | 342 | 25,8 | 2 | Не требуется | ЗАО «Уралалмаз» |
| 4 | с. Губдор | р. б/н | 30 | 1,5 | 2 | Текущий | Полагушкин Е.В |
| 5 | Мельница б.н.п. | р. Чучнева | 40,7 | 2,0 | 2,0 | Текущий | Кучев И.М. |
| 6 | п. Северный Колчим | р. Колчим | 3870 | 129 | 3,5 | Не требуется | ЗАО «Уралалмаз» |
| 7 | п. Северный Колчим | р. Сев. Колчим | 248 | 23,5 | 2,55 | Не требуется | ЗАО «Ураалмаз» |
| 8 | п. Сибирёвский Прииск | р. Талая | 25 | 1,2 | 2,1 | Не требуется | АОР прииск «Уралалмаз» |
| 9 | Сурдья б.н.п. | р. Дальняя Сурдья | 110 | 3,2 | 3,4 | Капитальный | ИП Кичигин |

Согласно СНиП 2.06.01-86 все гидротехнические сооружения (плотины) на территории Красновишерского муниципального района относятся к IV классу капитальности, не являются потенциально опасными по условиям нижнего бьефа, декларированию подлежат ГТС пруда на р. Колчим в п. Северный Колчим.

## 4.8 Объекты культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Культурное наследие – это не только культурные и археологические, памятники архитектуры и искусства, но, места традиционного отдыха, народных гуляний и церковных празднеств, а также историко-культурные памятники современности, учреждения, обеспечивающие социально-культурную деятельность населения района и его гостей.

Территории объектов культурного наследия представляют собой неделимые земельные участки, являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов культурного наследия как недвижимости.

На территории Красновишерского муниципального района в настоящее время расположено 20 объектов культурного наследия (памятников археологии) находящихся на государственной охране: 4 федерального значения (основание: Постановление Советов Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»); 14 регионального значения (основание: Распоряжение Губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения и местного (муниципального) значения») и 2 вновь выявленных (основание: п. 6 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

| № п/п | Наименование объекта | Год | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия (памятники археологии) федерального значения* |
| 1 | Бычок Камень, поселение | Энеол., III тыс. до н.э. | д. Акчим, в 4 км к северо-западу, правый берег р. Вишера |
| 2 | У Писаного камня, жертвенное место | Неол., IV тыс. до н.э. | д. Акчим, в 3 км к северо-западу, правый берег р. Вишера |
| 3 | У Писаного камня, наскальные изображения | Неол., IV тыс. до н.э. | д. Акчим, в 3 км к северо-западу, правый берег р. Вишера |
| 4 | Темная пещера, жертвенное место | Ран. жел. Век V-III в.в. | д. Акчим, в 3 км к северо-западу, правый берег р. Вишера |
| Объекты культурного наследия (памятники археологии) регионального значения** |
| 5 | Говорливое I, поселение | Неол., V-IV тыс. до н.э. | д. Усть-Говоруха, в 2 км к западу, правый берег р. Вишера |
| 6 | Егорово I,селище | Род., XIII-XV в.в. | д. Егорово, в 0,2 км к юго-западу, правый берег р. Язьва |
| 7 | Егорово II, селище | Род., XIII-XV в.в. | д. Егорово, в 0,4 км к югу, правый берег р. Язьва |
| 8 | Кирпичное озеро I,селище | Род., XIV-XV в.в. | пос. Усть-Язьва, в 1,5 км к югу, левый берег р. Язьва |
| 9 | Колынва I, городище | Род., X-XIV в.в. | с. Губдор, в 3 км к северо-востоку, левый берег р. Колынва |
| 10 | Моховой камень, наскальные изображения | Ср. кон. I. нач. II тыс. н.э. | Бывш. д. Акчим, в 4 км к северо-западу |
| 11 | Генинга I, пещера | Ран. жел. в., 2-я пол. I тыс. до н.э. | д. Акчим, в 4,3 км к юго-востоку, правый берег р. Вишера |
| 12 | Сыпучи I, стоянка | Неол., V-IV тыс.до н.э. | пос. Сыпучи, в 1 км к юго- востоку, левый берег р. Вишера |
| 13 | Камень Дыроватый, стоянка | Неол., V-IV тыс. до н.э. | д. Щугор, в 7,5 км к юго- западу, левый берег р. Вишера |
| 14 | Говорливое II, стоянка | Мез., VIII-VII тыс. до н.э. | д. Усть-Говоруха, в 2,4 км к юго-востоку, правый берег р. Вишера |
| 15 | Суянково I, могильник | Род., X-XIV в.в. | бывшая д. Суянково, г. Красновишерск, в 2,5 км к югу, левый берег р. Вижаиха |
| 16 | Красноборский завод, поселение | Нов. вр., XVII в. | г. Красновишерск, в 18 км к юго-западу, правый берег р. Вишера |
| 17 | Ратегово I, городище | Род., X- XIV вв. | д. Ратегово, в 4 км к северу, левый берег р. Вишера |
| 18 | Ратегово I, могильник | Род., X- XIV вв. | д. Ратегово, в 1 км к северу, левый берег р. Вишера |
| Вновь выявленные объекты культурного наследия (памятники археологии) *** |
| 19 | Глубокое озеро I, поселение | Энеолит, VI-III тыс. до н.э. | расстояние от с. Оралово 10,9 км - Ю, от пос. Усть-Язьва 4,6 км СВ, в 0,4 км к западу от берега р. Вишеры |
| 20 | Глубокое озеро II, стоянка | Ранний железный век, новое время | расстояние от с. Оралово 10,5 км на юг, от пос. Усть-Язьва 4,8 км на веро-восток, в 0,41 км к западу от берега р. Вишеры |

* Постановление Советов Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».

**Распоряжение губернатора Пермской области от 05.12.2000 г. № 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения и местного (муниципального) значении».

*** Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (применительно к разделу об охране памятников  археологии) (статья 18).

В настоящее время практически на всех территориях отсутствуют установленные границы, а также зоны охраны объектов культурного наследия.

Сведения о находящихся на территории Красновишерского муниципального района объектах археологического наследия не отражены в государственном кадастре объектов недвижимости. До внесения информации о памятниках археологии в кадастровую документацию органам местного самоуправления рекомендуется при предоставлении земель в пользование и собственность, а также выдаче разрешений на строительство руководствоваться имеющимися сведениями о памятниках археологии для предотвращения нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. В том числе, рекомендуется вносить информацию о наличии объектов культурного наследия и связанных с ними ограничениями в использовании земель в соответствующую документацию. Хозяйственная и иная деятельность на территориях объектов культурного наследия производиться по согласованию с государственными органами по охране культурного наследия.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, которые  включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Значительные площади Красновишерского муниципального района не обследованы на предмет наличия объектов культурного наследия (памятников археологии и архитектуры), также не учтены в настоящее время памятные места (мемориалы, памятные доски, захоронения), связанные со значимыми событиями в истории Красновишерского муниципального района, Пермского края, России (мировые войны, гражданские войны, места рождения и проживания знаменитых людей).

Зоны охраны объектов культурного наследия должны предусматриваться для отдельных комплексов и ценных историко-культурных элементов. Требования специальных режимов охраны и использования, установленные положениями о каждом конкретном объекте культурного наследия, должны распространяться на комплексы памятников истории и культуры, природные ландшафты, представляющие особую историческую и археологическую ценность.

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии со следующими законодательными документами:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Распоряжения Губернатора Пермской области от 05.12.2000 N 713-р «О государственном учете недвижимых памятников истории и культуры Пермского края регионального значения и местного (муниципального) значения».

- Закон Пермского края от 07.07.2009 г. № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края».

Согласно статье 18 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ данные об объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, вносятся в специальные документы.

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

На основании статей 35,36,37 ФЗ от 25.06.2002 г.  № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Согласно статьи 49 ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объекты археологического наследия находятся в государственной собственности.

На основании статьи 27 закона от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (Земельный кодекс Российской Федерации) земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия Красновишерского муниципального района включают в себя:

На первую очередь (2010 г. – 2020 г.):

- инициация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов археологии;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- инициация работ по постановке участков памятников археологии на государственный кадастровый учет;

- согласование с государственными органами по охране памятников археологии хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по определению (уточнению) местоположения и границ территорий объектов культурного наследия (в том числе памятников археологии «Ораловское озеро I, поселение» и «Ораловское озеро II, поселение»);

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке, определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок (2020 г. – 2035 г.):

- установка информационных знаков на объектах археологии;

- организация  и проведение работ по выявлению объектов культурного наследия местного значения.

## 4.9 Санитарная очистка территории.

Основными источниками загрязнения почвенно-растительного покрова являются объекты размещения отходов. Неудовлетворительное санитарное состояние большинства свалок, несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к их накоплению. Наличие несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и производственных отходов, а также недостаточно очищенные сточные воды сказываются на низком качестве питьевой воды.

Таблица 4.9.1 - Характеристика существующего размещения свалок ТБО.

| № пп | Населенный пункт | Вид захоронения | Принадлежность | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красновишерск | Хоз. - быт. | Администрация р-на | 11,7 |
| 2 | п. Вая | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 0,5 |
| 3 | п. Велс | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 0,3 |
| 4 | п. Волынка | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 0,1 |
| 5 | п. Мутиха | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 0,5 |
| 6 | п. Сыпучи | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,0 |
| 7 | д. Антипина | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,0 |
| 8 | д. Паршакова | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,0 |
| 9 | д. Ванькова | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,0 |
| 10 | п. Берёз. Старица | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,0 |
| 11 | с. Губдор | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,5 |
| 12 | д. Бычина | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 0,5 |
| 13 | с. Верх-Язьва | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 2,0 |
| 14 | п. Северный Колчим | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,0 |
| 15 | п. Цепёл | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,0 |
| 16 | п. Усть-Язьва | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,5 |
| 17 | п. Данилов луг | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 0,5 |
| 18 | д. Федорцова | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 1,5 |
| 19 | д. Нижняя Язьва | Хоз. - быт. | Администрация с/п | 0,5 |

Схема санитарной очистки территории населенных пунктов предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения и культурно-бытового назначения, жидких бытовых отходов из неканализованных зданий  и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов поселений. Территории населенных пунктов района подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Твердые бытовые отходы.

Для расчета объема образующихся отходов от населения с учетом общественных организаций, норма накопления устанавливается на основании СНиП 2.07.89:

- на 1 очередь – 1,4 куб. м. (280 кг) на 1 человека в год;

- на расчетный срок – 1,5 куб. м. (300 кг) на 1 человека в год (с учетом общественных и производственно-коммунальных объектов).

Таблица 4.9.2 - Расчет накопления твердых бытовых отходов (ТБО) по населенным пунктам.

| Наименование поселения | Численность населения, чел. | Годовое количество образующихся ТБО, м3 | Суточное количество образующихся ТБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| Красновишерское городское поселение | 18329 | 25660,6 | 27493,5 | 72 | 77 |
| Вайское сельское поселение | 910 | 1274 | 1365 | 4 | 4 |
| Мутихинское сельское поселение | 750 | 1050 | 1125 | 3 | 4 |
| Верх-Язьвинское сельское поселение | 3721 | 5209,4 | 5581,5 | 15 | 16 |
| Усть-Язьвинское сельское поселение | 2210 | 3094 | 3315 | 9 | 10 |
| Вишерогорское сельское поселение | 739 | 1034,6 | 1108,5 | 3 | 4 |
| Всего по району | 26659 | 37322,6 | 39988,5 | 106 | 115 |

Предусматривается раздельный сбор ценных компонентов ТБО: стеклотара, пластик, бумага и текстиль, металлолом. Крупногабаритные ТБО в виде растительных остатков, сгнившего сена и т.д. должны вывозиться на свалки.

В каждом населенном пункте предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров.  Количество контейнерных площадок и контейнеров представлено в таблице.

Жидкие бытовые отходы.

К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В соответствии со СНиП 2.01.07-89. норма жидких бытовых отходов составляет 2 куб. м. на 1 человека в год. По району 26659 человек х 2 куб. м. = 53318/ куб. м. в год.

Накапливающиеся жидкие отходы должны регулярно вывозиться из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

Для предотвращения загрязнения на территории района, поле ассенизации для ЖБО необходимо предусмотреть на существующей свалке или в составе районного полигона ТБО.

Для сбора и транспортировки ЖБО к местам обеззараживания требуется специальная ассенизационная машина.

4.10 Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты туризма и спелеологии.

### 4.10.1 Особо охраняемые природные территории.

Красновишерский муниципальный район обладает высоким туристско-экскурсионным потенциалом, способным вызвать интерес на российском и международном уровнях. В районе расположены 14 региональных особо охраняемых природных территории (ООПТ) и государственный природный заповедник «Вишерский», а также объекты историко-культурного и природного наследия. В районе расположено множество природных достопримечательностей, таких как река, Вишера, Помяненный камень, Вогульский камень, Камень Ветлан, Писаный камень, Полюдов камень, Тулымский камень, Хребет Кваркуш, Озеро Нюхти и др.

Особо охраняемые природные территории федерального значения.

Государственный природный заповедник «Вишерский».

Границы: от северо-западного угла квартала 20 Велсовского лесничества Вайского лесхоза на восток, северо-восток и юг по административной границе Пермской области до юго-восточного угла квартала 239 Велсовского лесничества Вайского лесхоза; далее на запад по южным границам кварталов 239 и 238 до пересечения с р. Велс; далее вниз по течению р. Велс до пересечения с восточной границей квартала 185 Велсовского лесничества; далее на юг по восточной границе кварталов 285 и 299 до юго-западного угла квартала 299; далее на запад по южным границам кварталов 299 и 298 до юго-западного угла квартала298; далее на север по западной границе квартала 298 до его северо-западного угла; далее на запад по южным границам кварталов 284 и 283 до юго-западного угла квартала 283; далее на север по западной границе квартала 283 до его северо-западного угла; далее на запад по границам кварталов 263,248,247,245,244 до юго-западного угла квартала 244; далее на север по административной границе Красновишерского района до северо-западного угла квартала 20.

Охранная зона (внутренняя зона совпадает с границей заповедника): от юго-восточного угла квартала 239 Велсовского лесничества Вайского лесхоза на юг по административной границе Пермской области до юго-восточного угла квартала 304 Велсовского лесничества; далее на запад по южным границам кварталов 304,303,302,301,300,299 до северо-восточного угла квартала 315; далее на юг по восточным границам кварталов 315,332 до юго-восточного угла квартала 332; далее на запад по южным границам кварталов 332,331,330,.329,328 до р. Вишеры; далее вверх по течению р. Вишеры до пересечения с южной границей квартала 296; далее на запад по южным границам кварталов 296,295,294,293,292,291 до юго-западного угла квартала 291; далее на север по западным границам кварталов 291,276,269 до северо-западного угла квартала 269 Велсовского лесничества; далее на запад по южной границе квартала 39 Вижайского лесничества Колвинского лесхоза до его юго-западного угла; далее на север по западным границам кварталов 39,24,11 Вижайского лесничества и квартала 318 Верхнеколвинского лесничества до его юго-западного угла; далее на север по западным границам кварталов 275,234,226,206,190 Верхнеколвинского лесничества до севро-западного угла квартала 190; далее на восток по северной границе квартала 190 до его северо-восточного угла; далее на север по западным границам кварталов 159,120 Верхнеколвинского лесничества до северо-западного угла квартала 120; далее на восток по северной границе квартала 120 до его северо-восточного угла; далее на север по западным границам кварталов 81 и 40 Верхнеколвинского лесничества до северо-западного угла квартала 40; далее на восток по северной границе квартала 40 Верхнеколвинского лесничества Колвинского лесхоза до северо-западного угла квартала 20 Велсовского лесничества Вайского лесхоза.

Наиболее характерной особенностью рельефа рассматриваемого района является резкая приподнятость над всей остальной частью Вишерско-Чусовского Урала.

Грядовые горы четко ориентированы в направлении север-юг. В их рельефе прослеживается до трех гряд: западная, центральная, восточная. Наиболее ясно выражена западная гряда, которая включает в себя Тулымский камень – самую высокую точку Пермской области (1469 м).

В направлении с северо-востока на юго-запад рельеф постепенно снижается. Крутые склоны выступают при выходе горных гряд к р. Вишере, где они часто обрываются под прямым углом в виде обнаженных «камней». Остальные склоны этих гряд пологи (5-180). На участках с избыточным увлажнением встречаются верховые болота.

Реки имеют ярко выраженный горный характер: быстрое течение, наличие перекатов, порогов, выстланное крупными камнями дно. Амплитуда высот между днищами этих речных долин и горными массивами достигает 800-1000 м (Ястребов, 1960). В питании рек основную роль играют талые воды (более 50 %). Основной водной артерией является р. Вишера – один из крупных притоков р. Камы. В Вишеру впадает более 50 притоков; наиболее крупные из них – Мойва, Лопья, Муравей, Ниолс.

По основам ландшафтно-географического районирования климатов (Берг, 1947), описываемая территория относится к холодной, достаточно влажной зоне. Вегетационный период сокращен до 150-140 дней, продолжительность безморозного периода составляет 80-30 дней, но заморозки возможны в любые месяца лета. Характерной особенностью климата являются температурные инверсии, возникающие вследствие ослабленного обмена воздуха, сильно расчлененного рельефа. С температурной инверсией связано возникновение туманов, которые часто бывают в холодное время – до 195 дней в году.

Описываемая территория относится к району тяжелосуглинистых подзолистых, дерново-подзолистых и заболоченных почв западных предгорий и к горному Уральскому району горно-лесных и горно-луговых скелетных почв (Коротаев, 1962) .

Растительность заповедника четко дифференцирована на высотные пояса, которых в пределах западного макросклона Северного Урала выделяют четыре (Овеснов, 1952; Горчаковский, 1975).

Горно-лесной пояс. Темнохвойная тайга представлена пихтово-еловыми и еловыми лесами северотаежного типа, с хорошо развитым моховым покровом и значительным участием папоротников. Выровненные понижения обычно заняты ельниками. На склонах гор,  где условия произрастания лучше, распространены елово-пихтовые и пихтовые леса.

Выше 500-6—м горно-лесной пояс сменяется субальпийским (подгольцовым) поясом.

Субальпийские луга, как сырье, так и мезофильные, представлены всего крупнозлаково-разнотравными ассоциациями. Кроме того, на первых получают развитие разнотравные, а на вторых – мелкотравные фитоценозы. В нижних частях склонов расположены самые ценные – сырые субальпийские луга.

Выше сырых субальпийских лугов по средним и верхним частям склонов располагаются самые распространенные в горах настоящие (мезофильные) луга: крупнотравные и мелкотравные, злаково-разнотравного состава.

Из мелкотравных лугов наиболее распространены душистоколосковые сообщества, занимающие склоны крутизной до 15 градусов и щебнистые суглинистые почвы. Травостой здесь менее высокий, изреженный, с фрагментами моховой растительности.

Субальпийские луга наиболее представлены в горах Ошеньер, Сампал-Чахль, на Лопьинском камне, на отрогах г. Ишерим. Видовой состав травостоя субальпийских лугов беден (Овеснов, 1952)

Горно-тундровый (альпийский) пояса. Крутые склоны альпийского пояса заняты каменистыми горными тундрами. Особенно типичны они для г. Ишерим. Настоящих почв здесь нет, только в расщелинах камней накапливается небольшое количество мелкозема. Кустарники очень редки, среди них можно отметить иву серо-зеленую. Травяно-кустарничковый ярус выражен крайне слабо. В местах накопления мелкозема встречаются лишь единичные экземпляры голубики, водяники обоеполой, ветреницы пермской и некоторых других видов. Каменные глыбы покрыты мхами и лишайниками.

В поясе холодных гольцовых пустынь (выше 800-900 м) обширны поля каменистых россыпей и скалистых останцев. Здесь климатические условия особенно суровы, растительный покров очень скуден и разрежен. На скалах встречаются лишь лишайники и мхи. Вначале появляются накипные лишайники, затем листоватые и кустистые. Мхи поселяются после лишайников на отмерших слоевищах. Видовой состав лишайников и мхов в значительной степени зависит от химического состава породы, на которой они растут, а также от географической широты места. В расщелинах между глыбами, где есть мелкозем, ютятся некоторые виды плаунов и папоротников. Цветковые растения немногочисленны.

Животный мир заповедника разнообразен за счет представителей европейской и сибирской фауны. Здесь обычны лось, медведь, соболь, куница, оба вида норки, белка, бурундук. Даже бобр поднимается до верхнего течения р. Вишеры.  Мелкие млекопитающие представлены насекомоядными и грызунами. Среди последних преобладают лесные (рыжая и красная) и серые полевки (темная и экономка, а также лесной лемминг). Обычны куриные птицы – рябчик, глухарь, тундряная и белая куропатки. Амфибии и рептилии немногочисленны, встречаются травяная лягушка, серая жаба, живородящая ящерица.

Характерными представителями заповедника являются золотистая ржанка, хрустан, лапландский подорожник, щур и другие птицы.

В составе фауны наземных животных довольно много сибирских видов: красная и красно-серая полевки, равнозубая бурозубка, синехвостка, соловей-красношейка, темнозобый дрозд, пеночка-зарничка, сероголовая гаичка и др.

Беркут, скопа, дербник, белая куропатка занесены в Красные книги России и Среднего Урала.

Из рыб наиболее типичными представителями являются хариус и таймень. Последний также занесен в Красные книги.

Особо охраняемые природные территории регионального значения.

В районе расположены 14 региональных особо охраняемых природных территории (ООПТ) в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 № 64-п «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края, за исключением биологических охотничьих заказников».

Таблица 4.10.1 - Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения, за исключением биологических охотничьих заказников.

| N п/п | Наименование ООПТ | Категория ООПТ | Площадь ООПТ, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовское болото | Охраняемый ландшафт | 2 844,5 |
| 2 | Большеколчимский карстовый мост | Геологический памятник природы | 75,0 |
| 3 | Булатовское болото | Охраняемый ландшафт | 275,0 |
| 4 | Велсовский лес | Ботанический природный резерват | 434,0 |
| 5 | Ветлан | Ландшафтный памятник природы | 77,0 |
| 6 | Ветряной камень | Ландшафтный памятник природы | 60,0 |
| 7 | Говорливый камень | Ландшафтный памятник природы | 184,0 |
| 8 | Дыроватый камень | Ландшафтный памятник природы | 120,0 |
| 9 | Кваркуш | Охраняемый ландшафт | 87 924,0 |
| 10 | Колчимский (Помяненный) камень | Охраняемый ландшафт | 1 432,0 |
| 11 | Моховой камень | Ландшафтный памятник природы | 19,0 |
| 12 | Нижневишерский | Охраняемый ландшафт | 44 685,0 |
| 13 | Писаный камень | Ландшафтный памятник природы | 306,0 |
| 14 | Полюд (Полюдов камень) | Охраняемый ландшафт | 860,0 |

1. Охраняемый ландшафт «Березовское болото». Площадь территории – 2844,5 га. Границы: От северо-западного угла квартала 6 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза на восток по северным границам кварталов 6, 7 до точки на северной границе квартала 7, отстоящей на 700 м к западу от северо-восточного угла квартала 7; далее 900 м на север; далее на восток до точки на западной границе квартала 4, отстоящей на 900 м к северу от северо-восточного угла квартала 7; далее на юго-восток до точки на северной границе квартала 8, отстоящей на 800 м к востоку от северо-восточного угла квартала 7; далее на восток 700 м; далее на юг до точки на южной границе квартала 8, отстоящей на 1500 м к востоку от его юго-западного угла; далее 600 м на запад; далее на юго-запад до юго-восточного угла квартала 11; далее на юг по восточной границе квартала 18 до его юго-восточного угла; далее на запад по южной границе квартала 18 до его юго-западного угла; далее на север по западным границам кварталов 18, 10 и 6 до начальной точки.

2. Геологический памятник природы Большеколчимский карстовый мост, площадь составляет 75,0 га. Границы: От пересечения правого берега р. Колчим с восточной границей квартала 159 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза 500 м на север по этой границе, далее 1500 м на запад, далее на юг до пересечения с правым берегом р. Колчим, далее по правому берегу р. Колчим до начальной точки.

3. Охраняемый ландшафт Булатовское болото, площадь 275,0 га. Границы: От северо-западного угла квартала 13 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза на юго-восток до точки на северной границе квартала 20, отстоящей на 1000 м к востоку от его северо-западного угла; далее на юго-запад до точки на западной границе квартала 20, отстоящей на 700 м к югу от его северо-западного угла; далее на север по западной границе квартала 20 до его северо-западного угла; далее на запад по южной границе квартала 12 до точки, отстоящей на 700 м к западу от северо-западного угла квартала 20; далее на север до точки на северной границе квартала 12, отстоящей на 700 м от северо-западного угла квартала 13; далее на восток по северной границе квартала 12 до начальной точки.

4. Ботанический природный резерват Велсовский лес, площадь 434,0 га.

Границы: в границах квартала 243 Велсовского лесничества Вайского лесхоза.

5. Ландшафтный памятник природы Ветлан, площадь 77,0 га.

Границы: От устья р. Ветланиха 250 м по ее левому берегу вверх по течению, далее на юг до пересечения с южной границей квартала 29 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза, далее на запад до пересечения с левым берегом р. Вишера, далее по левому берегу р. Вишера вверх по течению до начальной точки.

6. Ландшафтный памятник природы Ветряной Камень, площадь 60,0 га.

Границы: От точки пересечения северной границы квартала 180 Вайского лесничества Вайского лесхоза с левым берегом р. Вишера 600 м на запад по северной границе квартала 180; далее 2000 м на юг; далее на восток до пересечения с левым берегом р. Вишера; далее по левому берегу р. Вишера до начальной точки.

7. Ландшафтный памятник природы Говорливый камень, площадь 184,0 га.

Границы: От устья р. Говоруха 1000 м вверх по течению по ее правому берегу; далее по прямой на запад до пересечения с левым берегом ручья, протекающего через нежилое с. Говорливское; далее по левому берегу ручья до его впадения в р. Вишера; далее по правому берегу р. Вишера до устья р. Говоруха.

8. Ландшафтный памятник природы Дыроватый Камень, площадь 120,0 га.

Границы: От точки пересечения левого берега р. Вишера с северной границей квартала 71 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза на восток по северной границе квартала 71 до пересечения с границей нерестово-запретной полосы; далее на юг по границе нерестово-запретной полосы до пересечения с южной границей квартала 71; далее на запад по южной границе квартала 71 до пересечения с левым берегом р. Вишера; далее по левому берегу р. Вишера вверх по течению до начальной точки.

9. Охраняемый ландшафт Кваркуш, площадь 87924,0 га. Границы: От устья р. Пеля вверх по левому берегу р. Улс до устья р. Ольховка; далее вверх по течению по левому берегу р. Ольховка до пересечения с северной границей квартала 23 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза; далее по его северной границе до северо-восточного угла; далее на юг по восточным границам кварталов 23, 46, 75, 103, 132, 161, 202, 241 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до юго-восточного угла квартала 241 Пудьвинского лесничества; далее на запад по южным границам кварталов 241, 240, 239, 238, 237 Пудьвинского лесничества до юго-западного угла квартала 237 Пудьвинского лесничества; далее на север по западным границам кварталов 237, 198, 157, 128, 99, 71, 42, 19 Пудьвинского лесничества до северо-западного угла квартала 19; далее на запад по южным границам кварталов 241, 240, 239 Северо-Колчимского лесничества Красновишерского лесхоза до юго-западного угла квартала 239; далее на север по западным границам кварталов 239, 209 Северо-Колчимского лесничества до северо-западного угла квартала 209; далее на запад по южной границе квартала 178 Северо-Колчимского лесничества до его юго-западного угла; далее на север по западной границе квартала 178 до его северо-западного угла; далее на запад по южной границе квартала 147 Северо-Колчимского лесничества до его юго-западного угла; далее на север по западным границам кварталов 147, 108, 93, 76, 61, 45 Северо-Колчимского лесничества до северо-западного угла квартала 45; далее на запад по южной границе квартала 32 Северо-Колчимского лесничества до его юго-западного угла; далее на север по западной границе квартала 32 до его северо-западного угла; далее на запад по южным границам кварталов 17, 16 Северо-Колчимского лесничества до юго-западного угла квартала 16; далее на север по западным границам кварталов 16, 6 Северо-Колчимского лесничества до северо-западного угла квартала 6; далее на восток по северным границам кварталов 6, 7 Северо-Колчимского лесничества до юго-западного угла квартала 192 Кутимского лесничества Вайского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 192, 174, 156, 140 до пересечения с правым берегом р. Рассоха; далее вниз по течению по правым берегам рек Рассоха и Пеля до начальной точки.

10. Охраняемый ландшафт Колчимский (Помяненный) камень, 1432,0 га.

Границы: От юго-западного угла квартала 5 Красновишерского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Красновишерское лесничество" (ранее Верхне-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза) по прямой до точки, расположенной на северной границе квартала 153 Красновишерского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Красновишерское лесничество" в 700 м западнее его северо-восточного угла; далее по прямой до северо-восточного угла квартала 126 Красновишерского участкового лесничества; далее по северной границе квартала 127 Красновишерского участкового лесничества до его северо-восточного угла; далее по восточным границам кварталов 127 и 154 Красновишерского участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 5 Красновишерского участкового лесничества (ранее Верхне-Язьвинского лесничества); далее по прямой до точки, расположенной на южной границе квартала 5 в 1000 м от его юго-восточного угла; далее по южной границе квартала 5 до начальной точки.

11. Ландшафтный памятник природы Моховой камень, площадь 19,0 га. Границы: От северо-западного угла квартала 116 Акчимского лесничества Вайского лесхоза 200 м на юг по западной границе этого квартала; далее на восток до точки пересечения с левым берегом р. Вишера; далее под углом 120° 700 м на юго-восток; далее под углом 105° на северо-восток до места пересечения с левым берегом р. Вишера; далее по левому берегу вниз по течению до начальной точки.

12. Охраняемый ландшафт Нижневишерский, площадь 44685,0 га.

Границы: От северо-западного угла квартала 50 Нижне-Язьвинского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Красновишерское лесничество" по его северной границе до северо-восточного угла; далее по восточным границам кварталов 50, 56, 60 до пересечения с северной границей квартала 37 Нижне-Язьвинского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Красновишерское лесничество" (ранее Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза); далее по северным границам кварталов 37-43 Нижне-Язьвинского участкового лесничества (ранее Вишерского лесничества), 70, 72, 73 Нижне-Язьвинского участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 73; далее по восточной границе квартала 73 до северо-западного угла квартала 114 Красновишерского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Красновишерское лесничество" (ранее Верхне-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза); далее по северной границе квартала 114 до его северо-восточного угла, далее по восточным границам кварталов 114, 120 Красновишерского участкового лесничества (ранее Верхне-Язьвинского лесничества) и восточным границам кварталов 78, 84, 90 Нижне-Язьвинского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 150; далее по северным границам кварталов 150, 151 до северо-восточного угла квартала 151; далее по восточным границам кварталов 151, 162 до северо-западного угла квартала 174; далее по северной границе квартала 174 до его северо-восточного угла, далее по восточным границам кварталов 174, 184 до юго-восточного угла квартала 184; далее по южным границам кварталов 184, 183, 182, 181 Красновишерского участкового лесничества (ранее Верхне-Язьвинского лесничества), 110, 109, 108, 107, 106 Нижне-Язьвинского участкового лесничества до юго-западного угла квартала 106; далее по западным границам кварталов 106, 101, 96, 91, 85, 79 Нижне-Язьвинского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 79; далее по южным границам кварталов 59, 58, 55, 54, 53, 52 Нижне-Язьвинского участкового лесничества (ранее Вишерского лесничества) до пересечения с правым берегом р. Колынва, далее вниз по течению по правому берегу р. Колынва до начальной точки, в том числе:

зона особой природной ценности: оз. Нюхти;

рекреационная зона: в границах водоохранной зоны оз. Нюхти и кварталов 40-42, 46-48, 50, 54-56, 58 Нижне-Язьвинского участкового лесничества Нижне-Язьвинского лесничества (ранее Вишерского лесничества).

13. Ландшафтный памятник природы Писаный камень, площадь 306,0 га. Границы: От точки пересечения северной границы квартала 63 Акчимского участкового лесничества государственного краевого учреждения "Вайское лесничество" с правым берегом р. Вишера 500 м на восток; далее 3500 м на юг; далее по прямой на запад до пересечения с правым берегом р. Вишера; далее вниз по течению по правому берегу р. Вишера до начальной точки.

14.Охраняемый ландшафт Полюд (Полюдов камень), площадь 860,0.

Границы: В границах кварталов 18, 24 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза.

Особо охраняемые природные территории местного значения.

1. Охраняемый ландшафт «Заячья горка» (болото). Площадь составляет 614,0 га.

Границы: расположено на территории Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза в кварталах 70, 71, 72, 94, 95.

2. Охраняемый ландшафт Нижнеязьвинское болото. Площадь составляет – 219,1 га. Границы:  расположено на территории Нижнее-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза в квартале 27 выдел 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51; квартале 28 выдел 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

3. Геологический памятник природы «Вишерская карстовая арка». Площадь составляет 1 га. Границы: расположен в Вёлсовском лесничестве Вайского лесхоза кв. 246, выдела 3,15.

### 4.10.2 Перспективные территории для расширения сети особо охраняемых природных территорий.

Рекомендуемые к охране геологические памятники

Эталонные разрезы

Разрез Акчим расположен на берегах рек Вишеры и Акчим в окрестностях д. Акчим в отвесных скалах, небольших грядах коренных пород и в отдельных выходах у реки. Обнажения карбонатных пород от алексинского горизонта нижнего карбона до ассельского яруса нижней перми.

Разрез Гостинский расположен на левом берегу р. Вишеры, в 5 км ниже посёлка Вая в высоких скалах протяжённостью около 1 км. Обнажения серпуховско-башкирских карбонатных пород и граница между нижним и средним карбоном.

Разрез Нижняя Тулымка расположен на правом берегу р. Язьвы выше устья р. Н. Тулымки в крупных скалах и небольших выходах коренных пород общей протяжённостью около 1 км. Обнажения визейских, турнейских, фаменских карбонатных пород девона и карбона.

Разрез Писаный расположен на правом берегу р. Вишеры в 80 км выше г. Красновишерска и в 5 км ниже д. Акчим в крупных скалах Камня Писаного высотой 30-70 м. Обнажения карбонатных пород ассельского яруса.

Разрез Притон расположен на правом берегу р. Вишеры напротив д. Вёлгур в скалах высотой до 80 м, в Камне Притон. Обнажение серпуховско-башкирских карбонатных пород и границы между нижним и средним карбоном.

Палеонтологические памятники.

КИЧИГИНО. Нижняя пермь. Красновишерский муниципальный район, бассейн р. Камы, правый берег р. Язьвы у бывшего пос. Кичигино. Кунгурский ярус, стратотип кичигинской свиты. Местонахождение отпечатков растений в стратотипе кичигинской свиты, иллюстрирует одну из наиболее богатых флор кунгурского века.

НИЖНЯЯ БЫЧИНА. Нижняя пермь. Красновишерский муниципальный район, бассейн р. Камы, правый берег р. Язьвы, 0,5 км ниже д. Нижняя Бычина. Кунгурский ярус, кичигинская свита. Богатые комплексы растительных остатков в обнажении протяженностью более 100 м.

Карстовые геологические памятники

Говорухинская Ледяная пещера - природный резерват.

Профиль ООПТ: Комплексный.

Статус: Местный.

Обоснование ООПТ и ее значимость: красивая пещера с кальцитовыми и ледяными натечными образованиями. Единственная пещера из известных в районе с мощным покровным оледенением. Объект туризма.

Перечень основных объектов охраны. Феномены: многолетний лед, натечные образования из кальцита.

Географическое положение Пермский край, Красновишерский муниципальный район, левый берег р. Говоруха в 1.5 км выше устья, в 1.2 км к СВ от пос. Заговоруха. Вход в пещеру находится в 0.3 км от р. Говоруха, на высоте 100 м от уровня реки, в скалистой карстовой воронке длиной 15 м, шириной 10 м и глубиной 1.5 м. Пещера начинается колодцем с ледопадом глубиной 7.5 м, приводящим в двухэтажную систему ходов и гротов протяженностью 85 м. На нижний ярус ведет колодец глубиной 4.5 м. Днища гротов покрыты многолетним льдом, а также глиной и глыбами. Стены гротов нижнего этажа украшены кальцитовыми натеками. В зоне развития покровного льда встречаются ледяные сталактиты и сталагмиты. Пещера образовалась в известняках нижнего карбона.

Направление и расстояние до ближайшего населенного пункта: в 14 км к ЮЗ находится г. Красновишерск.

Камень Притон - природный резерват.

Профиль ООПТ: Комплексный.

Статус: Местный.

Обоснование ООПТ и ее значимость: живописная скала с пещерой у подножия. Объект туризма.

Перечень основных объектов охраны Феномены: пещера с кальцитовыми натечными образованиями.

Географическое положение: Пермского края, Красновишерский муниципальный район, левый берег р. Вишера, против д. Велгур. Высокая скала, сложенная слоистыми светло-серыми известняками нижнего карбона. У западного подножия камня находится пещера Органная протяженностью 120 м с кальцитовыми натечными образованиями – корами, сталактитами и сталагмитами.

Направление и расстояние до ближайшего населенного пункта: в 31 км к ЗЮЗ находится г. Красновишерск.

Камень Грива - природный резерват.

Профиль ООПТ: Комплексный.

Статус: Местный.

Обоснование ООПТ и ее значимость: живописная скала с небольшой пещерой.

Перечень основных объектов охраны Феномены: пещера.

Географическое положение: Пермский край, Красновишерский муниципальный район, правый берег р. Вишера против устья р. Акчим. Высокая скала, сложенная круто падающими пластами светло-серых известняков карбона. В основании скалы расположен вход в пещеру Студеная длиной 14 м с небольшим ледником на полу.

Направление и расстояние до ближайшего населенного пункта В 51 км к западу находится г. Красновишерск.

Пещера Язьвинская - природный резерват.

Профиль ООПТ: Комплексный.

Статус: Местный.

Обоснование ООПТ и ее значимость: большая пещера с натечными образованиями и костями плейстоценовой фауны.

Перечень основных объектов охраны. Феномены: кальцитовые натечные образования; кости плейстоценовой фауны.

Географическое положение Пермский край, Красновишерский муниципальный район, правый берег р. Язьва, в 15 км к востоку от пос. Северный Колчим, в 3 км вниз по течению от р. Большая Осиновка. Трапециевидный вход в пещеру шириной 8 м и высотой 1 м расположен в основании скального уступа известняков на высоте 30 м от уреза реки. Разветвленная пещера с кальцитовыми натечными образованиями и мондмильхом. Найдены кости крупных млекопитающих, в том числе пещерного медведя. Протяженность пещеры 300 м.

Направление и расстояние до ближайшего населенного пункта: в 56 км к ЗСЗ находится г. Красновишерск.

### 4.10.3 Развитие туризма на территории района.

Территория Красновишерского муниципального района обладает значительным природным потенциалом, способным стать мощным ресурсом для развития внутреннего и въездного туризма. Главная водная артерия – река Вишера, протекает вдоль северной границы района и считается одной из самых чистых рек Прикамья. Она и ее притоки являются нерестовыми для хариуса и тайменя. Популярность Вишеры и ее притоков как маршрутов водного туризма ежегодно растет. Район отличается природой, мало измененной деятельностью человека, обладает большим количеством объектов туристического показа. В том числе: камни – Ветлан, Малый Ветлан, Колчимский (Помяненный), Полюдов, Писаный, хребет Кваркуш, водопад Жигалан, озеро Нюхти, Сухое болото, резерват Язьва (Бондоровское - Лебединое) болото, Велсовская пещера.

Живописные естественные ландшафты, разнообразие животного мира, наличие по берегам скальных отложений – все это привлекает большое количество туристов – любителей активного отдыха, рыбалки и охоты, грибников.

Красновишерский муниципальный район уникален тем, что на его территории проживает один из народов финно-угорской группы – коми-язьвинцы. Ежегодно в д. Антипина Красновишерского района в мае месяце проводится массовый весенний праздник коми-язьвинцев «Сарчик». На данной основе возможна проработка развития этнической формы туризма.

На территории Мутихинского сельского поселения в верховьях реки Акчим в районе урочища «Акчимские Тулумы» в мае проводятся ежегодные краевые соревнования по спортивному туризму (водная дистанция). Численность команд участников с каждым годом растет.

Туристская отрасль способна приносить высокие доходы в бюджет и способствовать социально-экономическому развитию района, создавать новые рабочие места, стимулировать другие отрасли экономики. Достоинством отрасли является то, что эксплуатируемые рекреационные ресурсы при рациональном подходе являются почти полностью возобновляемыми. Все это заставляет выделить развитие туристской отрасли в один из приоритетов районной экономики.

Первым шагом в развитии туристического направления на территории Красновишерского района станет принятие муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Красновишерского муниципального района на 2010-2012 годы».

Основные задачи программы:

- создание единого информационного туристического пространства Красновишерского района (включая систему навигации);

- привлечение инвестиций в туристскую отрасль района;

- развитие предпринимательства в сфере туризма;

- создание новых рабочих мест, в том числе занятость молодежи;

- поддержка и развитие малых народов, организаций, занимающихся развитием ремёсел, производством сувенирной продукции на территории района;

- экологическое просвещение жителей и гостей района.

Таблица 4.10.4.1 - Объекты туристической привлекательности  Красновишерского муниципального района.

| № | Название объекта | Краткое описание объекта (с точки зрения туристич. привлекательности) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камень Полюд | Пеший маршрут выходного дня протяженностью 12 км. |
| 2 | Камень Ветлан | Пеший маршрут выходного дня протяженностью 8 км. |
| 3 | Камень Говорливый | Пеше - водный маршрут протяженностью 30 км. |
| 4 | Камень Помяненный | Пеший маршрут выходного дня протяженностью 8 км. |
| 5 | Камень Столбы | Пеше - водный маршрут. |
| 6 | Камень Писаный | Пеше - водный маршрут. |
| 7 | Камень Моховой | Пеше - водный маршрут. |
| 8 | Камень Ветряной | Пеше - водный маршрут. |
| 9 | Хребет Кваркуш, водопады р. Жигалан | Пеший маршрут первой категории сложности с посещением водопадов реки Жигалан. |
| 10 | Камень Дыроватый | Пеше - водный маршрут. |
| 11 | Велсовская пещера | Спелеологический маршрут |
| 12 | Тулымский камень | Экологический маршрут по заповеднику |
| 13 | «Нижневишерский, озеро «Нюхти» | Поход выходного дня |

Река Вишера – берет свое начало на южном склоне горной вершины Няторохту, на отметке 1007 м над уровнем моря. Общая протяженность ее 415 км, площадь бассейна 31,5 тыс. км2. Основными притоками являются Колва, Язьва, Улс. Большая часть Вишеры шумная, с многочисленными перекатами и лишь в конце она приобретает более спокойный характер. Верховья Вишеры протекают по территории Вишерского заповедника, в нем присутствует много горных образований, в том числе высшая точка Пермского края, гора Тулымский камень. Помимо него очень живописны горные образования, Мунитумп, Ишерим, Муравей, Сампочхаль. На крутых берегах реки – камень Ветлан, камень Писаный, и др. Половодье на реке начинается в апреле, в этот период река может достигать уровня 6 м. Для любителей водных путешествий, поездка на Вишеру будет незабываемой. Лучшее время для сплава по Вишере с июня по август. В настоящее время по Вишере организованы водные туристические маршруты с выездом и доставкой в г. Пермь, которые имеют большой интерес у любителей водного туризма.

Зарезервированные территории - Верхнеязьвинский – ихтиологический заказник, площадь 800 га. Объекты охраны: европейский хариус, таймень, бычок-подкаменьщик.

Геологические особенности Красновишерского муниципального района позволяют реализовать проекты организации спелеотуризма и активного отдыха с использованием многочисленных пещер, гротов. Красоты и достопримечательности района в сочетании с обилием ягод, грибов, кедрового ореха, богатой рыбалкой и охотой создают прекрасные условия для активного отдыха и вполне прекрасные для создания на территории района национального парка, развития массового туризма, в т.ч. международного.

Основные мероприятия и направления деятельности по созданию туристического кластера:

- Образование общественного координационного совета по туризму при администрации Красновишерского района предполагающего участие всех представителей туристической отрасли района.

- Формирование единого заказа на подготовку специалистов на базе имеющихся в Пермском крае учебных заведений. Поддержка и развитие учебно-производственной базы ПУ 46.

- Проведение согласованной политики в области туристической индустрии гостеприимства в целях выработки оптимальных программ внутри каждого предприятия.

- Разработка новых туристических маршрутов, создавать условия для совместной работы с представителями туристических фирм и принимать активное участие в выставках по продвижению нашего района.

В период 2010-2012 годы запланирована реализация инвестиционного проекта вновь созданного малого предприятия «Возрождение культурно-исторического, туристического экопоселения Ветлан».

В период 2011-2015 годы малым предприятием ООО «Пилигрим» предполагается вложение средств в инвестиционный проект «Строительство туристического гостиничного комплекса».

В 2015-2020 годах намечена реализация крупного инвестиционного проекта «Строительство спортивно-развлекательного комплекса «Полюд». Вложения могут окупиться при условии  формирования устойчивого спроса на туристические услуги на территории Красновишерского муниципального района в результате успешной реализации мероприятий муниципальной программы и кропотливой работы по созданию привлекательного имиджа.

4.11 Экологические условия Красновишерского муниципального района.

Красновишерский муниципальный район  расположен в северо-восточной части Пермского края, является самым северным его районом. Общая площадь составляет 15400 км2. В его состав с административным центром в городе Красновишерске входят Красновишерское городское поселение и 5 сельских поселений (Вайское, Верх-Язьвинское, Вишерогорское, Мутихинское, Усть-Язьвинское). Район малонаселенный (плотность населения 1,8 чел/км2), находится в стадии хозяйственного освоения.

Красновишерский муниципальный район  входит в состав Северного промышленно-экономического района Пермского края со специфическими экологическими проблемами. Это один их старейших горно-промышленных районов Урала, где добыча полезных ископаемых осуществляется с XVIII века. Первоначально проводились поиски благородных металлов и драгоценных камней в горной части. Постепенно их перечень полезных ископаемых увеличивался, площади поисков расширялись. С открытием алмазоносных россыпей и месторождений нефти и газа, горно-добывающий центр переместился на запад района. Основные экологические проблемы Красновишерского муниципального района связаны с загрязнением воздушного бассейна, рек и почв предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности; нефтедобычей; молевым сплавом древесины по рекам; нарушением природных ландшафтов и накоплением большого количества промотходов горнодобывающей промышленности; последствиями проведения подземных ядерных взрывов.

### 4.11.1 Основные техногенные факторы и их воздействие на окружающую среду.

Основные техногенные объекты и источники.

Селитебные зоны представляют 104 населенных пунктов, крупнейшие из них – г. Красновишерск, поселки Усть-Язьва, Вая, Красный Берег. Основные техногенные объекты представлены предприятиями в основном лесопромышленного комплекса, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, нефтедобывающей, пищевой промышленности и небольшими сельскохозяйственными предприятиями. Крупнейшие лесозаготовительные предприятия – ООО «Нордик», ООО «Лесная транспортная компания» и ООО «Красновишерск-лес». Промышленные, строительные, сервисные предприятия и организации – ЗАО «Уралалмаз», прииск ЗАО «Уралалмаз», ЗАО «Пермгеологодобыча», цех добычи нефти и газа № 3 ООО «Уралойл», ООО «Вишератранснефть», ООО «Центр технического сервиса», ООО «Кама комфорт», ООО «Ремстрой», МУП «Теплосеть», водопроводно-канализационное хозяйство № 1, ООО «Гортоп», автотранспортное предприятие. Предприятия, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции, – колбасный цех ОАО «Соликамский мясокомбинат», ООО «Вишера-молоко», молочная кухня, комбинат общественного питания, хлебокомбинат.

Основные транспортные связи осуществляются по автомагистрали краевого значения г. Соликамск – г. Красновишерск, в период навигации – по рекам Вишере и Язьве. Транспортная автомобильная сеть в последние годы значительно улучшается. Построены мосты через р. Вишера в пос. Рябинино, улучшены дорожные покрытия на трассе Красновишерск – Золотанка. Протяженность дорог в районе - 476 км, в том числе с асфальтовым покрытием - 95 км (рисунок 4.11.1.1).

Рисунок 4.11.1.1 - Карта техногенных факторов экологических условий

Красновишерского муниципального района.

На территории района, в юго-западной его части (в пределах Соликамской депрессии), пробурено более 330 нефтеразведочных скважин, сосредоточенных на площади около 2,5 тыс. км2. Здесь установлено 12 нефтегазовых месторождений; 6 из которых находятся в разработке – Гежское, Цепельское (принадлежащие ООО УралОйл), Гагаринское, Маговское, Мысьинское, Озерное (принадлежащие ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»).

Оценка техногенного воздействия на окружающую среду.

Основные сведения по воздействию техногенной нагрузки на окружающую среду Красновишерского муниципального района  взяты из официальных источников (Сборники «Состояние и охрана окружающей среды Пермского края», МПР, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Расчеты по модулям техногенной нагрузки проведены исходя из площади Красновишерского муниципальнго района – 15400 км2.

Воздействие на атмосферный воздух.

Валовой выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу в последние годы составил:

- от стационарных источников загрязнения в 2005г. – 5,124; в 2006г. – 5,219; в 2007 г. – 4,473; в 2008г. – 4,594; в 2009г. – 4,485 тыс.т;

- от передвижных источников загрязнения в 2005г.– 1,023; в 2006г. – 3,010, в 2007 г. – 3,06; в 2008г. – 2,758; в 2009г. – 3,29 тыс.т;

Модуль атмотехногенной нагрузки (по выбросам ЗВ в атмосферу в т на км2 площади) в целом по району низкий, составил в 2005г. - 0,40; в 2006 г. – 0,53; в 2007 г. – 0,49; в 2008г. – 0,48; в 2009г. – 0,50 т/км2.

По уровню антропогенной нагрузки на атмосферный воздух район в целом, относится к низкому уровню.

Воздействие на водные объекты.

Сброс сточных вод в водные объекты значительный, в последние годы он составил (все - без очистки): в 2004 г. - 26,65 млн. м3 (масса ЗВ – 29,49 тыс. т), 2005 г. – 24,03 млн. м3 (масса ЗВ – 25,32 тыс. т), 2006 г. – 20,57 млн. м3 (масса ЗВ – 18,05 тыс. т). В целом, предприятиями г. Красновишерска в 2005 г. было сброшено взвешенных веществ 19,47 тыс. т, танина 362, 59 т, фурфурола 1,96 т. В 2007 г. Красновишерском муниципальном районе отчитались 2 предприятия по сбросу в поверхностные водные объекты (ООО «Вишерская бумажная компания» не предоставило отчет за 2007 г.). Всего водопользователями в 2007 г. сброшено 12,25 млн. м3 сточных вод (0,4 % от общего объема по краю) и 11,91 тыс. т ЗВ (1,2 % от общей массы сброса). Весь объем сточных вод сбрасывается в водоемы недостаточно очищенным и без очистки. Сброс сточных вод по району упал на 8,32 млн м3 и сброс ЗВ снизился на 6,14 млн м3. Такое снижение объясняется тем, что стоки ООО «Вишерская бумажная компания» не были учтены в 2007 г., а также ЗАО «Уралалмаз» показал снижение сброса сточных вод за счет проведения природоохранных мероприятий. Основную часть ЗВ Красновишерского района составляют взвешенные вещества, сброшенные с приисков ЗАО «Уралалмаз». В 2009 г. ЗАО «Уралалмаз» сброс сточных вод (недостаточно очищенных) составил – 8,36 млн. м3 с массой ЗВ – 6,14 тыс.т.

Река Вишера – основной водосбор всех водотоков Красновишерского района имеет различное экологическое состояние. 10 лет назад (в 1999г.) в створе г. Красновишерска вода отвечала классу – «вода чистая», ниже г. Красновишерска вода соответствовала классу – «вода загрязненная». Среднегодовые значения концентраций в 1999 г превышали ПДК по содержанию железа общего - 4 ПДК, марганца -11 ПДК. Отмечалось содержание БПК выше 4 ПДК. В настоящее время (2009г.) вода в р. Вишере и выше и ниже створа г. Красновишерска является загрязненной, естественно, ниже створа качество воды намного хуже (вода непригодна для хозпитьевого водоснабжения). Среднегодовые концентрации, превышающие ПДК, наблюдались: по марганцу – 9 ПДК, железу – 3 ПДК. Среднегодовой уровень загрязнения нефтепродуктами повысился с 1 до 3 ПДК, соединениями меди и фенолами не превысил уровень ПДК. Качество воды по сравнению с 2008 г. незначительно ухудшилось, величина УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) возросла с 2,15 до 2,53 в пределах 3 класса качества, разряд «А» – «загрязнённая» за счет увеличения повторяемости числа случаев и кратности превышения ПДК нефтепродуктов, соединений меди.

Отходы производства и потребления.

На территории Красновишерского района в 2006 г. на учете находились 25; в 2007 г. - 21 организаций, являющиеся накопителями промышленных и бытовых отходов. Крупнейшим отходообразующим предприятием (2 место в Пермском крае после ЗАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит») является ЗАО «Уралалмаз». Основная масса отходов производства – отходы промывки песков относятся к практически неопасным отходам Ежегодное количество образованных им отходов достигает в 2005 г. - 7,2; в 2006 г. – 6,4 млн т; в 2007 г. – 6,37; в 2008 г. – 7,75; в 2009 г. – 6,46 млн т.

Общий объем отходов в районе, за последние годы составляет: в 2001 г. – 6474,36; 2002 г. – 4166,45; 2003 г. – 6820,21; 2004 г. – 8364,63; 2005 г. – 7441,79; 2006 г. – 6401,48; 2007 г. – 6377,66; 2008 г. – 7752,7; 2009 г. – 6463,9 тыс. т. Всего по району накоплено на конец 2009 г. – 93559, 549 тыс. т.

Модуль техногенной нагрузки (по количеству отходов на 1 км2 площади) очень высокий, составляет в 2005 г. - 483,23; в 2006 г. -415,68; в 2007 г. – 414,13; в 2008 г. – 503,42; в 2009 г. – 419,73 т/ км2.

По этому показателю район относится к территориям с очень высоким уровнем суммарной антропогенной нагрузки.

Радиационная обстановка. В Красновишерском муниципальном районе существует специфическая для Пермского края экологическая проблема радиоактивного загрязнения, связанная с проведениями подземных ядерных взрывов (ПЯВ). На Гежском нефтяном месторождении на глубине 2300 м в 1981, 1984, 1987 гг. с целью интенсификации нефтегазодобычи, было проведено пять взрывов (объект «Гелий»). Взрывы изменили естественную геологическую структуру, стимулировали активизацию глубинных разломов и усугубили аномальную миграцию радона по зонам трещиноватости в земной коре. Многолетними исследованиями установлено, что нефтегазовая смесь не загрязняется радионуклидами в твердой фазе. Однако, присутствующий тритий, являясь аналогом водорода, загрязняет нефть, газ и пластовую воду. В 1999 г. на Гежском месторождении ЦГСЭН и ЦГМГС проведены исследования родников, источников централизованного водоснабжения  и пластовых вод. Эти результаты показывают, что удельная активность питьевых вод месторождений не превышает норматива по общей альфа активности в 0,1 Бк/л и по общей бета активности в 1 Бк/л; однако, отмечается устойчивое нарастание альфа активности счетных образцов, свидетельствующее об их загрязнении естественными радионуклидами. В целом, радиационная обстановка в населенных пунктах района отвечает допустимым нормам.

### 4.11.2 Природно-геологические факторы воздействия на окружающую среду и геолого-экологические условия.

Неотектоническая, сейсмическая активность и геодинамическая опасность. Практически вся территория Красновишерского муниципального района по ОСР-97-С относится к территориям 6-балльной сейсмической опасности (в восточной части – 7 – баллов).

По картам неотектонической активности и геодинамических активных зон Пермской области масштаба 1: 500 000, в пределах Красновишерского муниципального района  были установлены 2 крупные геодинамические активные зоны: Верхневишерская и Средневишерская (Копылов и др., 2004ф).

Верхневишерская геодинамическая зона расположена в северо-восточной и восточной частях округа, в бассейнах рек Вишеры (верховье), Велса, Улса. Пространственно ориентирована в субмеридиональном направлении. Площадь зоны около 6750 км2. По геоморфолого-неотектоническому районированию расположена в пределах Уральских гор, в основном в области сильных сводовых и сводово-глыбовых поднятий осевой части Северного Урала. В структурно-тектоническом отношении находится в пределах Западно-Уральской зоной складчатости и Центрально-Уральского поднятия; пересекается несколькими глубинными разломами преимущественно субмеридионального направления и многочисленными оперяющими разломами. По геофизическим данным проявляется в гравиметрическом поле преимущественно отрицательными значениями и аномалиями силы тяжести, локально (в западной части) - положительными аномалиями силы тяжести. Отмечаются линейные водообильные зоны на участках тектонических нарушений и геохимические аномалии.

Средневишерская геодинамическая зона расположена в восточной части округа, в бассейнах рек Вишеры (среднее течение), Язьвы, Молмыса. Пространственно ориентирована в северо-западном направлении. Площадь зоны около 2750 км2. По геоморфолого-неотектоническому районированию расположена преимущественно в пределах Уральских гор, в области значительных дифференцированных поднятий западного склона Среднего Урала и области сильных дифференцированных и сводовых поднятий осевой части Среднего Урала. В структурно-тектоническом отношении находится в пределах Западно-Уральской зоны складчатости и Центрально-Уральского поднятия; пересекается несколькими глубинными разломами преимущественно северо-западного и северо-восточного направления и многочисленными оперяющими разломами. По геофизическим данным проявляется в гравиметрическом поле преимущественно отрицательными значениями и аномалиями силы тяжести, локально (в центральной части) - положительными аномалиями силы тяжести. В западной части, где она изучена по гидрогеологии, отмечаются линейные водообильные зоны на участках тектонических нарушений.

По последним данным аэрокосмогеологических исследований (Копылов, Хурсик, 2010ф) эти крупные геодинамические зоны «разбиваются» на ряд более мелких площадных и линейных региональных геодинамических активных зон. В восточной части района они имеют преимущественно меридиональное «уральское» простирание, в южной части – субширотное, на остальной части преобладает северо-западное простирание. Все они контролируются древними глубинными тектоническими разломами выделенным по геофизическим данным (Кассин и др., 1985ф) и высокой плотностью разломов земной коры, линеаментов и мегатрещин по материалам аэрокосмогеологических исследований (рисунок 4.11.2.1).

Геодинамические активные зоны имеют рудоконтролирующее и геопатогенное значение (известны случаи, когда геологи, находясь в этих зонах, изучая проявления полезных ископаемых, получали серьезные заболевания). Геодинамические активные зоны также являются потенциально опасными аварийными участками на инженерных сооружениях, особенно - нефтегазопроводах, железных дорогах, ЛЭП, где вероятны чрезвычайные ситуации с экологическими последствиями.

Экзогенные геологические процессы.

Наибольшее распространение на территории Красновишерского МР получили: гравитационные процессы в горной части района (осыпи, обвалы, курумы, лавины); просадки, связанные с суффозионно-карстовыми процессами; оползневые, эрозионные и склоновые процессы в долинах рек, заболачивание. Наиболее опасным процессом, имеющий катастрофические последствия является карст (рисунок 4.11.2.2).

По карстовому районированию западная часть территории расположена в пределах карстовой страны Русской равнины, провинции Предуральского прогиба, в северо-восточной части Соликамского района. Большая часть территории расположена в пределах Уральской карстовой страны, занимает часть Западно-Уральской и Центрально-Уральской карстовых провинций, находится в пределах Средневишерского и Верхневишерского районов карбонатного карста (Горбунова и др., 1992, Назаров,1996). В северо-восточной части Соликамского муниципального района карстовые явления развиваются в каменной соли березниковской свиты иренского горизонта, а также в расположенной выше по разрезу глинисто-мергелистой толще нижнесоликамского подгоризонта. Энергичное выщелачивание гипсов, ангидритов, каменной соли происходит в долинах крупных рек, где они залегают ближе к поверхности. Медленные проседания   земной   поверхности   наблюдаются   в  долине  р. Вишеры.

В результате этих процессов возникают деформации коренных склонов, приводящие к образованию оползней. Подобные явления, только в меньших размерах наблюдаются также в долинах рек Глухой Вильвы, Колынвы, левых притоков р. Язьвы и в районе оз. Нюхти. Карстовые воронки встречаются редко.

Рисунок 4.11.2.1 - Карта геодинамических активных зон и геодинамической

опасности Красновишерского муниципального района.

Рисунок 4.11.2.2 - Карта экзогенных геологических процессов

Красновишерского муниципального района.

В Средневишерском районе карстованию подвержены линейно вытянутые зоны выходов известняков и доломитов девона, карбона и перми. Большие по площади участки закарстованной поверхности (десятки км2) расположены в бассейнах рек Полуденная Рассоха, Восточная Рассоха и Северная Рассоха. Плотность воронок в визейских известняках почти повсеместно составляет 50-100 шт/км2, диаметром 15-20, до 70 м. в бассейнах рек Большой Колчим и Большой Щугор карст развивается преимущественно по литологическим контактам растворимых и нерастворимых пород. Здесь растворению подвержены также известняки силура и верхнего протерозоя. Плотность воронок составляет 15-30 до 50-100 шт/км2, диаметром 3-8, до 25-40 м. Западнее и севернее хребта Золотой Камень происходит интенсивное карстование известняков эйфельского и живетского ярусов. Встречаемость воронок достигает местами 120 шт/км2, а их размеры (в истоке р. Средней Золотихи) превышают 25-30 м в поперечнике. По берегам р. Вишеры встречается много пещер и понор. В районе развиты суходолы (подземные реки). Так, р. Молмыс имеет подземный сток более 5 км.

В Верхневишерском районе карст развивается в узкой полосе в верхнем субмеридиональном отрезке р.Вишеры, захватывая склоны и долину р.Улса в карбонатных породах щугорской свиты среднего ордовика, лудловского и лландоверийского ярусов силура. Плотность карстовых воронок колеблется от 0 до 200 шт/км2. Максимальное их развитие установлено в долине р. Вишеры западнее Чувальского Камня. В меньшей степени закарстована долина р. Улса, где плотность воронок менее 10 шт/км2 (Назаров,1996).

В Красновишерском МР насчитывается 46 пещер, самой значительной из которых является Вишерская (протяженность 1200 м), а также - Язьвинская (300 м), Бол.Велсовская (280 м), Лыпьинская (175 м), Вишерская 2 (150 м), Сухая Лыпьинская (130 м), Органная (Велгурская) (120 м), Писанная 3 (100 м), другие пещеры – менее 100 м

Эколого-гидрогеохимические и геохимические условия.

Эколого- гидрогеохимические условия.

По материалам геоэкологического картографирования и обобщения всех гидрогеологических съемок прежних лет, на рассматриваемой территории, в бассейне среднего течения рр. Вишеры и Язьвы выделена Вишерская аномальная гидрогеохимическая зона (рисунок 4.11.2.3), площадью около 3600 км2 (Копылов и др., 2000ф). Она приурочена к водоносным подразделениям ассельско-артинских терригенных, девонско-нижнекаменноугольных терригенно-карбонатных, кунгурских сульфатно-карбонатно-терригенных отложений. Минерализация подземных вод в основном 0,2-0,3 г/дм3. По всей площади проявляется аномалия по Mn (с максимальным содержанием до 32,2 ПДК), в пределах которых выделяются локальные и точечные аномалии по Ba (49,7 ПДК), Br (до 29,3 ПДК), Be (15,0 ПДК), В (до 14,0 ПДК), Pb (5,6 ПДК), Cr (до 2,2 ПДК), Co (1,9 ПДК), Ni (1,6 ПДК), Zn (1,2 ПДК).

Эколого-геохимические условия.

По материалам ландшафтно-геохимического картографирования на рассматриваемой территории, в бассейне среднего и верхнего течения р. Вишеры выделена Вишерская аномальная геохимическая зона (рисунок 4.11.2.3), площадью около 7000 км2 (Копылов и др., 2004ф). В структурно-тектоническом отношении западная часть ее находится в пределах Западно-Уральской зоны складчатости части восточная часть, - в пределах Центрально-Уральского поднятия. Выделяется как площадная аномалия по: Pb (до 6,7 ПДК), Zn (до 4,5 ПДК), Cd (до 80 ПДК), Be (до 4,0 ПДК), Cr (до 18,7 ПДК), Mn (до 2,7 ПДК), Ti (до 1,4 ПДК), Ga (до 3,0 ПДК), с локальным и точечным распространением: Р (до 15 ПДК), Ni (до 1,3 ПДК), Cu (до 24,3 ПДК), Ва (до 3,2 ПДК), Sn (до 3,3 ПДК), V (1,0 ПДК).

Рисунок 4.11.2.3 - Карта геохимических и гидрогеохимических аномальных зон Красновишерского муниципального района.

### 4.11.3 Комплексная оценка экологического состояния природной среды и геоэкологический потенциал.

Комплексная оценка экологического состояния природной среды геолого-экологических условий Красновишерского муниципального района  была выполнена при геоэкологическом картографировании Пермской области по комплексу геоэкологических критериев (Копылов и др., 2000ф). За пошедший десятилетний период общее состояния природной среды изменилось незначительно, в настоящее время дается следующая интегральная оценка (рис. 4.11.3.1). Около 20 % территории, в основном в северной и восточной части района имеют благоприятное и удовлетворительное экологическое состояние (менее 20 баллов) и отвечают уровню экологической нормы. Около 60% территории, занимающей большую часть Красновишерского муниципального района характеризуется условно благоприятными экологическими условиями (напряженным состоянием, 20-40 баллов) и входят в зону экологического риска. Около 20 % территории, в южной части, охватывающей западную и юго-западную части района, включая г. Красновишерск и площади нефтегазовых месторождений, характеризуются неблагоприятными экологическими условиями (40-60 баллов) и входят в зону экологического кризиса.

Геоэкологический потенциал и устойчивость природных комплексов.

В настоящее время при экологической оценке территорий также используется понятие экологического (геоэкологического) потенциала природных систем и комплексов. Его носителем является способность природы к самовосстановлению. Чем большим потенциалом устойчивости обладают экосистемы - тем больше чистого воздуха, воды, пищи достанется, в конечном счете, человеку. Устойчивость экосистем - это сложный комплекс адаптивных реакций, позволяющий ассимилировать загрязнение среды.

Для интегральной характеристики экологического потенциала природных экосистем используется комплекс показателей характеризующих массу, продуктивность и структурное разнообразие сохранившихся участков живой природы. На основе анализа ландшафтно-геологических систем составлена карта геоэкологического потенциала и устойчивости природных комплексов района с ранжированием по 4 уровням геоэкологической устойчивости - от очень низкой до высокой. На территории Красновишерского муниципального района отмечается преобладание средней (более 50 % территории преимущественно в западной части) и высокой (около 40 % территории преимущественно в восточной части) экогеохимической и геодинамической устойчивости природных комплексов, участки с низкой и очень низкой устойчивостью расположены локально (рисунок 4.11.3.2).

Рисунок 4.11.3.1 - Карта экологического состояния природной среды

Красновишерского муниципального района.

Рисунок 4.11.3.2 - Карта геоэкологического потенциала и устойчивости природных комплексов Красновишерского муниципального района.

### 4.11.4 Мероприятия по охране окружающей среды.

Экологическая политика в Пермском крае направлена на уменьшение образования отходов, внедрение экологически безопасных методов их обезвреживание, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, водоемы, почвы, сохранение лесных ресурсов. В Пермском крае разработан и реализуется ряд экологических проектов с природоохранными мероприятиями: «Чистая вода», «Чистый воздух», «Решение проблемы карстовых пустот», «Лесной план» и др. Эти мероприятия актуальны и для Красновишерского муниципального района.

Необходимо продолжить осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию технологии производства на промышленных предприятиях с целью снижения выбросов вредных веществ, уменьшения стоков. Чтобы полностью исключить сброс сточных вод в водоемы необходимо создавать оборотные системы водоснабжения не только в пределах отдельных предприятий, но и в масштабах промышленных узлов и районов. Прямоточная система водоснабжения по схеме: водоем – технология – очистные сооружения – водоем экономически невыгодна и экологически ненадежна. Замкнутый цикл водообеспечения не требует глубокой очистки сточных вод (достаточна лишь технологически приемлемая схема), поэтому он значительно дешевле и при нем полностью прекращается сброс сточных вод в водоемы (Гаев, 2001).

С целью сохранения, а в некоторых случаях и улучшения состояния окружающей среды на описываемой территории необходимо организовать экологический мониторинг на наиболее опасных участках загрязнения, а также на особо важных объектах. Представленный комплекс карт может служить основой для организации экологического мониторинга. На участках выделенных локальных экогеохимических аномалий следует провести детальное изучение почво-грунтов, донных осадков, поверхностных и подземных вод, снежного покрова, биогеохимические и медико-биологические исследования. Рекомендуется составление карт периодического контроля за состоянием природной среды через каждые 2-3 года. Оперативный контроль на выделенных участках для проведения комплексного мониторинга следует проводить ежегодно.

Особое внимание следует обратить на участки с повышенной геодинамической активностью. Необходимо провести детальную оценку геодинамической опасности территории селитебных и промышленных зон, крупных и инженерных объектов и трасс линейных сооружений с применением аэрокосмогеологических методов с целью выявления потенциально опасных участков возникновения чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями.

Важным экологическим направлением является развитие и модернизация комплекса ООПТ. Создание природных парков с необходимым природоохранным обустройством и квалифицированным персоналом позволит: сохранить уникальные природные объекты, предотвратить деградацию экосистем, снизить риски здоровью населения, приведет к повышению экологической культуры людей. В качестве обеспечивающих направлений рассматривается: актуализация «Перспективной схемы развития земель природно-заповедного фонда Пермского края»; создание других местных, региональных ООПТ доступных для эколого-познавательной деятельности; формирование на базе существующих ООПТ и других земель со специальным режимом охраны природы экологической сети (каркаса) территорий в районах существенной антропогенной нагрузки.

# Text boxes

ООО "Мастер СВ"

Свидетельство № 505 от 01.04.2010

СРО «Стройобъединение»

г. Санкт-Петербург

## Отчет по муниципальному контракту

## от 27.07.2010 г.

045/10 ПЗ

176

2

### Пояснительная записка

ГАП

Тюмин Н.В.

Латынина Т.В.

Баранов С.В.

Ширинкин А.И.

Тюмин Н.В.

Листов

Лист

Лит.

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Разраб.

Пров.

. ГИП

Утвердил

Таблица 3.7.2 – Сведения об объектах хозяйственно – питьевого водоснабжения.